Министерство культуры СССР

Всесоюзное специализированное реставрационное объединение

“Союзреставрация”

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

РЕСТАВРАЦИОННО - ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

(СУПСС-87)

#### ТОМ I

ПАМЯТНИКИ

#### РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Москва 1987

## Раздел 2
Дворцовые здания

### Техническая часть

1. Настоящим разделом предусмотрены укрупненные показатели сметной стоимости производства реставрационно-восстановительных работ в дворцовых сооружениях - памятниках архитектуры.

2. Стоимостью раздела учитывается следующая характеристика конструкций и видов работ:

а) Фундаменты - рытьё шурфов для определения состояния фундаментов, рытьё ям и траншей с устройством необходимых креплений; разборка опревшей части фундамента и замена кладки в первоначальных габаритах; устройство гидроизоляции; обратная засыпка земли (расчетная глубина всех работ до 2,5 метров.)

б) Стены, колонны, перегородки

1. Каменные. Разборка ветхой и разрушающейся кладки стен, перегородок, колонн; реставрация кладок стен, перегородок и колонн; реставрация кладки арок и перемычек над проемами ниш и каналов с устройством и разборкой опалубки.

2. Деревянные - разборка элементов рубленных стен и перегородок, подлежащих замене; заготовка и укладка новых элементов перегородок и стен с конопаткой и устройством отливов.

в) Перекрытия деревянные (плоские и купольные) - разборка перекрытий, подлежащих замене; заготовка и укладка вновь элементов перекрытий; смазка и засыпка, устройство столбиков, подшивка потолков.

г) Своды, арки - устройство и разборка опалубки; разборка ветхой кладки, реставрация кладки; засыпка пазух, прочеканка швов.

д) Крыши и кровли – разборка кровель, обрешеток и стропильных конструкций, подлежащих замене; заготовка и устройство стропильных конструкций, обрешеток, слуховых окон и кровель (для купольных кровель покрытие в шашку с выколоткой до 30 % поверхности, для скатных крыш - рядовое покрытие - 5 кг железом); огнезащитная обмазка стропильных конструкций; покрытие железом выступающих частей на фасадах; устройство водосточных труб; окраска.

е) Полы - разборка поврежденных или поздних полов с основанием; переклейка щитов паркета; замена отдельных поврежденных клепок художественного паркета с сохранением первоначальной формы и породы дерева; покрытие бетонных полов линолеумом; окраска дощатых полов.

ж) Заполнение проемов - выемка подлежащих замене оконных и дверных заполнений или их частей; изготовление и установка новых коробок, колод, переплетов, подоконных досок, дверных полотен, наличников, тумбочек или частей этих элементов из мягких или твердых пород дерева; остекление; изготовление и постановка приборов простых, латунных и бронзовых, отделка или окраска поверхностей.

з) Лестницы - разборка элементов лестниц, подлежащих замене (деревянные, мозаичные, мраморные); изготовление и установка новых элементов лестниц или лестниц в целом, поручней, косоуров; окраска деревянных и металлических частей.

и) Внутренняя отделка - отбивка участков обветшавшей штукатурки; реставрация штукатурного слоя гладких поверхностей, тяг, углов, карнизов, раскреповок и т.д.; очистка поверхностей от загрязнений и покрасок; окраска клеевыми и масляными составами.

к) Декор интерьера - реставрация скульптурно - лепного декора; реставрация поверхностей, облицованных натуральным и искусственным мрамором; реставрация резного деревянного декора; реставрация изделий из ценных пород дерева (панелей, тамбуров, тяг, балюстрад, радиаторных решеток и т.д.); реставрация печей и каминов.

л) Наружная отделка - отбивка участков обветшавшей штукатурки, штукатурка стен по камню, кирпичу и дереву с последующей покраской.

м) Декор фасада - реставрация скульптурно - лепного декора; реставрация поверхностей, облицованных натуральным камнем

н) Прочие работы - устройство портиков, пандусов, колоннад, веранд, лоджий.

### Переводные коэффициенты при отклонении характеристики конструктивных элементов

| № п/п | Состав работ в данном разделе | Состав работ по обсчитываемому объекту | Коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
|  |  |  | к стоимости | к расходу материалов |
| 1 | Полы дощатые | Полы паркетные | 2 | исключить доски включить паркет |
| 2 | Крыша и кровля | Замена только кровельного покрытия без замены стропил и обрешетки | 0,3 | Исключить лес пиленый |
| 3 | Крыша и кровля | Замена кровельного покрытия и обрешетки | 0,5 | Исключить пиломатериалы с К - 0,65 |
| 4 | Наружная отделка | Окраска фасадов с перетиркой, без реставрации штукатурки | 0,3 | Раствор - 0,1 |
| 5 | Наружная отделка | Окраска кирпичных фасадов с реставрацией мелких повреждений кирпичной поверхности | 0,75 | Раствор - 0,25 |

§ 2-1

ЗДАНИЯ ДВОРЦОВЫЕ - двухэтажные, смешанной постройки. Без подвала.

СТЕНЫ - первого этажа - кирпичные, второго этажа - деревянные; сложного архитектурного оформления, декорированы белым камнем и лепниной; колонны, карнизы - деревянные оштукатуренные.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 3200 м3.

(Типа Главного дома ус. “Волынщина” под Москвой)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами. | 4,39 | 1,57 | 6,1 |
| 2 | Стены кирпичные архитектурного оформления средней сложности | 10,08 | 1,57 | 13,9 |
| 3 | Стены |  |  |  |
|  | а) бревенчатые с обшивкой, колонны и карнизы деревянные | 2,32 | 1,31 | 3,2 |
|  | б) перегородки обшивные под штукатурку | 3,87 | 1,38 | 5,4 |
| 4 | Перекрытие нижнее 1 этажа деревянное | 1,02 | 0,40 | 1,4 |
| 5 | Перекрытие междуэтажное с подшивкой под штукатурку | 1,55 | 0,42 | 2,1 |
| 6 | Перекрытие чердачное | 1,79 | 0,52 | 2,5 |
| 7 | Крыша и кровля скатная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам, с окраской; покрытие выступающих частей и устройство водосточных труб на фасадах из оцинкованного железа | 1,04 | 0,38 | 1,4 |
| 8 | Полы |  |  |  |
|  | а) дощатые по деревянным лагам с окраской. | 0,78 | 0,26 | 1,1 |
|  | б) паркетные дубовые с отделкой | 2,88 | 2,33 | 4,0 |
| 9 | Заполнение оконных проемов в каменных стенах с бронзовыми приборами и отделкой | 2,48 | 0,98 | 3,4 |
| 10 | Заполнение оконных проемов в деревянных рубленых стенах с бронзовыми приборами, с отделкой. | 2,22 | 0,86 | 3,1 |
| 11 | Заполнение дверных проемов в каменных стенах с бронзовыми приборами, с отделкой. | 1,21 | 0,55 | 1,7 |
| 12 | Заполнение дверных проемов в перегородках с бронзовыми приборами, с отделкой. | 0,91 | 0,41 | 1,2 |
| 13 | Лестницы внутренние, деревянные с точеными балясинами и паркетными площадками с отделкой | 1,46 | 1,10 | 2,1 |
| 14 | Высококачественная внутренняя отделка - штукатурка стен, масляная окраска стен, клеевая - потолков | 2,99 | 1,83 | 4,1 |
| 15 | Декор интерьера: |  |  |  |
|  | а) скульптурно-лепной декор | 1,35 | 1,11 | 1,9 |
|  | б) облицовка откосов искусственным мрамором и подоконников натуральным мрамором | 1,18 | 0,75 | 1,6 |
|  | в) печи кирпичные, облицованные керамическими изразцами с бронзовыми приборами. | 8,9 | 4,9 | 12,3 |
| 16 | Наружная отделка высококачественная – штукатурка, эмульсионная окраска фасадов | 1,08 | 0,66 | 1,5 |
| 17 | Декор фасада: |  |  |  |
|  | а) облицовка цоколя белым камнем, белокаменные пояски и базы | 3,05 | 0,67 | 4,2 |
|  | б) скульптурно-лепной декор | 9,27 | 7,63 | 12,8 |
| 18 | Прочие работы |  |  |  |
|  | а) веранда белокаменная | 2,92 | 0,73 | 4,0 |
|  | б) лоджия с белокаменными полами и ограждением | 2,87 | 0,73 | 4,0 |
|  | в) лестницы наружные белокаменные | 0,73 | 0,16 | 1,0 |
| ИТОГО: | 72,34 | 33,21 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами. |
|  | 1 – Камень бутовый | м3 | 0,1000 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0427 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0480 |  |
|  | 4 – Рулонные изоляционные материалы | м2 | 0,7722 |  |
|  | 5 – Мастика (битум) | кг | 1,9799 |  |
|  | 6 – Лес пиленый | м3 | 0,0030 |  |
|  | 7 – Лес круглый | м3 | 0,0013 |  |
| 2 | Стены кирпичные |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0285 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0380 |  |
| 3 | Стены бревенчатые, колонны и карнизы деревянные |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0459 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0193 |  |
|  | 3 – Пакля | кг | 0,0979 |  |
|  | 4 – Толь | м2 | 0,4106 |  |
| 4 | Перегородки деревянные |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0209 |  |
|  | 2 – Пакля | кг | 0,1138 |  |
|  | 3 – Толь | м2 | 0,4775 |  |
| 5 | Перекрытия деревянные плоские |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0438 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,1298 |  |
|  | 3 – Толь | м2 | 0,0636 |  |
|  | 4 – Войлок (пакля смоляная) | м2 | 0,0171 |  |
|  | 5 – Утеплитель (шлак) | м3 | 0,0333 |  |
| 6 | Крыша и кровля |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0013 |  |
|  | 2 – Лес круглый | м3 | 0,0095 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,9522 |  |
|  | 4 – Железо кровельное оцинк. | кг | 0,2940 |  |
|  | 5 – Толь | м2 | 0,4056 |  |
|  | 6 – Олифа натуральная | кг | 0,0295 |  |
|  | 7 – Сурик свинцовый | кг | 0,0260 |  |
|  | 8 – Пигмент тертый | кг | 0,0288 |  |
|  | 9 – Белила | кг | 0,0177 |  |
| 7 | Полы |
|  | а) дощатые с окраской |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0067 |  |
|  | 2 – Олифа натуральная | кг | 0,0291 |  |
|  | 3 – Белила | кг | 0,0061 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0082 |  |
|  | 5 – Толь | м2 | 0,0162 |  |
|  | б) полы паркетные с отделкой |
|  | 1 – Доски дубовые | м3 | 0,0010 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0044 |  |
|  | 3 – Воск натуральный | кг | 0,0035 |  |
| 8 | Заполнение оконных проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0121 |  |
|  | 2 – Алебастр | кг | 0,3098 |  |
|  | 3 – Войлок | м2 | 0,1885 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0889 |  |
|  | 5 – Белила | кг | 0,0393 |  |
|  | 6 – Краски тертые | кг | 0,0185 |  |
|  | 7 – Бронза | кг | 0,4350 |  |
|  | 8 – Стекло | м2 | 0,0405 |  |
| 9 | Заполнение дверных проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0087 |  |
|  | 2 – Алебастр | кг | 0,0890 |  |
|  | 3 – Войлок | м2 | 0,0456 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0191 |  |
|  | 5 – Белила | кг | 0,0118 |  |
|  | 6 – Краски тертые | кг | 0,0013 |  |
|  | 7 – Бронза | кг | 0,4202 |  |
| 10 | Лестницы внутренние, деревянные |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0019 |  |
|  | 2 – Доски дубовые | м3 | 0,0016 |  |
|  | 3 – Лак | кг | 0,0010 |  |
| 11 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Цемент белый | кг | 2,4214 |  |
|  | 2 – Олифа натуральная | кг | 0,0275 |  |
|  | 3 – Белила | кг | 0,0142 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0510 |  |
|  | 5 – Алебастр | кг | 8,8108 |  |
|  | 6 – Известь | кг | 4,9652 |  |
| 12 | Декор интерьера: |
|  | а) скульптурно-лепной декор |
|  | 1 – Гипс | кг | 5,4094 |  |
|  | 2 – Глина скульптурная | кг | 0,3165 |  |
|  | б) облицовка откосов искусственным мрамором и подоконников натуральным мрамором |
|  | 1 – Плиты мраморные | м2 | 0,0051 |  |
|  | 2 – Гипс | кг | 0,0317 |  |
|  | 3 – Цемент белый | кг | 0,3295 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0450 |  |
|  | в) печи кирпичные, облицованные керамическими изразцами с бронзовыми приборами. |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0089 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0051 |  |
|  | 3 – Изразцы | шт. | 0,1654 |  |
|  | 4 – Лес пиленый | м3 | 0,0139 |  |
|  | 5 – Эмаль или глазурь | кг | 0,2757 |  |
|  | 6 – Бронза | кг | 0,0014 |  |
| 13 | Наружная отделка |
|  | 1 – Олифа натуральная | кг | 0,1445 |  |
|  | 2 – Белила | кг | 0,0482 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0089 |  |
|  | 4 – Алебастр | кг | 0,3885 |  |
|  | 5 – Известь негашеная | кг | 2,2765 |  |
|  | 6 – Цемент белый | кг | 0,4678 |  |
| 14 | Декор фасада: |
|  | а) облицовка цоколя |
|  | 1 – Плиты белокаменные | м2 | 0,0656 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0058 |  |
|  | 3 – Крепления стальные | кг | 0,0168 |  |
|  | б) скульптурно-лепной декор |
|  | 1 – Гипс | кг | 2,9024 |  |
|  | 2 – Глина скульптурная | кг | 0,8238 |  |
| 15 | Прочие работы: |
|  | а) веранда белокаменная |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0057 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0101 |  |
|  | 3 – Плиты белокаменные | м2 | 0,0136 |  |
|  | б) лоджия белокаменная |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0051 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0089 |  |
|  | 3 – Плиты белокаменные | м2 | 0,0172 |  |
|  | в) Белокаменные лестницы |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0010 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0020 |  |
|  | 3 – Плиты белокаменные | м2 | 0,0162 |  |

§ 2-2

ЗДАНИЯ ДВОРЦОВЫЕ - кирпичные, двухэтажные, с деревянным бельведером. С подвалом. Входная площадка с пандусом.

СТЕНЫ - сложного архитектурного оформления, оштукатурены и декорированы естественным камнем (белый камень).

ПЕРЕКРЫТИЯ - сводчатые, кирпичные над подвалом. Междуэтажное - деревянное перекрытие.

КРЫША - скатная с железной кровлей. Купол бельведера покрыт лемехом.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 6000 м3.

(Типа главного дома усадьбы “Братцево” Московской области”)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3. строит. объема | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами. | 2,86 | 0,99 | 3,9 |
| 2 | Стены кирпичные и колонны. | 22,11 | 4,09 | 30,0 |
| 3 | Стены деревянные, обшивные | 0,36 | 0,21 | 0,5 |
| 4 | Перекрытие нижнее подвальное, деревянное. | 1,32 | 0,41 | 1,8 |
| 5 | Своды кирпичные над подвалом и перекрытие по сводам | 1,82 | 0,52 | 2,5 |
| 6 | Перекрытие междуэтажное | 0,72 | 0,19 | 1,0 |
| 7 | Перекрытие чердачное | 1,27 | 0,36 | 1,7 |
| 8 | Перекрытие купольное деревянное | 0,28 | 0,13 | 0,4 |
| 9 | Крыша и кровля: |
|  | а) скатная с железной кровлей | 0,83 | 0,27 | 1,1 |
|  | б) купол бельведера, покрытый лемехом | 0,33 | 0,12 | 0,4 |
| 10 | Полы кирпичные (подвал) | 0,33 | 0,08 | 0,4 |
| 11 | Полы паркетные с отделкой | 5,87 | 4,73 | 8,0 |
| 12 | Заполнение оконных проемов в каменных стенах | 2,76 | 1,30 | 3,8 |
| 13 | Заполнение оконных проемов в деревянных стенах (бельведер) | 0,27 | 0,08 | 0,4 |
| 14 | Заполнение дверных проемов в каменных стенах | 1,9 | 0,84 | 2,6 |
| 15 | Заполнение дверных проемов в деревянных стенах | 0,06 | 0,03 | 0,1 |
| 16 | Лестница деревянная с паркетными площадками. | 1,43 | 1,01 | 1,9 |
| 17 | Внутренняя отделка высококачественная - штукатурка с высококачественной масляной окраской; известковая окраска стен и сводов подвала | 1,76 | 1,22 | 2,4 |
| 18 | Декор интерьера: |
|  | а) скульптурно-лепной декор с отделкой | 6,45 | 5,19 | 8,8 |
|  | б) облицовка стен, откосов, колонн искусственным мрамором и подоконников натуральным мрамором. | 2,41 | 1,48 | 3,2 |
|  | в) печи кирпичные, облицованные керамическими изразцами с бронзовыми скобяными приборами и чугунными устройствами | 3,61 | 0,90 | 4,9 |
| 19 | Наружная отделка высококачественная - штукатурка, эмульсионная окраска фасадов | 0,46 | 0,29 | 0,6 |
| 20 | Декор фасада: |
|  | а) белокаменные пояски, колонны, пилястры, белокаменные вазы и тумбы, базы колонн и балясины балкона | 8,63 | 2,26 | 11,7 |
|  | б) скульптурно-лепной декор | 3,24 | 2,64 | 4,5 |
| 21 | Прочие работы: |
|  | а) пандус с земляными работами. | 0,72 | 0,23 | 1,0 |
|  | б) белокаменная лестница и площадка | 1,80 | 0,24 | 2,4 |
| ИТОГО: | 73,60 | 29,81 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами. |
|  | 1 – Камень бутовый | м3 | 0,0257 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0534 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0211 |  |
|  | 4 – Рулонные изоляционные материалы | м2 | 0,3936 |  |
|  | 5 – Битум (мастика) | кг | 0,9753 |  |
|  | 6 – Лес пиленый | м3 | 0,0033 |  |
|  | 7 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
| 2 | Стены и колонны. |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0734 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0984 |  |
| 3 | Стены деревянные (бельведер) |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 3 – Пакля | кг | 0,0180 |  |
|  | 4 – Толь | м2 | 0,0754 |  |
| 4 | Перекрытие нижнее I этажа, деревянное. |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0041 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 3 – Войлок (пакля смоляная) | м2 | 0,0027 |  |
| 5 | Своды кирпичные |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0028 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0040 |  |
|  | 3 – Лес круглый | м3 | 0,0076 |  |
|  | 4 – Лес пиленый | м3 | 0,0011 |  |
|  | 5 – Утеплитель (шлак) | м3 | 0,0059 |  |
|  | 6 – Толь | м2 | 0,0080 |  |
|  | 7 – Войлок (пакля смоляная) | м2 | 0,0021 |  |
| 6 | Перекрытие междуэтажное |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0030 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0068 |  |
|  | 3 – Утеплитель (шлак) | м3 | 0,0055 |  |
|  | 4 – Толь | м2 | 0,0076 |  |
|  | 5 – Войлок (пакля смоляная) | м2 | 0,0020 |  |
| 7 | Перекрытие чердачное |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0038 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0094 |  |
|  | 3 – Утеплитель (шлак) | м3 | 0,0055 |  |
|  | 4 – Толь | м2 | 0,0075 |  |
|  | 5 – Войлок (пакля смоляная) | м2 | 0,0020 |  |
| 8 | Перекрытие купольное, деревянное |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 3 – Утеплитель (шлак) | м3 | 0,0013 |  |
|  | 4 – Толь | м2 | 0,0053 |  |
|  | 5 – Войлок (пакля смоляная) | м2 | 0,0004 |  |
| 9 | Крыша и кровля: |
|  | а) скатная с железной кровлей |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0048 |  |
|  | 2 – Лес круглый | м3 | 0,0042 |  |
|  | 3 – Сталь кровельная | кг | 0,6094 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0140 |  |
|  | 5 – Сурик свинцовый | кг | 0,0192 |  |
|  | 6 – Пигмент тертый | кг | 0,0183 |  |
|  | б) купол бельведера, покрытый лемехом. |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 2 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 3 – Толь беспокровный | м2 | 0,0029 |  |
|  | 4 – Лемех кровельный | шт. | 0,5741 |  |
| 10 | Полы кирпичные |
|  | 1 – Кирпич | тыс. шт. | 0,0044 |  |
|  | 2 – Раствор известковый | м3 | 0,0019 |  |
| 11 | Полы паркетные |
|  | 1 – Доски дубовые | м3 | 0,0104 |  |
|  | 2 – Доски ценных пород | м3 | 0,0004 |  |
|  | 3 – Воск натуральный | кг | 0,0180 |  |
|  | 4 – Лак | кг | 0,0084 |  |
|  | 5 – Плинтуса | м | 0,1264 |  |
| 12 | Заполнение оконных проемов в каменных и деревянных стенах |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0154 |  |
|  | 2 – Лес круглый | м3 | 0,0021 |  |
|  | 3 – Алебастр | кг | 0,2634 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,2660 |  |
|  | 5 – Белила | кг | 0,1527 |  |
|  | 6 – Краски тертые | кг | 0,0080 |  |
|  | 7 – Стекло | м2 | 0,0289 |  |
|  | 8 – Бронза | кг | 0,5028 |  |
| 13 | Заполнение дверных проемов в каменных и деревянных стенах |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0112 |  |
|  | 2 – Алебастр | кг | 0,1508 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0937 |  |
|  | 4 – Белила | кг | 0,0593 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0109 |  |
|  | 6 – Бронза | кг | 0,2907 |  |
| 14 | Лестница деревянная с паркетными площадками. |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Лак | кг | 0,0008 |  |
|  | 3 – Доски дубовые | м3 | 0,0001 |  |
| 15 | Внутренняя отделка высококачественная |
|  | 1 – Алебастр | кг | 2,4057 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,1098 |  |
|  | 3 – Белила | кг | 0,0606 |  |
|  | 4 – Краски сухие | кг | 0,0089 |  |
|  | 5 – Цемент белый | кг | 3,9784 |  |
|  | 6 – Известь негашеная | кг | 3,1399 |  |
| 16 | Декор интерьера: |
|  | а) скульптурно-лепной декор с отделкой |
|  | 1 – Гипс | кг | 3,1695 |  |
|  | 2 – Глина скульптурная | кг | 1,1941 |  |
|  | б) облицовка стен, откосов, колонн искусственным мрамором и подоконников натуральным мрамором. |
|  | 1 – Гипс | кг | 3,2080 |  |
|  | 2 – Цемент | кг | 0,3492 |  |
|  | 3 – Плита мраморная | м2 | 0,0074 |  |
|  | 4 – Оселки | кг | 0,0137 |  |
|  | в) печи кирпичные, облицованные керамическими изразцами с бронзовыми скобяными приборами и чугунными устройствами |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0072 |  |
|  | 2 – Глина | м3 | 0,4574 |  |
|  | 3 – Эмаль или глазурь | кг | 0,1778 |  |
|  | 4 – Бронза | кг | 0,0270 |  |
|  | 5 – Изразцы | шт. | 0,2222 |  |
| 17 | Наружная отделка |
|  | 1 – Известь негашеная | кг | 0,9216 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,2796 |  |
|  | 3 – Краски сухие | кг | 0,0118 |  |
|  | 4 – Цемент белый | кг | 0,4310 |  |
| 18 | Декор фасада: |
|  | а) белокаменные пояски, колонны, пилястры, белокаменные вазы и тумбы, базы колонн и балясины балкона |
|  | 1 – Плиты известняковые | м2 | 0,1750 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0155 |  |
|  | 3 – Крепление стальное (пироны) | кг | 0,0023 |  |
|  | 4 – Блоки карьерной обработки | м3 | 0,0017 |  |
|  | б) скульптурно-лепной декор |
|  | 1 – Гипс | кг | 0,0398 |  |
|  | 2 – Глина скульптурная | кг | 0,0004 |  |
| 19 | Прочие работы |
|  | 1 – Камень бутовый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0011 |  |
|  | 3 – Щебень | м3 | 0,0002 |  |
|  | 4 – Плиты известняковые | м2 | 0,0439 |  |
|  | 5 – Крепление стальное (пироны) | кг | 0,0047 |  |

§ 2-3 ЗДАНИЯ ДВОРЦОВЫЕ - кирпичные, трехэтажные на стилобате, с подвалом.

СТИЛОБАТ - с пандусом и лестницами, облицован белым камнем, декорирован скульптурой, вазами и металлической решеткой - оградой сложного орнамента.

ДВУХЭТАЖНАЯ И ТРЕХЭТАЖНАЯ ЧАСТИ ЗДАНИЯ И КОЛОННАДА - оштукатуренные, декорированные гранитом и лепниной.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 15.000 м3.

(Типа Елагина дворца в г. Ленинграде)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами. | 1,72 | 0,67 | 2,5 |
| 2 | Стены и колонны кирпичные, сложного архитектурного оформления и перегородки. | 12,00 | 3,04 | 17,1 |
| 3 | Перекрытия: |
|  | а) своды кирпичные и железобетонные | 1,60 | 0,60 | 2,3 |
|  | б) плоские деревянные по металлическим балкам | 1,43 | 0,39 | 2,1 |
|  | в) купольные деревянные | 0,22 | 0,11 | 0,3 |
| 4 | Крыша и кровля: |
|  | а) скатная и купольная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам с окраской медянкой | 1,14 | 0,42 | 1,6 |
|  | б) покрытие выступающих частей на фасадах и устройство водосточных труб из оцинкованного железа | 0,14 | 0,04 | 0,2 |
| 5 | Полы: |
|  | а) бетонные с линолеумом | 0,45 | 0,06 | 0,6 |
|  | б) щитовой паркет с основанием | 1,25 | 0,13 | 1,8 |
|  | в) художественные паркет с основанием | 10,37 | 9,14 | 14,8 |
| 6 | Заполнение проемов: |
|  | а) оконных - из ценных пород дерева с латунными и бронзовыми приборами и мраморными досками с отделкой | 3,45 | 1,60 | 4,9 |
|  | б) дверных - из ценных пород дерева с накладной резьбой с латунными и бронзовыми приборами с отделкой | 5,82 | 4,43 | 8,3 |
|  | в) дверных - простых с приборами и окраской. | 0,07 | 0,03 | 0,1 |
| 7 | Лестницы внутренние мраморные | 1,27 | 0,11 | 1,8 |
| 8 | Внутренняя отделка высококачественная - штукатурка, мастичная окраска стен, клеевая окраска потолков, масляная окраска колонн. | 2,22 | 1,33 | 3,2 |
| 9 | Декор интерьера: |
|  | а) скульптурно-лепной декор | 4,2 | 0,85 | 6,0 |
|  | б) резной (по дереву) декор | 3,5 | 1,77 | 5,0 |
|  | в) облицовка стен, потолков, колонн и откосов искусственным мрамором; баз, плинтусов и плинтов натуральным мрамором | 0,88 | 0,65 | 1,3 |
|  | г) панели, тамбуры, тяги, балюстрады, поручни, радиаторные шкафы из ценных пород дерева с накладной резьбой, с латунными и бронзовыми приборами и решетками, вентиляционные решетки из латуни с отделкой | 2,48 | 1,57 | 3,5 |
|  | д) камины мраморные с накладным бронзовым декором, с латунными решетками и чугунными топочными устройствами (таганами) | 1,58 | 1,24 | 2,3 |
| 10 | Наружная отделка высококачественная - штукатурка, эмульсионная окраска фасадов | 0,92 | 0,64 | 1,3 |
| 11 | Декор фасада - |
|  | а) облицовка цоколя гранитом | 0,85 | 0,20 | 1,2 |
|  | б) скульптурно-лепной декор | 0,91 | 0,83 | 1,3 |
| 12 | Стилобат |
|  | а) фундаменты | 0,88 | 0,36 | 1,3 |
|  | б) стены | 0,55 | 0,13 | 0,8 |
|  | в) своды | 0,94 | 0,37 | 1,3 |
|  | г) полы лещадные | 2,46 | 0,38 | 3,5 |
|  | д) полы бетонные с линолеумом (внутренние) | 0,27 | 0,04 | 0,4 |
|  | е) заполнение проемов - оконных и дверных | 0,59 | 0,22 | 0,8 |
|  | ж) облицовка белым камнем | 1,95 | 0,66 | 2,8 |
|  | з) внутренняя отделка - штукатурка и окраска | 0,35 | 0,25 | 0,5 |
| 13 | Пандусы и лестницы - облицованные белым камнем с устройством основания и фундаментов | 3,56 | 0,67 | 5,1 |
| ИТОГО: | 70,02 | 32,93 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами. |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0039 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0414 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0035 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0161 |  |
| 2 | Стены и колонны |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0930 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0593 |  |
|  | 3 – Сталь сортовая | т | 0,0005 |  |
| 3 | Перекрытия: своды кирпичные и железобетонные |
|  | а) своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0047 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0024 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0058 |  |
|  | 4 – Бетон | м3 | 0,0057 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0039 |  |
|  | 6 – Шлак | м3 | 0,0015 |  |
|  | 7 – Пенобетон | м3 | 0,0028 |  |
|  | 8 – Сталь арматурная | т | 0,0006 |  |
|  | б) Плоские перекрытия |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0087 |  |
|  | 2 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0017 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0018 |  |
|  | 4 – Шлак | м3 | 0,0119 |  |
|  | 5 – Сталь сортовая | т | 0,0044 |  |
|  | в) Купольные перекрытия |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0021 |  |
| 4 | Крыша и кровля: |
|  | а) скатная и купольная |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0051 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0053 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,6833 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0222 |  |
|  | 5 – Белила | кг | 0,0266 |  |
|  | 6 – Медянка | кг | 0,0051 |  |
|  | б) покрытие выступающих частей на фасадах и устройство водосточных труб |
|  | 1 – Сталь кровельная оцинкованная | кг | 0,1613 |  |
| 5 | Полы: |
|  | а) бетонные |
|  | 1 – Бетон | м3 | 0,0054 |  |
|  | 2 – Раствор цементный | м3 | 0,0016 |  |
|  | 3 – Линолеум | м2 | 0,0537 |  |
|  | б) щитовой паркет |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0027 |  |
|  | 2 – Щиты паркетные | м2 | 0,0700 |  |
|  | в) художественные паркет |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0034 |  |
|  | 2 – Паркет художественный из ценных пород дерева | м2 | 0,0719 |  |
| 6 | Заполнение проемов: |
|  | а) оконных - из ценных пород дерева с латунными и бронзовыми приборами и мраморными досками с отделкой |
|  | 1 – Лес пиленый дубовый | м3 | 0,0033 |  |
|  | 2 – Стекло | м2 | 0,0459 |  |
|  | 3 – Плиты мраморные 8-12 см | м2 | 0,0054 |  |
|  | 4 – Бронза, латунь | кг | 0,0210 |  |
|  | б) дверных - из ценных пород дерева с накладной резьбой с латунными и бронзовыми приборами с отделкой |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 2 – Фанера ценных пород | м2 | 0,0657 |  |
|  | 3 – Дерево мягких пород | м3 | 0,0002 |  |
|  | 4 – Золото сусальное | кн. | 0,0074 |  |
|  | 5 – Бронза, латунь | кг | 0,0832 |  |
|  | в) дверных простых |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0013 |  |
|  | 3 – Белила | кг | 0,0017 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0001 |  |
| 7 | Лестницы внутренние |
|  | 1 – Сталь сортовая | т | 0,0001 |  |
|  | 2 – Ступени мраморные | м | 0,0173 |  |
|  | 3 – Плиты мраморные 8-12 см | м2 | 0,0071 |  |
| 8 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0232 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,1024 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0607 |  |
| 9 | Декор интерьера: |
|  | а) скульптурно-лепной декор с позолотой |
|  | 1 – Гипс | кг | 0,8914 |  |
|  | 2 – Золото сусальное | кн. | 0,0242 |  |
|  | б) резной (по дереву) декор с позолотой |
|  | 1 – Дерево мягких пород | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Золото сусальное | кн. | 0,0114 |  |
|  | в) облицовка искусственным мрамором и натуральным мрамором |
|  | 1 – Гипс | кг | 0,7132 |  |
|  | 2 – Плиты мраморные | м2 | 0,0009 |  |
|  | г) панели, тамбуры, тяги, балюстрады, поручни, радиаторные шкафы |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0045 |  |
|  | 2 – Фанера ценных пород | м2 | 0,1734 |  |
|  | 3 – Золото сусальное | кн. | 0,0005 |  |
|  | 4 – Латунь, бронза | кг | 0,0210 |  |
|  | д) камины мраморные |
|  | 1 – Мрамор | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Латунь | кг | 0,0210 |  |
|  | 3 – Чугунное литье | кг | 0,0130 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0073 |  |
|  | 2 – Краски эмульсионные | кг | 0,0130 |  |
| 11 | Декор фасада: |
|  | а) облицовка цоколя |
|  | 1 – Плиты гранитные 18-20 см | м2 | 0,0058 |  |
|  | б) скульптурно-лепной декор |
|  | 1 – Краски эмульсионные | кг | 0,0048 |  |
|  | 2 – Гипс | кг | 0,7970 |  |
| 12 | Стилобат: |
|  | а) фундаменты |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0011 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0021 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0223 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0019 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0087 |  |
|  | б) стены |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0057 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0036 |  |
|  | в) своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0031 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0016 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0054 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0032 |  |
|  | г) полы лещадные |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0705 |  |
|  | 2 – Рубероид | м2 | 0,1843 |  |
|  | 3 – Битум | кг | 0,2897 |  |
|  | д) полы бетонные с линолеумом |
|  | 1 – Бетон | м3 | 0,0043 |  |
|  | 2 – Линолеум | м2 | 0,0330 |  |
|  | е) заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Стекло | м2 | 0,0132 |  |
|  | ж) облицовка белым камнем |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0357 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0017 |  |
|  | з) внутренняя отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0035 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0137 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0081 |  |
| 13 | Пандусы и лестницы |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес круглый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0024 |  |
|  | 4 – Камень бутовый | м3 | 0,0102 |  |
|  | 5 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0583 |  |
|  | 6 – Щебень | м3 | 0,0360 |  |
|  | 7 – Раствор сложный | м3 | 0,0150 |  |