§ 3-18

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ

Одноглавые, без подвала, без подклета. Крестообразной в плане формы.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА - основного объема простого архитектурного оформления.

СТЕНЫ оштукатуренные с белокаменными карнизами, базами и капителями колонн.

СО СЛОЖНЫМ ЛЕПНЫМ ДЕКОРОМ

ПОКРЫТИЕ - основного объема - скатное, барабана и колоколен - купольное.

БАРАБАН - сложного архитектурного оформления, с оконными проемами.

БАШНИ КОЛОКОЛЕН - сложного архитектурного оформления, открытые, включены в тело собора.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 50.000-55.000 м3.

(Типа собора Александро-Невской Лавры в Ленинграде)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 1,16 | 0,48 | 4,8 |
| 2 | Цоколь белокаменный | 0,47 | 0,09 | 1,9 |
| 3 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность простого архитектурного оформления | 2,23 | 1,40 | 9,2 |
|  | б) массив стен | 7,34 | 1,45 | 30,3 |
|  | в) карнизы белокаменные | 1,13 | 0,42 | 4,7 |
| 4 | Колонны интерьера кирпичные с белокаменными базами и капителями | 2,41 | 1,28 | 9,9 |
| 5 | Своды кирпичные | 0,98 | 0,39 | 4,0 |
| 6 | Связи металлические | 0,05 | 0,03 | 0,2 |
| 7 | Барабан сложного архитектурного оформления со сводом и заполнением оконных проемов | 3,57 | 2,39 | 14,7 |
| 8 | Башни колокольни - кирпичные, сложного архитектурного оформления | 0,09 | 0,05 | 0,4 |
| 9 | Крыша и кровля: |
|  | а) купольное покрытие над барабаном и башнями с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 0,63 | 0,31 | 2,6 |
|  | б) скатная крыша основного объема с железной кровле по обрешетке и деревянным стропилам | 0,50 | 0,18 | 2,1 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,05 | 0,01 | 0,2 |
| 10 | Полы белокаменные с бетонной подготовкой | 1,14 | 0,18 | 4,7 |
| 11 | Заполнение оконных и дверных проемов - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов | 0,27 | 0,13 | 1,1 |
| 12 | Портик с кирпичными колоннами, белокаменными ступенями, полом, базами, капителями и карнизами: |
|  | а) фундаменты бутовые с земляными работами | 0,09 | 0,04 | 0,4 |
|  | б) кирпичная выкладка под крыльцо и полы, включая забутовку | 0,12 | 0,03 | 0,5 |
|  | в) наружная лицевая поверхность кирпичных стен архитектурного оформления средней сложности | 0,04 | 0,03 | 0,2 |
|  | г) массив стен | 0,07 | 0,01 | 0,3 |
|  | д) ступени белокаменные с бетонной подготовкой | 0,15 | 0,03 | 0,6 |
|  | е) полы белокаменные с бетонной подготовкой | 0,04 | 0,01 | 0,2 |
|  | ж) колонны кирпичные с белокаменными базами и капителями | 0,10 | 0,06 | 0,4 |
|  | з) карнизы белокаменные | 0,14 | 0,05 | 0,6 |
|  | и) крыша скатная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 0,02 | 0,01 | 0,1 |
| 13 | Внутренняя отделка - штукатурка по кирпичу с окраской водными составами | 0,60 | 0,44 | 2,5 |
| 14 | Наружная отделка: |
|  | а) штукатурка по кирпичу с окраской эмульсионными составами | 0,44 | 0,35 | 1,8 |
|  | б) лепной декор - сложный | 0,38 | 0,09 | 1,6 |
| ИТОГО: | 24,21 | 9,94 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0027 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0291 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0027 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0114 |  |
| 2 | Цоколь белокаменный |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0123 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0004 |  |
| 3 | Стены кирпичные |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0015 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0077 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0081 |  |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0571 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0409 |  |
|  | в) карнизы белокаменные |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0228 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0004 |  |
|  | 3 – Флюаты | кг | 0,0003 |  |
| 4 | Колонны |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0019 |  |
|  | 2 – Блоки известняковые | м3 | 0,0036 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0031 |  |
|  | 4 – Флюаты | кг | 0,0001 |  |
| 5 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0032 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0057 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0034 |  |
| 6 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0002 |  |
| 7 | Барабан с проемами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0108 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0086 |  |
| 8 | Башни-колокольни |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0002 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0002 |  |
| 9 | Крыша и кровля |
|  | а) купольное покрытие |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0042 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,1779 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0020 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0044 |  |
|  | б) скатная крыша |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0023 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,2634 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0038 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0089 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное оцинкованное | кг | 0,0923 |  |
| 10 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,1598 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0065 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0018 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0028 |  |
| 11 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0361 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0043 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0002 |  |
| 12 | Портик |
|  | а) фундаменты |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0026 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0024 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0010 |  |
|  | б) кирпичная выкладка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,00001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,00001 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0010 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0007 |  |
|  | в) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,00003 |  |
|  | 2 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0002 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0002 |  |
|  | г) массив стены |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0006 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0004 |  |
|  | д) ступени |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0037 |  |
|  | 2 – Бетон | м3 | 0,0002 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0002 |  |
|  | е) полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0013 |  |
|  | 2 – Бетон | м3 | 0,0002 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,00001 |  |
|  | ж) колонны |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0001 |  |
|  | 2 – Блоки известняковые | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0001 |  |
|  | 4 – Флюаты | кг | 0,0001 |  |
|  | з) карнизы |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,0026 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Флюаты | кг | 0,0001 |  |
|  | и) крыша |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,0071 |  |
| 13 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0055 |  |
|  | 2 – Краски сухие | кг | 0,0396 |  |
| 14 | Наружная отделка |
|  | а) штукатурка с окраской |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0042 |  |
|  | 2 – Краски эмульсионные | кг | 0,0297 |  |
|  | б) лепной декор |
|  | 1 – Гипс | кг | 0,6927 |  |

§ 3-19

КОЛОКОЛЬНИ - кирпичные, шатровые; круглые, квадратные в плане, многогранные в плане.

ЧЕТВЕРИК (восьмерик или другой многогранник) – архитектурного оформления средней сложности.

ЯРУС ЗВОНА - сложного архитектурного оформления с двумя ярусами слуховых проемов.

ШАТЕР - сложного архитектурного оформления  с двумя ярусами слуховых проемов.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 1300 м3.

(Типа колокольни церкви Никиты за Яузой в Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 2,86 | 1,16 | 3,7 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) массив стен четверика | 10,77 | 1,73 | 13,9 |
|  | б) наружная лицевая поверхность стен четверика архитектурного оформления средней сложности | 17,81 | 5,54 | 23,1 |
|  | в) внутренняя лицевая поверхность четверика простого архитектурного оформления | 11,38 | 2,87 | 14,7 |
| 3 | Своды кирпичные, межъярусные и перекрытия по сводам деревянные | 12,16 | 3,01 | 15,8 |
| 4 | Ярус звона и шатер кирпичный: |
|  | а) наружная лицевая поверхность кладки восьмерика яруса звона сложного архитектурного оформления | 3,02 | 1,13 | 3,9 |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность кладки восьмерика яруса звона простого архитектурного оформления | 2,01 | 0,54 | 2,6 |
|  | в) столбы яруса звона архитектурного оформления средней сложности | 2,27 | 0,91 | 2,9 |
|  | г) кладка шатра сложного архитектурного оформления с двумя ярусами слуховых окон | 9,30 | 3,38 | 12,0 |
| 5 | Связи металлические | 0,62 | 0,20 | 0,8 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичная главка с железной кровлей по обрешетке и деревянным журавцам | 0,86 | 0,59 | 1,1 |
|  | б) покрытие железом полиц и других выступающих частей. | 0,85 | 0,46 | 1,1 |
| 7 | Полы: |
|  | а) Полы дощатые с окраской | 0,65 | 0,25 | 0,9 |
|  | б) Полы яруса звона кирпичные с щебеночной подготовкой | 0,34 | 0,05 | 0,4 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика - одинарное | 0,76 | 0,4 | 1,0 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен четверика, яруса звона и шатра. | 0,75 | 0,67 | 1,0 |
| 10 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен четверика, яруса звона и шатра. | 0,85 | 0,75 | 1,1 |
| ИТОГО: | 77,26 | 23,64 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0067 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0156 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0909 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0354 |  |
|  | 5 – Щебень | м3 | 0,0096 |  |
|  | 6 – Рулонные изоляционные материалы | м2 | 1,0138 |  |
|  | 7 – Битум (мастика) | кг | 1,0138 |  |
| 2 | Стены кирпичные |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0388 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0595 |  |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность четверика |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0265 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0418 |  |
|  | в) массив стен четверика |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0311 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0420 |  |
| 3 | Своды и перекрытия |
|  | 1 – Кирпич большемерный | м3 | 0,0216 |  |
|  | 2– Раствор сложный | м3 | 0,0230 |  |
|  | 3 – Лес круглый | м3 | 0,0384 |  |
|  | 4 – Лес пиленый | м3 | 0,0229 |  |
|  | 5 – Утеплитель (шлак) | м3 | 0,0247 |  |
|  | 6 – Толь | м2 | 0,0630 |  |
|  | 7 – Войлок (пакля смоляная) | м2 | 0,0168 |  |
|  | 8 – Затяжки стальные | т | 0,0008 |  |
| 4 | Ярус звона и шатер |
|  | а) наружная лицевая поверхность кладки яруса звона |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0058 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0090 |  |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность кладки яруса звона |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0046 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0074 |  |
|  | в) столбы яруса звона |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0047 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0054 |  |
|  | г) кладка шатра яруса звона с двумя ярусами слуховых проемов |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0209 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0242 |  |
| 5 | Связи металлические |
|  | 1 – Металлоконструкции | т | 0,0024 |  |
| 6 | Крыша и кровля |
|  | а) луковичная главка |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0033 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,0259 |  |
|  | 3 – Олифа натуральная | кг | 0,0004 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0007 |  |
|  | б) покрытие полиц и других выступающих частей. |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0042 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,3132 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0078 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0110 |  |
| 7 | Полы |
|  | а) Полы дощатые с окраской |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0057 |  |
|  | 2 – Олифа натуральная | кг | 0,0336 |  |
|  | 3 – Белила | кг | 0,0070 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0095 |  |
|  | б) Пол яруса звона |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0004 |  |
|  | 2 – Раствор известковый | м3 | 0,0019 |  |
|  | 3 – Щебень | м3 | 0,0100 |  |
|  | 4 – Рулонные изоляционные материалы | м2 | 0,0723 |  |
|  | 5 – Битум (мастика) | кг | 0,1380 |  |
|  | 6 – Раствор цементный | м3 | 0,0006 |  |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 2 – Толь | м2 | 0,0271 |  |
|  | 3 – Пакля или войлок | м2 | 0,0271 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0057 |  |
|  | 5 – Белила | кг | 0,0034 |  |
|  | 6 – Краски тертые | кг | 0,0006 |  |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0047 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,1587 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0053 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,1780 |  |

§ 3-20

КОЛОКОЛЬНИ КИРПИЧНЫЕ ШАТРОВЫЕ - круглые, квадратные, многогранные в плане.

ЧЕТВЕРИК (восьмерик или другой многогранник) - архитектурного оформления средней сложности.

ЯРУС ЗВОНА - архитектурного оформления средней сложности.

ШАТЕР - архитектурного оформления средней сложности с тремя ярусами слуховых проемов.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 1500-2000 м3.

(Типа колокольни Лужецкого монастыря в Можайске)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 2,64 | 1,13 | 4,5 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика архитектурного оформления средней сложности | 14,24 | 5,37 | 24,4 |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность четверика простого архитектурного оформления | 3,95 | 1,26 | 6,8 |
|  | в) массив стен четверика | 16,28 | 2,27 | 27,9 |
| 3 | Своды кирпичные межъярусные | 5,23 | 1,49 | 9,0 |
| 4 | Ярус звона и шатер кирпичный: |
|  | а) наружная лицевая поверхность кладки яруса звона архитектурного оформления средней сложности | 2,21 | 0,85 | 3,8 |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность яруса звона простого архитектурного оформления | 1,93 | 0,62 | 3,3 |
|  | в) кладка шатра архитектурного оформления средней сложности с тремя ярусами слуховых проемов | 7,80 | 2,46 | 13,4 |
| 5 | Связи металлические | 0,35 | 0,17 | 0,6 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичная главка с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,19 | 0,13 | 0,3 |
|  | б) тесовое покрытие полиц и других выступающих частей. | 0,84 | 0,39 | 1,4 |
| 7 | Полы кирпичные с щебеночной подготовкой | 1,34 | 0,17 | 2,3 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика | 0,17 | 0,09 | 0,3 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен и потолка (сводов) четверика, яруса звона и шатра | 0,50 | 0,39 | 0,9 |
| 10 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен четверика, яруса звона и шатра. | 0,67 | 0,58 | 1,1 |
| ИТОГО: | 58,34 | 17,37 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0022 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0046 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0660 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0059 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0255 |  |
| 2 | Стены кирпичные |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0060 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0210 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0360 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0327 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0070 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0110 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0118 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) массив стен четверика |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0420 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0570 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0802 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Кирпич большемерный | м3 | 0,0090 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0120 |  |
|  | 3 – Лес круглый | м3 | 0,0110 |  |
|  | 4 – Лес пиленый | м3 | 0,0060 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0183 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Ярус звона и шатер |
|  | а) наружная лицевая поверхность яруса звона |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0035 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0054 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0055 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность яруса звона |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0034 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0054 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0055 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) кладка шатра |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0180 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0284 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0133 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0214 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0202 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 5 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0010 |  |
| 6 | Крыша и кровля |
|  | а) луковичная главка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0009 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,0514 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0011 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0025 |  |
|  | б) покрытие полиц и других выступающих частей |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0040 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0040 |  |
| 7 | Полы |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0020 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0160 |  |
|  | 3 – Раствор цементный | м3 | 0,0010 |  |
| 8 | Заполнение проемов одинарное |
|  |  |  |  | см. примечание |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0820 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0028 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,1190 |  |

Примечание: Ввиду незначительного расхода материала на заполнение проемов, количество его в таблице не приводится.

§ 3-21

КОЛОКОЛЬНИ КИРПИЧНЫЕ ШАТРОВЫЕ - круглые, четырех- и многогранные в плане.

ЧЕТВЕРИК (восьмерик или другой многогранник) - архитектурного оформления средней сложности.

ЯРУС ЗВОНА - сложного архитектурного оформления.

ШАТЕР - архитектурного оформления средней сложности с тремя ярусами слуховых проемов.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 4500-5000 м3.

(Типа соборной колокольни в Коломенском Кремле)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 1,61 | 0,83 | 3,9 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика архитектурного оформления средней сложности | 8,28 | 3,18 | 19,9 |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность четверика простого архитектурного оформления | 3,57 | 1,14 | 8,6 |
|  | в) массив стен четверика | 13,35 | 1,85 | 32,0 |
| 3 | Своды кирпичные межъярусные | 2,77 | 0,79 | 6,7 |
| 4 | Ярус звона и шатер кирпичный: |
|  | а) наружная лицевая поверхность кладки яруса звона сложного архитектурного оформления | 2,11 | 0,93 | 5,1 |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность яруса звона простого архитектурного оформления | 1,71 | 0,54 | 4,1 |
|  | в) кладка шатра с тремя ярусами слуховых проемов архитектурного оформления средней сложности | 6,00 | 1,90 | 14,4 |
| 5 | Связи металлические | 0,14 | 0,08 | 0,3 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичная главка с железной кровлей по обрешетке и деревянным журавцам | 0,13 | 0,09 | 0,3 |
|  | б) тесовое покрытие полиц и других выступающих частей. | 0,39 | 0,18 | 0,9 |
| 7 | Полы кирпичные с щебеночной подготовкой | 0,80 | 0,10 | 1,9 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика - одинарное | 0,03 | 0,01 | 0,1 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен и потолка (сводов) четверика, яруса звона и шатра | 0,34 | 0,30 | 0,8 |
| 10 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором стен и побелка стен четверика, яруса звона и шатра. | 0,43 | 0,38 | 1,0 |
| ИТОГО: | 41,66 | 12,30 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0014 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0028 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0405 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0037 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0158 |  |
| 2 | Стены |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика архитектурного оформления средней сложности |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0038 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0120 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0209 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0187 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность стен четверика |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0012 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0062 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0101 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0093 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) массив стен четверика |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0345 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0473 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0688 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Кирпич большемерный | м3 | 0,0050 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0061 |  |
|  | 3 – Лес круглый | м3 | 0,0059 |  |
|  | 4 – Лес пиленый | м3 | 0,003 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0075 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Ярус звона и шатер |
|  | а) наружная лицевая поверхность кладки яруса звона |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0009 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0030 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0049 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0045 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность кладки яруса звона |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0009 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0029 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0049 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0045 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) кладка шатра |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0139 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0218 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0100 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0165 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0156 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 5 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0005 |  |
| 6 | Крыша и кровля |
|  | а) луковичная главка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,00003 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,0350 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0007 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0017 |  |
|  | б) покрытие выступающих частей и полиц |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0020 |  |
| 7 | Полы |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0013 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0097 |  |
|  | 3 – Раствор цементный | м3 | 0,0004 |  |
|  | 4 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0020 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 8 | Заполнение проемов четверика |
|  |  |  |  | См. примечание |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0014 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0612 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0019 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0783 |  |

Примечание: Ввиду незначительного расхода материала на заполнение проемов, количество его в таблице не приводится.

§ 3-22

КОЛОКОЛЬНИ КИРПИЧНЫЕ, ШАТРОВЫЕ

Круглые, четырех- и многогранные в плане.

ВОСЬМЕРИК (четверик или другой многогранник) – простого архитектурного оформления.

ЯРУС ЗВОНА - сложного архитектурного оформления.

ШАТЕР - сложного архитектурного оформления с тремя ярусами слуховых проемов.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 10.000 м3.

(Типа колокольни церкви Иоанна Златоуста в Ярославле)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 2,83 | 1,21 | 3,8 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен восьмерика простого архитектурного оформления | 12,4 | 3,96 | 16,5 |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность восьмерика простого архитектурного оформления | 4,98 | 1,59 | 6,6 |
|  | в) массив стен восьмерика | 20,73 | 2,88 | 27,6 |
| 3 | Своды кирпичные межъярусные | 2,16 | 0,60 | 2,9 |
| 4 | Ярус звона и шатер кирпичный: |
|  | а) наружная лицевая поверхность кладки яруса звона сложного архитектурного оформления | 8,14 | 3,59 | 10,8 |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность яруса звона простого архитектурного оформления | 6,55 | 2,10 | 8,7 |
|  | в) кладка шатра сложного архитектурного оформления с тремя ярусами слуховых проемов | 13,1 | 4,52 | 17,5 |
| 5 | Связи металлические | 0,76 | 0,37 | 1,0 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичная главка с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,16 | 0,10 | 0,2 |
|  | б) тесовое покрытие полиц и других выступающих частей. | 0,86 | 0,39 | 1,2 |
| 7 | Полы кирпичные с щебеночной подготовкой | 0,56 | 0,07 | 0,8 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов восьмерика - одинарное | 0,29 | 0,16 | 0,4 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен и потолка (сводов) восьмерика, яруса звона и шатра | 0,63 | 0,54 | 0,8 |
| 10 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором стен и побелка стен восьмерика, яруса звона и шатра | 0,89 | 0,77 | 1,2 |
| ИТОГО: |  | 75,04 | 22,85 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0024 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0049 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0710 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0064 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0275 |  |
| 2 | Стены |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен восьмерика |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0060 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0200 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0340 |  |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность восьмерика |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0025 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0080 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0130 |  |
|  | в) массив стен восьмерика |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0500 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0730 |  |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0040 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | м3 | 0,0040 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0040 |  |
| 4 | Ярус звона и шатер кирпичный |
|  | а) наружная лицевая поверхность кладки яруса звона |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0032 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0110 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0180 |  |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность яруса звона |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0032 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0110 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0180 |  |
|  | в) кладка шатра |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0270 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0420 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0210 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0330 |  |
| 5 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0020 |  |
| 6 | Крыша и кровля |
|  | а) луковичная главка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,00004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0070 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,0040 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0008 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0018 |  |
|  | б) покрытие полиц и других выступающих частей. |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0004 |  |
| 7 | Полы |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0008 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0060 |  |
|  | 3 – Раствор цементный | м3 | 0,0003 |  |
| 8 | Заполнение проемов |
|  |  |  |  | См. примечание |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0027 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,1110 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0039 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,1610 |  |

Примечание: Ввиду незначительного расхода материала на заполнение проемов, количество его в таблице не приводится.

§ 3-23

КОЛОКОЛЬНИ КИРПИЧНЫЕ ЯРУСНЫЕ

Круглые, четырех- и многогранные в плане.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА - всех ярусов архитектурного оформления средней сложности.

С БЕЛОКАМЕННЫМИ - цоколем и карнизами.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 1500-2000 м3.

(Типа колокольни Успенского собора в Дмитрове)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 2,60 | 1,02 | 4,0 |
| 2 | Цоколь белокаменный гладкий | 1,00 | 0,19 | 1,6 |
| 3 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность архитектурного оформления средней сложности | 12,32 | 5,69 | 19,2 |
|  | б) массив стен | 27,72 | 5,26 | 43,1 |
|  | в) карнизы белокаменные | 12,14 | 4,01 | 18,9 |
| 4 | Своды кирпичные межъярусные | 1,33 | 0,5 | 2,1 |
| 5 | Связи металлические | 0,21 | 0,08 | 0,3 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) купольное покрытие с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 1,12 | 0,53 | 1,7 |
|  | б) луковичная главка с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,23 | 0,19 | 0,4 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,16 | 0,02 | 0,2 |
| 7 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 1,40 | 0,20 | 2,2 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов - одинарное с устройством металлических решеток для оконных проемов | 1,00 | 0,49 | 1,6 |
| 9 | Внутренняя отделка - штукатурка по кирпичу, окраска эмульсионными составами | 1,19 | 0,77 | 1,8 |
| 10 | Наружная отделка - штукатурка по кирпичу, окраска эмульсионными составами | 1,89 | 1,43 | 2,9 |
| ИТОГО: |  | 64,31 | 20,38 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0021 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0045 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0655 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0059 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0255 |  |
| 2 | Цоколь |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,0375 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0014 |  |
| 3 | Стены |
|  | а) наружная лицевая поверхность |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0098 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0510 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0530 |  |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0016 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0021 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,2160 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,1540 |  |
|  | в) карнизы |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,2250 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0038 |  |
|  | 3 – Флюаты | кг | 0,0053 |  |
| 4 | Своды |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0076 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0045 |  |
|  | 3 – Лес круглый | м3 | 0,0044 |  |
|  | 4 – Лес пиленый | м3 | 0,0023 |  |
| 5 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0006 |  |
| 6 | Крыша и кровля |
|  | а) купольное покрытие |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0075 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,3150 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0036 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0079 |  |
|  | б) луковичная главка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,0390 |  |
|  | 3 – Олифа натуральная | кг | 0,0005 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0009 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,3190 |  |
| 7 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0440 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0053 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0003 |  |
| 8 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0024 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,9550 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0194 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0053 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0084 |  |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Раствор сложный | м3 | 0,0104 |  |
|  | 2 – Краски сухие | кг | 0,0740 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор сложный | м3 | 0,0174 |  |
|  | 2 – Краски сухие | кг | 0,0126 |  |

§ 3-24

КОЛОКОЛЬНИ КИРПИЧНЫЕ - ярусные, круглые, четырех-и многогранные в плане.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА - четверика и всех ярусов архитектурного оформления средней сложности.

СТЕНЫ ОШТУКАТУРЕННЫЕ,

С БЕЛОКАМЕННЫМИ - цоколем, карнизами, базами и капителями колонн.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 12.000-13.000 м3.

(Типа колокольни Троице-Сергиевской Лавры в Загорске)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 1,98 | 0,77 | 3,5 |
| 2 | Цоколь белокаменный профилированный с наружными лестницами | 2,75 | 0,67 | 4,9 |
| 3 | Стены кирпичные с белокаменными карнизами: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен архитектурного оформления средней сложности | 7,80 | 3,59 | 13,8 |
|  | б) массив стен | 13,25 | 2,51 | 23,5 |
|  | в) карнизы белокаменные | 15,75 | 5,2 | 27,9 |
| 4 | Своды кирпичные межъярусные | 2,16 | 0,82 | 3,8 |
| 5 | Связи металлические | 0,14 | 0,06 | 0,2 |
| 6 | Колонны белокаменные с базами и капителями | 5,78 | 2,05 | 10,2 |
| 7 | Вазы белокаменные | 0,43 | 0,19 | 0,8 |
| 8 | Крыша и кровля: |
|  | а) купольное покрытие с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,18 | 0,08 | 0,3 |
|  | б) луковичная главка с железной кровлей по обрешетке и деревянным журавцам сложного архитектурного оформления | 0,23 | 0,19 | 0,4 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,09 | 0,01 | 0,2 |
| 9 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 3,42 | 0,52 | 6,0 |
| 10 | Заполнение оконных и дверных проемов - одинарное с устройством металлических решеток для оконных проемов | 0,48 | 0,25 | 0,9 |
| 11 | Внутренняя отделка - штукатурка по кирпичу, окраска клеевыми составами | 0,79 | 0,52 | 1,4 |
| 12 | Наружная отделка - штукатурка по кирпичу, окраска масляными составами | 1,23 | 0,82 | 2,2 |
| ИТОГО: |  | 56,46 | 18,25 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0016 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0034 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0492 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0045 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0192 |  |
| 2 | Цоколь |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,0705 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0027 |  |
| 3 | Стены |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0011 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0061 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,1030 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0337 |  |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0320 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0730 |  |
|  | в) карнизы |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,2920 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0048 |  |
|  | 3 – Флюаты | кг | 0,0041 |  |
| 4 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0071 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0037 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0124 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0073 |  |
| 5 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0004 |  |
| 6 | Колонны |
|  | 1 – Блоки известняковые | м3 | 0,0047 |  |
|  | 2 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0870 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0027 |  |
|  | 4 – Флюаты | м3 | 0,0027 |  |
| 7 | Вазы |
|  | 1 – Блоки известняковые | м3 | 0,0032 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Крепления стальные (пироны) | кг | 0,0191 |  |
| 8 | Крыша и кровля |
|  | а) купольное покрытие |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0012 |  |
|  | б) луковичная главка |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,0390 |  |
|  | 3 – Олифа натуральная | кг | 0,0005 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0009 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,1670 |  |
| 9 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,1080 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0129 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0006 |  |
| 10 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0011 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,4560 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0092 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0025 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0040 |  |
| 11 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Раствор сложный | м3 | 0,0070 |  |
|  | 2 – Краски сухие | кг | 0,0495 |  |
| 12 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор сложный | м3 | 0,0093 |  |
|  | 2 – Олифа натуральная | кг | 0,0669 |  |
|  | 3 – Краски сухие | кг | 0,0428 |  |

§ 3-25

КОЛОКОЛЬНИ КИРПИЧНЫЕ ЯРУСНЫЕ - круглые, квадратные, четырех- и многогранные в плане.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА - восьмерика и всех ярусов архитектурного оформления средней сложности.

СТЕНЫ ОШТУКАТУРЕННЫЕ

С БЕЛОКАМЕННЫМИ цоколем, карнизами, базами и капителями колонн.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 12.000-13.000 м3.

(Типа колокольни Ново-Спасского монастыря в Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 1,45 | 0,56 | 2,9 |
| 2 | Цоколь белокаменный гладкий | 0,59 | 0,20 | 1,2 |
| 3 | Стены кирпичные с белокаменными карнизами: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен архитектурного оформления средней сложности | 5,68 | 1,97 | 11,3 |
|  | б) массив стен | 14,25 | 2,59 | 28,4 |
|  | в) карнизы белокаменные | 13,66 | 2,97 | 27,2 |
| 4 | Своды кирпичные межъярусные | 2,67 | 0,7 | 5,3 |
| 5 | Связи металлические | 0,22 | 0,08 | 0,4 |
| 6 | Колонны кирпичные с белокаменными базами и капителями | 6,56 | 1,75 | 13,0 |
| 7 | Вазы белокаменные | 0,50 | 0,19 | 1,0 |
| 8 | Крыша и кровля: |
|  | а) купольное покрытие с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,68 | 0,15 | 1,4 |
|  | б) сложная глава-корона с железной кровлей по обрешетке и деревянным журавцам | 0,24 | 0,19 | 0,5 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей | 0,11 | 0,02 | 0,2 |
| 9 | Полы |
|  | а) полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 1,20 | 0,18 | 2,4 |
|  | б) полы дощатые | 0,14 | 0,05 | 0,3 |
| 10 | Заполнение оконных проемов одинарное с устройством металлических решеток | 0,82 | 0,41 | 1,6 |
| 11 | Заполнение дверных проемов в каменных стенах | 0,17 | 0,08 | 0,3 |
| 12 | Внутренняя отделка - штукатурка по кирпичу, окраска клеевыми составами | 0,56 | 0,43 | 1,1 |
| 13 | Наружная отделка - штукатурка по кирпичу, окраска водными эмульсионными составами | 0,74 | 0,47 | 1,5 |
| ИТОГО: |  | 50,24 | 12,99 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0025 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0064 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0464 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0048 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0181 |  |
|  | 6 – Рулонные изоляционные материалы | м2 | 0,2883 |  |
|  | 7 – Битум (мастика) | кг | 0,7528 |  |
| 2 | Цоколь |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0112 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0004 |  |
| 3 | Стены |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0222 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0166 |  |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0906 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0570 |  |
|  | в) карнизы |
|  | 1 – Плиты известняковые 20-22 см | м2 | 0,2544 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0042 |  |
| 4 | Своды |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0117 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0059 |  |
|  | 3 – Лес круглый | м3 | 0,0046 |  |
|  | 4 – Лес пиленый | м3 | 0,0062 |  |
|  | 5 – Затяжки стальные | т | 0,0003 |  |
| 5 | Связи металлические |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0008 |  |
| 6 | Колонны |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0365 |  |
|  | 2 – Блоки известняковые | м3 | 1,0053 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0174 |  |
| 7 | Вазы |
|  | 1 – Блоки известняковые | м3 | 0,0032 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Крепления стальные (пироны) | кг | 0,0191 |  |
| 8 | Крыша и кровля |
|  | а) купольное покрытие |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,0438 |  |
|  | 3 – Поковки | кг | 0,0026 |  |
|  | 4 – Толь | м2 | 0,0048 |  |
|  | 5 – Олифа натуральная | кг | 0,0008 |  |
|  | 6 – Краски тертые | кг | 0,0013 |  |
|  | б) глава-корона |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,0390 |  |
|  | 3 – Железо кровельное оцинк. | кг | 0,0081 |  |
|  | 4 – Поковки | кг | 0,0015 |  |
|  | 5 – Толь | м2 | 0,0023 |  |
|  | 6 – Олифа натуральная | кг | 0,0005 |  |
|  | 7 – Краски тертые | кг | 0,0009 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,0144 |  |
|  | 2 – Олифа натуральная | кг | 0,0014 |  |
|  | 3 – Белила | кг | 0,0006 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0001 |  |
| 9 | Полы |
|  | а) полы белокаменные |
|  | 1 – Плиты известняковые 10-12 см | м2 | 0,0357 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0005 |  |
|  | 3 – Раствор кладочный | м3 | 0,0008 |  |
|  | б) полы дощатые |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0016 |  |
|  | 2 – Олифа натуральная | кг | 0,0168 |  |
|  | 3 – Белила | кг | 0,0035 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0048 |  |
| 10 | Заполнение оконных проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0025 |  |
|  | 2 – Стекло 3-х мм | м2 | 0,0304 |  |
|  | 3 – Металл сортовой | кг | 0,0213 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0117 |  |
|  | 5 – Белила | кг | 0,0082 |  |
|  | 6 – Краски тертые | кг | 0,0017 |  |
| 11 | Заполнение дверных проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2 – Толь | м2 | 0,0043 |  |
|  | 3 – Войлок | м2 | 0,0043 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0017 |  |
|  | 5 – Белила | кг | 0,0011 |  |
|  | 6 – Краски тертые | кг | 0,0002 |  |
| 12 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Известь | кг | 1,0483 |  |
|  | 2 – Олифа натуральная | кг | 0,0023 |  |
|  | 3 – Краска сухая | кг | 0,0067 |  |
| 13 | Наружная отделка |
|  | 1 – Известь | кг | 1,4734 |  |
|  | 2 – Олифа натуральная | кг | 0,0409 |  |
|  | 3 – Краски сухие | кг | 0,0016 |  |
|  | 4 – Белила | кг | 0,0108 |  |

§ 3-26

ТРАПЕЗНЫЕ КИРПИЧНЫЕ - без подклета, без подвала.

Простого архитектурного оформления.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 1500 м3.

(Типа трапезной Иоанна Предтечи на городище в Коломне)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 7,37 | 3,30 | 14,2 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен простого архитектурного оформления | 9,22 | 2,95 | 17,8 |
|  | б) массив стен | 15,42 | 2,14 | 29,7 |
|  | в) венчающий карниз | 3,26 | 0,96 | 6,3 |
| 3 | Своды кирпичные | 5,16 | 1,48 | 9,9 |
| 4 | Связи металлические | 0,17 | 0,08 | 0,3 |
| 5 | Крыша и кровля: |
|  | а) четырехскатная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 2,98 | 1,06 | 5,7 |
|  | б) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,10 | 0,03 | 0,2 |
| 6 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 5,12 | 0,84 | 9,9 |
| 7 | Заполнение оконных и дверных проемов - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов. | 1,98 | 0,93 | 3,8 |
| 8 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен и потолков (сводов) | 0,83 | 0,71 | 1,6 |
| 9 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен | 0,31 | 0,28 | 0,6 |
| ИТОГО: |  | 51,92 | 14,76 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0063 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0126 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,1490 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0533 |  |
| 2 | Стены кирпичные |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0048 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0164 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0265 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0253 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0390 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0548 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0770 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) венчающий карниз |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0067 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0098 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0122 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0112 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0058 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0097 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0116 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0196 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0005 |  |
| 5 | Крыша и кровля |
|  | а) четырехскатная |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0102 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0133 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 1,5540 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0224 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0533 |  |
|  | б) покрытие железом выступающих частей на фасадах |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,1380 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0069 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0138 |  |
| 6 | Полы |
|  | 1 – Плиты белокаменные | м2 | 0,1605 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0190 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0009 |  |
| 7 | Заполнение проемов. |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0056 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 1,1470 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0468 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0125 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0198 |  |
| 8 | Внутренняя отделка) |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0054 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0026 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,1100 |  |
| 9 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0014 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0563 |  |

§ 3-27

ТРАПЕЗНЫЕ КИРПИЧНЫЕ - без подклета, без подвала.

Архитектурного оформления средней сложности.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 1500 м3.

(Типа трапезной церкви Михаила Архангела, село Тропарево в Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 4,07 | 1,83 | 9,1 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен архитектурного оформления средней сложности | 7,57 | 2,91 | 16,9 |
|  | б) массив стен | 13,72 | 1,91 | 30,7 |
|  | в) венчающий карниз | 3,26 | 0,96 | 7,3 |
| 3 | Своды кирпичные | 5,46 | 1,57 | 12,2 |
| 4 | Связи металлические | 0,14 | 0,07 | 0,3 |
| 5 | Крыша и кровля: |
|  | а) четырехскатная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 2,39 | 0,86 | 5,3 |
|  | б) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,1 | 0,03 | 0,2 |
| 6 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 5,14 | 0,84 | 11,5 |
| 7 | Заполнение оконных и дверных проемов - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов. | 1,97 | 0,92 | 4,4 |
| 8 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен и потолков (сводов) | 0,67 | 0,56 | 1,5 |
| 9 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен | 0,27 | 0,22 | 0,6 |
| ИТОГО: |  | 44,76 | 12,68 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0035 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0070 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0830 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0296 |  |
| 2 | Стены кирпичные |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0035 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0117 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0191 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0183 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0355 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0486 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0680 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) венчающий карниз |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0074 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0066 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0097 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0121 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0118 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0061 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0102 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0122 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0210 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0004 |  |
| 5 | Крыша и кровля |
|  | а) четырехскатная |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0081 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0107 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 1,2507 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0180 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0426 |  |
|  | б) покрытие железом выступающих частей на фасадах |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,1589 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0079 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0159 |  |
| 6 | Полы |
|  | 1 – Плиты белокаменные 8-12 см | м2 | 0,1615 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0194 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0010 |  |
| 7 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0056 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 1,1344 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0459 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0124 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0197 |  |
| 8 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0043 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0021 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0876 |  |
| 9 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0011 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0463 |  |

§ 3-28

ТРАПЕЗНЫЕ КИРПИЧНЫЕ - на подклете, с подвалом.

Архитектурного оформления средней сложности.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 4000 м3.

(Типа трапезной церкви Михаила Архангела Андроникова монастыря в г. Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 3,40 | 1,29 | 5,9 |
| 2 | Стены подвала бутовые с белокаменной облицовкой: |
|  | а) массив стен из бутового камня | 3,48 | 1,10 | 6,0 |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность стен белокаменная | 1,55 | 0,46 | 2,7 |
| 3 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен архитектурного оформления средней сложности | 9,93 | 2,81 | 17,2 |
|  | б) массив стен | 15,96 | 2,40 | 27,7 |
|  | в) венчающий карниз | 0,97 | 0,62 | 1,7 |
| 4 | Своды кирпичные (крестовые) и перекрытия по сводам деревянные | 11,18 | 3,53 | 19,4 |
| 5 | Перекрытие чердачное | 0,43 | 0,15 | 0,7 |
| 6 | Связи металлические | 0,11 | 0,03 | 0,2 |
| 7 | Крыша и кровля: четырехскатная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам. Покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,78 | 0,19 | 1,4 |
| 8 | Полы: |
|  | а) белокаменные с щебеночной подготовкой (подвал и трапезная) | 3,20 | 0,44 | 5,6 |
|  | б) полы: дощатые (подклет) | 0,13 | 0,05 | 0,2 |
| 9 | Заполнение оконных и дверных проемов с устройством металлических решеток для оконных проемов | 1,02 | 0,46 | 1,8 |
| 10 | Внутренняя отделка высококачественная - штукатурка по кирпичу с клеевой окраской | 1,32 | 0,97 | 2,3 |
| 11 | Декор интерьера (печи кирпичные, облицованные изразцами) | 1,62 | 0,55 | 2,8 |
| 12 | Наружная отделка - штукатурка по кирпичу и эмульсионная окраска фасадов | 0,95 | 0,50 | 1,7 |
| 13 | Декор фасада (отделка керамической плиткой) | 1,56 | 1,38 | 2,7 |
| ИТОГО: |  | 57,59 | 16,93 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0095 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0053 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0329 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0286 |  |
|  | 5 – Битум (мастика) | кг | 4,9034 |  |
|  | 6 – Рулонные изоляционные материалы | м2 | 1,8436 |  |
|  | 7 – Щебень | м3 | 0,0063 |  |
| 2 | Стены подвала |
|  | а) массив стен |
|  | 1 – Камень бутовый | м3 | 0,1624 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0615 |  |
|  | б) внутренняя лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Плиты белокаменные | м2 | 0,0588 |  |
| 3 | Стены кирпичные |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0699 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,1000 |  |
| 4 | Своды и перекрытия по сводам |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0280 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0091 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0022 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0290 |  |
|  | 5 – Утеплитель (шлак) | м3 | 0,0140 |  |
|  | 6 – Толь | м2 | 0,0330 |  |
|  | 7 – Войлок (пакля смоляная) | м2 | 0,0094 |  |
| 5 | Перекрытие чердачное |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0031 |  |
| 6 | Крыша и кровля |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2– Лес пиленый | м3 | 0,0019 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,4790 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0002 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0160 |  |
|  | 6 – Толь | м2 | 0,0051 |  |
|  | 7 – Сурик свинцовый | кг | 0,0158 |  |
|  | 8 – Белила | кг | 0,0005 |  |
| 7 | Связи металлические |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0003 |  |
| 8 | Полы |
|  | а) белокаменные с щебеночной подготовкой |
|  | 1 – Щебень | м3 | 0,0076 |  |
|  | 2 – Рулонные изоляционные материалы | м2 | 0,1200 |  |
|  | 3 – Битум (мастика) | кг | 0,2423 |  |
|  | 4 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 5 – Плиты белокаменные | м2 | 0,1050 |  |
|  | 6 – Раствор сложный | м3 | 0,0046 |  |
|  | 7 – Крепления стальные | кг | 0,0086 |  |
|  | б) полы дощатые |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Олифа натуральная | кг | 0,0013 |  |
|  | 3 – Белила | кг | 0,0003 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0004 |  |
| 9 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0014 |  |
|  | 2 – Алебастр | кг | 0,0332 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0110 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0170 |  |
|  | 5 – Белила | кг | 0,0051 |  |
|  | 6 – Краски тертые | кг | 0,0048 |  |
| 10 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Олифа натуральная | кг | 0,0025 |  |
|  | 2 – Краски сухие | кг | 0,0113 |  |
|  | 3 – Известь | кг | 0,9871 |  |
|  | 4 – Раствор известковый | м3 | 0,0560 |  |
| 11 | Декор интерьера (печи) |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0017 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0029 |  |
|  | 3 – Глина | м3 | 0,0091 |  |
|  | 4 – Эмаль или глазурь | кг | 0,0261 |  |
|  | 5 – Бронза | кг | 0,8387 |  |
| 12 | Наружная отделка |
|  | 1 – Известь негашеная | кг | 1,4863 |  |
|  | 2 – Цемент | кг | 0,9846 |  |
|  | 3 – Олифа натуральная | кг | 0,0505 |  |
|  | 4 – Краски сухие | кг | 0,0020 |  |
| 13 | Декор фасада (фриз из керамических плиток) |
|  | 1 – Глина | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Шамот | кг | 0,0469 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0003 |  |

§ 3-29

ТРАПЕЗНЫЕ КИРПИЧНЫЕ - на подклете, без подвала.

Архитектурного оформления средней сложности.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 15.000 м3.

(Типа трапезной Ново-Иерусалимского монастыря в Истре)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 2,87 | 1,28 | 7,6 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен архитектурного оформления средней сложности | 4,79 | 1,85 | 12,6 |
|  | б) массив стен | 13,03 | 1,81 | 34,3 |
|  | в) венчающий карниз | 1,64 | 0,47 | 4,3 |
| 3 | Своды кирпичные | 8,16 | 2,34 | 21,5 |
| 4 | Связи металлические | 0,14 | 0,07 | 0,4 |
| 5 | Крыша и кровля: |
|  | а) четырехскатная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 1,42 | 0,51 | 3,7 |
|  | б) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,06 | 0,02 | 0,2 |
| 6 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 4,00 | 0,90 | 10,5 |
| 7 | Заполнение оконных и дверных проемов - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов. | 1,21 | 0,56 | 3,2 |
| 8 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен и потолков (сводов) | 0,51 | 0,46 | 1,3 |
| 9 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен | 0,17 | 0,14 | 0,4 |
| ИТОГО: |  | 38,00 | 10,41 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0025 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0049 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0583 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0208 |  |
| 2 | Стены |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0022 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0074 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0150 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0116 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0337 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0462 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0645 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) венчающий карниз |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0033 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0049 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0060 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0176 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0091 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0152 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0183 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0309 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи |
|  | 1 – Сталь сортовая | т | 0,0004 |  |
| 5 | Крыша и кровля |
|  | а) четырехскатная |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0048 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0063 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,7431 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0107 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0253 |  |
|  | б) покрытие железом выступающих частей на фасадах |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,0944 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0047 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0094 |  |
| 6 | Полы |
|  | 1 – Плиты белокаменные 8-12 см | м2 | 0,1734 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0207 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0010 |  |
| 7 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0034 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,6929 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0280 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0076 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0121 |  |
| 8 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0035 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0704 |  |
| 9 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0294 |  |

§ 3-30

ГУЛЬБИЩА КИРПИЧНЫЕ - двухъярусные, крытые.

Архитектурного оформления средней сложности.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 2000-2500 м3.

(Типа гульбища Успенского собора Иосифо-Волоколамского монастыря)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 2,78 | 1,26 | 7,2 |
| 2 | Кладка кирпичная: |  |  |  |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен архитектурного оформления средней сложности | 3,85 | 1,23 | 10,0 |
|  | б) массив стен | 2,16 | 0,30 | 5,6 |
|  | в) столбы архитектурного оформления средней сложности | 4,79 | 1,85 | 12,4 |
|  | г) арки | 1,76 | 0,51 | 4,6 |
|  | д) своды | 8,55 | 2,45 | 22,1 |
|  | е) парапет архитектурного оформления средней сложности | 2,43 | 0,75 | 6,3 |
| 3 | Связи металлические | 0,19 | 0,09 | 0,5 |
| 4 | Крыша скатная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 2 | 0,73 | 5,2 |
| 5 | Полы белокаменные | 9,19 | 1,45 | 23,8 |
| 6 | Отделка - обмазка наружная и внутренняя известковым раствором и побелка стен, потолков (сводов) и столбов | 0,91 | 0,73 | 2,3 |
| ИТОГО: |  | 38,61 | 11,35 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0024 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0052 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0568 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0203 |  |
| 2 | Кладка кирпичная |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0066 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0106 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0105 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0056 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0075 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0105 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) столбы |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0022 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0074 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0121 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0115 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | г) арки |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0038 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0033 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0040 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0067 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | д) своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0185 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0096 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0159 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0192 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0324 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | е) парапет |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0045 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0067 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0077 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0006 |  |
| 4 | Крыша и кровля |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0069 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0089 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 1,0568 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0152 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0360 |  |
| 5 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,2686 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0321 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0016 |  |
|  | 4 – Раствор цементный | м3 | 0,0121 |  |
|  | 5 – Церезит | кг | 0,1000 |  |
|  | 6 – Рубероид | м2 | 0,4400 |  |
|  | 7 – Мастика | кг | 0,8040 |  |
| 6 | Отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0018 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,1530 |  |

§ 3-31

ГУЛЬБИЩА КИРПИЧНЫЕ - двухъярусные.

Открытые.

Сложного архитектурного оформления.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 3000-3500 м3.

(Типа гульбища Успенского собора в Астрахани)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 4,58 | 2,07 | 9,2 |
| 2 | Кладка кирпичная: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен сложного архитектурного оформления | 10,14 | 6,03 | 20,4 |
|  | б) массив стен | 6,7 | 0,93 | 13,5 |
|  | в) столбы сложного архитектурного оформления | 5,6 | 2,14 | 11,3 |
|  | г) арки со сложным архитектурным оформлением | 1,46 | 0,42 | 3,0 |
|  | д) своды | 4,86 | 1,40 | 9,8 |
|  | е) парапет сложного архитектурного оформления | 4,94 | 2,16 | 10,0 |
| 3 | Связи металлические | 0,35 | 0,17 | 0,7 |
| 4 | Полы белокаменные | 9,92 | 1,56 | 20,0 |
| 5 | Отделка наружная и внутренняя - обмазка известковым раствором и побелка стен, потолков (сводов) и столбов | 1,04 | 0,88 | 2,1 |
| ИТОГО: |  | 49,59 | 17,76 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0039 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0079 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0933 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0333 |  |
| 2 | Кладка кирпичная |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0032 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0107 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0173 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0167 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0174 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0238 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0332 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) столбы |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0033 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0145 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0053 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | г) арки |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0032 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0027 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0033 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0056 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | д) своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0105 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0050 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0091 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0109 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0185 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | е) парапет |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0011 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0139 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0116 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0245 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0011 |  |
| 4 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,2893 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0345 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0017 |  |
|  | 4 – Раствор цементный | м3 | 0,0130 |  |
|  | 5 – Церезит | кг | 0,1080 |  |
|  | 6 – Рубероид | м2 | 0,4750 |  |
|  | 7 – Мастика | кг | 0,8640 |  |
| 5 | Отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0043 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,1800 |  |

§ 3-32

КРЫЛЬЦА ОТКРЫТЫЕ

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИЙ

(Основание под ступени) - кирпичные.

ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ - до 10 м2.

(Типа крыльца Спасского собора Андроникова монастыря в г. Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 40,28 | 17,28 | 32,2 |
| 2 | Основание под ступени и площадки кирпичные (массив) | 13,98 | 2,03 | 11,2 |
| 3 | Ступени белокаменные | 65,53 | 9,45 | 52,4 |
| 4 | Площадки белокаменные | 5,22 | 0,68 | 4,2 |
| ИТОГО: |  | 125,01 | 29,44 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0400 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0875 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 1,2250 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,1125 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,4750 |  |
| 2 | Основание под ступени и площадки |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0450 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0613 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0863 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Ступени |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-25 см | м2 | 1,6380 |  |
|  | 2 – Бетон | м3 | 0,1050 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0725 |  |
| 4 | Площадки |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,1625 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0200 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0010 |  |

§ 3-33

КРЫЛЬЦА ОТКРЫТЫЕ

ОПОРНЫЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

(основание под ступени, стенки крыльца) - КИРПИЧНЫЕ

СТУПЕНИ, ПЛОЩАДКИ И ОБЛИЦОВКА СТЕНОК - белокаменные

ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ - до 50 м2.

(Типа крыльца церкви Михаила Архангела Андроникова монастыря в г. Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 36,9 | 15,24 | 30,1 |
| 2 | Основание под ступени и площадки кирпичные (массив) | 19,54 | 5,08 | 15,9 |
| 3 | Ступени белокаменные | 37,14 | 4,32 | 30,3 |
| 4 | Площадки и облицовка стенок белокаменные | 29,07 | 5,60 | 23,7 |
| ИТОГО: |  | 122,65 | 30,24 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0359 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0741 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 1,0900 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0963 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,4222 |  |
| 2 | Основание под ступени |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0231 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,1667 |  |
| 3 | Ступени |
|  | 1 – Плиты известняковые 20-25 см | м2 | 0,7481 |  |
|  | 2 – Бетон | м3 | 0,0481 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0329 |  |
| 4 | Площадки и облицовка стен |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 1,2963 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,1556 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0074 |  |

§ 3-34

КРЫЛЬЦА ОТКРЫТЫЕ

ОПОРНЫЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

(ползучая арка, основание под ступени и парапет) –

КИРПИЧНЫЕ

СТУПЕНИ И ПЛОЩАДКИ - белокаменные.

ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ - до 50 м2.

(Типа крыльца гульбища Иосифо-Волоколамского монастыря)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 22,45 | 9,59 | 15,2 |
| 2 | Основание под ступени и площадки: |  |  |  |
|  | а) ползучий свод-арка | 19,33 | 5,55 | 13,1 |
|  | б) основание под ступени (массив) | 12,07 | 1,73 | 8,2 |
|  | в) наружная лицевая облицовка основания под ступени простого архитектурного оформления | 10,49 | 3,35 | 7,1 |
|  | г) парапет архитектурного оформления средней сложности | 43,61 | 16,78 | 29,5 |
| 3 | Ступени белокаменные | 25,97 | 5,00 | 17,5 |
| 4 | Площадки белокаменные | 11,41 | 1,76 | 7,7 |
| 5 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка | 2,51 | 2,20 | 1,7 |
| ИТОГО: |  | 147,84 | 45,96 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0221 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0476 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,6802 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0612 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,2653 |  |
| 2 | Основание под ступени и площадки |
|  | а) ползучий свод-арка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0507 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0262 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0439 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0527 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0893 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) основание под ступени (массив) |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0388 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0534 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0745 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) наружная облицовка основания под ступени |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0221 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0364 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0347 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | г) парапет |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0041 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0245 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0816 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,1337 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,1272 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Ступени |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,8503 |  |
|  | 2 – Бетон | м3 | 0,0551 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0378 |  |
| 4 | Площадки |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,4082 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0489 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0024 |  |
| 5 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0068 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,5600 |  |

§ 3-35

КРЫЛЬЦА - КРЫТЫЕ

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИЙ (основание под ступени) - КИРПИЧНЫЕ

СТУПЕНИ И ПЛОЩАДКИ - белокаменные.

КЛАДКА - столбов, стенок, сводов - кирпичная.

ДЕКОР - кирпичный.

ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ - до 50 м2 (строительный объем до 250 м3.)

(Типа крыльца Крутицкого подворья в Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 22,45 | 9,59 | 11,3 |
| 2 | Кладка кирпичная: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен сложного архитектурного оформления | 16,38 | 5,58 | 8,2 |
|  | б) массив стен | 8,66 | 1,25 | 4,3 |
|  | в) столбы архитектурного оформления средней сложности | 19,73 | 7,62 | 9,9 |
|  | г) арки | 7,28 | 2,10 | 3,6 |
|  | д) своды | 35,25 | 10,10 | 17,7 |
| 3 | Связи металлические | 0,79 | 0,39 | 0,4 |
| 4 | Крыша и кровля скатная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 3,69 | 3,02 | 1,9 |
| 5 | Основание под ступени и площадки: |
|  | а) ползучий свод-арка | 19,12 | 5,84 | 9,6 |
|  | б) основание под ступени (массив) | 12,07 | 1,73 | 6,1 |
|  | в) наружная облицовка основания под ступени простого архитектурного оформления | 10,49 | 3,35 | 5,3 |
| 6 | Ступени белокаменные | 25,97 | 5,00 | 13,0 |
| 7 | Площадки белокаменные | 11,41 | 1,76 | 5,7 |
| 8 | Отделка наружная и внутренняя - обмазка известковым раствором и побелка потолков и столбов | 6,01 | 5,23 | 3,0 |
| ИТОГО: |  | 199,30 | 62,56 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0221 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0476 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,6802 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,2653 |  |
|  | 5 – Щебень | м3 | 0,0612 |  |
| 2 | Кладка кирпичная |
|  | а) наружная лицевая поверхность |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0078 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0027 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0315 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0520 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0520 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0273 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0364 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0517 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) столбы |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0013 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0103 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0359 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0605 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0575 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | г) арки |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0183 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0103 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0163 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0200 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0330 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | д) своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0915 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0466 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0754 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0959 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,1609 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Связи металлические |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0028 |  |
| 4 | Крыша и кровля |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0273 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0372 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 5,2824 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0751 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,1792 |  |
| 5 | Основание под ступени и площадки |
|  | а) ползучий свод-арка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0507 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0262 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0439 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0527 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0893 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) основание под ступени |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0388 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0534 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0745 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) наружная облицовка |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0221 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0364 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0347 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 6 | Ступени |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,8503 |  |
|  | 2 – Бетон | м3 | 0,0551 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0378 |  |
| 7 | Площадки |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,4082 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0489 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0024 |  |
| 8 | Отделка наружная и внутренняя |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0770 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 1,3250 |  |

§ 3-36

КРЫЛЬЦА - КРЫТЫЕ

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИЙ

(Основание под ступени) - КИРПИЧНЫЕ

СТУПЕНИ И ПЛОЩАДКИ - белокаменные.

КЛАДКА СТОЛБОВ, СТЕНОК, СВОДОВ - КИРПИЧНАЯ.

ДЕКОР - кирпичный.

ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ - до 100 м2 (строительный объем до 850 м3)

(Типа западного крыльца Смоленского собора Новодевичьего монастыря в г. Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и ви-дов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 13,57 | 5,06 | 5,3 |
| 2 | Кладка кирпичная: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен парапета среднего архитектурного оформления | 26,77 | 7,75 | 10,5 |
|  | б) массив стен и парапета | 48,96 | 7,78 | 19,3 |
|  | в) столбы сложного архитектурного оформления | 20,26 | 8,60 | 8,0 |
|  | г) арки | 20,67 | 4,64 | 8,1 |
|  | д) своды | 37,32 | 8,63 | 14,7 |
| 3 | Связи металлические | 1,08 | 0,37 | 0,4 |
| 4 | Крыша и кровля двухскатная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 6,57 | 2,51 | 2,6 |
| 5 | Основание под ступени и площадки: |
|  | а) ползучий свод-арка | 3,94 | 0,97 | 1,6 |
|  | б) основание под ступени (массив) | 37,33 | 5,57 | 14,7 |
| 6 | Ступени белокаменные | 10,1 | 2,13 | 4,0 |
| 7 | Площадки белокаменные | 20,71 | 2,69 | 8,2 |
| 8 | Отделка - высококачественная штукатурка сводов, наружная и внутренняя обмазка стен, столбов с последующей побелкой. | 6,67 | 5,13 | 2,6 |
| ИТОГО: |  | 253,95 | 61,83 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0207 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0519 |  |
|  | 3 – Щебень кирпичный | м3 | 0,0590 |  |
|  | 4 – Камень бутовый | м3 | 0,4964 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,1934 |  |
| 2 | Кладка кирпичная |
|  | а) наружная лицевая поверхность |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0604 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0908 |  |
|  | б) массив |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,1460 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,1974 |  |
|  | в) столбы |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0419 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0441 |  |
|  | г) арки |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0476 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0545 |  |
|  | 3 – Лес круглый | м3 | 0,0365 |  |
|  | 4 – Лес пиленый | м3 | 0,0491 |  |
|  | д) своды |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0824 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0944 |  |
|  | 3 – Лес круглый | м3 | 0,0631 |  |
|  | 4 – Лес пиленый | м3 | 0,0849 |  |
|  | 5 – Утеплитель (шлак) | м3 | 0,1100 |  |
| 3 | Связи металлические |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0040 |  |
| 4 | Крыша и кровля |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0467 |  |
|  | 2– Лес пиленый | м3 | 0,0235 |  |
|  | 3 – Антисептический раствор | л | 0,5583 |  |
|  | 4 – Толь беспокровный | м2 | 0,0975 |  |
|  | 5 – Сталь кровельная 4 кг | кг | 6,6629 |  |
|  | 6 – Олифа | кг | 0,1476 |  |
|  | 7 – Пигмент тертый | кг | 0,0026 |  |
|  | 8 – Сурик тертый | кг | 0,2521 |  |
| 5 | Основание под ступени и площадки |
|  | а) ползучий свод-арка |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0080 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0092 |  |
|  | 3 – Лес круглый | м3 | 0,0062 |  |
|  | 4 – Лес пиленый | м3 | 0,0083 |  |
|  | 5 – Шлак | м3 | 0,0195 |  |
|  | б) основание под ступени (массив) |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0962 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,1301 |  |
| 6 | Ступени белокаменные |
|  | 1 – Плиты известняковые 14-16 см | м2 | 0,3327 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0146 |  |
|  | 3 – Крепления стальные (пироны) | кг | 0,5322 |  |
|  | 4 – Цемент М-200 | т | 0,0021 |  |
| 7 | Площадки белокаменные |
|  | 1 – Плиты известняковые 10-12 см | м2 | 0,6700 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0150 |  |
|  | 3 – Цемент М-200 | т | 0,0025 |  |
| 8 | Отделка наружная и внутренняя |
|  | 1 – Известь негашеная | кг | 3,8629 |  |
|  | 2 – Краски сухие | кг | 0,0203 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0122 |  |