# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации
УРрр-2001
Том II
Часть 2 "Камины и печи. Металлодекор. Осветительные приборы. Живопись"
(рекомендованы к применению письмом Министерства культуры РФ от 16 ноября 2010 г. N 91-01-39/10-КЧ)

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Камины и печи
УРрр-32-01 - 16-2001

# 1. Состав работ,
предусмотренный укрупненными ресурсными нормами и расценками

| Укрупненные ресурсные нормы и расценки | Состав работ |
| --- | --- |
| УРрр-32-01 | Полный комплекс работ по реставрации мрамора с расчисткой поверхности от загрязнений концентратом моющего вещества, домастиковка мелких сколов и выбоин, устройство вставок, отделка поверхности. Расчистка и отделка деталей из цветных металлов (детали топки) |
| УРрр-32-02 | Полный комплекс работ по реставрации мрамора с расчисткой поверхности от загрязнений концентратом моющего вещества, домастиковка мелких сколов и выбоин, устройство вставок, отделка поверхности. Расчистка и отделка деталей из цветных металлов (детали топки) |
| УРрр-32-03 | Полный комплекс работ по реставрации мрамора с расчисткой поверхности от загрязнений концентратом моющего вещества, домастиковка мелких сколов и выбоин, устройство вставок, укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора, отделка поверхности. Расчистка и отделка бронзовых деталей |
| УРрр-32-04 | Полный комплекс работ по реставрации мрамора с расчисткой поверхности от загрязнений концентратом моющего вещества, домастиковка мелких сколов и выбоин, устройство вставок, укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора, воссоздание утраченных резных деталей, отделка поверхности. Расчистка и отделка деталей из цветных металлов (детали топки) |
| УРрр-32-05 | Полный комплекс работ по реставрации мрамора с расчисткой поверхности от загрязнений концентратом моющего вещества, домастиковка мелких сколов и выбоин, устройство вставок, укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора, отделка поверхности. Изготовление моделей, форм, отливка утраченных бронзовых деталей, гальваническое золочение. Расчистка и отделка деталей из цветных металлов (детали топки) |
| УРрр-32-06 | Расчистка штукатурной поверхности от прежних покрасок, заделка мелких сколов и выбоин. Окраска штукатурной поверхности. Полный комплекс работ по реставрации мрамора с расчисткой поверхности от загрязнений концентратом моющего вещества, домастиковка мелких сколов и выбоин, устройство вставок, укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора, отделка поверхности. Расчистка и отделка деталей из цветных металлов (детали топки) |
| УРрр-32-07 | Демонтаж и монтаж зеркала. Расчистка деревянной профилированной поверхности рамы зеркала от прежних покрасок. Окраска деревянной поверхности. Реставрация лепного декора, расчистка от прежних покрасок, окраска. Полный комплекс работ по реставрации мрамора с расчисткой поверхности от загрязнений концентратом моющего вещества, домастиковка мелких сколов и выбоин, устройство вставок, укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора, воссоздание утраченных резных деталей, отделка поверхности. Расчистка и отделка деталей из цветных металлов (детали топки) |
| УРрр-32-08 | Демонтаж и монтаж зеркала. Расчистка деревянной профилированной поверхности рамы зеркала от прежних покрасок. Реставрация деталей резьбы. Окраска деревянной поверхности. Полный комплекс работ по реставрации мрамора с расчисткой поверхности от загрязнений концентратом моющего вещества, домастиковка мелких сколов и выбоин, устройство вставок, укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора, воссоздание утраченных резных деталей, отделка поверхности. Расчистка и отделка деталей из цветных металлов (детали топки) |
| УРрр-32-09 | Демонтаж и монтаж зеркала. Расчистка и реставрация золоченой поверхности. Реставрация лепного декора. Воссоздание утрат лепного декора. Полный комплекс работ по реставрации мрамора с расчисткой поверхности от загрязнений концентратом моющего вещества, домастиковка мелких сколов и выбоин, устройство вставок, укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора, воссоздание утраченных резных деталей, отделка поверхности. Расчистка и отделка деталей из цветных металлов (детали топки) |
| УРрр-32-010 | Расчистка поверхности изразцов, восполнений мелких утрат (эмаль, глазурь), докомпановка сколов. Тонировка мест утрат. Изготовление и установка утраченных изразцов. |
| УРрр-32-011 | Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом; Реставрация панелей из ценных пород дерева. Восполнение мелких утрат на поверхности резных деталей. Отделка поверхности из ценных пород дерева - лакирование; шеллачным лаком. |
| УРрр-32-012 | Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом; Реставрация панелей из ценных пород дерева. Восполнение мелких утрат на поверхности резных деталей. Отделка поверхности из ценных пород дерева - лакирование; шеллачным лаком. |
| УРрр-32-013 | Расчистка поверхности изразцов, восполнений мелких утрат (эмаль, глазурь), докомпановка сколов. Тонировка мест утрат. Изготовление и установка утраченных изразцов. |
| УРрр-32-014 | Расчистка поверхности изразцов, восполнений мелких утрат (эмаль, глазурь), докомпановка сколов. Тонировка мест утрат. Изготовление и установка утраченных изразцов. |
| УРрр-32-015 | Расчистка поверхности изразцов, восполнений мелких утрат (эмаль, глазурь), докомпановка сколов. Тонировка мест утрат. Изготовление утраченных изразцов. Роспись колерами эмали и глазури |
| УРрр-32-016 | Расчистка поверхности облицовки искусственного мрамора, восполнений мелких утрат (выбоин, сколов, трещин), отделка оселками, вощение поверхности облицовки. |
| УРрр-32-017 | Демонтаж вентиляционных решеток, устройство отверстий в кирпичной кладке, прочистка каналов от мусора, сажи, обеспыливание, шпатлевка и обмуровка каналов, заделка отверстий, установка вентиляционных решеток (при необходимости замена), ревизия каналов после проведения работ. |

# 2. Правила применения укрупненных ресурсных норм и расценок

# УРрр-32-01 Реставрация до 10% камина мраморного простого оформления

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Каменные работы | 3725 | 3351 | 331 | 43 |  |
| 2 | Топочное заполнение | 2874 | 2406 | 310 | 158 |  |
|  | Всего | 6599 | 5757 | 641 | 201 | 431 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 1

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,4 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,5 |

Примечание:

при необходимости воссоздания топочного заполнения, применять К=1,3 к п. 2 (топочное заполнение)

# УРрр-32-02 Реставрация до 10% камина мраморного средней сложности оформления с небольшим количеством резных деталей

Камин с небольшим количеством резных деталей (ионики, розетки, орнаментованные модульоны, кронштейны, колонны с капителями, барельефы с небольшим рельефом, маски, растительный орнамент)

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Каменные работы | 10806 | 9583 | 1223 | 46 |  |
| 2 | Топочное заполнение | 2874 | 2406 | 468 | 162 |  |
|  | Всего | 13680 | 11989 | 1691 | 208 | 530 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 2

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,8 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,0 |

Примечание:

при необходимости воссоздания литого топочного заполнения к п. 2 (топочное заполнение) прибавить: к стоимости трудозатрат - 11783 руб., к материалам - 3621руб.

# УРрр-32-03 Реставрация до 10% камина мраморного средней сложности оформления с бронзовыми розетками

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Каменные работы | 10806 | 9583 | 1223 | 53 |  |
| 2 | Модели, формы | 1355 | 1262 | 93 |  |  |
| 3 | Литье | 565 | 527 | 38 |  |  |
| 4 | Чеканка | 282 | 264 | 18 |  |  |
| 5 | Топочное заполнение | 2874 | 2406 | 468 | 162 |  |
|  | Всего | 15882 | 14042 | 1625 | 215 | 809,8 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 3

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,8 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,0 |

# УРрр-32-04 Реставрация до 10% камина мраморного сложного оформления с большим количеством резных деталей, скульптур

Камин мраморный сложного оформления с большим количеством резных деталей, скульптур (кариатиды, орлы, путти)

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Каменные работы | 15862 | 12604 | 3258 |  |  |
| 2 | Топочное заполнение | 3494 | 3026 | 468 |  |  |
|  | Всего | 19356 | 15630 | 37256 |  | 901,38 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 4

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,8 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,0 |

# УРрр-32-05 Реставрация до 10% камина мраморного сложного оформления с воссозданием бронзовых накладных деталей, золоченных гальваническим способом

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Каменные работы | 6914 | 4444 | 2350 | 120 |  |
| 2 | Модели, формы | 31873 | 26983 | 4890 |  |  |
| 3 | Литье | 3862 | 339 | 3381 | 142 |  |
| 4 | Чеканка | 8678 | 8210 | 468 |  |  |
| 5 | Гальваническое золочение | 5352 | 2184 | 3165 | 3 |  |
| 6 | Выколотка | 1393 | 942 | 451 |  |  |
|  | Всего | 58072 | 43102 | 14705 | 265 | 1865,9 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 5

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,8 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,0 |

# УРрр-32-06 Реставрация до 10% камина 2-х ярусного простого оформления

Камин 2-х ярусный простого оформления. Верхний ярус оштукатурен и окрашен, нижний ярус мраморный простого оформления.

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Каменные работы | 8434 | 7178 | 1256 |  |  |
| 2 | Кирпичные работы | 325 | 183 | 142 |  |  |
| 3 | Штукатурные работы | 227 | 172 | 55 |  |  |
| 4 | Малярные работы | 177 | 113 | 64 |  |  |
| 5 | Приборы | 148 | 79 | 69 |  |  |
| 6 | Лепные работы | 119 | 101 | 18 |  |  |
|  | Всего | 9541 | 7826 | 1604 | 111 | 451,33 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 6

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,8 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,0 |

# УРрр-32-07 Реставрация до 10% камина 2-х ярусного, с зеркалом, с нижним ярусом мраморным простого оформления

Камин 2-х ярусный. Верхний ярус оштукатурен и окрашен, в центральной части зеркало в деревянной раме с лепным декором, нижний ярус мраморный простого оформления.

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Каменные работы | 3329 | 2986 | 343 |  |  |
| 2 | Кирпичные работы | 67 | 29 | 38 |  |  |
| 3 | Штукатурные работы | 237 | 163 | 74 | 5 |  |
| 4 | Малярные работы | 726 | 608 | 118 |  |  |
| 5 | Лепные работы | 1638 | 1570 | 68 |  |  |
| 6 | Резные работы | 2115 | 1692 | 423 |  |  |
| 7 | Приборы | 114 | 97 | 17 |  |  |
| 8 | Топочное заполнение | 2957 | 2406 | 402 | 149 |  |
| 9 | Зеркало | 593 |  | 593 |  |  |
| 10 | Деревянные конструкции | 95 | 84 | 11 |  |  |
|  | Всего | 11876 | 9635 | 2087 | 154 | 695,17 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 7

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,8 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,5 |

# УРрр-32-08 Реставрация до 10% камина 2-х ярусного, с зеркалом, с нижним ярусом мраморным средней сложности оформления

Камин 2-х ярусный. Верхний ярус с зеркалом в золоченой раме с резным декором, нижний ярус мраморный средней сложности оформления.

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Каменные работы | 4788 | 4409 | 379 |  |  |
| 2 | Резные работы | 258 | 240 | 18 |  |  |
| 3 | Позолотные работы | 7223 | 5937 | 1286 |  |  |
| 4 | Деревянные конструкции | 851 | 714 | 25 | 112 |  |
| 5 | Зеркало | 593 |  | 593 |  |  |
|  | Всего | 13713 | 11300 | 2301 | 112 | 910 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 8

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,2 |
| 2 | Утраты до 50% | 2,5 |

# УРрр-32-09 Реставрация до 10% камина 2-х ярусного, с зеркалом, с нижним ярусом мраморным сложного оформления

Камин 2-х ярусный. Верхний ярус с зеркалом в золоченой раме со сложным лепным декором, нижний ярус мраморный сложного оформления.

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Каменные работы | 15915 | 12604 | 3258 | 53 |  |
| 2 | Лепные работы | 2293 | 2198 | 95 |  |  |
| 3 | Малярные работы | 871 | 730 | 141 |  |  |
| 4 | Деревянные конструкции | 851 | 714 | 25 | 112 |  |
| 6 | Приборы | 114 | 97 | 17 |  |  |
| 7 | Позолотные работы | 6016 | 4947 | 1069 |  |  |
| 8 | Топочное заполнение | 2957 | 2406 | 435 | 116 |  |
| 9 | Зеркало | 593 |  | 593 |  |  |
|  | Всего | 29610 | 23696 | 5633 | 281 | 1709,67 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 9

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,5 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,5 |

# УРрр-32-10 Реставрация до 10% камина, облицованного керамическими глазурованными изразцами

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Керамические работы | 19112 | 18566 | 546 |  |  |
| 2 | Приборы | 114 | 97 | 17 |  |  |
| 3 | Топочное заполнение | 2957 | 2406 | 435 | 116 |  |
|  | Всего | 22183 | 21069 | 998 | 116 | 1800 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 10

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,2 |
| 2 | Утраты до 50% | 2,0 |

При реставрации камина, облицованного изразцами сложного профиля (горельеф, барельеф, рельефные изразцы IV категории сложности) применять к=1.5 к стоимости и нормам трудозатрат п. 1

# УРрр-32-11 Реставрация до 10% камина, облицованного резными панелями из ценных пород дерева средней сложности

Камин облицован резными панелями из ценных пород дерева средней сложности оформления.

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Деревянные конструкции | 6899 | 6359 | 540 |  |  |
| 2 | Резьба | 12154 | 10012 | 2142 |  |  |
| 2 | Приборы | 114 | 97 | 17 |  |  |
| 3 | Топочное заполнение | 2957 | 2406 | 435 | 116 |  |
|  | Всего | 22124 | 18874 | 3134 | 116 | 1088 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 11

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,6 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,0 |

# УРрр-32-12 Реставрация до 10% камина, облицованного резными панелями из ценных пород дерева сложного оформления

Камин облицован резными панелями из ценных пород дерева сложного оформления.

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Деревянные конструкции | 6899 | 6359 | 540 |  |  |
| 2 | Резьба | 17354 | 14692 | 2662 |  |  |
| 2 | Приборы | 114 | 97 | 17 |  |  |
| 3 | Топочное заполнение | 2957 | 2406 | 435 | 116 |  |
|  | Всего | 27324 | 23554 | 3654 | 116 | 1356 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 12

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,8 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,5 |

# УРрр-32-13 Реставрация до 10% изразцовой печи простого оформления

Изразцовая печь простого оформления. (изразцы 1 кат. Сложности гладкие и профилированные)

| Измеритель: |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Керамические работы | 2112 | 1870 | 242 |  |  |
| 2 | Кирпичная кладка | 369 | 55 | 314 |  |  |
| 3 | Приборы | 23 | 14 | 9 |  |  |
|  | Всего | 2504 | 1939 | 565 |  | 168 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 13

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,5 |
| 2 | Утраты до 50% | 2,5 |

# УРрр-32-14 Реставрация до 10% изразцовой печи средней сложности оформления

Изразцовая печь средней сложности оформления. (изразцы 2-3 категории сложности с рельефной поверхностью или со средней сложности рисунком)

| Измеритель: |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Керамические работы | 2957 | 2618 | 339 |  |  |
| 2 | Кирпичная кладка | 516 | 77 | 439 |  |  |
| 3 | Приборы | 32 | 19 | 13 |  |  |
|  | Всего | 3505 | 2714 | 791 |  | 235 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 14

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 2,5 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,5 |

# УРрр-32-15 Реставрация до 10% изразцовой печи сложного оформления

Изразцовая печь сложного оформления. (изразцы 3-4 кат. сложности со сложным рисунком насыщения или со сложным орнаментом)

| Измеритель: |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Керамические работы | 6801 | 6021 | 780 |  |  |
| 2 | Кирпичная кладка | 516 | 77 | 439 |  |  |
| 3 | Приборы | 74 | 44 | 30 |  |  |
|  | Всего | 7391 | 6142 | 1249 |  | 354 чел.-ч. |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 15

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 2,5 |
| 2 | Утраты до 50% | 3,5 |

При реставрации печи, облицованной изразцами V категории сложности, применять к=1.2 к стоимости и нормам трудозатрат п. 1.

# УРрр-32-16 Реставрация до 10% камина с облицовкой искусственным мрамором средней сложности оформления

Камин с небольшим количеством декоративных деталей (волюты, орнаментованные модульоны, растительный орнамент).

| Измеритель: камин |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Облицовка из искусственного мрамора | 5075 | 4906 | 168 | 1 |  |
|  | Всего | 5075 | 4906 | 168 | 1 | 353,97 чел/час |

# Коэффициенты, учитывающие процент утрат:

Таблица 16

|  | Процент утрат | Коэффициент на утраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 30% | 1,8 |
| 2 | Утраты до 50% | 2,5 |

# УРрр-32-17 Прочистка вентиляционных и дымовых каналов

Прочистка вентиляционных и дымовых каналов в существующих кирпичных стенах

| Измеритель: 100 строительного объема здания |
| --- |
| N | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость | Нормативная трудоемкость |
|  |  | общая | трудозатрат | материалов | механизмы |  |
| 1 | Прочистка | 11654 | 248 | 11310 | 97 | 20 |
|  | Всего | 11654 | 248 | 11310 | 97 | 20 чел.-ч. |

# 3. Укрупненные ресурсные нормы

# Ресурсная норма N 32-01
Реставрация до 10% камина мраморного простого оформления

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 431 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,98 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 18,767 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,98 |
| 2. | Материалы |  |  |
| 408-9394 | Песок для строительных работ природный |  | 0,43 |
| 411-0001 | Вода |  | 2,309 |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,956 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,5 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,21 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,319 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,904 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,58 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 0,2 |
| 888-0055 | Круги бязевые | шт. | 0,128 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | 1,739 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,44 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 3,496 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 2,367 |
| 888-0093 | Полибутилметакрилат (БМК-5) | кг | 0,174 |
| 888-0161 | Смывка 'Полидез' | л | 1,0 |
| 888-0179 | Пудра мраморная | кг | 0,522 |
|  | Прочие материалы | руб. | 16,84 |

# Ресурсная норма N 32-02
Реставрация до 10% камина мраморного средней сложности оформления с небольшим количеством резных деталей

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 690 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | I |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 3. | Материалы |  |  |
| 408-9394 | Песок для строительных работ природный |  | 0,43 |
| 411-0001 | Вода |  | 2,309 |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 5,085 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 6,5 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,546 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,829 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,904 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,58 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 1,08 |
| 888-0055 | Круги бязевые | шт. | 0,332 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | 1,739 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 1,144 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 3,496 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 6,154 |
| 888-0093 | Полибутилметакрилат (БМК-5) | кг | 0,452 |
| 888-0161 | Смывка 'Полидез' | л | 2,6 |
| 888-0179 | Пудра мраморная | кг | 1,357 |
|  | Прочие материалы | руб. | 63,29 |

# Ресурсная норма N 32-03
Реставрация до 10% камина мраморного средней сложности оформления с бронзовыми розетками

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 809,8 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | I |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,64 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 9,812 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 1,64 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 2,0 |
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч. | 2,0 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 5,085 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 6,5 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,546 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,829 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,904 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,58 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 1,08 |
| 888-0055 | Круги бязевые | шт. | 0,332 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | 1,739 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 1,144 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 3,496 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 6,154 |
| 888-0093 | Полибутилметакрилат (БМК-5) | кг | 0,452 |
| 888-0161 | Смывка 'Полидез' | л | 2,6 |
| 888-0179 | Пудра мраморная | кг | 1,357 |
|  | Прочие материалы | руб. | 41,84 |

# Ресурсная норма N 32-04
Реставрация до 10% камина мраморного сложного оформления с большим количеством резных деталей, скульптур

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 901,38 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | I |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 9,305 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 11,893 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 1 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 1,517 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 4,3 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 2,76 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 2,402 |
| 888-0055 | Круги бязевые | шт. | 0,609 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | 8,273 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 2,1 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 16,633 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 11,26 |
| 888-0093 | Полибутилметакрилат (БМК-5) | кг | 0,828 |
| 888-0161 | Смывка 'Полидез' | л | 4,75 |
| 888-0179 | Пудра мраморная | кг | 2,484 |
| 412-9177-001 | Плиты мраморные |  | 0,44 |
|  | Прочие материалы | руб. | 127,09 |

# Ресурсная норма N 32-05
Реставрация до 10% камина мраморного сложного оформления с воссозданием бронзовых накладных деталей, золоченных гальваническим способом

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 1865,9 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | Высшая |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,822 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 41500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 гр. с | маш.-ч. | 3 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 3,82 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "виксинт" У-4-21 | кг | 21 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 3,5 |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,96 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,5 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,21 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,32 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,01 |
| 412-9177-001 | Плиты мраморные |  | 0,92 |
| 500-9205 | Паста гои | кг | 2,37 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,44 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 5 |
| 542-0084 | Калий дицианоаурат | кг | 0,02 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 0,51 |
| 888-0055 | Круги бязевые | шт. | 0,13 |
| 888-0070 | Композиция КААС-112 | кг | 0,14 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,9 |
| 888-0093 | Полибутилметакрилат (бмк-5) | кг | 0,17 |
| 888-0140 | Войлок строительный | кг | 12,39 |
| 888-0161 | Смывка "полидез" | л | 1 |
| 888-0179 | Пудра мраморная | кг | 0,52 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 10 |
| 888-0216 | Латунь в чушках | кг | 1,5 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,58 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 10 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | 1,74 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 40 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 59 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 30 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 519,8 |

# Ресурсная норма N 32-06
Реставрация до 10% камина 2-х ярусного простого оформления

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 451,33 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | I |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,619 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 1,619 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 408-9394 | Песок для строительных работ природный |  | 0,43 |
| 411-0001 | Вода |  | 2,309 |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 5,085 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 6,5 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,546 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,829 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,904 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,58 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 0,55 |
| 888-0055 | Круги бязевые | шт. | 0,332 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | 1,739 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 1,144 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 3,496 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 6,154 |
| 888-0093 | Полибутилметакрилат (БМК-5) | кг | 0,452 |
| 888-0161 | Смывка 'Полидез' | л | 2,6 |
| 888-0179 | Пудра мраморная | кг | 1,357 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,02 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М40 | кг | 23 |
| 888-0027 | Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре | кг | 12 |
|  | Прочие материалы | руб. | 54,19 |

# Ресурсная норма N 32-07
Реставрация до 10% камина 2-х ярусного, с зеркалом, с нижним ярусом мраморным простого оформления

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 695,17 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | II |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,25 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 2,246 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 3,536 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 4,585 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,393 |
| 888-0155 | Бруски электрокорундовые | кг | 1,31 |
| 888-0249 | Белила сухие цинковые БЦ-1 | кг | 0,334 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,157 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,432 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,018 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,15 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 0,244 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,144 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,015 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 1,161 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 1,221 |
| 888-0431 | Фетр |  | 0,018 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 1,095 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,086 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,144 |
| 888-0349 | Шурупы латунные | кг | 0,055 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,002 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 376,69 |
| 888-0015 | Кислота уксусная | кг | 0,58 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 1,161 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,037 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,07 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 1,13 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,151 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,347 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,035 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,018 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 5,863 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,079 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,057 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,331 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 3,414 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,07 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,211 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М40 | кг | 42 |
| 888-0027 | Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре | кг | 22 |
| 542-0110 | Окись хрома (крокус паста) | кг | 0,072 |
| 101-0249 | Зеркала в комплекте с крепежными элементами |  | 2,53 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,024 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,358 |
| 888-0351 | Листы латунные | кг | 7,497 |
|  | Прочие материалы | руб. | 81,82 |

# Ресурсная норма N 32-08
Реставрация до 10% камина 2-х ярусного, с зеркалом, с нижним ярусом мраморным средней сложности оформления

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 910 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,634 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 1,634 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,915 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,483 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,213 |
| 888-0155 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,71 |
| 888-0249 | Белила сухие цинковые БЦ-1 | кг | 0,181 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,085 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,234 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,01 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,081 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 0,132 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,078 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,008 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,629 |
| 888-0431 | Фетр |  | 0,01 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,593 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,588 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,078 |
| 888-0349 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,001 |
| 888-0015 | Кислота уксусная | кг | 0,314 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,629 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,02 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,038 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,612 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,082 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,188 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,019 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,01 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 3,175 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1,126 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,031 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,179 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,849 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,038 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,114 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М40 | кг | 23 |
| 888-0027 | Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре | кг | 12 |
| 542-0110 | Окись хрома (крокус паста) | кг | 0,039 |
| 101-0249 | Зеркала в комплекте с крепежными элементами |  | 2,53 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,013 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,194 |
| 888-0351 | Листы латунные | кг | 4,060 |
| 116-0021-007 | Золото сусальное книжное марки ЗЛСРМ 960-30, ГОСТ 6902 (масса 0,147х10 г.) | кн. | 2,591 |
|  | Прочие материалы | руб. | 90,80 |

# Ресурсная норма N 32-09
Реставрация до 10% камина 2-х ярусного, с зеркалом, с нижним ярусом мраморным сложного оформления

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 1709,67 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | II |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,1 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 4,099 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,061 |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,915 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,483 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,213 |
| 888-0155 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,71 |
| 888-0249 | Белила сухие цинковые БЦ-1 | кг | 0,181 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,085 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,234 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,01 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,081 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 0,132 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,078 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,008 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,629 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 0,661 |
| 888-0431 | Фетр |  | 0,01 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,593 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,588 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,078 |
| 888-0349 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,001 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 204 |
| 888-0015 | Кислота уксусная | кг | 0,314 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,629 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,02 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,038 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,612 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,082 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,188 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,019 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,01 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 3,175 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1,126 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,031 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,179 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,849 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,038 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,114 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М40 | кг | 23 |
| 888-0027 | Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре | кг | 12 |
| 542-0110 | Окись хрома (крокус паста) | кг | 0,039 |
| 101-0249 | Зеркала в комплекте с крепежными элементами |  | 2,53 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,013 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,194 |
| 888-0351 | Листы латунные | кг | 4,060 |
| 116-0021-007 | Золото сусальное книжное марки ЗЛСРМ 960-30, ГОСТ 6902 (масса 0,147х10 г.) | кн. | 9,380 |
|  | Прочие материалы | руб. | 249,55 |

# Ресурсная норма N 32-10
Реставрация до 10% камина, облицованного керамическими полихромными, расписными изразцами

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 1520,13 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | II |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,692 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 1,692 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 401-9001 | Бетон |  | 0,1 |
| 407-0006 | Глина шамотная | кг | 25,10 |
| 888-0021-028 | Глазурь темно-красная блестящая прозрачная (температура обжига 1000-1250 град. С) | кг | 0,80 |
| 407-0010 | Глина-порошок пресс. | кг | 7,60 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 9,34 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0,1 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,1 |
| 888-0247-001 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| 888-0246 | Растворитель | кг | 0,3 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,7 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,1 |
| 888-0027 | Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре | кг | 0,12 |
| 888-0086 | Клей ПВА | кг | 0,39 |
| 542-0111 | Окись цинка | кг | 0,05 |
| 888-0002 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки а | кг | 0,54 |
| 888-0084 | Лак КО-85 кремнийорганический | кг | 0,4 |
| 888-0214 | Компаунд "формасил" марки м | кг | 1,35 |
| 888-0312 | Смола полиамидная л-18 | кг | 0,13 |
| 888-0347 | Отвердитель N 1 | кг | 0,54 |
| 888-0021-052 | Эмаль бежевая блестящая непрозрачная (температура обжига 1200-1250 град. С) | кг | 1,0 |
| 888-0413 | Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре | кг | 5,5 |
|  | Прочие материалы | руб. | 18,50 |

# Ресурсная норма N 32-11
Реставрация до 10% камина, облицованного резными панелями из ценных пород дерева средней сложности

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 1088 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | I |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,692 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 1,692 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,915 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,483 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,213 |
| 888-0155 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,71 |
| 888-0217 | Доски ценных пород обрезные I сорта |  | 0,081 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,723 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 1,0 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,008 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,629 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 0,661 |
| 888-0431 | Фетр |  | 0,01 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,593 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,078 |
| 888-0349 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,001 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 204,0 |
| 888-0015 | Кислота уксусная | кг | 0,314 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,629 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,02 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,038 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,612 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,082 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,188 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,019 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,01 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,031 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,179 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,849 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,038 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,114 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М40 | кг | 23 |
| 888-0027 | Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре | кг | 0,012 |
| 542-0110 | Окись хрома (крокус паста) | кг | 0,039 |
|  | Прочие материалы | руб. | 108,36 |

# Ресурсная норма N 32-12
Реставрация до 10% камина, облицованного резными панелями из ценных пород дерева сложного оформления

| Измеритель: 1 камин |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 1356 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | I |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,692 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 1,692 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,915 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,483 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,213 |
| 888-0155 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,71 |
| 888-0217 | Доски ценных пород обрезные I сорта |  | 0,1 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,723 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 1,0 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,008 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,629 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 0,661 |
| 888-0431 | Фетр |  | 0,01 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,593 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,078 |
| 888-0349 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,001 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 204,0 |
| 888-0015 | Кислота уксусная | кг | 0,314 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,629 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,02 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,038 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,612 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,082 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,188 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,019 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,01 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,031 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,179 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,849 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,038 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,114 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М40 | кг | 23 |
| 888-0027 | Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре | кг | 0,012 |
| 542-0110 | Окись хрома (крокус паста) | кг | 0,039 |
|  | Прочие материалы | руб. | 132,23 |

# Ресурсная норма N 32-13
Реставрация до 10% изразцовой печи простого оформления

| Измеритель: 1 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 168 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | III |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 3. | Материалы |  |  |
| 401-9001 | Бетон |  | 0,1 |
| 407-0006 | Глина шамотная | кг | 25,10 |
| 888-0021-028 | Глазурь темно-красная блестящая прозрачная (температура обжига 1000-1250 град. С) | кг | 0,80 |
| 407-0010 | Глина-порошок прес | кг | 7,60 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 9,34 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0,1 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,1 |
| 888-0247-001 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,3 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,7 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,1 |
| 888-0027 | Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре | кг | 0,12 |
| 888-0086 | Клей ПВА | кг | 0,39 |
| 888-0021-052 | Эмаль бежевая блестящая непрозрачная (температура обжига 1200-1250 град. С) | кг | 0,2 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,05 |
|  | Прочие материалы | руб. | 8,10 |

# Ресурсная норма N 32-14
Реставрация до 10% изразцовой печи средней сложности оформления

| Измеритель: 1 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 235 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | III |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 3. | Материалы |  |  |
| 401-9001 | Бетон |  | 0,1 |
| 407-0006 | Глина шамотная | кг | 25,10 |
| 888-0021-028 | Глазурь темно-красная блестящая прозрачная (температура обжига 1000-1250 град. С) | кг | 1,00 |
| 407-0010 | Глина-порошок прес | кг | 9,50 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 9,34 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,1 |
| 888-0247-001 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,3 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,7 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,12 |
| 888-0027 | Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре | кг | 0,12 |
| 888-0086 | Клей ПВА | кг | 0,39 |
| 888-0021-052 | Эмаль бежевая блестящая непрозрачная (температура обжига 1200-1250 град. С) | кг | 0,3 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,1 |
|  | Прочие материалы | руб. | 40,88 |

# Ресурсная норма N 32-15
Реставрация до 10% изразцовой печи сложного оформления

| Измеритель: 1 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 354 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | категория | I |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 3. | Материалы |  |  |
| 401-9001 | Бетон |  | 0,1 |
| 407-0006 | Глина шамотная | кг | 25,10 |
| 888-0021-028 | Глазурь темно-красная блестящая прозрачная (температура обжига 1000-1250 град. С) | кг | 1,60 |
| 407-0010 | Глина-порошок прес | кг | 12,00 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 9,34 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0,1 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,1 |
| 888-0247-001 | Краски масляные | кг | 0,1 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,3 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,7 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,15 |
| 888-0027 | Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре | кг | 0,12 |
| 888-0086 | Клей ПВА | кг | 0,39 |
| 888-0021-052 | Эмаль бежевая блестящая непрозрачная (температура обжига 1200-1250 град. С) | кг | 0,50 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,18 |
|  | Прочие материалы | руб. | 86,99 |

# Ресурсная норма N 32-16
Реставрация до 10% камина с облицовкой искусственным мрамором средней сложности оформления

| Шифр | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 341,45 |
|  | Средний разряд (категория) работы | кат. | II |
| Машины и механизмы |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч. | 0,43 |
| Материалы |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,92 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 | 0,2 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,55 |
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 0,15 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,04 |
| 101-9128 | Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые | кг | 0,39 |
| 101-9129 | Камни природные шлифовочные "печора" | кг | 0,19 |
| 113-0164 | Смола эпоксидная марки К-115 модифицированная | т | 0 |
| 116-0042 | Хвощ сухой | кг | 0,01 |
| 411-0001 | Вода |  | 0 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 1,83 |
| 888-0074 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,51 |
| 888-0080 | Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре | кг | 23,05 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,18 |

# Ресурсная норма N 32-17
Прочистка вентиляционных и дымовых каналов

| Измеритель: 100 строительного объема здания |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч. | 20 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,415 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 1,415 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие г-3 | т | 0,002 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I расход 0,25 | т | 0,001 |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкция круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упроченный класс а-I диаметром 12 мм | т | 0,0001 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400, расход 8 | т | 0,031 |
| 101-9012 | Холст парусиновый |  | 2,351 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,004 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,029 |
| 113-0310 | Порошок N 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,059 |
| 113-0351 | Композиция органосиликатная ОС 51-03 | т | 0,127 |
| 300-9545-005 | Решетки вентиляционные РВ-1, 150х200 мм | шт. | 0,224 |
| 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 |  | 0,005 |
| 404-9020 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0,009 |
|  | Прочие материалы | руб. | 129,14 |

# 4. Каталог расценок

| NN расценок | Наименование и характеристика | Единица измерения | Прямые затраты в руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| УРрр-32-01 | Реставрация до 10% камина мраморного простого оформления. | Один камин | 6599 | 5757 | 201 | 11 | 641 | 431 |
| УРрр-32-02 | Реставрация до 10% камина мраморного средней сложности оформления с небольшим количеством резных деталей. | Один камин | 13680 | 11989 | - | - | 1691 | 690 |
| УРрр-32-03 | Реставрация до 10% камина мраморного средней сложности оформления с бронзовыми розетками. | Один камин | 15882 | 14042 | 215 | 19 | 1625 | 784 |
| УРрр-32-04 | Реставрация до 10% камина мраморного сложного оформления с большим количеством резных деталей, скульптур. | Один камин | 19356 | 15630 | - | - | 3726 | 822 |
| УРрр-32-05 | Реставрация до 10% камина мраморного сложного оформления с воссозданием бронзовых накладных деталей, золоченных гальваническим способом. | Один камин | 58072 | 43102 | 265 | 44 | 14705 | 1865,9 |
| УРрр-32-06 | Реставрация до 10% камина 2-х ярусного простого оформления. | Один камин | 9541 | 7826 | 111 | 19 | 1604 | 451,33 |
| УРрр-32-07 | Реставрация до 10% камина 2-х ярусного, с зеркалом, с нижним ярусом мраморным простого оформления. | Один камин | 11876 | 9635 | 154 | 26 | 2087 | 695,17 |
| УРрр-32-08 | Реставрация до 10% камина 2-х ярусного, с зеркалом, с нижним ярусом мраморным средней сложности оформления. | Один камин | 13713 | 11300 | 112 | 19 | 2301 | 910 |
| УРрр-32-09 | Реставрация до 10% камина 2-х ярусного, с зеркалом, с нижним ярусом мраморным сложного оформления. | Один камин | 29610 | 23696 | 281 | 47 | 5633 | 1709,67 |
| УРрр-32-10 | Реставрация до 10% камина, облицованного керамическими полихромными, расписными изразцами. | Один камин | 22183 | 21069 | 116 | 19 | 998 | 1520,13 |
| УРрр-32-11 | Реставрация до 10% камина, облицованного резными панелями из ценных пород дерева средней сложности. | Один камин | 22124 | 18874 | 116 | 19 | 3134 | 1088 |
| УРрр-32-12 | Реставрация до 10% камина, облицованного резными панелями из ценных пород дерева сложного оформления. | Один камин | 27324 | 23554 | 116 | 19 | 3654 | 1356 |
| УРрр-32-13 | Реставрация до 10% изразцовой печи простого оформления. |  | 2504 | 1939 | - | - | 565 | 168 |
| УРрр-32-14 | Реставрация до 10% изразцовой печи средней сложности оформления. |  | 3505 | 2714 | - | - | 791 | 235 |
| УРрр-32-15 | Реставрация до 10% изразцовой печи сложного оформления. |  | 7391 | 6142 | - | - | 1249 | 354 |
| УРрр-32-16 | Реставрация до 10% камина с облицовкой искусственным мрамором средней сложности оформления | Один камин | 5075 | 4906 | 1 | - | 168 | 353,97 |
| УРрр-32-17 | Прочистка и обмуровка вентиляционных и дымовых каналов в существующих кирпичных стенах | 100 строительного объема здания | 11655 | 248 | 97 | 17 | 11310 | 20 |

Приложение

# Примеры каминов и печей по типам сложности

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Металлодекор
УРрр-07-06-09-2001

# 1. Техническая часть

1. Настоящий Сборник включает в себя укрупненные показатели стоимости прямых затрат на реставрацию металлических ограждений (решетки, ворота, балконные и лестничные ограждения)

2. Настоящий Сборник включает в себя 4 раздела:

Раздел 1. Реставрация чугунных литых ограждений

Раздел 2. Реставрация бронзовых литых ограждений

Раздел 3. Реставрация стальных кованых ограждений

Раздел 4. Реставрация конструктивных элементов оград: цоколь, кирпичные столбы, металлические окрытия.

3. Разделы Сборника состоят из подразделов с учетом различной отделки и сложности металлодекора, а также используемых материалов. Характеристика сложности металлических ограждений дана в технической части каждого раздела Сборника.

Структура каждого подраздела включает в себя таблицы:

- Таблица укрупненных показателей стоимости прямых затрат на реставрацию 1 .

- Таблица данных о расходе основных материалов при реставрации 1

- Таблица поправочных коэффициентов

Укрупненные стоимостные показатели в разделах NN 1-3 рассчитаны при утратах деталей ограждений 10% и реставрация сохранившейся части ограждения - 10%.

Коэффициенты из таблиц поправочных коэффициентов позволяют произвести расчет стоимости прямых затрат на реставрацию металлических ограждений, имеющих как больший % утрат деталей, так и требующих большего объема реставрационных работ на сохранившейся части ограждения по сравнению с расчетными данными.

Стоимость прямых затрат на реставрационные работы, связанные с золочением металлических деталей ограждения, определяется по соответствующим позициям таблицы стоимости прямых затрат раздела 4, подраздела 3.4 с учетом поправочных коэффициентов к данному подразделу.

4. Показателями Сборника не учитываются накладные расходы, плановые накопления и другие лимитированные затраты, которые при составлении сметного расчета рассчитываются в установленном порядке.

5. Порядок определения объемов работ.

Для определения объемов реставрационных работ площадь металлического ограждения и площадь его конструктивных элементов - цоколь, каменные столбы и т.п. - определяются отдельно. Площадь рассчитывается в .

5.1. Площадь металлического ограждения определяется как произведение длины ограждения на его высоту. При этом длина замеряется на уровне основания ограждения (уровень земли или цоколя), а высота определяется от основания ограждения до его высшей точки.

5.2. Площадь металлических элементов ограждения (ворота, калитки и т.п.), имеющих отличную от общей высоту ограждения, определяется отдельно и добавляется к общей площади ограждения.

6. Площадь заполнения ограждения определяется в % от общей площади ограждения методом экспертной оценки.

7. Объем утрат деталей и необходимых реставрационных работ определяется в % от общей площади ограждения методом экспертной оценки.

8. Объемы работ для конструктивных элементов ограды - цоколь, каменные столбы - определяются с площади видимой поверхности данных конструктивных элементов.

9. Площадь, которую занимают профилированные и декоративные детали конструктивных элементов ограды, определяется в % от общей площади видимой поверхности конструктивных элементов методом экспертной оценки.

# 2. Состав работ, предусмотренный укрупненными ресурсными нормами и расценками

| Укрупненные ресурсные нормы и расценки | Состав работ |
| --- | --- |
| УРрр-07-06-01 | Демонтаж ограждения с разборкой на детали, транспортировка в реставрационную мастерскую. Восстановление утраченных деталей ограждения с изготовлением деревянной модели, литьем деталей из чугуна и обработкой после литья. Реставрация сохранившихся деталей с проходкой ручным инструментом мелких деталей потерявших четкость рисунка. Расчистка, обезжиривание и окраска. Монтаж ограждения со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки. |
| УРрр-07-06-02 | Демонтаж ограждения с разборкой на детали, транспортировка в реставрационную мастерскую. Восстановление утраченных деталей ограждения с изготовлением деревянной модели, литьем деталей из чугуна и обработкой после литья. Реставрация сохранившихся деталей с проходкой ручным инструментом мелких деталей потерявших четкость рисунка. Расчистка, обезжиривание и окраска. Монтаж ограждения со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки. |
| УРрр-07-06-03 | Демонтаж ограждения с разборкой на детали, транспортировка в реставрационную мастерскую. Восстановление утраченных деталей ограждения с изготовлением гипсовой модели утраченных деталей, изготовлением виксинтовой формы и восковой модели, литьем деталей из чугуна и обработкой после литья. Реставрация сохранившихся деталей с проходкой ручным инструментом мелких деталей потерявших четкость рисунка. Расчистка, обезжиривание и окраска. Монтаж ограждения со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки. |
| УРрр-07-07-01 | Демонтаж ограждения с разборкой на детали, транспортировка в реставрационную мастерскую. Восстановление утраченных деталей ограждения с изготовлением гипсовой модели, виксинтовой формы, с отливкой восковых моделей, литьем деталей из бронзы с прочеканкой рисунка деталей. Реставрация сохранившихся деталей с рихтовкой и прочеканкой ручным инструментом мелких деталей потерявших четкость рисунка. Расчистка, обезжиривание и окраска. Монтаж ограждения со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки. |
| УРрр-07-08-01 | Демонтаж ограждения с разборкой на детали, транспортировка в реставрационную мастерскую. Восстановление утраченных деталей ограждения - художественная ковка. Реставрация сохранившихся деталей с рихтовкой. Расчистка, обезжиривание и окраска. Монтаж ограждения со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки. |
| УРрр-07-08-02 | Демонтаж ограждения с разборкой на детали, транспортировка в реставрационную мастерскую. Восстановление утраченных деталей ограждения - художественная ковка. Реставрация сохранившихся деталей с рихтовкой. Расчистка, обезжиривание и окраска. Монтаж ограждения со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки. |
| УРрр-07-08-03 | Демонтаж ограждения с разборкой на детали, транспортировка в реставрационную мастерскую. Восстановление утраченных деталей ограждения - художественная ковка. Реставрация сохранившихся деталей с рихтовкой. Расчистка, обезжиривание и окраска. Монтаж ограждения со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки. |
| УРрр-07-08-04 | Демонтаж ограждения с разборкой на детали, транспортировка в реставрационную мастерскую. Восстановление утраченных деталей ограждения - художественная ковка. Реставрация сохранившихся деталей с рихтовкой. Расчистка, обезжиривание и окраска. Монтаж ограждения со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки. |
| УРрр-07-09-01 | Промывка, расчистка от всех видов загрязнений согласно методике. Мастиковка мелких изъянов. Изготовление и установка вставок. Частичная перекладка камня. |
| УРрр-07-09-02 | Промывка, расчистка от всех видов загрязнений согласно методике. Мастиковка мелких изъянов. Изготовление и установка вставок. Частичная перекладка камня. |
| УРрр-07-09-03 | Промывка, расчистка от всех видов загрязнений, согласно методике. Мастиковка мелких изъянов. Изготовление и установка вставок. Частичная перекладка камня. Лощение и накатка глянца. |

# 3. Правила применения укрупненных ресурсных норм и расценок

Стоимость прямых затрат на реставрацию ограждения определяется как сумма затрат на реставрацию металлической ограды и затрат на реставрацию цоколя, каменных столбов и других элементов ограждения по формуле:

(1) , где:

- стоимость прямых затрат на реставрацию металлической решетки ограды

- стоимость прямых затрат на реставрацию цоколя и др. конструктивных элементов ограды

1. Порядок расчета стоимости прямых затрат на реставрацию металлической решетки ограды и прочих конструктивных ее элементов:

- определяются материал, технология изготовления и сложность ограждения. В соответствии с этим выбирается подраздел Сборника, по показателям которого производится расчет по формуле (2);

- рассчитывается площадь ограждения согласно п. 5. настоящей общей технической части;

- определяется % заполнения ограждения согласно п. 6. настоящей общей технической части;

- определяется % утрат деталей ограждения и необходимый объем реставрационных работ;

- стоимость прямых затрат на реставрацию определяется по формуле:

(2) , где:

- стоимость работ по реставрации металлодекора

, где:

- % заполнения ограждения, определяемый согласно п. 6 настоящей общей технической части,

- % заполнения металлического ограждения-аналога по разделу

- сумма показателей строк стоимостной таблицы подраздела, по которому ведется расчет, с учетом поправочных коэффициентов к отдельным строкам согласно таблицы поправочных коэффициентов данного подраздела:

- показатель i-й строки стоимостной таблицы подраздела

- поправочный коэффициент к i-й строке из таблицы поправочных коэффициентов, взятый в соответствии с % утрат и объемом реставрационных работ по оцениваемому металлическому ограждению

- площадь металлического ограждения, определяемая согласно п. 5 настоящей общей технической части.

2. Порядок расчета стоимости прямых затрат на реставрацию конструктивных металлических элементов ограды (цоколь, каменные столбы и т.д.):

- определяется материал и вид конструктивного элемента ограждения. В соответствии с этим выбирается подраздел раздела 5 настоящего Сборника, по показателям которого производится расчет по формуле (4);

- рассчитывается площадь видимой поверхности конструктивных элементов: ;

- определяется %, который занимают профилированные и декоративные детали от общей площади видимой поверхности неметаллических конструктивных элементов ограды согласно п. 9 настоящей общей технической части: ;

- стоимость прямых затрат на реставрацию конструктивных элементов ограды определяется по формуле:

(4) , где:

- стоимость работ по реставрации конструктивных элементов ограды

- общая площадь видимой поверхности конструктивных элементов

- показатель i-й строки стоимостной таблицы подраздела

- поправочный коэффициент к i-й строке из таблицы поправочных коэффициентов

- %, определенный согласно п. 9 настоящей общей технической части

- % из i-й строки стоимостной таблицы подраздела, по которому ведется расчет

# 3. Поправочные коэффициенты

# Ресурсная норма и расценка N 07-06-01
Коэффициенты при воссоздании чугунных деталей решетки

| N п/п | % воссоздания | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 2,1 |
| 2 | до 50% | 3,3 |

# Коэффициенты при реставрации чугунной решетки

| N п/п | % реставрации | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 2,3 |
| 2 | до 50% | 2,8 |

# Ресурсная норма и расценка N 07-06-02
Коэффициенты при реставрации чугунной решетки

| N п/п | % реставрации | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 2,6 |
| 2 | до 50% | 5,6 |

# Коэффициенты при воссоздании чугунных деталей решетки

| N п/п | % воссоздания | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 2,0 |
| 2 | до 50% | 3,0 |

# Ресурсная норма и расценка N 07-06-03
Коэффициенты при воссоздании чугунных деталей решетки

| N п/п | % воссоздания | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 2,1 |
| 2 | до 50% | 3,3 |

# Коэффициенты при реставрации чугунной решетки

| N п/п | % реставрации | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 4,0 |
| 2 | до 50% | 5,0 |

# Ресурсная норма и расценка N 07-07-01
Коэффициенты при воссоздании бронзовых деталей решетки

| N п/п | % воссоздания | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 2,5 |
| 2 | до 50% | 4,0 |

# Коэффициенты при реставрации бронзовых деталей решетки

| N п/п | % реставрации | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 4,0 |
| 2 | до 50% | 5,0 |

# Ресурсная норма и расценка N 07-08-01
Коэффициенты при реставрации простой кованой решетки

| N п/п | % реставрации | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 2,5 |
| 2 | до 50% | 2,8 |

# Коэффициенты при воссоздании кованых деталей решетки

| N п/п | % воссоздания | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 3,0 |
| 2 | до 50% | 5,0 |

# Ресурсная норма и расценка N 07-08-02
Коэффициенты при реставрации кованой решетки средней сложности

| N п/п | % реставрации | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 2,3 |
| 2 | до 50% | 3,0 |

# Коэффициенты при воссоздании кованых деталей решетки

| N п/п | % воссоздания | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 3,0 |
| 2 | до 50% | 5,1 |

# Ресурсная норма и расценка N 07-08-03
Коэффициенты при реставрации стальной кованой решетки

| N п/п | % реставрации | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 2,3 |
| 2 | до 50% | 2,8 |

# Коэффициенты при воссоздании кованых деталей решетки

| N п/п | % воссоздания | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 3,0 |
| 2 | до 50% | 5,0 |

# Ресурсная норма и расценка N 07-08-04
Коэффициенты при реставрации стальной кованой ажурной решетки

| N п. /п. | % реставрации | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 2,3 |
| 2 | до 50% | 3,0 |

# Коэффициенты при воссоздании стальной кованой ажурной решетки

| N п. /п. | % воссоздания | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 3,0 |
| 2 | до 50% | 5,0 |

# Коэффициенты при воссоздании накладных латунных сложноорнаментованных деталей

| N п. /п. | % воссоздания | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 2,7 |
| 2 | до 50% | 4,6 |
| 3 | до 100% | 8,9 |

# Коэффициенты при реставрации накладных латунных сложноорнаментованных деталей

| N п. /п. | % реставрации | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 30% | 1,3 |
| 2 | до 50% | 1,7 |

# Ресурсные нормы и расценки N 07-09-01:03
Коэффициенты при реставрации цоколя или столба с ремонтом фундамента

| N п. /п. | % реставрации | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 50% | 1,4 |
| 2 | до 100% перекладки | 1,75 |

# Раздел 1
Реставрация чугунных литых ограждений

Настоящий раздел включает в себя укрупненные показатели стоимости прямых затрат на реставрацию чугунных литых ограждений.

1. Показатели раздела разделены на 3 подраздела:

- реставрация простых чугунных литых ограждений

- реставрация чугунных литых ограждений средней сложности

- реставрация сложных чугунных ограждений

Для каждого подраздела выбран объект-представитель, по которому и рассчитаны показатели.

2. Характеристики сложности чугунных литых ограждений:

- простые ограждения - ограждения, состоящие из гладких и профилированных деталей простых очертаний;

- ограждения средней сложности - ограждения, состоящие из орнаментированных деталей простой и средней сложности рисунка, высотой рельефа до 20 мм, фигурных деталей;

- сложные ограждения - ограждения, состоящие из деталей сложной конфигурации со сложноорнаментированным рисунком, высотой рельефа более 20 мм ажурных деталей в стиле барокко.

3. В каждом подразделе операции процесса реставрации чугунных литых ограждений разделены на:

- восстановление утраченных деталей ограждения, которое включает в себя: изготовление гипсовой модели утраченных деталей, изготовление виксинтовой формы, изготовление восковой модели, литье алюминиевой модели с прочеканкой рисунка, литье из чугуна утраченных деталей, обработка деталей в кислотных ваннах;

- реставрация сохранившихся деталей ограждения: проходка ручным инструментом мелких деталей, потерявших четкость рисунка;

- отделочные работы: расчистка и обезжиривание поверхности деталей, отделка графитом "на отлип";

- демонтаж деталей ограждения в разборкой на детали, транспортировкой в реставрационную мастерскую, последующей сборкой и монтажом.

4. При воссоздании утраченных деталей методом литья по существующим аналогичным деталям, стоимость воссоздания утраченных деталей определяется только по стоимости литья без учета стоимости модельных работ.

5. При воссоздании более 50% ограждения стоимость работ по воссозданию рассчитывается по следующей формуле:

- определяется стоимость модельных работ и литья утраченных деталей по соответствующим позициям УРрр с поправочным коэффициентом для утрат до 50%;

- на каждые 10% увеличения объема утрат сверх 50%, добавляется стоимость литья по соответствующим позициям УРрр при утратах до 10%.

6. Расценками и ресурсными нормами предусмотрена реставрация до 10% при изменении процента утрат применять поправочные коэффициенты.

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки

# Ресурсная норма N 07-06-01
Реставрация чугунной литой ограды простого рисунка

# Ресурсная норма N 07-06-01-01
Воссоздание утраченных и замена поврежденных деталей до 10%

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 29,71 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 30,52 |
|  | Материалы |  |  |
| 102-0059*** | Древесина мягких пород для резьбы |  | 0,0006 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,0016 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,0002 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,007 |
| 101-1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм |  | 0,004 |
| 101-9042 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-2 | кг | 0,037 |
| 116-0047 | Чугун в чушках | кг | 2,289 |
| 888-0060 | Ликоподий | кг | 0,026 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 5,421 |
| 888-0358 | Земля формовочная | кг | 0,803 |

В том числе:

# Ресурсная норма N 07-06-01-1.1
Модельные работы

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 1,62 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 1 |
|  | Материалы |  |  |
| 102-0059*** | Древесина мягких пород для резьбы |  | 0,0006 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,0016 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,0002 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,007 |

# Ресурсная норма N 07-06-01-1.2
Литье

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 28,09 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 30,52 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм |  | 0,004 |
| 101-9042 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-2 | кг | 0,038 |
| 116-0047 | Чугун в чушках | кг | 2,289 |
| 888-0060 | Ликоподий | кг | 0,026 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 5,421 |
| 888-0358 | Земля формовочная | кг | 0,803 |

# Ресурсная норма N 07-06-01-02
Реставрация решетки до 10% с заделкой мелких выбоин и трещин и обработкой поверхности, утратившей четкость рисунка

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 50,84 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,5 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,126 |
| 888-0201 | Смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 2,023 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР-45 | кг | 0,013 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,025 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,022 |
| 888-0196 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,0028 |
| 888-0046 | Цинк хлористый | кг | 0,00009 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 |  | 0,012 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 3,14 |

# Ресурсная норма N 07-06-01-03
Отделочные работы (обезжиривание, окраска)

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 45,10 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 3,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,028 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,078 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 5,06 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,025 |
| 888-0332 | Эмаль НЦ-132 | кг | 0,2 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,298 |
| 888-0309 | Графит измельченный | кг | 0,044 |
| 888-0236 | Антикор 444 (ортофосфорная кислота) | кг | 0,334 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 1,28 |

# Ресурсная норма N 07-06-01-04
Демонтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 41,66 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,082 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,949 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,098 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,228 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 7,92 |

# Ресурсная норма N 07-06-01-05
Монтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 57,15 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 3,6 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,088 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 1,013 |
|  | Прочие машины | руб. | 5,92 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1602 | Ацетилен технический газообразный |  | 0,01 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,01 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,105 |
| 101-2216 | Сталь листовая | т | 0,002056 |
| 542-9005-001 | Флюс | кг | 0,075 |
| 888-0348 | Проволока латунная | кг | 0,07 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,244 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 10,59 |

# Табл. УРрр-07-06-01 Реставрация чугунной литой ограды простого рисунка

Аналог: решетка ограды сквера по Дмитриевскому пер., 4, Санкт-Петербург

Показатели на 1  решетки при реставрации и воссоздании деталей до 10%

Заполнение решетки: 50%

Площадь решетки: 89

Стоимость 1  решетки: 3471,08 руб.

| Измеритель: 1 при реставрации и воссоздании до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Удельный вес конструктивного элемента в % от стоимости | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин/в том числе з/пл машинистов | Стоимость материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Воссоздание утраченных и замена поврежденных деталей до 10% В том числе: | 504,37 | 439,39 |  | 34,46 | 14,36 | 29,71 |
| 1.1 | Модельные работы | 29,62 | 28,05 |  | 1,57 | 0,84 | 1,62 |
| 1.2 | Литье деталей из чугуна с обработкой под старую фактуру | 474,75 | 411,34 |  | 32,89 | 13,52 | 28,09 |
| 2. | Реставрация решетки до 10% с заделкой мелких выбоин и трещин, с обработкой поверхности, утратившей четкость рисунка | 900,34 | 745,99 |  | 154,35 | 25,64 | 50,84 |
| 3. | Отделочные работы (расчистка и обезжиривание поверхности, окраска) | 705,60 | 492,39 |  | 213,21 | 20,10 | 45,10 |
| 4. | Демонтаж решетки с транспортировкой к месту реставрации и разборкой на детали | 590,46 | 514,34 |  | 11,05 | 16,82 | 41,66 |
| 5. | Монтаж решетки со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки | 770,31 | 645,07 |  | 49,87 | 23,08 | 57,15 |
|  | Итого: | 3471,08 | 2837,18 |  | 462,94 | 100,00 | 224,46 |

# Ресурсная норма N 07-06-02
Реставрация чугунной литой ограды средней сложности рисунка

# Ресурсная норма N 07-06-02-01
1. Воссоздание утраченных и замена поврежденных деталей до 10%

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 34,07 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
|  | Прочие машины | руб. | 22,95 |
|  | Материалы |  |  |
| 102-0059*** | Древесина мягких пород для резьбы |  | 0,00027 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,0004 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,00004 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,0001 |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 0,144 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,043 |
| 101-1827 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,004 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 0,356 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,0071 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,006 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 |  | 0,000026 |
| 101-1602 | Ацетилен технический газообразный |  | 0,0004 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,0004 |
| 101-1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм |  | 0,004 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0004 |
| 101-9042 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-2 | кг | 0,05 |
| 116-0047 | Чугун в чушках | кг | 1,714 |
| 888-0060 | Ликоподий | кг | 0,02 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР-45 | кг | 0,00015 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,0004 |
| 888-0196 | Цинк в чушках | кг | 0,002 |
| 888-0196 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,00011 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,004 |
| 888-0201 | Смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 0,004 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 3,41 |
| 888-0358 | Земля формовочная | кг | 0,6 |
| 101-2216 | Сталь листовая | т | 0,000004 |

В том числе:

# Ресурсная норма N 07-06-02-01.1
1.1. модельные работы

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 2,44 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 1 |
|  | Материалы |  |  |
| 102-0059*** | Древесина мягких пород для резьбы |  | 0,00027 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,0004 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,00004 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,0001 |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 0,144 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,043 |
| 101-1827 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,004 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 0,356 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,0071 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,006 |

# Ресурсная норма N 07-06-02-01.2
1.2. Литье

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 31,63 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
|  | Прочие машины | руб. | 22,95 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 |  | 0,000026 |
| 101-1602 | Ацетилен технический газообразный |  | 0,0004 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,0004 |
| 101-1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм |  | 0,004 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0004 |
| 101-9042 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-2 | кг | 0,05 |
| 116-0047 | Чугун в чушках | кг | 1,715 |
| 888-0060 | Ликоподий | кг | 0,02 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР-45 | кг | 0,00015 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,0004 |
| 888-0196 | Цинк в чушках | кг | 0,002 |
| 888-0196 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,00011 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,004 |
| 888-0201 | Смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 0,004 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 3,41 |
| 888-0358 | Земля формовочная | кг | 0,6 |
| 101-2216 | Сталь листовая | т | 0,000004 |

# Ресурсная норма N 07-06-02-02
2. Реставрация решетки до 10% с заделкой мелких выбоин и трещин и обработкой поверхности, утратившей четкость рисунка

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 80,08 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,009 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч. | 0,289 |
| 040504 | Аппараты для газовой резки и сварки | маш.-ч. | 0,018 |
| 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч. | 0,1445 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч. | 1,132 |
|  | Материалы |  |  |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,048 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0008 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,019 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,005 |
| 888-0201 | Смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 3,01 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР-45 | кг | 0,002 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,004 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,001 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,003 |
| 888-0196 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,0004 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,024 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,5 мм | т | 0,00013 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 |  | 0,0018 |
| 888-0385 | Электроды МНЧ-2 4 мм | кг | 0,06 |
| 888-0046 | Цинк хлористый | кг | 0,000016 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 0,337 |

# Ресурсная норма N 07-06-02-03
3. Отделочные работы (расчистка, обезжиривание, окраска)

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 79,47 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 3,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,0155 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,097 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 5,578 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,021 |
| 888-0332 | Эмаль НЦ-132 | кг | 0,245 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,362 |
| 888-0309 | Графит измельченный | кг | 0,052 |
| 101-1827 | Лак 177 масляный черный битумный | кг | 0,097 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый | кг | 0,311 |
| 888-0236 | Антикор 444 (ортофосфорная кислота) | кг | 0,4 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 1,74 |

# Ресурсная норма N 07-06-02-04
4. Демонтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 64,03 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,0 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,628 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,112 |
| 102-0112 | Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,022 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,299 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 1,64 |

# Ресурсная норма N 07-06-02-05
5. Монтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 107,65 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,0 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,826 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч. | 3,064 |
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные | маш.-ч. | 0,27 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,101 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 0,485 |
|  | Прочие машины | руб. | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1602 | Ацетилен технический газообразный |  | 0,0085 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,017 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,871 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 2,027 |
| 102-0112 | Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,03 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 10,13 |

# УРрр-07-06-02 Реставрация чугунной литой ограды простого и средней сложности рисунка

Аналог: решетка ограды Летнего сада арх. Шарлеманя со стороны ул. Пестеля, г. Санкт-Петербург

Заполнение решетки: 50%

Площадь решетки: 249

Стоимость 1  решетки: 5717,64 руб.

Показатели на 1 решетки при реставрации и воссоздании деталей до 10%

| Измеритель: 1 при реставрации и воссоздании до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Удельный вес конструктивного элемента в % от стоимости | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин/в том числе з/пл машинистов | Стоимость материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Воссоздание утраченных и замена поврежденных деталей до 10% В том числе: | 585,70 | 504,32 |  | 58,43 | 10,24 | 34,07 |
| 1.1 | Модельные работы | 73,93 | 40,67 |  | 33,26 | 1,29 | 2,44 |
| 1.2 | Литье деталей из чугуна с обработкой под старую фактуру | 511,77 | 463,65 |  | 25,17 | 8,95 | 31,63 |
| 2. | Реставрация решетки до 10% с заделкой мелких выбоин и трещин, с обработкой поверхности, утратившей четкость рисунка | 1386,27 | 1164,01 |  | 210,50 | 24,25 | 80,08 |
| 3. | Отделочные работы (расчистка и обезжиривание поверхности, окраска) | 1103,47 | 846,43 |  | 257,04 | 19,30 | 79,47 |
| 4. | Демонтаж решетки с транспортировкой к месту реставрации и разборкой на детали | 952,65 | 868,25 |  | 41,32 | 16,66 | 64,03 |
| 5. | Монтаж решетки со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки | 1689,55 | 1463,00 |  | 104,55 | 29,55 | 107,65 |
|  | Итого: | 5717,64 | 4846,01 |  | 671,84 | 100,00 | 365,30 |

# Ресурсная норма N 07-06-03

# Реставрация чугунной литой художественной сложноорнаментованной ограды с воротами и чугунными столбами

# Ресурсная норма N 07-06-03-01
1. Воссоздание утраченных и замена поврежденных деталей до 10%

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 56,75 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888991 | Прочие машины | маш.-ч. | 26,44 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 0,2401 |
| 102-0059*** | Древесина мягких пород для резьбы |  | 0,0006 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,002 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,0002 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые, марки П-1 | т | 0,0000555 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,0553 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,3986 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,1201 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,1174 |
| 101-1827 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,0072 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ | кг | 3,4415 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,0426 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 0,5 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,0007082 |
| 101-9042 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-2 | кг | 0,018 |
| 113-0306 | Маршалит (пылевидный кварц) | т | 0,0003343 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,0947 |
| 116-0047 | Чугун в чушках | кг | 1,0105 |
| 888-0060 | Ликоподий | кг | 0,0131 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,1712 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 0,1515 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,0101 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,2116 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 5,5456 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,0039 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 2,0253 |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 0,3342 |
| 888-0358 | Земля формовочная | кг | 0,3868 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 72,13 |
| 101-9042 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-2 | кг | 0,0142 |
| 888-0110 | Алюминий в чушках | кг | 0,283 |
| 888-0060 | Ликоподий | кг | 0,0099 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,0969 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,0057 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 0,687 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 1,1395 |
| 888-0358 | Земля формовочная | кг | 0,2036 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 0,05 |

В том числе:

# Ресурсная норма N 07-06-03-01.1
1.1. модельные работы

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 22,28 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 1 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 0,2401 |
| 102-0059*** | Древесина мягких пород для резьбы |  | 0,0006 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,002 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,0002 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые, марки П-1 | т | 0,0000555 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,0553 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,3986 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,1201 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,1174 |
| 101-1827 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,0072 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ | кг | 3,4415 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,0426 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 0,5 |

# Ресурсная норма N 07-06-03-01.2
1.2. Литье

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 29,56 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888991 | Прочие машины | маш.-ч. | 22,47 |
|  | Материалы |  |  |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,0007082 |
| 101-9042 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-2 | кг | 0,018 |
| 113-0306 | Маршалит (пылевидный кварц) | т | 0,0003343 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,0947 |
| 116-0047 | Чугун в чушках | кг | 1,0105 |
| 888-0060 | Ликоподий | кг | 0,0131 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,1712 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 0,1515 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,0101 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,2116 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 5,5456 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,0039 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 2,0253 |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 0,3342 |
| 888-0358 | Земля формовочная | кг | 0,3868 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 72,13 |

# Ресурсная норма N 07-06-03-01.3
1.3. Литье алюминиевых моделей

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 4,91 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888991 | Прочие машины | маш.-ч. | 3,97 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-9042 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-2 | кг | 0,0142 |
| 888-0110 | Алюминий в чушках | кг | 0,283 |
| 888-0060 | Ликоподий | кг | 0,0099 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,0969 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,0057 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 0,687 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 1,1395 |
| 888-0358 | Земля формовочная | кг | 0,2036 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 0,05 |

# Ресурсная норма N 07-06-03-02
2. Реставрация решетки до 10% с заделкой мелких выбоин и трещин и обработкой поверхности, утратившей четкость рисунка

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 229,55 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 3,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 5,0275 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР-45 | кг | 0,0912 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,0912 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,0777 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | м | 0,147 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,8649 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 7,691 |
| 888-0046 | Цинк хлористый | кг | 0,00034 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 7,1903 |
| 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 0,2558 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0203 |
| 888-0196 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,0101 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,5269 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 1,4613 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 5,7133 |
| 888-0342 | Смывка СП-6 | кг | 2,6343 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 |  | 0,00439 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 16,36 |

# Ресурсная норма N 07-06-03-03
3. Отделочные работы (обезжиривание, окраска)

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 53,46 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 2,88 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,12 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,0822 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0,0667 |
| 113-9216 | Тринатрийфосфат | кг | 0,0769 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2211 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,1442 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,3076 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,4325 |
| 888-0196 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,0144 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,1057 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,0154 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые МА-011-0 | кг | 0,3743 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый | кг | 0,5384 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,0897 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 3,85 |

# Ресурсная норма N 07-06-03-03
4. Позолотные работы

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 15,77 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 1 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,013 |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0178 |
| 101-2335 | Фланель | кг | 0,0143 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0102 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,047 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,0054 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,0178 |
| 116-0025 | Масло сливочное | кг | 0,0018 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0071 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,0182 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ("Мордан") | кг | 0,1192 |
| 888-0072 | Пигменты художественные сухие - Крон свинцовый | кг | 0,0397 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный | кг | 0,005 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,0035 |
| 888-0239 | Разбавитель N 2 | кг | 0,019 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,0298 |
| 888-0267 | Грунт ВЛ-02 | кг | 0,0268 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый | кг | 0,059 |
| 888-0391 | Губка греческая | кг | 0,0002 |
| 116-0021-015 | Золото сусальное 2,5 | шт. | 0,4284 |
| 888-0445 | Бумага рисовальная |  | 0,179 |
| 888-0245 | Пемза | кг | 0,009 |
| 888-0433 | Вата техническая х/б "ОП" | кг | 0,014 |

# Ресурсная норма N 07-06-03-05
5. Демонтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 54,375 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 1,0528 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,0255 |
| 102-0112 | Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,0051 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,068 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 9,55 |

# Ресурсная норма N 07-06-03-06
6. Монтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 48,92 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 40201 | Агрегаты сварочные передвижные | маш.-ч. | 0,0073 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,0027 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч. | 0,1618 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,0141 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,8961 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,18 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1602 | Ацетилен технический газообразный |  | 0,0002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,0005 |
| 101-9660 | Болты с гайками | кг | 0,1863 |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 0,0000065 |
| 522-0050 | Прутки медные марки Мз-т, диаметр 15 мм | т | 0,000036 |
| 101-0576 | Листы латунные марки л85 холоднокатаные толщ 1 мм | т | 0,0000075 |
| 102-0112 | Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,0043 |
| 888-0198 | Электроды типа Э-46 4 мм | кг | 0,00046 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,0935 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 11,59 |

# УРрр-07-06-03 Реставрация чугунной литой художественной сложноорнаментованной ограды с воротами и чугунными столбами

Аналог: решетка ограды и ворота б. Шереметьевского дворца по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 34.

Заполнение решетки: 70%

Площадь решетки: 306

Стоимость 1  решетки: 8361,35 руб.

Показатели на 1  решетки при реставрации и воссоздании деталей до 10%

| Измеритель: 1 при реставрации и воссоздании до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Удельный вес конструктивного элемента в % от стоимости | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин / в том числе з/пл машинистов | Стоимость материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Воссоздание утраченных и замена поврежденных деталей до 10% В том числе: | 1304,6 5 | 830,27 |  | 447,94 | 15,37 | 56,75 |
| 1.1 | Модельные работы | 457,05 | 371,61 |  | 85,44 | 5,38 | 22,28 |
| 1.2 | Литье деталей из чугуна с обработкой под старую фактуру | 745,09 | 382,51 |  | 340,11 | 8,79 | 29,56 |
| 1.3 | Литье алюминиевых моделей | 102,51 | 76,15 |  | 22,39 | 1,21 | 4,91 |
| 2. | Реставрация решетки до 10% с заделкой мелких выбоин и трещин, с обработкой поверхности, утратившей четкость рисунка | 3395,91 | 2474,44 |  | 921,47 | 40,02 | 229,55 |
| 3. | Отделочные работы (расчистка и обезжиривание поверхности, окраска) | 804,89 | 702,25 |  | 81,96 | 9,49 | 53,46 |
| 4. | Позолотные работы | 1 394,74 | 273,52 |  | 1 121,22 | 17,89 | 15,77 |
| 5. | Демонтаж решетки с транспортировкой к месту реставрации и разборкой на детали | 763,91 | 673 |  | 18,73 | 9 | 54,37 |
| 6. | Монтаж решетки со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки | 697,25 | 605,75 |  | 26,59 | 8,22 | 48,92 |
|  | Итого: | 8361,35 | 5559,23 |  | 2 617,91 | 100 | 458,82 |

# Раздел 2
Реставрация бронзовых литых ограждений

1. Настоящий раздел включает в себя укрупненные показатели стоимости прямых затрат на реставрацию бронзовых литых ограждений.

2. Характеристики сложных бронзовых литых ограждений:

1) ограждения средней сложности - ограждения, состоящие из фигурных, орнаментированных деталей простой и средней сложности рисунка и высотой рельефа до 20 мм;

2) сложные ограждения - ограждения, состоящие из деталей сложной конфигурации, детали сложного рисунка с рельефом более 20 мм, ажурных деталей в стиле барокко - изображения цветов, фигуры животных, мифологические персонажи.

3. Показатели раздела рассчитаны для реставрации сложной бронзовой ограды.

При реставрации бронзовой ограды средней сложности применять К=0,8 ко всем показателям раздела.

4. Операции процесса реставрации бронзовых литых ограждений разделены на:

- воссоздание утраченных деталей: изготовление восковых моделей, литье утраченных деталей из бронзы, прочеканка рисунка деталей;

- реставрация сохранившихся деталей: рихтовка и прочеканка деталей, утративших четкость рисунка;

- отделочные работы: расчистка и обезжиривание поверхности деталей, патинирование деталей;

- демонтаж ограждения с разборкой на детали и отвозкой к месту реставрации;

- монтаж отреставрированного ограждения с изготовлением крепежных деталей и сборкой деталей в узлы и секции.

5. При воссоздании утраченных деталей методом литья по существующим деталям, стоимость воссоздания утраченных деталей определяется по стоимости литья из бронзы и художественной чеканки без учета стоимости модельных работ.

6. При воссоздании более 50% ограждения стоимость работ по воссозданию рассчитывается по следующей формуле:

а) определяется стоимость модельных работ, литья и художественной чеканки утраченных деталей по соответствующим позициям УРрр с поправочным коэффициентом для утрат до 50% и

б) на каждые 10% увеличения объема утрат свыше 50% добавляется стоимость литья и художественной чеканки по соответствующей позиции УРрр при утратах до 10%.

7. Расценками предусмотрена реставрация до 10% при изменении процента утрат применять поправочные коэффициенты:

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки

# Ресурсная норма N 07-07-01

# Реставрация бронзовой сложноорнаментованной ограды с калиткой и профилированными сложноорнаментованными столбами, патинированная

# Ресурсная норма N 07-07-01-01
1. Воссоздание утраченных и замена поврежденных деталей до 10%

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 224,97 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 64,64 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 1,3774 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые, марки П-1 | т | 0,0003074 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,3072 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,2864 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,7176 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,6546 |
| 101-1827 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,0431 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 2,8295 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,0235 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 0,82 |
| 113-0306 | Маршалит (пылевидный кварц) | т | 0,002516 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,7127 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 1,1404 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 1,5932 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 22,6397 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,0293 |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 2,5155 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,0094064 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 1,85 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,1118 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 22,3667 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 0,57 |

В том числе:

# Ресурсная норма N 07-07-01-01.1
1.1. Модельные работы

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 21,78 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,6 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 1,3772 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые, марки П-1 | т | 0,0003074 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,3072 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,2864 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,7176 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,6546 |
| 101-1827 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,0431 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 2,8295 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,0235 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 0,82 |

# Ресурсная норма N 07-07-01-01.2
1.2. Литье

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 70,21 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 64,64 |
|  | Материалы |  |  |
| 113-0306 | Маршалит (пылевидный кварц) | т | 0,002516 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,7129 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 1,1404 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 1,6 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 22,6397 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,0293 |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 2,5155 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,0094064 |

# Ресурсная норма N 07-07-01-01.3
1.3. Чеканка

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 132,98 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,0 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 1,85 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,1118 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 22,3667 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 0,57 |

# Ресурсная норма N 07-07-01-02
4. Реставрация решетки до 10% с заделкой мелких выбоин и трещин и обработкой поверхности, утратившей четкость рисунка

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 87,72 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 3,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 3,676 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,546 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,033 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 6,515 |

# Ресурсная норма N 07-07-01-03
5. Отделочные работы (обезжиривание, окраска)

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 380,10 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2335 | Фланель |  | 0,3526 |
| 542-0103 | Медь сернокислая | кг | 0,4232 |
| 888-0033 | Кислота серная | кг | 0,0353 |
| 888-0123 | Кислота соляная | кг | 0,1763 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,3526 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,7053 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,2645 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 3,5263 |
| 888-0376 | Аноды медные | кг | 0,3174 |
| 888-0381 | Сера техническая природная | кг | 0,2645 |

# Ресурсная норма N 07-07-01-04
6. Демонтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 52,28 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,0 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,5259 |
|  | Материалы |  |  |
| 102-0112 | Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,0148 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,0741 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,198 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 2,99 |

# Ресурсная норма N 07-07-01-04
7. Монтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 57,37 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,0 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,526 |
| 40201 | Агрегаты сварочные передвижные | маш.-ч. | 0,0079 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,003 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч. | 0,2763 |
| 330206 | Дрели | маш.-ч. | 0,0228 |
| 351401 | Горн | маш.-ч. | 0,0138 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 4,27 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1602 | Ацетилен технический газообразный |  | 0,0012 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,0016 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,0741 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 0,024 |
| 888-0198 | Электроды типа Э-46 4 мм | кг | 0,0049 |
| 101-0576 | Листы латунные марки л85 холоднокатаные толщ 1 мм | т | 0,000026 |
| 102-0112 | Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,0148 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,2242 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 13,56 |

# УРрр-07-07-01 Реставрация бронзовой сложноорнаментованной ограды с калиткой и профилированными сложноорнаментованными столбами, патинированная

Аналог: решетка ограды памятника Николаю 1 на Исаакиевской площади, г. Санкт-Петербург

Заполнение решетки: 60%

Площадь решетки: 81

Стоимость 1  решетки: 15896,56 руб.

Показатели на 1  решетки при реставрации и воссоздании деталей до 10%

| Измеритель: 1 при реставрации и воссоздании до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Удельный вес конструктивного элемента в % от стоимости | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин/в том числе з/пл машинистов | Стоимость материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Воссоздание утраченных и замена поврежденных деталей до 10% В том числе: | 7843,32 | 2869,05 |  | 4909,63 | 49,34 | 224,97 |
| 1.1 | Модельные работы | 730,81 | 325,62 |  | 405,19 | 4,60 | 21,78 |
| 1.2 | Литье деталей из бронзы | 5528,77 | 1009,06 |  | 4455,07 | 34,78 | 70,21 |
| 1.3 | Обработка литья чеканкой | 1583,74 | 1534,37 |  | 49,37 | 9,96 | 132,98 |
| 2. | Реставрация решетки до 10% с заделкой мелких выбоин и трещин, с обработкой поверхности, утратившей четкость рисунка | 1090,54 | 940,26 |  | 150,28 | 6,86 | 87,72 |
| 3. | Отделочные работы (расчистка и обезжиривание поверхности, окраска) | 5464,30 | 5354,59 |  | 109,71 | 34,37 | 380,10 |
| 4. | Демонтаж решетки с транспортировкой к месту реставрации и разборкой на детали | 706,70 | 641,00 |  | 29,64 | 4,45 | 52,28 |
| 5. | Монтаж решетки со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки | 791,70 | 703,05 |  | 42,25 | 4,98 | 57,37 |
|  | Итого: | 15896,56 | 10507,95 |  | 5241,51 | 100,00 | 802,44 |

# Раздел 3
Реставрация стальных кованых ограждений

1. Настоящий раздел включает в себя укрупненные показатели стоимости прямых затрат на реставрацию стальных кованых ограждений.

2. Раздел состоит из четырех подразделов:

- реставрация простых стальных кованых ограждений

- реставрация стальных кованых ограждений средней сложности

- реставрация сложных стальных кованых ограждений

- реставрация сложных стальных кованых ограждений с накладными латунными золочеными деталями

Показатели каждого подраздела рассчитаны по конкретному объекту-представителю в соответствии с характеристиками сложности стальных кованых ограждений.

3. Характеристика сложности стальных кованых ограждений:

1) простые ограждения - ограждения, состоящие из деталей 1 и 2 категорий сложности: прямолинейные кованые детали и детали крупного геометрического рисунка, гнутые по радиусу и углу, а также содержащие до 5% (от общего количества) детали 3-й категории сложности - криволинейные волютообразные детали;

2) ограждения средней сложности - ограждения, состоящие из кованых деталей 1-й и 2-й категорий сложности, содержащие до 30% от общего количества детали 3-й категории сложности и до 5% - 4-й категории сложности;

К кованым деталям 4-й категории сложности относят сложные волюты, детали сложной криволинейной конфигурации, ажурные детали.

3) сложные кованые ограждения - ограждения на 50% и более из кованых деталей 3-й и 4-й категорий сложности.

4. Операции процесса реставрации стальных кованых ограждений разделены на:

- воссоздание утраченных кованых деталей ограждения: художественная ковка утраченных деталей;

- реставрация сохранившихся деталей: рихтовка;

- отделочные работы: расчистка и обезжиривание поверхности деталей, отделка графитом "на отлип";

- демонтаж ограждения: разборка ограждения на секции и детали, транспортировка к месту реставрации;

- монтаж ограждения: изготовление крепежных деталей в узлы и секции, транспортировка и монтаж ограждения на месте.

5. При воссоздании более 50% утраченных деталей ограждения стоимость воссоздания определяется следующим образом: в соответствующей позиции УРрр с коэффициентом на воссоздание до 50% добавлять на каждые 10% утрат сверх 50% стоимость воссоздания по соответствующей строке УРрр без поправочных коэффициентов.

6. Подраздел 3.3 данного раздела Сборника включает также стоимость прямых затрат по реставрации гранитного цоколя, отмостки из брусчатки, кирпичных столбов ограды. Данные работы показаны отдельной строкой и могут при необходимости применяться при расчете стоимости реставрации оград, содержащих данные элементы.

7. Подраздел 3.4 данного Сборника включает также реставрацию и воссоздание накладных выколотных деталей и их золочение.

Показатели стоимости прямых затрат на реставрацию накладных деталей рассчитаны при следующих условиях:

1) накладные детали занимают 10% от площади ограды;

2) реставрации подлежат 10% накладных деталей;

3) утраты 10% накладных деталей.

7.2. При изменении площади заполнения ограды накладными деталями, а также при изменении объемов реставрации и воссоздания накладных деталей пользоваться поправочными коэффициентами из таблиц NN 1, 2, 3 данного раздела и примечаниями к таблицам.

8. Расценками предусмотрена реставрация до 10% при изменении процента утрат применять поправочные коэффициенты:

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки

# Ресурсная норма N 07-08-01
Реставрация стальной кованой ограды простого рисунка (без накладных деталей)

# Ресурсная норма N-07-08-01-01
1. Реставрация стальной кованой решетки до 10%

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 53,28 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 3,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 3,0015 |

# Ресурсная норма N 07-08-01-02
2. Отделочные работы (обезжиривание, окраска)

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 3,97 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 3,6 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,0001 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,0004 |
| 30401 | Лебедки электрические | маш.-ч. | 0,0004 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления 1 КВт | маш.-ч. | 0,0432 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,0008 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,18 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0106 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,3528 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0,0917 |
| 113-0033 | Грунтовка АК-070 | т | 0,0010753 |
| 113-0157 | Растворитель Р-5 | т | 0,0001613 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые | кг | 0,4445 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый | кг | 0,67 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 4,52 |

# Ресурсная норма N 07-08-01-03
3. Воссоздание утраченных кованых деталей

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 20,11 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч. | 1,2729 |
| 351401 | Горн | маш.-ч. | 3,173 |
| 40201 | Агрегаты сварочные передвижные | маш.-ч. | 0,135 |
| 040504 | Аппараты для газовой резки и сварки | маш.-ч. | 0,135 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,014 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1602 | Ацетилен технический газообразный |  | 0,0012 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,0024 |
| 102-0248 | Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива |  | 0,00044 |
| 888-0301 | Сталь листовая | кг | 0,1645 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 2,17 |
| 888-0359 | Сталь круглая | кг | 0,437 |
| 888-0360 | Сталь полосовая | кг | 0,132 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 2,818 |

# Ресурсная норма N 07-08-01-04
4. Демонтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 15,15 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,2581 |
| 40201 | Агрегаты сварочные передвижные | маш.-ч. | 0,1032 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,0387 |
| 21140 | Краны автомобильные | маш.-ч. | 0,1935 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0198 | Электроды типа Э-46 4 мм | кг | 0,054 |
| 888-0198 | Электроды | кг | 0,0645 |

# Ресурсная норма N 07-08-01-08
5. Монтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 48,23 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,0 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 21140 | Краны автомобильные | маш.-ч. | 0,355 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,484 |
| 40201 | Агрегаты сварочные передвижные | маш.-ч. | 3,642 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,2561 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 2,968 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1602 | Ацетилен технический газообразный |  | 0,0152 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,0309 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,0968 |
| 101-9660 | Болты с гайками | кг | 0,708 |
| 888-0198 | Электроды типа Э-46 4 мм | кг | 0,4363 |

# УРрр-07-08-01 Реставрация стальной кованой ограды простого рисунка

Аналог: Решётка Михайловского сада со стороны Садовой улицы, г. Санкт-Петербург

Заполнение решетки: 50%

Площадь решетки: 320

Стоимость 1  решетки: 2368,06 руб.

Показатели на 1  решетки при реставрации и воссоздании деталей до 10%

| Измеритель: 1 при реставрации и воссоздании до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Удельный вес конструктивного элемента в % от стоимости | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин/в том числе з/пл машинистов | Стоимость материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реставрация стальных деталей решетки до 10% | 687,54 | 576,48 |  | 111,06 | 29,03 | 53,28 |
| 2. | Отделочные работы (обезжиривание поверхности, окраска) | 141,46 | 45,01 |  | 96,02 | 5,97 | 3,97 |
| 3. | Воссоздание утраченных и замена поврежденных деталей до 10% В том числе: | 462,69 | 290,86 |  | 23,98 | 19,54 | 20,11 |
| 4. | Демонтаж решетки с транспортировкой к месту реставрации и разборкой на детали | 259,18 | 220,41 |  | 0,64 | 10,95 | 15,15 |
| 5. | Монтаж решетки со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки | 817,19 | 664,55 |  | 24,90 | 34,51 | 48,23 |
|  | Итого: | 2368,06 | 1797,31 |  | 256,60 | 100,00 | 140,74 |

# Ресурсная норма N 07-08-02
Реставрация стальной кованой ограды средней сложности рисунка

# Ресурсная норма N 07-08-02-01
1. Реставрация стальной кованой решетки до 10%

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 95,77 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | м | 0,069 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 3,634 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,2423 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,606 |
| 888-0342 | Смывка СП-6 | кг | 1,2113 |

# Ресурсная норма N 07-08-02-02
2. Отделочные работы (обезжиривание, окраска)

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 13,58 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,8 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0496 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,1979 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0,0429 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,00988 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,0576 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,0496 |
| 113-9216 | Тринатрийфосфат | кг | 0,0496 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые | кг | 0,2407 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый | кг | 0,3464 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 2,32 |

# Ресурсная норма N 07-08-02-03
3. Воссоздание утраченных кованых деталей

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 77,78 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 351401 | Горн | маш.-ч. | 8,100 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1977 | Болты с гайками | кг | 2,13 |
| 102-0248 | Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива |  | 0,00156 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,0695 |
| 888-0301 | Сталь листовая | кг | 0,433 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 4 |
| 888-0360 | Сталь полосовая | кг | 0,348 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 3,5556 |

# Ресурсная норма N 07-08-02-04
4. Демонтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 37,04 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,2 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,4322 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 4,41 |

# Ресурсная норма N 07-08-02-05
5. Монтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 45,23 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,2 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,4322 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 27,69 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 32,1 |

# УРрр-07-08-02 Реставрация стальной кованой решетки ограждения средней сложности рисунка

Аналог: Парапетная решётка Мариинского театра, г. Санкт-Петербург

Заполнение решетки: 60%

Площадь решетки: 59,0

Стоимость 1  решетки: 4037,21 руб.

Показатели на 1  решетки при реставрации и воссоздании деталей до 10%

| Измеритель: 1 при реставрации и воссоздании до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Удельный вес конструктивного элемента в % от стоимости | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин/в том числе з/пл машинистов | Стоимость материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реставрация стальных деталей решетки до 10% | 1193,47 | 1008,29 |  | 185,18 | 29,56 | 95,77 |
| 2. | Отделочные работы (обезжиривание поверхности, окраска) | 209,88 | 178,13 |  | 31,75 | 5,20 | 13,58 |
| 3. | Воссоздание утраченных и замена поврежденных деталей до 10% В том числе: | 1531,92 | 1136,15 |  | 87,66 | 37,94 | 77,98 |
| 4. | Демонтаж решетки с транспортировкой к месту реставрации и разборкой на детали | 473,90 | 439,86 |  | 4,41 | 11,74 | 37,04 |
| 5. | Монтаж решетки со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки | 628,04 | 538,62 |  | 32,10 | 15,56 | 45,23 |
|  | Итого: | 4037,21 | 3301,05 |  | 341,10 | 100,00 | 269,50 |

# Ресурсная норма N 07-08-03 
Реставрация стальной кованой ограды сложного рисунка с накладными сложноорнаментованными деталями

# Ресурсная норма N 07-08-03-01

# Реставрация стальной кованой решетки до 10%

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 161,68 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 351401 | Горн | маш.-ч. | 24,09 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | м | 0,1001 |
| 102-0248 | Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива |  | 0,0011 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,3574 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,8935 |
| 888-0342 | Смывка СП-6 | кг | 1,787 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 4,673 |
| 888-0360 | Сталь полосовая | кг | 2,06 |
| 888-0470 | Сталь листовая | кг | 2,615 |

# Ресурсная норма N 07-08-03-02
2. Отделочные работы (обезжиривание, окраска)

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 12,73 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 3,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,0002 |
| 30401 | Лебедки электрические | маш.-ч. | 0,0002 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления 1 КВт | маш.-ч. | 0,0251 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,0004 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0236 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,6285 |
| 113-0033 | Грунтовка АК-070 | т | 0,0006285 |
| 113-0157 | Растворитель Р-5 | т | 0,0000936 |
| 888-0236 | Антикор 444 (ортофосфорная кислота) | кг | 0,6958 |
| 888-0309 | Графит измельченный | кг | 0,0898 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,1683 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый | кг | 0,541 |
| 888-0332 | Эмаль НЦ-132 | кг | 0,4265 |
| 101-1664 | Лак 177 масляный черный битумный | кг | 0,1685 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 2,91 |

# Ресурсная норма N 07-08-03-03
3. Воссоздание утраченных кованых деталей

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 439,33 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,8 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч. | 7,0193 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 1,05 |
| 351401 | Горн | маш.-ч. | 63,102 |
| 40201 | Агрегаты сварочные передвижные | маш.-ч. | 7,8 |
| 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 7,8 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,81 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1602 | Ацетилен технический газообразный |  | 0,0361 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,0722 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,0178 |
| 102-0248 | Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива |  | 0,0039 |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | шт. | 0,0356 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 33,5679 |
| 888-0198 | Электроды типа Э-46 4 мм | кг | 4,816 |
| 888-0359 | Сталь круглая | кг | 23,1906 |
| 888-0360 | Сталь полосовая | кг | 5,4925 |
| 888-0470 | Сталь листовая | кг | 6,978 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 27,743 |

# Ресурсная норма N 07-08-03-04
4. Демонтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 25,80 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,0 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,002 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,0221 |
| 40201 | Агрегаты сварочные передвижные | маш.-ч. | 0,008 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,0053 |
| 21140 | Краны автомобильные | маш.-ч. | 0,016 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0198 | Электроды типа Э-46 4 мм | кг | 0,002 |

# Ресурсная норма N 07-08-03-05
5. Монтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 53,53 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,003 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 21140 | Краны автомобильные | маш.-ч. | 0,0268 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,0374 |
| 40201 | Агрегаты сварочные передвижные | маш.-ч. | 0,0128 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,0053 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,7247 |
| 888-0198 | Электроды типа Э-46 4 мм | кг | 0,008 |
| 102-0112 | Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,0032 |

# УРрр-07-08-03 Реставрация стальной кованой ограды сложного рисунка с накладными сложноорнаментованными деталями

Аналог: решетка ограды Михайловского сада, г. Санкт-Петербург

Заполнение решетки: 70%

Площадь решетки: 523,6

Стоимость 1  решетки: 14527,36 руб.

Показатели на 1  решетки при реставрации и воссоздании деталей до 10%

| Измеритель: 1 при реставрации и воссоздании до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Удельный вес конструктивного элемента в % от стоимости | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин/в том числе з/пл машинистов | Стоимость материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реставрация стальных деталей решетки до 10% | 3354,20 | 2328,07 |  | 109,74 | 23,09 | 161,68 |
| 2. | Отделочные работы (обезжиривание поверхности, окраска) | 257,49 | 147,38 |  | 109,92 | 1,77 | 12,73 |
| 3. | Воссоздание утраченных и замена поврежденных деталей до 10% | 9811,47 | 6699,06 |  | 438,67 | 67,54 | 439,33 |
| 4. | Демонтаж решетки с транспортировкой к месту реставрации и разборкой на детали | 306,63 | 303,40 |  | 0,02 | 2,11 | 25,80 |
| 5. | Монтаж решетки со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки | 797,57 | 774,57 |  | 17,63 | 5,49 | 53,53 |
|  | Итого: | 14527,36 | 10252,48 |  | 675,98 | 100,00 | 693,07 |

# Ресурсная норма N 07-08-04
Реставрация стальной кованой ограды сложного рисунка с накладными сложноорнаментованными выколотными латунными золочеными деталями

# Ресурсная норма N 07-08-04-01
1. Реставрация стальных кованых деталей решетки до 10%

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 37,88 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 3,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | м | 0,06049 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 0,359 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,216 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,538 |
| 888-0342 | Смывка СП-6 | кг | 1,08 |

# Ресурсная норма N 07-08-04-02
2. Реставрация накладных латунных деталей решетки до 10%

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 9,37 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,8 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 | 0,0054 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,027 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,0648 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,5401 |
| 101-9360 | Сталь тонколистовая 34-60 мм | т | 0,00427 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,108 |

# Ресурсная норма N 07-08-04-03
3. Воссоздание стальных кованых деталей решетки

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 24,24 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 351401 | Горн | маш.-ч. | 9,1821 |
|  | Материалы |  |  |
| 102-0248 | Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива |  | 0,001 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 52,3 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 58,021 |

# Ресурсная норма N 07-08-04-04
4. Воссоздание накладных латунных деталей решетки

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 134,83 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 48,68 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 | 0,00379 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,054 |
| 101-1602 | Ацетилен технический газообразный |  | 0,054 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 0,026 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,054 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 1,6204 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР-45 | кг | 0,02132 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,5289 |
| 888-0196 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,0162 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,5401 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,135 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 13,5031 |
| 101-9360 | Сталь тонколистовая 34-60 мм | т | 0,00427 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 0,54019 |

# Ресурсная норма N 07-08-04-05
5. Отделочные работы (обезжиривание, окраска)

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 6,72 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,0 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0126 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,3359 |
| 888-0236 | Антикор 444 (ортофосфорная кислота) | кг | 0,3719 |
| 888-0309 | Графит измельченный | кг | 0,048 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,09 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый | кг | 0,2891 |
| 888-0332 | Эмаль НЦ-132 | кг | 0,2279 |
| 101-1664 | Лак 177 масляный черный битумный | кг | 0,09 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 1,59 |

# Ресурсная норма N 07-08-04-06
6. Позолотные работы

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 123,42 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,4 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,25 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,027 |
| 101-2011 | Мел природный кусковой | кг | 0,03 |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,1798 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,1329 |
| 116-0011 | Желатин пищевой | кг | 0,0015 |
| 116-0024 | Желчь медицинская | кг | 0,35 |
| 116-0025 | Масло сливочное | кг | 0,0005 |
| 116-0042 | Хвощ сухой | кг | 0,0005 |
| 411-0001 | Вода |  | 1,0889 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,045 |
| 888-0038 | Антисептик "Катамин" | кг | 0,0001 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ("Мордан") | кг | 0,024 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,0005 |
| 888-0072 | Пигменты художественные сухие - Крон свинцовый | кг | 0,0025 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный | кг | 0,001 |
| 888-0083 | Спирт поливиниловый | кг | 0,001 |
| 888-0125 | Шеллак сухой | кг | 0,0013 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,044 |
| 888-0239 | Разбавитель N 2 | кг | 0,0165 |
| 888-0245 | Пемза | кг | 0,0043 |
| 888-0362 | Холст художественный |  | 0,013 |
| 888-0445 | Бумага рисовальная |  | 0,054 |
| 888-0486 | Сетка латунная |  | 0,0062 |
| 888-0391 | Губка греческая | кг | 0,0063 |
| 116-0022-015 | Золото сусальное 2,5 | шт. | 0,13 |

# Ресурсная норма N 07-08-04-07
7. Демонтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 25,66 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,0 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,3327 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,0611 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,1426 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 13,53 |

# Ресурсная норма N 07-08-04-08
8. Монтаж

| Измеритель: 1 решетки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 63,34 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,2688 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,334 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 32,79 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,0611 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,1426 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 55,49 |

# УРрр-07-08-04 Реставрация стальной кованой ограды сложного рисунка с накладными сложноорнаментованными выколотными латунными золочеными деталями

Аналог: балконная решетка основных дворцов Большого Петергофского дворца

Площадь решетки: 34,5

Площадь накладных деталей: 3,45

Стоимость 1  решетки: 7634,49 руб.

Показатели на 1  решетки при реставрации и воссоздании деталей до 10%

| Измеритель: 1 при реставрации и воссоздании до 10% |
| --- |
| N п/ п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Удельный вес конструктивного элемента в % от стоимости | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин/в том числе з/пл машинистов | Стоимость материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реставрация стальных деталей решетки до 10% | 461,71 | 403,26 |  | 58,45 | 6,02 | 37,88 |
| 2. | Реставрация накладных латунных деталей решетки до 10% | 182,48 | 144,6 |  | 37,88 | 8,38 | 9,37 |
| 3. | Воссоздание утраченных и замена поврежденных стальных деталей до 10% | 1108,15 | 331,36 |  | 427,50 | 14,45 | 24,24 |
| 4. | Воссоздание утраченных и замена поврежденных латунных деталей до 10% | 2483,71 | 2288,8 |  | 146,23 | 32,38 | 134,83 |
| 5. | Отделочные работы (обезжиривание поверхности, окраска) | 124,85 | 78 |  | 46,85 | 1,63 | 6,72 |
| 6. | Позолотные работы | 1902,51 | 1497,76 |  | 404,75 | 25,27 | 123,42 |
| 7. | Демонтаж решетки с транспортировкой к месту реставрации и разборкой на детали | 339,92 | 301,63 |  | 15,48 | 4,43 | 25,66 |
| 8. | Монтаж решетки со сборкой и укреплением деталей, изготовлением крепежа и транспортировкой к месту установки | 1031,16 | 917,92 |  | 57,44 | 13,44 | 63,34 |
|  | Итого: | 7634,49 | 5963,33 |  | 1194,58 | 100 | 425,46 |

# Раздел 4
Реставрация конструктивных элементов оград

1. Настоящий раздел включает в себя укрупненные показатели стоимости прямых затрат на реставрацию известкового и гранитного цоколя, кирпичных столбов ограды, металлических окрытий.

2. Раздел состоит из следующих подразделов:

- реставрация известкового цоколя;

- реставрация тесаного гранитного цоколя;

- реставрация полированного гранитного цоколя;

- реставрация оштукатуренных кирпичных столбов ограды;

- реставрация столбов, облицованных глазурованным кирпичом со вставками из керамических плит и облицовкой эстландским мрамором.

3. Показатели каждого подраздела рассчитаны при реставрации поверхности конструктивных элементов ограды до 30%.

При реставрации до 50% пользоваться поправочными коэффициентами из таблицы N 1 данного раздела.

4. Показатели подраздела 4.1 (известковый цоколь) рассчитаны для известняков V группы. Показатели подразделов 4.2 и 4.3 (реставрация тесаного или полированного гранитного цоколя) рассчитаны для гранита II группы.

При реставрации цоколя из известняка или гранита, относимого по трудоемкости обработки к группе камня, отличной от расчетной, применять коэффициенты из таблицы коэффициентов на группу камня (ТЕРрр-2001, раздел 4, техническая часть, приложение N 1) к следующим показателям подразделов 4.1-4.3: отделка поверхности цоколя, устройство вставок.

5. Стоимость реставрации конструктивных элементов металлодекора определена с учетом реставрации фундаментов.

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки

# Ресурсная норма N 07-09-01
Столбы и цоколь из шлифованного известняка с профилированными деталями

# Ресурсная норма N 07-09-01
1. Реставрация гладкой облицовки цоколя и столбов из шлифованного известняка на 30%

| Измеритель: 1 видимой поверхности |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 89,61 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888810 | Аппараты высокого давления | маш.-ч. | 1,2198 |
| 888817 | Распылитель | маш.-ч. | 1,52 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,005 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 0,44 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,17 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,05 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,13 |
| 888-0017 | Ацетон технический | кг | 0,18 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М400 в таре | кг | 9 |
| 888-0093 | Полибутилметакрилат БМК-5 | кг | 0,0499 |
| 888-0159 | Грунтовка "Silitol Konsentrat" | л | 0,01 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,34 |
| 888-0176 | Состав "Funcosil 300-500" | кг | 0,552 |
| 888-0177 | Тетроэтоксилан | кг | 0,405 |
| 888-0179 | Пудра мраморная | кг | 0,15 |
| 888-0188 | Карбоксилметилцеллюлоза КМЦ | кг | 0,08 |
| 888-0228 | Известь гидратная | кг | 0,1 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,005 |
| 888-0285 | Ксилол | кг | 0,21 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная | кг | 3 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | 0,5 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,29 |
| 888-0377 | Синтанол АЛМ-10 | кг | 0,055 |
| 888-0413 | Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре | кг | 4 |
| 888-0433 | Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" | кг | 0,02 |
| 888-0444 | Крошка мраморная фр. 2-5 мм | кг | 0,3 |
| 888-0452 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41(б.жидк. ГКЖ-94) | кг | 0,13 |
| 888-0499 | Плиты известняковые |  | 0,286 |
| 888-0501 | Блоки известняковые |  | 0,01 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 45,00 |

# Ресурсная норма N 07-09-02
2. Реставрация профилированной облицовки цоколя и столбов из шлифованного известняка на 30%

| Измеритель: 1 видимой поверхности |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 17,66 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888810 | Аппараты высокого давления | маш.-ч. | 0,287 |
| 888817 | Распылитель | маш.-ч. | 0,2 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0008 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 0,066 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,0325 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,0083 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0245 |
| 888-0017 | Ацетон технический | кг | 0,024 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М400 в таре | кг | 1,05 |
| 888-0159 | Грунтовка "Silitol Konsentrat" | л | 0,0025 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,038 |
| 888-0176 | Состав "Funcosil 300-500" | кг | 0,0784 |
| 888-0177 | Тетроэтоксилан | кг | 0,0617 |
| 888-0188 | Карбоксилметилцеллюлоза КМЦ | кг | 0,015 |
| 888-0228 | Известь гидратная | кг | 0,015 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,0008 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная | кг | 0,6 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,065 |
| 888-0377 | Синтанол АЛМ-10 | кг | 0,01 |
| 888-0444 | Крошка мраморная фр. 2-5 мм | кг | 0,045 |
| 888-0452 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41(б.жидк. ГКЖ-94) | кг | 0,025 |
| 888-0499 | Плиты известняковые |  | 0,0699 |
| 888-0501 | Блоки известняковые |  | 0,0036 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 8,6 |

# Ресурсная норма N 07-09-03
3. Окрытие оцинкованным железом с окраской

| Измеритель: 1 видимой поверхности |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 1,04 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 3,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,01 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0004 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,0458 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0,0108 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые | кг | 0,0567 |
| 888-0329 | Пудра алюминиевая | кг | 0,0108 |
| 888-0489 | Поковки оцинкованные | кг | 0,6845 |
| 888-0490 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 0,0595 |
| 888-0492 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 1,1 мм | кг | 0,0714 |
| 101-9350** | Сталь листовая | т | 0,0052381 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 0,54 |

# УРрр-07-09-01 Столбы и цоколь из шлифованного известняка с профилированными деталями

Аналог: цоколь ограды Летнего сада арх. Шарлеманя со стороны ул. Пестеля, г. Санкт-Петербург

Стоимость 1  видимой поверхности: 2788,12 руб.

Показатели на 1  видимой поверхности цоколя при реставрации до 30%

| Измеритель: 1 видимой поверхности |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Удельный вес конструктивного элемента в % от стоимости | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин/в том числе з/пл машинистов | Стоимость материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реставрация гладкой облицовки цоколя и столба из шлифованного известняка на 30%. | 2283,49 | 1368,17 |  | 900,01 | 79,42 | 89,61 |
| 2. | Реставрация профилированной облицовки цоколя и столба из шлифованного известняка на 30%. | 449,58 | 274,13 |  | 172,08 | 18,35 | 17,66 |
| 3. | Окрытие оцинкованным железом с окраской. | 55,05 | 11,54 |  | 43,50 | 2,23 | 1,04 |
|  | Итого: | 2788,12 | 1653,84 |  | 1115,59 | 100,00 | 108,31 |

# Ресурсная норма N 07-09-02
Столбы и цоколь из накованного гранита с профилированными деталями

# Ресурсная норма N 07-09-02-01
1. Реставрация гладкой облицовки цоколя и столбов из накованного гранита на 30%

| Измеритель: 1 видимой поверхности |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 170,73 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888810 | Аппараты высокого давления | маш.-ч. | 2,384 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0064 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,0425 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,1303 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М400 в таре | кг | 7,65 |
| 888-0093 | Полибутилметакрилат БМК-5 | кг | 0,0638 |
| 888-0162 | Паста Fassadenreiniger-paste | кг | 0,0868 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,274 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,0064 |
| 888-0285 | Ксилол | кг | 0,255 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная | кг | 2,55 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | 0,633 |
| 888-0498 | Плиты гранитные |  | 0,2882 |
| 888-0498-034 | Блоки гранитные |  | 0,0198 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 65,36 |

# Ресурсная норма N 07-09-02-02
2. Реставрация профилированной облицовки цоколя и столбов из накованного гранита на 30%

| Измеритель: 1 видимой поверхности |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 48,34 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 6,0 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888810 | Аппараты высокого давления | маш.-ч. | 0,6918 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0007 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,0082 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0245 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М400 в таре | кг | 1,05 |
| 888-0093 | Полибутилметакрилат БМК-5 | кг | 0,075 |
| 888-0162 | Паста Fassadenreiniger-paste | кг | 0,0426 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,0392 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,001 |
| 888-0285 | Ксилол | кг | 0,03 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная | кг | 0,6 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | 0,075 |
| 412-0203-004 | Плиты гранитные |  | 0,0724 |
| 888-0498-034 | Блоки гранитные |  | 0,0021 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 15,79 |

# УРрр-07-09-02 Столбы и цоколь из накованного гранита с профилированными деталями

Аналог: цоколь ограды Михайловского сада, г. Санкт-Петербург

Стоимость 1  видимой поверхности: 5052,02 руб.

Показатели на 1  видимой поверхности цоколя при реставрации до 30%

| Измеритель: 1 видимой поверхности |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Удельный вес конструктивного элемента в % от стоимости | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин/в том числе з/пл машинистов | Стоимость материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реставрация гладкой облицовки цоколя и столба из накованного гранита на 30%. | 3955,19 | 2622,56 |  | 1307,10 | 78,36 | 170,73 |
| 2. | Реставрация профилированной облицовки цоколя и столба из накованного гранита на 30%. | 1096,83 | 773,62 |  | 315,80 | 21,64 | 48,34 |
|  | Итого: | 5052,02 | 3396,18 |  | 1622,90 | 100,00 | 219,07 |

# Ресурсная норма N 07-09-03
Столбы и цоколь из полированного гранита с профилированными деталями

# Ресурсная норма N 07-09-03-01
1. Реставрация гладкой облицовки цоколя и столбов из полированного гранита на 30%

| Измеритель: 1 видимой поверхности |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 209,06 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 4,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888810 | Аппараты высокого давления | маш.-ч. | 2,3843 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0064 |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | шт. | 0,535 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | шт. | 0,637 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,017 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,05 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,1312 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М400 в таре | кг | 7,65 |
| 888-0093 | Полибутилметакрилат БМК-5 | кг | 0,0642 |
| 888-0155 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,2125 |
| 888-0162 | Паста Fassadenreiniger-paste | кг | 0,095 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,334 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,0064 |
| 888-0285 | Ксилол | кг | 0,255 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная | кг | 2,55 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | 0,6375 |
| 888-0498 | Плиты гранитные |  | 0,2874 |
| 888-0498-034 | Блоки гранитные |  | 0,019 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 68,13 |

# Ресурсная норма N 07-09-03-02
2. Реставрация профилированной облицовки цоколя и столбов из полированного гранита на 30%

| Измеритель: 1 видимой поверхности |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих-реставраторов | чел.-ч. | 58,07 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | 5,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 888810 | Аппараты высокого давления | маш.-ч. | 0,692 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0064 |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,081 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,188 |
| 888-0155 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,013 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,017 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,0082 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0245 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М400 в таре | кг | 1,05 |
| 888-0093 | Полибутилметакрилат БМК-5 | кг | 0,0075 |
| 888-0162 | Паста Fassadenreiniger-paste | кг | 0,0266 |
| 888-0161 | Смывка "Полидез" | л | 0,057 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,0007 |
| 888-0285 | Ксилол | кг | 0,03 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная | кг | 0,6 |
| 888-0345 | Тальк молотый сорт 1 | кг | 0,067 |
| 888-0498 | Плиты гранитные |  | 0,0741 |
| 888-0498-034 | Блоки гранитные |  | 0,002 |
| 888-9901 | Прочие материалы | руб. | 16,54 |

# УРрр-07-09-03 Столбы и цоколь из полированного гранита с профилированными деталями

Аналог: цоколь ограды Мраморного дворца, г. Санкт-Петербург

Стоимость 1  видимой поверхности: 5290,71 руб.

Показатели на 1  видимой поверхности цоколя при реставрации до 30%.

| Измеритель: 1 видимой поверхности |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Удельный вес конструктивного элемента в % от стоимости | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин/в том числе з/пл машинистов | Стоимость материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реставрация гладкой облицовки цоколя и столба из полированного гранита на 30%. | 4141,50 | 2753,31 |  | 1362,66 | 78,43 | 209,06 |
| 2. | Реставрация профилированной облицовки цоколя и столба из полированного гранита на 30%. | 1149,21 | 811,09 |  | 330,71 | 21,57 | 58,07 |
|  | Итого: | 5290,71 | 3564,40 |  | 1693,37 | 100,0 | 267,13 |

# Каталог расценок

| NN расценки | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Прямые затраты в руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. УРрр-07-06-01 Реставрация чугунной литой ограды простого рисунка |
| УРрр-07-06-01 | Реставрация чугунной литой ограды простого рисунка | 1 решетки | 3471,08 | 2837,18 | 170,96 | 22,56 | 462,94 | 224,46 |
| Табл. УРрр-07-06-02 Реставрация чугунной литой ограды простого и средней сложности рисунка |
| УРрр-07-06-02 | Реставрация чугунной литой ограды простого и средней сложности рисунка | 1 решетки | 5717,64 | 4846,01 | 199,79 | 67,39 | 671,84 | 365,30 |
| Табл. УРрр-07-06-03 Реставрация чугунной литой художественной сложноорнаментованной ограды с воротами и чугунными столбами |
| УРрр-07-06-03 | Реставрация чугунной литой художественной сложноорнаментованной ограды с воротами и чугунными столбами | 1 решетки | 8361,35 | 5559,23 | 184,21 | 24,94 | 2617,91 | 458,82 |
| Табл. УРрр-07-07-01 Реставрация бронзовой сложноорнаментованной ограды с калиткой и профилированными сложноорнаментованными столбами, патинированная |
| УРрр-07-07-01 | Реставрация бронзовой сложноорнаментованной ограды с калиткой и профилированными сложноорнаментованными столбами, патинированная | 1 решетки | 15896,56 | 10507,95 | 147,10 | 16,46 | 5241,51 | 802,44 |
| Табл. УРрр-07-08-01 Реставрация стальной кованой ограды простого рисунка |
| УРрр-07-08-01 | Реставрация стальной кованой ограды простого рисунка | 1 решетки | 2368,06 | 1797,31 | 314,15 | 37,30 | 256,60 | 140,74 |
| Табл. УРрр-07-08-02 Реставрация стальной кованой решетки ограждения средней сложности рисунка |
| УРрр-07-08-02 | Реставрация стальной кованой решетки ограждения средней сложности рисунка | 1 решетки | 4037,21 | 3301,05 | 395,06 | 9,88 | 341,10 | 269,50 |
| Табл. УРрр-07-08-03 Реставрация стальной кованой ограды сложного рисунка с накладными сложноорнаментованными деталями |
| УРрр-07-08-03 | Реставрация стальной кованой ограды сложного рисунка с накладными сложноорнаментованными деталями | 1 решетки | 14527,36 | 10252,48 | 3598,90 | 112,28 | 675,98 | 693,07 |
| Табл. УРрр-07-08-04 Реставрация стальной кованой ограды сложного рисунка с накладными сложноорнаментованными выколотными латунными золочеными деталями |
| УРрр-07-08-04 | Реставрация стальной кованой ограды сложного рисунка с накладными сложноорнаментованными выколотными латунными золочеными деталями | 1 решетки | 7634,49 | 5963,33 | 476,58 | 7,68 | 1194,58 | 425,46 |
| Табл. УРрр-07-09-01 Столбы и цоколь из шлифованного известняка с профилированными деталями |
| УРрр-07-09-01 | Столбы и цоколь из шлифованного известняка с профилированными деталями | 1 видимой поверхности | 2788,12 | 1653,84 | 18,69 | - | 1115,59 | 108,31 |
| Табл. УРрр-07-09-02 Столбы и цоколь из накованного гранита с профилированными деталями |
| УРрр-07-09-01 | Столбы и цоколь из накованного гранита с профилированными деталями | 1 видимой поверхности | 5052,02 | 3396,18 | 32,94 | - | 1622,90 | 219,07 |
| Табл. УРрр-07-09-03 Столбы и цоколь из полированного гранита с профилированными деталями |
| УРрр-07-09-03 | Столбы и цоколь из полированного гранита с профилированными деталями | 1 видимой поверхности | 5290,71 | 3564,40 | 32,94 | - | 1693,37 | 267,13 |

Приложение

# Каталог аналогов металлических ограждений

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Осветительные приборы
УРрр-25-01-016-2001

# 1. Техническая часть

1. Настоящий сборник содержит укрупненные показатели стоимости прямых затрат на реставрацию и воссоздание люстр, бра, торшеров, канделябр (далее по тексту - осветительных приборов).

2. Показатели сборника применяются только к осветительным приборам, являющимся предметами декоративно-прикладного искусства (ДПИ).

3. Основной расчетной единицей Сборника является одна светоточка.

4. Сборник включает в себя:

- реставрацию бронзовых люстр;

- реставрацию бронзовых люстр с хрустальным убранством;

- реставрацию бронзовых бра, торшеров, канделябр;

- реставрацию уличных металлических торшеров, фонарей.

5. Содержание разделов.

6.1. Каждый раздел сборника включает несколько видов люстр (или других осветительных приборов), являющихся объектами-представителями данного типа. При этом объекты представители отличаются друг от друга количеством светоточек, размерами, сложностью деталей, декора и конструктивных элементов. Люстры с хрустальным убранством, кроме выше указанного, различаются насыщенностью и видом хрустального убранства.

6.2. Для каждого объекта-представителя показатели сборника состоят из следующих таблиц:

- таблица укрупненных показателей стоимости прямых затрат на реставрацию до 10% одной светоточки.

- Таблица данных о расходе основных материалов на реставрацию до 10% одной светоточки.

7. Показателями Сборника учтены все основные специфические особенности производства и технологии реставрации люстр, бра и других предметов ДПИ. В состав работ входит:

- демонтаж предметов ДПИ

- разборка на узлы и детали

- смена крепежных деталей

- воссоздание утраченных бронзовых деталей методом литья с изготовлением гипсовых моделей, виксинтовых форм, с отделкой поверхности

- изготовление утраченных хрустальных деталей

- рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности - обработка поверхности хрустальных деталей

- сборка и монтаж предметов ДПИ

8. Сборником учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 м.

9. Показатели сборника учитывают нормальные условия производства реставрационных работ. При усложнении условий производства работ применять поправочные коэффициенты в соответствии с порядком, установленным Общими указаниями по применению укрупненных ресурсных норм и расценок.

10. Сборником не учитывается реставрация люстр и бра, изготовленных из дерева, фарфора и тому подобных материалов. Стоимость реставрации подобных осветительных приборов следует рассчитывать по соответствующим сборникам.

Порядок применения:

- основанием для составления СФР служит акт технического состояния. В акте технического состояния указываются историко-архивные данные, особенности технологии изготовления и обработки, а также подробный перечень утрат и состояние сохранившейся части реставрируемого осветительного прибора.

- На основании проектных данных и обмеров в натуре определяются:

а) количество светоточек;

б) диаметр люстры (как отрезок, соединяющий две самые крайние точки люстры, проходящий через ее центр и параллельный поверхности пола);

в) высота - расстояние между крайней верхней и крайней нижней точками осветительных приборов (для бра, торшеров, фонарей)

- при составлении СФР за основу расчета следует принимать стоимостные показатели того объекта-представителя, который в наибольшей степени соответствует реставрируемому предмету ДПИ, во-первых, по типу и сложности, во-вторых, по количеству светоточек и размерам: диаметру для люстр и высоте для бра, торшеров, фонарей.

# 2. Состав работ, предусмотренный укрупненными ресурсными нормам и расценками

| Укрупненные ресурсные нормы и расценки | Состав работ |
| --- | --- |
| УРрр-25-01 | Полный комплекс работ по реставрации бронзовой люстры на 84 светоточки, со сложноорнаментованными литыми деталями, со свечами молочного стекла при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж люстры на место. |
| УРрр-25-02 | Полный комплекс работ по реставрации бронзовой люстры с хрустальным убранством на 180 при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, изготовление утраченных хрустальных деталей, обработка поверхности хрустальных деталей, сборка деталей и узлов, монтаж люстры на место. |
| УРрр-25-03 | Полный комплекс работ по реставрации бронзовой люстры на 12 светоточек с патинированным колпаком, литыми деталями скульптурного характера и сложного орнамента при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж люстры на место. |
| УРрр-25-04 | Полный комплекс работ по реставрации сложноорнаментованной бронзовой люстры на 12 светоточек при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж люстры на место. |
| УРрр-25-05 | Полный комплекс работ по реставрации бронзовой патинированной люстры на 6 светоточек с рожками скульптурного характера, с маскаронами с плафонами молочного стекла при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж люстры на место. |
| УРрр-25-06 | Полный комплекс работ по реставрации бронзовой люстры с хрустальным убранством на 45, остов люстры из орнаментованных и профилированных деталей при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, изготовление утраченных хрустальных деталей, обработка поверхности хрустальных деталей, сборка деталей и узлов, монтаж люстры на место. |
| УРрр-25-07 | Полный комплекс работ по реставрации бронзовой люстры с хрустальным убранством на 18 при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, изготовление утраченных хрустальных деталей, обработка поверхности хрустальных деталей, сборка деталей и узлов, монтаж люстры на место. |
| УРрр-25-08 | Полный комплекс работ по реставрации бронзовой трехъярусной люстры со сложноорнаментованными и скульптурными деталями из легкоплавкого металла (шпиатра) и бронзы, выколотными орнаментованными ободами на 156 светоточек при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж люстры на место. |
| УРрр-25-09 | Полный комплекс работ по реставрации бронзового светильника с плафоном молочного стекла, литыми, бронзовыми рожками с женскими головками на 12 светоточек при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж люстры на место. |
| УРрр-25-10 | Полный комплекс работ по реставрации бронзового бра на 4 светоточки со скульптурными и сложноорнаментованными деталями при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж бра на место. |
| УРрр-25-11 | Полный комплекс работ по реставрации бронзового бра на 4 светоточки со сложноорнаментованными деталями при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж бра на место. |
| УРрр-25-12 | Полный комплекс работ по реставрации бронзового канделябра на 14 светоточек с патинированной скульптурой при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж канделябра на место. |
| УРрр-25-13 | Полный комплекс работ по реставрации бронзового канделябра на 3 светоточки с патинированной фигуркой при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж канделябра на место. |
| УРрр-25-14 | Полный комплекс работ по реставрации уличного бронзового фонаря на 5 светоточек с фигурками мальчиков с атрибутами разных ремесел при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных бронзовых деталей, методом литья с изготовлением, гипсовых моделей виксинтовых форм, восковых моделей, с отделкой поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с отделкой поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж фонаря на место. |
| УРрр-25-15 | Полный комплекс работ по реставрации уличного торшера из чугуна со сложноорнаментованными деталями по столбу с 5-ю остекленными фонарями сложного оформления, окрашенного масляной краской при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных чугунных деталей, методом литья с изготовлением гипсовых моделей, виксинтовых форм, восковых моделей, с окраской поверхности, рихтовка и прочеканка поверхности сохранившихся деталей с окраской поверхности, сборка деталей и узлов, монтаж торшера на место. |
| УРрр-25-16 | Полный комплекс работ по реставрации металлического фонарика средней сложности оформления на 1 светоточку на массивном литом кронштейне сложного очертания с отделкой графитом на отлип при реставрации до 10%, предусмотрен демонтаж и разборка на узлы и детали, смена крепежных деталей, воссоздание утраченных чугунных деталей, методом литья с изготовлением гипсовых моделей, виксинтовых форм, восковых моделей, с окраской поверхности, проработка рельефа сохранившихся деталей, рихтовкой металлических деталей с отделкой поверхности графитом на отлип, сборка деталей и узлов, монтаж фонарика на место. |

# 3. Правила применения укрупненных ресурсных норм и расценок

Стоимость прямых затрат на реставрацию предмета ДПИ определяется по формуле (1):

(1), где

Ц - стоимость прямых затрат на реставрацию осветительного прибора

- стоимость прямых затрат на реставрацию одной светоточки объекта-представителя (по данным таблицы стоимости прямых затрат для данного объекта-представителя)

- поправочный коэффициент на процент реставрации (по данным таблицы N 1)

- поправочный коэффициент на диаметр или высоту осветительного прибора (рассчитывается по формуле (2) или (3)).

- поправочный коэффициент на количество светоточек (рассчитывается по формулам (4.1) - (4.4).

- количество светоточек в реставрируемом осветительном приборе.

Расчет поправочных коэффициентов:

поправочные коэффициенты, учитывающие диаметр или высоту реставрируемого осветительного прибора :

1) Для каждой люстры, являющейся объектом, в разделах 1, 2 указан ее диаметр, выраженный в метрах с точностью до одного знака после запятой.

При расчете стоимости реставрации люстры, имеющей диаметр отличный от диаметра люстры, выбранной из Сборника в качестве объекта-представителя, к стоимостным показателям сборника применять поправочный коэффициент на изменение диаметра, рассчитанный по формуле (2):

(2), где

- диаметр реставрируемой люстры,

- диаметр люстры, выбранной в качестве объекта-представителя из Сборника.

2) При расчете стоимости реставрации бра, канделябр, торшеров, имеющих высоту, отличную от высоты объекта-представителя, к стоимостным показателям сборника применять поправочный коэффициент на изменение высоты, рассчитанный по формуле (3):

(3), где

- высота реставрируемого осветительного прибора,

- высота объекта-представителя, выбранного за базу расчета.

Поправочные коэффициенты, учитывающие количество светоточек :

При отличии количества светоточек в реставрируемом осветительном приборе по сравнению с выбранным объектом-представителем к стоимостным показателям последнего применяется поправочный коэффициент, рассчитанный по формулам 4.1-4.4

при  (4.1)

при  (4.2)

при  (4.3)

при  (4.4), где

- количество светоточек в реставрируемой люстре,

- количество светоточек объекта-представителя.

# Поправочные коэффициенты, учитывающие процент реставрации

Таблица N 1

| Наименование объекта | Процент реставрации | Воссоздание |
| --- | --- | --- |
|  | До 10% | До 30% | До 50% |  |
|  | к прямым затратам | к прямым затратам | к прямым затратам | к прямым затратам |
| 1. Люстры | 1 | 1,6 | 2,3 | 3,4 |
| 2. Бра, канделябры | 1 | 1,7 | 2,3 | 4,1 |
| 3. Уличные фонари, торшеры | 1 | 1,5 | 2,2 | 5,5 |

# Поправочные коэффициенты на поток одинаковых, воссоздаваемых предметов ДПИ

Таблица N 2

| Наименование объекта | Количество предметов ДПИ в потоке |
| --- | --- |
|  | 2 | От 3 до 5 | От 6 до 10 | Более 10 |
| Предмет ДПИ | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 |

# 4. Укрупненные ресурсные нормы и расценки

# Ресурсная норма N 25-01
Бронзовая 2-х ярусная люстра на 84 светоточки со сложноорнаментованными литыми деталями, со свечами молочного стекла

# Ресурсная норма N 25-01

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 40,63 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,003 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,04 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 2,44 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 0,003 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,01 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,13 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,03 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 0,03 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,01 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,09 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,12 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,001 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,006 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,006 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,004 |
| 888-0153 | Порошок корундовый | кг | 0,001 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,02 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 0,02 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,00003 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 0,04 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 0,01 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,007 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 0,001 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 1,21 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,007 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,86 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,06 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-2 | кг | 0,02 |
| 888-0033 | Кислота серная (х.ч.) | кг | 0,002 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,002 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,06 |
| 888-0338 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,0008 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,15 |
| 113-9070 | Порошок моющий | кг | 0,026 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,3 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,016 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,0017 |
| 542-0120 | Ангидрид хромовый | кг | 0,001 |
| 888-0245 | Пемза | кг | 0,002 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,005 |
|  | Прочие материалы | руб. | 24,45 |
| 103-0128 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 0,034 |

# УРрр-25-01 Бронзовая 2-х ярусная люстра на 84 светоточки со сложноорнаментованными литыми деталями, со свечами молочного стекла

Аналог - люстра из Зеленой гостиной б. дома Зубова по адресу: г. Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 5,

Высота - 3,5 м

Диаметр - 1,25 м

Стоимость 1 светоточки: 587,38 руб.

# Измеритель на одну светоточку при реставрации до 15%

| N п/п | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1. | Люстровые работы | 566,48 | 458,19 | 20,17 | 0,46 | 88,12 | 38,93 |
| 2. | Хрустальные работы | 20,9 | 20,06 | 0 | 0 | 0,84 | 1,70 |
|  | Итого: | 587,38 | 478,25 | 20,17 | 0,46 | 88,96 | 40,63 |

# Ресурсная норма N 25-02
Бронзовая люстра с хрустальным убранством разных размеров и конфигураций на 180 светоточек

# Ресурсная норма N 25-02

| Измеритель: 1 светоточка при реставрации до 15% |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 43,19 |
| 1.1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,004 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,008 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч. | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |
| 102-0112 | Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,006 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,01 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,21 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,08 |
| 101-2335 | Ткань фланель | кв. м | 0,06 |
| 888-0089 | Аммиак водный 25% | кг | 0,009 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,0012 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,006 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,013 |
| 101-0576 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600*1500, 600*2000 мм | т | 0,00002 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,0001 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,04 |
| 888-0153 | Порошок корундовый | кг | 0,36 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 2,66 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,52 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,06 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,22 |
| 113-9070 | Порошок моющий | кг | 0,07 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,22 |
| 888-0348 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,0005 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,008 |
| 542-0110 | Окись хрома (крокус паста) | кг | 0,02 |
| 888-0245 | Пемза | кг | 0,02 |
|  | Прочие материалы | руб. | 4,04 |
| 522-0046-001 | Прутки латунные | т | 0,00009 |
| 517-9011 | Прутки из цветных металлов | кг | 0,02 |

# УРрр-25-02 Бронзовая люстра с хрустальным убором разных размеров и конфигураций на 180 светоточек

Аналог - люстра из Конференц зала Мариинского дворца, г. Санкт-Петербург

по адресу: Исаакиевская пл., д.1

Высота - 2,5 м

Диаметр - 2,5 м

Стоимость 1 светоточки: 590,05 руб.

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 479,87 | 409,35 | 2,35 | 1,02 | 68,17 | 34,78 |
| 2 | Хрустальные работы | 110,18 | 99,02 | 0 | 0 | 11,16 | 8,41 |
| 3 | Итого: | 590,05 | 508,37 | 2,35 | 1,02 | 79,33 | 43,19 |

# Ресурсная норма N 25-03
Бронзовая люстра на 12 св/т с патинированным колпаком, литыми бронзовыми деталями скульптурного характера и сложного орнамента

# Ресурсная норма N 25-03

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 112,37 |
| 1.1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,24 |
| 40251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч. | 0,025 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 2,73 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 0,05 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,22 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,15 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,05 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 0,038 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,01 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,2 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,04 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,15 |
| 542-0102 | Медь азотнокислая | кг | 0,0015 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,001 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,007 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,01 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,07 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,03 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 0,41 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,01 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 1,01 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 0,025 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,13 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 0,02 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 2,27 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,0008 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,08 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,06 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,15 |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 0,45 |
| 888-0033 | Кислота серная (х.ч.) | кг | 0,02 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,02 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,06 |
| 888-0338 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,013 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,08 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,001 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые, марки П-1 | т | 0,0001 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,5 |
| 888-0348 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная 2-6 мм марки СТ3 | т | 0,0003 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,03 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 кв. м | 0,0004 |
| 542-0120 | Ангидрид хромовый | кг | 0,05 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,01 |
|  | Прочие материалы | руб. | 14,99 |
| 103-0128 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 0,034 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,0002 |
| Прейскур. 84 г. 05-06 п. 3-066 | Серебро азотнокислое | кг | 0,00034 |
| 522-0046-001 | Прутки латунные | т | 0,00021 |

# УРрр-25-03 Бронзовая люстра на 12 св/т с патинированным колпаком, литыми бронзовыми деталями скульптурного характера и сложного орнамента

Аналог - люстра из Большой гостиной б. Дачи А.А. Половцева на Каменном острове, г. Санкт-Петербург

Высота - 1,2 м

Диаметр - 0,8 м

Стоимость 1 светоточки: 1758,58 руб.

| Измеритель: 1 светоточка при реставрации до 15% |
| --- |
| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 1750,91 | 1416 | 36,19 | 2,76 | 298,72 | 111,84 |
| 2 | Хрустальные работы | 7,67 | 6,67 | 0 | 0 | 1 | 0,53 |
| 3 | Итого: | 1758,58 | 1422,67 | 36,19205 | 2,76 | 299,72 | 112,37 |

# Ресурсная норма N 25-04
Сложноорнаментированная бронзовая люстра на 16 св/т

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 117,32 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,24 |
| 40251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч. | 0,02 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 3,15 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,07 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 0,1 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,3 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,2 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0306 | Маршалит (пылевидный кварц) | т | 0,0001 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,07 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 0,05 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,01 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,29 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,2 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,001 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,0063 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,02 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,07 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,03 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 0,9 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,001 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 1,4 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 0,3 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,18 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 0,05 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 3,43 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,001 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,9 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,06 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,18 |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 0,65 |
| 888-0033 | Кислота серная (х.ч.) | кг | 0,03 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,03 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,08 |
| 888-0338 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,02 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,09 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые, марки П-1 | т | 0,0001 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,4 |
| 888-0348 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная 2-6 мм марки СТ3 | т | 0,0001 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,06 |
| 542-0120 | Ангидрид хромовый | кг | 0,012 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,01 |
|  | Прочие материалы | руб. | 20,76 |
| 103-0128 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 0,03 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,00043 |

# УРрр-25-04 Сложноорнаментованная бронзовая люстра на 16 св/т

Аналог - люстра из Приемной б. дома Елисеева, по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 59

Высота - 1,8 м

Диаметр - 1,4 м

Стоимость 1 светоточки: 1939,56 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 1933,62 | 1480,37 | 39,15 | 2,76 | 414,10 | 116,93 |
| 2 | Хрустальные работы | 5,94 | 4,94 | 0 | 0 | 1 | 0,39 |
| 3 | Итого: | 1939,56 | 1485,31 | 39,15 | 2,76 | 415,10 | 117,32 |

# Ресурсная норма N 25-05
Люстра патинированной бронзы с рожками скульптурного характера, маскаронами на 6 светоточек и плафонами молочного стекла

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 586,34 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,63 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 30,9 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 0,36 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 1,94 |
| 411-0001 | Вода |  | 1,61 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0306 | Маршалит (пылевидный кварц) | т | 0,0003 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,2 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 0,07 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,01 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 2,45 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 1,54 |
| 542-0102 | Медь азотнокислая | кг | 0,03 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,002 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,006 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,145 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,43 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 0,02 |
| 888-0289 | Порошок шлифовальный М5 | кг | 0,25 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,31 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 3,28 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,004 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 9,7 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 1,942 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 1,158 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 0,17 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 18,22 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10,94 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,06 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,72 |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 3,23 |
| 888-0033 | Кислота серная (х.ч.) | кг | 0,13 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,13 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,02 |
| 888-0338 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,12 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1,81 |
| 113-9070 | Порошок моющий | кг | 0,28 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,02 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые, марки П-1 | т | 0,0003 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 4,64 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,23 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,23 |
| 542-0120 | Ангидрид хромовый | кг | 0,06 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,1 |
|  | Прочие материалы | руб. | 11,53 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,002 |
| Прейскур. 84 г. 05-06 п. 3-066 | Серебро азотнокислое | кг | 0,005 |

# УРрр-25-05 Люстра патинированной бронзы с рожками скульптурного характера, маскаронами на 6 светоточек и плафонами молочного стекла

Аналог - люстра из библиотеки, Аничков дворец по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский просп., 64/11

Высота -1,2 м

Диаметр - 0,5 м

Стоимость 1 светоточки: 9382,33 руб.

# Измеритель 1 светоточка при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 9276,16 | 6803,84 | 263,51 | 7,25 | 2208,81 | 578,07 |
| 2 | Хрустальные работы | 106,17 | 97,33 | 0 | 0 | 8,84 | 8,27 |
| 3 | Итого: | 9382,33 | 6901,17 | 263,51 | 7,245 | 2217,65 | 586,34 |

# Ресурсная норма N 25-06
Хрустальная люстра на 45 св/т. остов люстры из орнаментованных и профилированных бронзовых и латунных деталей

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 83,46 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,007 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,08 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 1,72 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,09 |
|  | Материалы |  |  |
| 411-0001 | Вода |  | 0,1 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,015 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,15 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,1 |
| 101-2335 | Фланель |  | 0,87 |
| 888-0075 | Аммиак водный | кг | 0,15 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,0012 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,015 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,005 |
| 101-0576 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм | т | 0,00015 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,02 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,01 |
| 888-0153 | Порошок корундовый | кг | 0,26 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,02 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 0,85 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,01 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,00002 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,64 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,06 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,54 |
| 113-9070 | Порошок моющий | кг | 0,08 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,19 |
| 888-0348 | Проволока латунная | кг | 0,17 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,02 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,03 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | кг | 0,0017 |
| 542-0110 | Окись хрома (крокус паста) | кг | 0,01 |
| 888-0046 | Цинк хлористый | кг | 0,001 |
| 888-0245 | Пемза | кг | 0,02 |
|  | Прочие материалы | руб. | 5,86 |
| 522-0046-001 | Прутки латунные | т | 0,00002 |

# УРрр-25-06 Хрустальная люстра на 45 св/т, остов люстры из орнаментованных и профилированных бронзовых и латунных деталей

Аналог - люстра дома министров Государственных имуществ по адресу: Исаакиевская пл., д. 14; ул. Герцена д. 44, г. Санкт-Петербург

Высота - 2,4 м

Диаметр - 1,2 м

Стоимость 1 светоточки: 1117,33 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 530,06 | 429,6 | 17,81 | 0,92 | 82,65 | 36,50 |
| 2 | Хрустальные работы | 587,27 | 552,75 | 0 | 0 | 34,52 | 46,96 |
| 3 | Итого: | 1117,33 | 982,35 | 17,81 | 0,92 | 117,17 | 83,46 |

# Ресурсная норма N 25-07
Хрустальная люстра на 18 светоточек

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 37,27 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,009 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,1 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,1 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |
| 411-0001 | Вода |  | 0,007 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,0133 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,002 |
| 101-2335 | Фланель |  | 0,6 |
| 888-0075 | Аммиак водный | кг | 0,1 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,0013 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,0065 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |
| 888-0153 | Порошок корундовый | кг | 0,15 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,003 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,006 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,08 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,06 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,2 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,02 |
| 888-0348 | Проволока латунная | кг | 0,1 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,01 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная 2-6 мм марки СТ3 | т | 0,0001 |
| 542-0110 | Окись хрома (крокус паста) | кг | 0,01 |
| 888-0245 | Пемза | кг | 0,01 |
|  | Прочие материалы | руб. | 2,3 |

# УРрр-25-07 Хрустальная люстра на 18 светоточек

Аналог - люстра из Актового зала Мариинского дворца по адресу: Исаакиевская пл., д. 1, г. Санкт-Петербург

Высота - 1,0 м

Диаметр - 0,95 м

Стоимость 1 светоточки: 525,44 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 143,55 | 109,11 | 7,61 | 1,15 | 26,83 | 8,62 |
| 2 | Хрустальные работы | 381,89 | 362,78 | 0 | 0 | 19,11 | 28,66 |
| 3 | Итого: | 525,44 | 471,89 | 7,61 | 1,15 | 45,94 | 37,27 |

# Ресурсная норма N 25-08
Люстра трёхъярусная на 156 светотчек со сложноорнаментованными и скульптурными деталями из легкоплавкого металла (шпиатра) и бронзы, с выколотными, орнаментованными ободами

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 50,14 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,003 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,008 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч. | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |
| 102-0112 | Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,006 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,05 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,214 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,08 |
| 101-2335 | Ткань фланель | кв. м | 0,06 |
| 888-0089 | Аммиак водный 25% | кг | 0,015 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,0014 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,0071 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,013 |
| 101-0576 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600*1500, 600*2000 мм | т | 0,00057 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,055 |
| 888-0153 | Порошок корундовый | кг | 0,36 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 2,66 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,55 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,06 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,22 |
| 113-9070 | Порошок моющий | кг | 0,07 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,3 |
| 888-0348 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,0005 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,01 |
| 542-0110 | Окись хрома (крокус паста) | кг | 0,028 |
| 888-0245 | Пемза | кг | 0,02 |
|  | Прочие материалы | руб. | 6,94 |
| 522-0046-001 | Прутки латунные | т | 0,00015 |
| 517-9011 | Прутки из цветных металлов | кг | 0,05 |

# УРрр-25-08 Люстра - трехъярусная на 156 светоточек со сложноорнаментованными и скульптурными деталями из легкоплавкого металла (шпиатра) и бронзы, выколотными, орнаментованными ободами

Аналог - люстра из Колонного зала Таврического дворца по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47,

Высота - 6,0 м

Диаметр - 4,0 м

Стоимость 1 светоточки: 731,23 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 695,67 | 557,3 | 2,35 | 1,02 | 136,02 | 47,35 |
| 2 | Хрустальные работы | 35,56 | 32,82 | 0 | 0 | 2,74 | 2,79 |
| 3 | Итого: | 731,23 | 590,12 | 2,35 | 1,02 | 138,76 | 50,14 |

# Ресурсная норма N 25-09
Светильник с плафоном молочного стекла, литыми, бронзовыми, жесткими головками, несущими 12 светоточек

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 58,12 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,24 |
| 40251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч. | 0,025 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 2,73 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 0,05 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,22 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,15 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,05 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 0,04 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,012 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,2 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,04 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,132 |
| 542-0102 | Медь азотнокислая | кг | 0,0015 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,001 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,005 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,01 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,06 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,03 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 0,42 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,008 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 1,01 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 0,02 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,13 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 0,02 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 2,27 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,0008 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,07 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,06 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,13 |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 0,1 |
| 888-0033 | Кислота серная (х.ч.) | кг | 0,02 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,02 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,06 |
| 888-0338 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,013 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,08 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,0007 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые, марки П-1 | т | 0,00008 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,23 |
| 888-0348 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная 2-6 мм марки СТ3 | т | 0,00008 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,03 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 кв. м | 0,0004 |
| 542-0120 | Ангидрид хромовый | кг | 0,01 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,01 |
| 103-0128 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 0,41 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,0002 |
| Прейскур. 84 г. 05-06 п.3-066 | Серебро азотнокислое | кг | 0,0002 |
| 522-0046-001 | Прутки латунные | т | 0,00021 |

# УРрр-25-09 Светильник с плафоном молочного стекла, литыми, бронзовыми, жесткими головками, несущими 12 светоточек

Аналог - светильник с Парадной лестницы Дома департамента уделов по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39.

Высота - 1,1 м

Диаметр - 0,7 м

Стоимость 1 светоточки: 902,50 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 818,63 | 606,82 | 36,19 | 2,76 | 175,62 | 51,55 |
| 2 | Хрустальные работы | 83,87 | 77,35 | 0 | 0 | 6,52 | 6,57 |
| 3 | Итого: | 902,5 | 684,17 | 36,19 | 2,76 | 182,14 | 58,12 |

# Ресурсная норма N 25-10
Бронзовое бра на 4 светоточки со скульптурными и сложноорнаментованными деталями

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 90,04 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,3 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 1,8 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,06 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 0,04 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,3 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,09 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,3 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 0,04 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,01 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,2 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,1 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,001 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,006 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,01 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,05 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,02 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 0,4 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,0005 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 1,4 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 0,3 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,2 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 0,02 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 2,07 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,6 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,06 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,093 |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 0,5 |
| 888-0033 | Кислота серная (х.ч.) | кг | 0,02 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,02 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,06 |
| 888-0338 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,02 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,05 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,3 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная 2-6 мм марки СТ3 | т | 0,0003 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,03 |
| 542-0120 | Ангидрид хромовый | кг | 0,007 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,01 |
|  | Прочие материалы | руб. | 15,52 |
| 103-0128 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 0,03 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,0003 |
| 522-0046-001 | Прутки латунные | т | 0,0004 |

# УРрр-25-10 Бронзовое бра на 4 светоточки со скульптурными и сложноорнаментованными деталями

Аналог - бра с женской гермой из здания Академии наук по адресу: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5

Размер - 0,7*0,2 м

Стоимость 1 светоточки: 1483,75 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 1476 | 1133,25 | 33,44 | 3,45 | 309,31 | 89,51 |
| 2 | Хрустальные работы | 7,75 | 6,75 | 0 | 0 | 1 | 0,53 |
| 3 | Итого: | 1483,75 | 1140 | 33,44 | 3,45 | 310,31 | 90,04 |

# Ресурсная норма N 25-11
Бронзовое сложноорнаментованное бра на 4 светоточки

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 70,96 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,2 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 0,02 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,2 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,005 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,01 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 0,003 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,04 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,1 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,1 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,0015 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,007 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,008 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,09 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 0,25 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,001 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 1,1 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 0,2 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,16 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 0,013 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 1,1 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,68 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,063 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,155 |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 0,55 |
| 888-0033 | Кислота серная (х.ч.) | кг | 0,01 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,01 |
| 888-0338 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,04 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,26 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,02 |
| 542-0120 | Ангидрид хромовый | кг | 0,015 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,01 |
|  | Прочие материалы | руб. | 10,8 |
| 103-0128 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 0,03 |

# УРрр-25-11 Бронзовое сложноорнаментованное бра на 4 светоточки

Аналог - бра из башни Кунсткамеры, г. Санкт-Петербург

Размер - 0,6*0,3 м

Стоимость 1 светоточки: 1128,25 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 1120,5 | 891,75 | 13,75 | 2,30 | 215,00 | 70,43 |
| 2 | Хрустальные работы | 7,75 | 6,75 | 0 | 0 | 1 | 0,53 |
| 3 | Итого: | 1128,25 | 898,5 | 13,75 | 2,3 | 216,00 | 70,96 |

# Ресурсная норма N 25-12
Бронзовый канделябр на 14 светоточек с патинированной фигурой

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 65,75 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,006 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,07 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 1,4 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,2 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,07 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,03 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 0,01 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,01 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,12 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,0764 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,001 |
| 542-0102 | Медь азотнокислая | кг | 0,002 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,01 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,006 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,03 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,02 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,0004 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 0,9 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 0,2 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,1 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 0,02 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 1,2 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,001 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,6 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,06 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,1 |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 0,5 |
| 888-0033 | Кислота серная (х.ч.) | кг | 0,01 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,01 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,03 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,05 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,001 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,214 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная 2-6 мм марки СТ3 | т | 0,0001 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,02 |
| 542-0120 | Ангидрид хромовый | кг | 0,005 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,008 |
| 103-0128 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 0,034 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,0001 |
| Прейскур. 84 г. 05-06 п.3-066 | Серебро азотнокислое | кг | 0,00047 |
| 522-0046-001 | Прутки латунные | т | 0,0001 |

# УРрр-25-12 Бронзовый канделябр на 14 светоточек с патинированной фигурой

Аналог - канделябр из каминного гарнитура Большого зала дома Елисеева по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 59

Высота - 0,9 м

Стоимость 1 светоточки: 1070,86 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 1063,29 | 825,86 | 14,82 | 0,81 | 222,61 | 65,23 |
| 2 | Хрустальные работы | 7,57 | 6,57 | 0 | 0 | 1 | 0,52 |
| 3 | Итого: | 1070,86 | 832,43 | 14,82 | 0,81 | 223,61 | 65,75 |

# Ресурсная норма N 25-13
Бронзовый канделябр на 3 светоточки с патинированной фигуркой

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 106,46 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,026 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,3 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 1,9 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,05 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 0,3 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,1 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 1,5 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,08 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 0,04 |
| 113-0367 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, марка А | кг | 0,05 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,32 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,15 |
| 507-0245 | Провод ПВ1 1,5 | 1000 м | 0,005 |
| 542-0102 | Медь азотнокислая | кг | 0,02 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,014 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,015 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,0661 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,02 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,05 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 1,06 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 0,3 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,2 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 0,03 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 2,1 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,9 |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные | кат | 0,07 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,15 |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 0,6 |
| 888-0033 | Кислота серная (х.ч.) | кг | 0,04 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,02 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,06 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,1 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,002 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,3 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная 2-6 мм марки СТ3 | т | 0,003 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,02 |
| 542-0120 | Ангидрид хромовый | кг | 0,030 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,05 |
| 103-0128 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 0,03 |
| Прейскур. 84 г. 05-06 п.3-066 | Серебро азотнокислое | кг | 0,0006 |
| 522-0046-001 | Прутки латунные | т | 0,00003 |

# УРрр-25-13 Бронзовый канделябр на 6 светоточек с патинированной фигуркой

Аналог - канделябр Большого зала дома Елисеева по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 59

Высота - 0,8 м

Стоимость 1 светоточки: 1573,32 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 1565,66 | 1246,34 | 34,15 | 3,45 | 285,17 | 105,89 |
| 2 | Хрустальные работы | 7,66 | 6,66 | 0 | 0 | 1 | 0,57 |
| 3 | Итого: | 1573,32 | 1253 | 34,15 | 3,45 | 286,17 | 106,46 |

# Ресурсная норма N 25-14
Уличный бронзовый фонарь на 5 св/т с фигурками мальчиков с атрибутами разных ремесел

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 106,46 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 121,65 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,05 |
|  | Прочие машины | руб. | 156,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 3,83 |
| 411-0001 | Вода |  | 6,7 |
| 113-0306 | Маршалит (пылевидный кварц) | т | 0,0055 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 1,4 |
| 888-0214 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 3,96 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 0,23 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые МА-011-0 | кг | 0,65 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 19,011 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,12 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 20,581 |
| 101-2335 | Ткань фланель | кв. м | 1,04 |
| 113-9216 | Тринатрийфосфат | кг | 0,02 |
| 542-0102 | Медь азотнокислая | кг | 1 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 2,144 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,6 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 4,52 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,26 |
| 888-0055 | Круги бязевые | шт. | 1,18 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 1,5 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 34,92 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,05 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 53,16 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 18,66 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 1,74 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 92,43 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 29,13 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 69,95 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 5,5 |
| 888-0033 | Кислота серная (х.ч.) | кг | 0,4 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 1,62 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,42 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,4 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,6 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,76 |
| 888-0310 | Натр едкий (сода каустическая) технический | кг | 0,54 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые, марки П-1 | т | 0,03 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 4,19 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 1,2 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 2,44 |
| 101-0113 | Бязь сурова арт. 6804 | 10 кв. м | 0,18 |
| 101-0623 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 97,54 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 кв. м | 0,5 |
| 116-0042 | Хвощ сухой | кг | 0,1 |
| 542-0120 | Ангидрид хромовый | кг | 0,14 |
| 888-0046 | Цинк хлористый | кг | 0,006 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,3 |
|  | Прочие материалы | руб. | 825 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БРБ2 | т | 0,011 |
| Прейскур. 84 г. 05-06 п. 3-066 | Серебро азотнокислое | кг | 0,0168 |

# УРрр-25-14 Уличный бронзовый фонарь на 5 св/т с фигурками мальчиков с атрибутами разных ремесел

Аналог - фонарь у Мариинского дворца по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 1

Высота - 2,7 м

Стоимость 1 светоточки: 51877,80 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 50321,47 | 33262,64 | 1 023,70 | 0 | 16035,13 | 2 627,38 |
| 2 | Хрустальные работы | 1556,33 | 1028,74 | 0 | 0 | 527,59 | 81,26 |
| 3 | Итого: | 51877,80 | 34291,38 | 1023,70 | 0 | 16562,72 | 2 708,64 |

# Ресурсная норма N 25-15
Уличный торшер из чугуна со сложноорнаментированными деталями по столбу с пятью остекленными фонарями сложного оформления, окрашен масляной краской

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 563,65 |
| 1.1 | Средний разряд (категория) работы |  | 4,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 1,2 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,8 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,05 |
|  | Прочие машины | руб. | 36,5 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 1,75 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 1,96 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 0,55 |
| 116-0047 | Чугун в чушках | кг | 2,94 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 4,6 |
| 888-0201 | Смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 1,17 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 6,48 |
| 101-1932 | Войлок строительный |  | 0,16 |
| 500-9756 | Крепеж стальной | кг | 6,2 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,14 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 8,1 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,017 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,685 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 3,8 |
| 888-0196 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,0739 |
| 113-9407-005 | Эмаль ПФ-115 цветная | т | 0,0011 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,139 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,23 |
|  | Прочие материалы | руб. | 54,05 |
| 101-1255 | Стекло |  | 0,7 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,9 |
| 101-9100 | Патрон для пристрелки | шт. | 1 |

# УРрр-25-15 Уличный торшер из чугуна со сложноорнаментированными деталями по столбу с пятью остекленными фонарями сложного оформления, окрашен масляной краской

Аналог - фонарь у дома Кшесинской, Санкт-Петербург

Высота - 3,4 м

Средний диаметр стойки - 0,4 м

Площадь развернутой поверхности столба - 7,6  р.п.

Стоимость 1 светоточки: 8341,02 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 7941,25 | 6795,05 | 124,51 | 13,80 | 1021,69 | 536,73 |
| 2 | Хрустальные работы | 399,77 | 340,81 | 0 | 0 | 58,96 | 26,92 |
| 3 | Итого: | 8341,02 | 7135,86 | 124,51 | 13,80 | 1080,65 | 563,65 |

# Ресурсная норма N 25-16
Металлический фонарик средней сложности оформления на 1 св/т на массивном литом кронштейне сложного очертания с отделкой графитом на "отлип"

| Измеритель: 1 светоточка |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 515,74 |
| 1.1 | Средний разряд (категория) работы |  | 5,5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,9 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,7 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,05 |
|  | Прочие машины | руб. | 29,01 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "Виксинт" У-4-21 | кг | 1,751 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 1,96 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 0,75 |
| 500-9756 | Крепеж стальной | кг | 6,7 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,17 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 8,9 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,02 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,925 |
| 888-0287 | Провод ЛПРГС (МГВШ) 0,7 | м | 3,7 |
| 888-0196 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,3 |
| 888-0236 | Антикор 444 (ортофосфорная кислота) | кг | 1 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 3,96 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,33 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,33 |
| 101-1255 | Стекло |  | 0,7 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,75 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,9 |
|  | Прочие материалы | руб. | 51,6 |
| 101-9100 | Патрон для пристрелки | шт. | 1 |
| 888-0057 | Лак "Цапон" | кг | 0,38 |
| 113-9407-005 | Эмаль ПФ-115 цветная | т | 0,001 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,2 |

# УРрр-25-16 Металлический фонарик средней сложности оформления на 1 св/т на массивном литом кронштейне сложного очертания с отделкой графитом на "отлип"

Аналог - фонарик Мариинского дворца, г. Санкт-Петербург

Высота - 1,4 м

Диаметр - 0,5 м

Стоимость 1 светоточки: 8698,18 руб.

# Измеритель на 1 светоточку при реставрации до 15%

| N | Наименование видов работ | Стоимость 1 светоточки | Трудоемкость в чел/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | Люстровые работы | 8221,65 | 7213,14 | 95,74 | 10,35 | 912,77 | 491,36 |
| 2 | Хрустальные работы | 476,53 | 357,96 | 0 | 0 | 118,57 | 24,38 |
| 3 | Итого: | 8698,18 | 7571,1 | 95,74 | 10,35 | 1031,34 | 515,74 |

# 5. Каталог расценок

| NN расценки | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Прямые затраты в руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. УРрр-25-01 Бронзовая 2-х ярусная люстра на 84 светоточки со сложноорнаментованными литыми деталями, со свечами молочного стекла |
| УРрр-25-01 | Бронзовая 2-х ярусная люстра на 84 светоточки со сложноорнаментованными литыми деталями, со свечами молочного стекла | 1 светоточка | 587,38 | 478,25 | 20,17 | 0,46 | 88,96 | 40,63 |
| Табл. УРрр-25-02 Бронзовая люстра с хрустальным убором разных размеров и конфигураций на 180 светоточек |
| УРрр-25-02 | Бронзовая люстра с хрустальным убором разных размеров и конфигураций на 180 светоточек | 1 светоточка | 590,05 | 508,37 | 2,35 | 1,02 | 79,33 | 43,19 |
| Табл. УРрр-25-03 Бронзовая люстра на 12 св/т с патинированным колпаком, литыми бронзовыми деталями скульптурного характера и сложного орнамента |
| УРрр-25-03 | Бронзовая люстра на 12 св/т с патинированным колпаком, литыми бронзовыми деталями скульптурного характера и сложного орнамента | 1 светоточка | 1758,58 | 1422,67 | 36,19 | 2,76 | 299,72 | 112,37 |
| Табл. УРрр-25-04 Сложноорнаментованная бронзовая люстра на 16 св/т |
| УРрр-25-04 | Сложноорнаментованная бронзовая люстра на 16 св/т | 1 светоточка | 1939,56 | 1485,31 | 39,15 | 2,76 | 415,10 | 117,32 |
| Табл. УРрр-25-05 Люстра патинированной бронзы с рожками скульптурного характера, маскаронами на 6 светоточек и плафонами молочного стекла |
| УРрр-25-05 | Люстра патинированной бронзы с рожками скульптурного характера, маскаронами на 6 светоточек и плафонами молочного стекла | 1 светоточка | 9382,33 | 6901,17 | 263,51 | 7,25 | 2217,65 | 586,34 |
| Табл. УРрр-25-06 Хрустальная люстра на 45 св/т, остов люстры из орнаментованных и профилированных бронзовых и латунных деталей |
| УРрр-25-06 | Хрустальная люстра на 45 св/т, остов люстры из орнаментованных и профилированных бронзовых и латунных деталей | 1 светоточка | 1117,33 | 982,35 | 17,81 | 0,92 | 117,17 | 83,46 |
| Табл. УРрр-25-07 Хрустальная люстра на 18 светоточек |
| УРрр-25-07 | Хрустальная люстра на 18 светоточек | 1 светоточка | 525,44 | 471,89 | 7,61 | 1,15 | 45,94 | 37,27 |
| Табл. УРрр-25-08 Люстра - трехъярусная на 156 светоточек со сложноорнаментованными и скульптурными деталями из легкоплавкого металла (шпиатра) и бронзы, выколотными, орнаментованными ободами |
| УРрр-25-08 | Люстра - трехъярусная на 156 светоточек со сложноорнаментованными и скульптурными деталями из легкоплавкого металла (шпиатра) и бронзы, выколотными, орнаментованными ободами | 1 светоточка | 731,23 | 590,12 | 2,35 | 1,02 | 138,76 | 50,14 |
| Табл. УРрр-25-09 Светильник с плафоном молочного стекла, литыми, бронзовыми, жесткими головками, несущими 12 светоточек |
| УРрр-25-09 | Светильник с плафоном молочного стекла, литыми, бронзовыми, жесткими головками, несущими 12 светоточек | 1 светоточка | 902,50 | 684,17 | 36,19 | 2,76 | 182,14 | 58,12 |
| Табл. УРрр-25-10 Бронзовое бра на 4 светоточки со скульптурными и сложноорнаментованными деталями |
| УРрр-25-10 | Бронзовое бра на 4 светоточки со скульптурными и сложноорнаментованными деталями | 1 светоточка | 1483,75 | 1140,00 | 33,44 | 3,45 | 310,31 | 90,04 |
| Табл. УРрр-25-11 Бронзовое сложноорнаментованное бра на 4 светоточки |
| УРрр-25-11 | Бронзовое сложноорнаментованное бра на 4 светоточки | 1 светоточка | 1128,25 | 898,50 | 13,75 | 2,30 | 216,00 | 70,96 |
| Табл. УРрр-25-12 Бронзовый канделябр на 14 светоточек с патинированной фигурой |
| УРрр-25-12 | Бронзовый канделябр на 14 светоточек с патинированной фигурой | 1 светоточка | 1070,86 | 832,43 | 14,82 | 0,81 | 223,61 | 65,75 |
| Табл. УРрр-25-13 Бронзовый канделябр на 6 светоточек с патинированной фигуркой |
| УРрр-25-13 | Бронзовый канделябр на 3 светоточки с патинированной фигуркой | 1 светоточка | 1573,32 | 1253,00 | 34,15 | 3,45 | 286,17 | 106,46 |
| Табл. УРрр-25-14 Уличный бронзовый фонарь на 5 светоточек с фигурками мальчиков с атрибутами разных ремесел |
| УРрр-25-14 | Уличный бронзовый фонарь на 5 св/т с фигурками мальчиков с атрибутами разных ремесел | 1 светоточка | 51877,80 | 34291,38 | 1023,70 | - | 16562,72 | 2708,64 |
| Табл. УРрр-25-15 Уличный торшер из чугуна со сложноорнаментированными деталями по столбу с пятью остекленными фонарями сложного оформления, окрашен масляной краской |
| УРрр-25-15 | Уличный торшер из чугуна со сложноорнаментированными деталями по столбу с пятью остекленными фонарями сложного оформления, окрашен масляной краской | 1 светоточка | 8341,02 | 7135,86 | 124,51 | 13,80 | 1080,65 | 563,65 |
| Табл. УРрр-25-16 Металлический фонарик средней сложности оформления на 1 св/т на массивном литом кронштейне сложного очертания с отделкой графитом на "отлип" |
| УРрр-25-16 | Металлический фонарик средней сложности оформления на 1 св/т на массивном литом кронштейне сложного очертания с отделкой графитом на "отлип" | 1 светоточка | 8698,18 | 7571,10 | 95,74 | 10,35 | 1031,34 | 515,74 |

Приложение

# Каталог аналогов осветительных приборов

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки
на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Живопись
УРрр-27-01-06-2001

# 1. Техническая часть

1. Настоящий Сборник включает в себя укрупненные показатели стоимости прямых затрат на реставрацию произведений живописи.

2. Показатели Сборника применяются только к произведениям живописи, находящимся под охраной.

3. Настоящий Сборник включает в себя 6 разделов:

Раздел 1. Реставрация станковой масляной живописи

Раздел 2. Реставрация станковой темперной живописи

Раздел 3. Реставрация монументальной масляной живописи по штукатурке

Раздел 4. Реставрация монументальной темперной живописи по штукатурке

Раздел 5. Реставрация монументальной клеевой живописи по штукатурке

Раздел 6. Реставрация монументальной живописи исполненной на холсте, наклеенной на штукатурную основу

4. Разделы Сборника состоят из подразделов с учетом различной сложности живописи, а также используемых материалов. Характеристика сложности произведений живописи дана в технической части каждого раздела Сборника.

4.1. Структура каждого подраздела включает в себя таблицы:

- Таблица укрупненных показателей стоимости прямых затрат на реставрацию 1  произведения живописи, выполненного в определенной технике письма

- Таблица данных о расходе основных материалов при реставрации 1

- Таблица поправочных коэффициентов

4.2. В каждом разделе сборника, операции технологического процесса реставрации живописи разделены на:

- техническую реставрацию

- художественную реставрацию

- реставрацию фона

Художественная реставрация подразделяется по видам сложности воссоздания живописи, например: орнамент средней сложности. Многофигурная композиция и т.п.

4.3. Укрупненные стоимостные показатели в разделах рассчитаны при утратах живописи 5% или 10% в зависимости от вида живописи.

4.4. Коэффициенты из таблиц поправочных коэффициентов позволяют произвести расчет стоимости прямых затрат на реставрацию живописи, имеющих как больший % утрат деталей, так и требующих большего объема реставрационных работ на сохранившейся части живописи по сравнению с расчетными данными.

Порядок применения поправочных коэффициентов определяется "Правилами применения укрупненных ресурсных норм и расценок" и вводными частями разделов сборника.

5. Показателями Сборника не учитываются следующие работы:

1) Реставрация и изготовление постоянного подрамника

2) Позолотные работы на живописи

3) Работы по копированию живописи, копированию аналогов

4) Транспортные расходы

5) Изготовление упаковочных ящиков для транспортировки картин

6) Устройство лесов для производства

7) Фотофиксация живописи

Затраты по данным видам работ рассчитываются отдельно и показываются в сметно-финансовом расчете отдельной строкой.

# 2. Состав работ, предусмотренный укрупненными ресурсными нормами и расценками

| Укрупненные нормы и расценки | Состав работ |
| --- | --- |
| УРрр-27-01-01 | Профилактическая заклейка живописи и удаление профилактической заклейки с поверхности живописи; удаление загрязнений, укрепление красочного слоя; регенерация и утоньшение покровного лака; устранение прорывов холста; дублирование холста, устранение коробленности и продавленности холста; снятие холста с постоянного порамника, установка на рабочий подрамник и обратно. Удаление изменившихся в цвете реставрационных записей подведение грунта на участках утрат; восполнение утрат красочного слоя; покрытие живописи лаком. Демонтаж произведения живописи для производства реставрационных работ с последующей установкой на место, упаковка картин для транспортировки, составление методики реставрации произведения станковой живописи, составления отчета о проделанных работах, составления паспорта, изготовление временного подрамника. |
| УРрр-27-02-01 | Профилактическая заклейка живописи и удаление профилактической заклейки с поверхности живописи; удаление загрязнений, укрепление красочного слоя; укрепление отставших от основы левкаса и поволоки; дополнение поволоки и левкаса на участках утрат; удаление потемневшей олифы и сплошных многослойных записей, повторное укрепление красочного слоя. Художественная реставрация станковой темперной живописи, бликованной золотом ("оживка"), включает в себя кроме операций, указанных в п. 1, восполнение утрат бликовки золотом Укрепление древесины пропиткой, скрепление досок шпонками, заделка трещин, удаление загрязнений, изготовление и установка паркетажа. Демонтаж произведения живописи для производства реставрационных работ с последующей установкой на место, упаковка для транспортировки, составление методики реставрации произведения станковой живописи, составления отчета о проделанных работах, составления паспорта. |
| УРрр-27-03-01:03 | Укрепление грунта в местах отставаний от основы или деструкций, укрепление сохранившегося красочного слоя живописи, расчистка красочного слоя удалением засмолившейся, трудноудаляемой копоти, высолов, ржавчины, удаление записей, утонение лака (на масляной живописи), подведение грунта в местах утрат, шпаклевка утрат грунта, расшивка трещин, покрытие лаком. Тонирование мелких утрат живописи (выпады краски, трещины, потертости, царапины и прочие мелкие повреждения), воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи с предварительными работами: разборка эскизов (при значительных утратах живописи), картонов, эталонов, калькирование. |
| УРрр-27-04-01:03 | Укрепление грунта в местах отставаний от основы или деструкций, укрепление сохранившегося красочного слоя живописи, расчистка красочного слоя с удалением засмолившейся, трудноудаляемой копоти, высолов, ржавчины, удаление записей, подведение грунта в местах утрат, шпаклевка утрат грунта, расшивка трещин. Тонирование мелких утрат живописи (выпады краски, трещины, потертости, царапины и прочие мелкие повреждения), воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи с предварительными работами: разборка эскизов (при значительных утратах живописи), картонов, эталонов, калькирование. |
| УРрр-27-05-01:03 | Укрепление грунта в местах отставаний от основы или деструкций, укрепление сохранившегося красочного слоя живописи, расчистка красочного слоя с удалением засмолившейся, трудноудаляемой копоти, высолов, ржавчины, удаление записей, подведение грунта в местах утрат, шпаклевка утрат грунта, расшивка трещин. Тонирование мелких утрат живописи (выпады краски, трещины, потертости, царапины и прочие мелкие повреждения), воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи с предварительными работами: разборка эскизов (при значительных утратах живописи), картонов, эталонов, калькирование. |
| УРрр-27-06-01:03 | Подклейка холста в местах отставания от основы, исправление коробленности холста, профилактическая заклейка и снятие профилактической заклейки, укрепление сохранившегося красочного слоя живописи, расчистка красочного слоя с удалением засмолившейся, трудноудаляемой копоти, высолов, ржавчины, удаление записей, утонение лака (на масляной живописи), подведение грунта в местах утрат, подведение грунта в местах утрат, покрытие лаком (масляная живопись) Тонирование мелких утрат живописи (выпады краски, трещины, потертости, царапины и прочие мелкие повреждения), воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи с предварительными работами: разборка эскизов (при значительных утратах живописи), картонов, эталонов, калькирование. |
| УРрр-27-06-04 | Приготовление ящика Петтенкофера, фланелевого полотна, смоченного ректификатом. Наложение на холст с периодической проверкой и контролем времени регенерации. Снятие лака ватным тампоном. |
| УРрр-27-06-05 | Приготовление лака нужной концентрации. Двухкратное нанесение флейцем (или тампоном) лака на живопись. |

# 3. Правила применения укрупненных ресурсных норм и расценок

1. Для определения стоимости работ по реставрации конкретного произведения живописи необходимо:

1.1. Определить общую площадь произведения живописи в .

1.1.1. Разбить произведение живописи на участки по степени сложности живописи, например, простой орнамент, многофигурная композиция и т.п.

1.1.2. Определить какой процент от площади всего произведения занимают участки по степени сложности живописи. Для этого необходимо произвести замеры выделенных участков, вычислить их площадь и определить какой процент от площади всего произведения занимают выбранные участки по формуле (1):

(1) , где

S - общая площадь произведения живописи

- площадь, занимаемая участком i-й сложности живописи

- процент площади всего произведения живописи, занимаемый участком i-й сложности живописи.

При невозможности при оценке выполнить необходимые замеры, процент  от площади всего произведения живописи, занимаемый выбранным участком, определяется визуально.

1.1.3. При определении стоимости реставрации живописи с большим, чем принято в разделе, процентом утрат красочного слоя или другим составом работ по технической реставрации живописи, к стоимости работ i-й строки выбранного раздела УРрр применять поправочные коэффициенты, учитывающий вышеуказанные отклонения от расчетных согласно п. 2 настоящих правил. Общий поправочный коэффициент рассчитывается по формуле (2):

(2) , где

- общий поправочный коэффициент к стоимости работ i-й строки,

- поправочные коэффициенты п. 2 "Поправочные коэффициенты"

1.2. Общая стоимость работ по реставрации конкретного произведения живописи рассчитывается по формуле (3) на основе данных раздела УРрра, соответствующего виду живописи оцениваемого произведения:

(3) , где

- общая стоимость работ

- стоимостные данные i-й строки выбранного раздела УРрр

К - поправочный коэффициент.

- процент площади, указанный в i-й строке раздела УРрр к i-й строке выбранного раздела УРрр.

- процент, определенный для i-й строки стоимостной таблицы раздела, согласно настоящей технической части п. 1.1.2.

S - общая площадь оцениваемого произведения живописи ().

1.3. При необходимости учета стоимости проведения научно-методических работ (составление научно-реставрационного отчета, составления паспорта художественного произведения и т.п.) пользоваться сборником СЦНПР-91.

2. Поправочные коэффициенты.

# Ресурсная норма и расценка N 27-01-01
Коэффициенты к реставрации станковой масляной живописи, учитывающей процент утрат живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 10% | 1,5 | 1,6 |
| 2 | Утраты до 15% | 1,6 | 2,1 |
| 3 | Утраты до 20% | 1,7 | 2,6 |
| 4 | Утраты до 25% | 1,9 | 3,0 |
| 5 | Утраты до 30% | 2,0 | 3,5 |
| 6 | Утраты до 50% | 2,3 | 6,0 |

# Коэффициенты к технической реставрации станковой живописи

| N п/п | Виды технической реставрации | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Без дублирования и устранения прорывов холста | 1,0 |
| 2 | С дублированием кромок и устранением прорывов холста | 1,06 |
| 3 | С дублированием холста | 1,1 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов, в стоимость эскиза включается дополнительно:

общая стоимость - 776,67 руб.

трудозатраты - 690,69 руб.

При воссоздании утрат на миниатюре применять к стоимости трудозатрат пункта 2.3 К=3,9

# Ресурсная норма и расценка N 27-02-01
Коэффициенты к реставрации станковой темперной живописи, учитывающей процент утрат живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 1,5 | 1,6 |
| 2 | Утраты до 30% | 1,6 | 3,5 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,0 | 4,7 |

# Коэффициенты к видам сложности художественной реставрации станковой темперной живописи, выполненной по золочению

| N п/п | Виды сложности живописи | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Простая | 1,2 |
| 2 | Средней сложности | 1,4 |
| 3 | Сложная | 1,6 |
| 4 | Особо сложная | 2,1 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов, стоимость эскиза включается дополнительно:

общая стоимость - 776,67 руб.

трудозатраты - 690,69 руб.

При воссоздании утрат на миниатюре применять к стоимости трудозатрат пункта 2.3 К=3,9

# Ресурсная норма и расценка N 27-03-01
Коэффициенты к реставрации монументальной орнаментальной масляной живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 1,4 | 2,2 |
| 2 | Утраты до 30% | 1,8 | 3,3 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,3 | 4,6 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи | 1 | 4,4 |

Примечание:

1. При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации

2. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

3. Ресурсная норма и расценка учитывает реставрацию гладкой живописи. При реставрации фактурной живописи применять к=1.1 к стоимости рабочей силы и нормам трудозатрат на техническую и художественную реставрацию.

# Ресурсная норма и расценка N 27-03-02
Коэффициенты к реставрации монументальной фигурно-орнаментальной масляной живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 1,4 | 2,2 |
| 2 | Утраты до 30% | 1,8 | 3,3 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,3 | 4,6 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи | 1 | 4,6 |

Примечание:

1. При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации.

2. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

3. Ресурсная норма и расценка учитывает реставрацию гладкой живописи. При реставрации фактурной живописи применять к=1.1 к стоимости рабочей силы и нормам трудозатрат на техническую и художественную реставрацию.

# Ресурсная норма и расценка N 27-03-03
Коэффициенты к реставрации монументальной многофигурной масляной живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 1,4 | 2,2 |
| 2 | Утраты до 30% | 1,8 | 3,3 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,3 | 4,6 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи (полихромной) | 1 | 6,5 |
| 5 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи (монохромной) | 1 | 3.3 |

Примечание:

1. При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации

2. При реставрации малофигурной живописи применять К=0,9 к стоимости трудозатрат и нормам затрат труда на художественную реставрацию.

3. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

4. Ресурсная норма и расценка учитывает реставрацию гладкой живописи. При реставрации фактурной живописи применять к=1.1 к стоимости рабочей силы и нормам трудозатрат на техническую и художественную реставрацию.

# Ресурсная норма и расценка N 27-04-01
Коэффициенты к реставрации монументальной орнаментальной темперной живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 1,8 | 2,1 |
| 2 | Утраты до 30% | 2,1 | 3,0 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,7 | 4,4 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи | 1 | 4,6 |

Примечание:

1. При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации.

2. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

# Ресурсная норма и расценка N 27-04-02
Коэффициенты к реставрации монументальной фигурно-орнаментальной темперной живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 1,8 | 2,1 |
| 2 | Утраты до 30% | 2,1 | 3,0 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,7 | 4,4 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи | 1 | 4,8 |

Примечание:

1. При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации.

2. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

# Ресурсная норма и расценка N 27-04-03
Коэффициенты к реставрации многофигурной темперной живописи, учитывающей процент утрат живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 1,8 | 2,1 |
| 2 | Утраты до 30% | 2,1 | 3,0 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,7 | 4,4 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи (полихромной) | 2 | 7,5 |
| 5 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи (монохромной) | 2 | 3,6 |

Примечание:

1. При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации

2. При реставрации малофигурной живописи применять К=0,9 к стоимости трудозатрат и нормам затрат труда на художественную реставрацию.

3. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

# Ресурсная норма и расценка N 27-05-01
Коэффициенты к реставрации монументальной орнаментальной клеевой живописи, учитывающей процент утрат живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 2,0 | 2,2 |
| 2 | Утраты до 30% | 2,4 | 3,3 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,7 | 4,4 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи | 1 | 4,4 |

Примечание:

1. При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации

2. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

# Ресурсная норма и расценка N 27-05-02
Коэффициенты к реставрации монументальной фигурно-орнаментальной клеевой живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 2,0 | 2,2 |
| 2 | Утраты до 30% | 2,4 | 3,3 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,7 | 4,4 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи | 1 | 7,5 |

Примечание:

1. При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации

2. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

# Ресурсная норма и расценка N 27-05-03
Коэффициенты к реставрации монументальной многофигурной клеевой живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 2,0 | 2,2 |
| 2 | Утраты до 30% | 2,4 | 3,3 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,7 | 4,4 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи (полихромной) | 4 | 6,5 |
| 5 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи (монохромной) | 2 | 3,3 |

Примечание:

1. При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации

2. При реставрации малофигурной живописи применять К=0,9 к стоимости трудозатрат и нормам затрат труда на художественную реставрацию.

3. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

# Ресурсная норма и расценка N 27-06-01
Коэффициенты к реставрации монументальной орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 1,4 | 2,2 |
| 2 | Утраты до 30% | 1,9 | 3,3 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,5 | 4,5 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи | 1 | 1 |

Примечание:

1. При необходимости проведения работ по регенерации лака, учитывать дополнительно по УРрр-27-06-04.

2. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

# Коэффициенты к технической реставрации монументальной живописи на холсте

| N п/п | Виды технической реставрации | Без дублирования холста | С дублированием холста |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реставрация со снятием холста с основы | 1,25 | 1,8 |

Примечание:

При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации

# Ресурсная норма и расценка N 27-06-02
Коэффициенты к реставрации монументальной многофигурной живописи, выполненной в масляной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 1,2 | 2,2 |
| 2 | Утраты до 30% | 1,5 | 3,3 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,0 | 4,5 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи (полихромной) | 1 | 2,8 |
| 5 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи (монохромной) | 1 | 1 |

# Коэффициенты к технической реставрации монументальной живописи на холсте

| N п/п | Виды технической реставрации | Без дублирования холста | С дублированием холста |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реставрация со снятием холста с основы | 1,25 | 1,8 |

Примечания:

1. При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации.

2. При реставрации малофигурной живописи применять К=0,9 к стоимости трудозатрат и нормам затрат труда на художественную реставрацию.

3. При необходимости проведения работ по регенерации лака, учитывать дополнительно по УРрр-27-06-04.

4. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

# Ресурсная норма и расценка N 27-06-03
Коэффициенты к реставрации монументальной живописи, выполненной в темперной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу учитывающей процент утрат живописи

| N | Процент утрат живописи | "К" на техническую реставрацию | "К" на художественную реставрацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утраты до 20% | 1,2 | 2,0 |
| 2 | Утраты до 30% | 1,5 | 3,3 |
| 3 | Утраты до 50% | 2,0 | 4,4 |
| 4 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи (полихромной) | 1 | 7,5 |
| 5 | Воссоздание полностью или частично утраченной живописи (монохромной) | 1 | 1 |

# Коэффициенты к технической реставрации монументальной живописи на холсте

| N п/п | Виды технической реставрации | Без дублирования холста | С дублированием холста |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реставрация со снятием холста с основы | 1,25 | 1,8 |

Примечание:

1. При раскрытии живописи из-под многослойных покрасок применять К=1,5 к стоимости технической реставрации

2. При воссоздании полностью утраченной живописи стоимость работ по исполнению эскизов, картонов, эталонов учитывать дополнительно по единичным расценкам на ремонтно-реставрационные работы.

# Ресурсная норма и расценка N 27-06-04
Регенерация лака

Ресурсной нормой и расценкой учтена регенерация при поверхностном разложении лака. При глубоком разложении лака применять к=1.62 ко всем составляющим.

# Раздел 1
Станковая масляная живопись

# Вводная часть

1. Объектом представителем, по которому рассчитаны показатели данного раздела, является Купальница (х,м, неизвестный художник XVIII в, Фонд мастерской института им. Репина).

Операции процесса реставрации станковой масляной живописи разделены на:

- техническую реставрацию

- художественную реставрацию

- прочие работы

2. Техническая реставрация:

Техническая реставрация включает в себя следующие операции:

1) Профилактическая заклейка живописи и удаление профилактической заклейки с поверхности живописи; удаление загрязнений, укрепление красочного слоя; регенерация и утоньшение покровного лака; устранение прорывов холста; дублирование холста, устранение коробленности и продавленности холста; снятие холста с постоянного порамника, установка на рабочий подрамник и обратно.

2) Показатели сборника для технической реставрации рассчитаны без дублирования и прорывов холста.

При технической реставрации с дублированием холста, дублированием кромок и устранением прорывов холста применять к показателям позиции сборника п. 1 "Техническая реставрация" поправочные коэффициенты из таблицы N 1 данного раздела.

3. Художественная реставрация:

1) Художественная реставрация включает в себя следующие операции:

Удаление изменившихся в цвете реставрационных записей; подведение грунта на участках утрат; восполнение утрат красочного слоя; покрытие живописи лаком.

2) Художественная реставрация по степени сложности воссоздания утрат живописи подразделяется на реставрацию:

а) простой сложности - реставрация по кромкам и одноцветных участков;

б) средней сложности - реставрация многоцветных участков живописи без восстановления рисунка.

в) сложную - реставрация живописного многоцветья с воссозданием рисунка;

г) особо сложную - реставрация уникальной живописи, представляющей особую ценность как произведение известных авторов, школы. Уникальность определятся специальной художественной комиссией;

д) миниатюры - реставрация живописи, отличающиеся тонкостью письма и моделировки при площади изображения лика от подбородка до волосяной части не более 3  и высоте фигуры не более 15 см.

В сборнике каждый вид степени сложности реставрации утрат живописи выделен отдельной строкой.

3) При необходимости оценки особо сложной художественной реставрации живописи пользоваться позицией сборника 2.3 "Сложная художественная реставрация", применяя к показателям данной строки К=1,07.

4) Показатели сборника, относящиеся к художественной реставрации, рассчитаны при утратах живописи до 5%. При большем проценте утрат (10%, 15%, 20%, 25%, 30%) применять к позициям сборника для художественной реставрации поправочные коэффициенты.

4. Прочие работы.

Прочие работы включают: демонтаж произведения живописи для производства реставрационных работ с последующей установкой на место, упаковка картин для транспортировки, составление методики реставрации произведения станковой живописи, составления отчета о проделанных работах, составления паспорта, изготовление временного подрамника.

5. Изменения расхода материалов, связанные с разным составом работ и % утрат живописи, указаны в примечании к расходу материалов.

6. Общая стоимость реставрации произведения станковой масляной живописи равна сумме стоимостей технической реставрации, художественной реставрации, прочих работ, которые рассчитываются согласно формуле (3) "Технической части" сборника.

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки

# Ресурсная норма N 27-01-01
Реставрация станковой масляной живописи при утратах до 5%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 1 551 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | Кг | 6,17 |
| 888-0433 | Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" | Кг | 1 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | Кг | 0,867 |
| 888-449 | Гвозди строительные | Кг | 0,05 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | Кг | 2,95 |
| 888-0075 | Аммиак водный 25% | Кг | 0,01 |
| 888-0106 | Бумага миткалентная | Кг | 0,11 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | Кг | 0,7 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | Кг | 0,1 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ("Мордан") | кг | 0,84 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 2,1 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 1,6 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,5 |
| 888-0466 | Шпагат из пенькового волокна | кг | 0,15 |
| 888-0227-018 | Пигменты художественные сухие | кг | 0,7 |
| 888-0247-012 | Краски масляные художественные | кг | 0,7 |

# УРрр-27-01-01 Реставрация станковой масляной живописи при утратах до 5%

Аналог: Купальница (холст, масло)

Неизвестный художник XVIII в.

Фонд мастерской реставрации института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина И. Е.

Стоимость 1  живописи: 28150,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 5% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Техническая реставрация | 3196 | 2517 | 0 | 0 | 679,00 | 100,00 | 145,16 |
| 2. | Художественная реставрация | 24315 | 23711 | 0 | 0 | 604,00 | 100,00 | 1367,5 |
| 2.1 | Простая художественная реставрация | 2700 | 2535 | 0 | 0 | 165,00 | 12,00 | 146,17 |
| 2.2 | Средней сложности художественная реставрация | 4681 | 4513 | 0 | 0 | 168,00 | 19,00 | 260,28 |
| 2.3 | Сложная художественная реставрация | 8159 | 7984 | 0 | 0 | 175,00 | 33,00 | 460,48 |
| 2.4 | Особо сложная художественная реставрация | 8775 | 8679 | 0 | 0 | 96,00 | 36,00 | 500,52 |
| 3. | Прочие работы | 639 | 608 | 0 | 0 | 31,00 | 100,00 | 38,48 |
|  | Итого: | 28150 | 26836 | 0 | 0 | 1 314,00 |  | 1551 |

# Раздел 2
Станковая темперная живопись

# Вводная часть

1. Объектом представителем, по которому рассчитаны показатели данного раздела, является "образ Пресвятой Богородицы Всем скорбящим радость", дерево, темпера, XVIII в.

2. Операции процесса реставрации станковой темперной живописи разделены на:

- техническую реставрацию

- художественную реставрацию

- реставрацию деревянной основы

- прочие работы

3. Техническая реставрация:

Техническая реставрация включает в себя следующие операции:

Профилактическая заклейка живописи и удаление профилактической заклейки с поверхности живописи; удаление загрязнений, укрепление красочного слоя; укрепление отставших от основы левкаса и поволоки; дополнение поволоки и левкаса на участках утрат; удаление потемневшей олифы и сплошных многослойных записей, повторное укрепление красочного слоя.

4. Художественная реставрация:

1) Художественная реставрация включает в себя следующие операции:

восполнение утрат красочного слоя; покрытие живописи лаком.

2) Художественная реставрация станковой темперной живописи, бликованной золотом ("оживка"), включает в себя кроме операций, указанных в п. 1), восполнение утрат бликовки золотом.

4.3. По степени сложности воссоздания утрат красочного слоя художественная реставрация подразделяется на:

а) простую: тонирование нейтральным тоном без восстановления рисунка;

б) средней сложности: полихромное тонирование;

в) сложную: тонирование с восстановлением рисунка;

г) восполнение утрат красочного слоя на миниатюре.

В Сборнике каждый вид степени сложности художественной реставрации живописи выделен отдельной строкой.

5. Показатели Сборника, относящиеся к художественной реставрации, насчитаны для живописи без золочения при утратах красочного слоя до 10%. При большем проценте утрат живописи пользоваться коэффициентами из табл. N 1 данного раздела.

При реставрации живописи, выполненной по золочению, пользоваться одновременно поправочными коэффициентами из табл. NN 1, 2, при этом коэффициенты из табл. N 1 и N 2 перемножаются.

6. Реставрация деревянной основы.

1) В состав реставрации деревянной основы входят следующие виды работ: укрепление древесины пропиткой, скрепление досок шпонками, заделка трещин, удаление загрязнений, изготовление и установка паркетажа.

2) Показатели Сборника для реставрации деревянной основы рассчитаны без устройства паркетажа. При необходимости проведения реставрационных работ с изготовлением и установкой паркетажа показатель данной строки Сборника умножается на К=2,7.

7. Прочие работы.

Прочие работы включают: демонтаж произведения живописи для производства реставрационных работ с последующей установкой на место, упаковка для транспортировки, составление методики реставрации произведения станковой живописи, составления отчета о проделанных работах, составления паспорта.

8. Изменение расхода материалов, связанные с разным составом работ и % утрат живописи, указаны в примечании к расходу материалов.

9. Общая стоимость реставрации произведения станковой темперной живописи равна сумме стоимостей технической реставрации, художественной реставрации, реставрации деревянной основы, прочих работ. Расчет производится по формуле (3) "Технической части" сборника.

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки

# Ресурсная норма N 27-02-01
Реставрация станковой темперной живописи при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 1 703 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 9,64 |
| 888-0433 | Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" | кг | 1 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 1,68 |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 0,5 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 4,29 |
| 101-2335 | Ткань фланель |  | 1,6 |
| 888-0106 | Бумага миткалентная | кг | 0,4 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,8 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,03 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,404 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,67 |
| 888-0299 | Клей казеиновый | кг | 0,04 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ("Мордан") | кг | 1 |
| 888-0248 | Лак мастичный | кг | 0,15 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 2 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 5,5 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,2 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,55 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,77 |
| 116-0050 | Яйца куриные | 10 шт | 0,05 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,2 |
| 888-449 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 888-0466 | Шпагат из пенькового волокна | кг | 0,15 |
| 888-0227-018 | Пигменты художественные сухие | кг | 1,55 |
| 888-0052-002 | Краски темперные поливинилацетатные | кг | 1 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 8 |

# УРрр-27-02-01 Реставрация станковой темперной живописи при утратах до 10%

Аналог: образ Пресвятой Богородицы Всем скорбящим радость.

Стоимость 1  живописи: 32143,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Техническая реставрация | 5923 | 4261 | 0 | 0 | 1 662,00 | 100,00 | 245,73 |
| 2. | Художественная реставрация | 24703 | 23815 | 0 | 0 | 888,00 | 100,00 | 1373,5 |
| 2.1 | Простая художественная реставрация | 5392 | 5068 | 0 | 0 | 324,00 | 16,00 | 292,23 |
| 2.2 | Средней сложности художественная реставрация | 7067 | 6775 | 0 | 0 | 292,00 | 50,00 | 390,73 |
| 2.3 | Сложная художественная реставрация | 12244 | 11973 | 0 | 0 | 271,00 | 34,00 | 690,49 |
| 3. | Реставрация деревянной основы | 878 | 790 | 0 | 0 | 88,00 | 100,00 | 45,55 |
| 4. | Прочие работы | 639 | 608 | 0 | 0 | 31,00 | 100,00 | 38,48 |
|  | Итого: | 32143 | 29474 | 0 | 0 | 2 669,00 |  | 1703 |

# Раздел 3
Монументальная масляная живопись по штукатурке

# Вводная часть

1. Операции процесса реставрации монументальной масляной живописи разделены на:

- реставрацию фона

- техническую реставрацию

- художественную реставрацию

2. Реставрация фона:

Реставрация фона включает в себя следующие операции: размывка фонов, укрепление грунта, расшивка трещин, удаление высолов (по мере необходимости), огрунтовку и окрытие фонов колером.

3. Техническая реставрация:

Техническая реставрация включает в себя следующие операции:

Укрепление грунта в местах отставаний от основы или деструкций, укрепление сохранившегося красочного слоя живописи, расчистка красочного слоя удалением засмолившейся, трудноудаляемой копоти, высолов, ржавчины, удаление записей, утонение лака (на масляной живописи), подведение грунта в местах утрат, шпаклевка утрат грунта, расшивка трещин.

4. Художественная реставрация:

Художественная реставрация включает в себя следующие операции:

Тонирование мелких утрат живописи (выпады краски, трещины, потертости, царапины и прочие мелкие повреждения), воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи с предварительными работами: разборка эскизов (при значительных утратах живописи), картонов, эталонов, калькирование.

По степени сложности воссоздания утрат красочного слоя художественная реставрация подразделяется на:

а) орнаментальную живопись (сложный орнамент, средней сложности и простой орнамент)

б) фигурно-орнаментальную живопись

в) многофигурную живопись

Показатели Сборника, относящиеся к художественной реставрации, рассчитаны на 1  живописи при утратах до 10%. При большем проценте утрат живописи пользоваться коэффициентами к технической и художественной реставрации.

5. Общая стоимость реставрации произведения монументальной живописи равна сумме стоимостей реставрации фона, технической реставрации, художественной реставрации. Расчет производится по формуле (3) "Технической части" сборника.

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки

# Ресурсная норма N 27-03-01
Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 58,48 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,261 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 0,105 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,054 |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 0,001 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,264 |
| 101-2335 | Ткань фланель |  | 0,19 |
| 888-0075 | Аммиак водный 25% |  | 0,001 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,126 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 405-0002 | Известь строительная воздушная гидратная (гашеная), в таре | кг | 2,088 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,076 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ("Мордан") | кг | 0,17 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,055 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 1,768 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,117 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,053 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 1,4 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,212 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,116 |
| 888-0244 | Уголь рисовальный | шт. | 0,126 |
| 116-0050 | Яйца куриные | 10 шт | 0,126 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,025 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,105 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,042 |

# УРрр-27-03-01 Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10%

Аналог: Помпейский зал б. Юсуповского дворца, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д. 94

Стоимость 1  живописи: 1163,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фон | 161 | 143 | 0 | 0 | 18,00 | 30,00 | 8,25 |
|  | Живопись |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая реставрация | 837 | 768 | 0 | 0 | 69,00 | 70,00 | 44,29 |
| 3. | Художественная реставрация | 165 | 103 | 0 | 0 | 62,00 | 70,00 | 5,94 |
| 3.1 | Простой орнамент | 29 | 16 | 0 | 0 | 13,00 | 15,00 | 0,92 |
| 3.2 | Орнамент средней сложности. | 55 | 34 | 0 | 0 | 21,00 | 25,00 | 1,96 |
| 3.3 | Орнамент сложный | 81 | 53 | 0 | 0 | 28,00 | 30,00 | 3,06 |
|  | Итого: | 1163 | 1014 | 0 | 0 | 149,00 |  | 58,48 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации всей композиции добавлять:

Эскиз простого орнамента: 319,29 руб. к общей стоимости и 233,31 руб. к заработной плате.

Эскиз орнамента средней сложности: 437,10 руб. к общей стоимости и 351,12 руб. к заработной плате.

Эскиз сложного орнамента: 610,35 руб. к общей стоимости и 524,37 руб. к заработной плате.

# Ресурсная норма N 27-03-02
Реставрация фигурно-орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 57,50 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,85 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 0,11 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,055 |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 0,001 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,68 |
| 101-2335 | Ткань фланель |  | 0,19 |
| 888-0075 | Аммиак водный 25% |  | 0,001 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,285 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 |
| 405-0002 | Известь строительная воздушная гидрантная (гашеная), в таре | кг | 2,1 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,077 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ("Мордан") | кг | 0,21 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,056 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 1,78 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,12 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,152 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 1,4 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,215 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,443 |
| 888-0244 | Уголь рисовальный | шт. | 0,126 |
| 116-0050 | Яйца куриные | 10 шт | 0,025 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,025 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,105 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,107 |

# УРрр-27-03-02 Реставрация фигурно-орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10%

Аналог: Роспись фриза. Комната сказок, Аничков дворец, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39

Стоимость 1  живописи: 1263,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи.

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фон | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Живопись |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая реставрация | 960 | 802 | 0 | 0 | 158,00 | 100,00 | 46,25 |
| 3. | Художественная реставрация | 303 | 195 | 0 | 0 | 108,00 | 100,00 | 11,25 |
| 3.1 | Многофигурная композиция | 23 | 16 | 0 | 0 | 7,00 | 5,80 | 0,92 |
| 3.2 | Однофигурная композиции | 14 | 8 | 0 | 0 | 6,00 | 4,70 | 0,46 |
| 3.3 | Сложноорнаментованная композиция | 266 | 171 | 0 | 0 | 95,00 | 89,50 | 9,86 |
|  | Итого: | 1263 | 997 | 0 | 0 | 266,00 |  | 57,50 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации всей композиции добавлять:

Эскиз многофигурной композиции: 633,45 руб. к общей стоимости и 547,47 руб. к заработной плате.

Эскиз однофигурной композиции: 487,92 руб. к общей стоимости и 401,94 руб. к заработной плате.

Эскиз сложного орнамента: 610,35 руб. к общей стоимости и 524,37 руб. к заработной плате.

# Ресурсная норма N 27-03-03
Реставрация многофигурной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 61,7 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,85 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 0,11 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,055 |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 0,001 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,68 |
| 101-2335 | Ткань фланель |  | 0,19 |
| 888-0075 | Аммиак водный 25% |  | 0,001 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,285 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 |
| 405-0002 | Известь строительная воздушная гидрантная (гашеная), в таре | кг | 2,1 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,077 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ("Мордан") | кг | 0,21 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,056 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 1,78 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,12 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,152 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 1,4 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,215 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,443 |
| 888-0244 | Уголь рисовальный | шт. | 0,126 |
| 116-0050 | Яйца куриные | 10 шт | 0,025 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,025 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,105 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,107 |

# УРрр-27-03-03 Реставрация многофигурной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10%

Аналог: "Видение пророка Иезекииля", росписи Исаакиевского собора, г. Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 4

Стоимость 1  живописи: 1425 руб.

Показатели на 1  площади живописи.

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фон | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Живопись |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая реставрация | 960 | 802 | 0 | 0 | 158,00 | 100,00 | 46,25 |
| 3. | Художественная реставрация | 465 | 357 | 0 | 0 | 108,00 | 100,00 | 15,45 |
|  | Итого: | 1425 | 1159 | 0 | 0 | 266,00 |  | 61,7 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации всей композиции добавлять:

Эскиз многофигурной композиции: 633,45 руб. к общей стоимости и 547,47 руб. к заработной плате.

# Раздел 4
Монументальная темперная живопись по штукатурке

# Вводная часть

1. Операции процесса реставрации монументальной темперной живописи разделены на:

- реставрацию фона

- техническую реставрацию

- художественную реставрацию

2. Реставрация фона:

Реставрация фона включает в себя следующие операции: размывка фонов, укрепление грунта, расшивка трещин, удаление высолов (по мере необходимости), огрунтовку и окрытие фонов колером.

3. Техническая реставрация:

Техническая реставрация включает в себя следующие операции:

Укрепление грунта в местах отставаний от основы или деструкций, укрепление сохранившегося красочного слоя живописи, расчистка красочного слоя с удалением засмолившейся, трудноудаляемой копоти, высолов, ржавчины, удаление записей, утонение лака (на масляной живописи), подведение грунта в местах утрат, шпаклевка утрат грунта, расшивка трещин.

4. Художественная реставрация:

1) Художественная реставрация включает в себя следующие операции:

Тонирование мелких утрат живописи (выпады краски, трещины, потертости, царапины и прочие мелкие повреждения), воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи с предварительными работами: разборка эскизов (при значительных утратах живописи), картонов, эталонов, калькирование.

2) По степени сложности воссоздания утрат красочного слоя художественная реставрация подразделяется на:

а) орнаментальную живопись (сложный орнамент, средней сложности и простой орнамент)

б) фигурно-орнаментальную живопись

в) многофигурную живопись

3) Показатели Сборника, относящиеся к художественной реставрации, рассчитаны на 1  живописи при утратах до 10%. При большем проценте утрат живописи пользоваться коэффициентами к технической и художественной реставрации.

5. Реставрация темперно-клеевой живописи расценивается по данному разделу.

6. Общая стоимость реставрации произведения монументальной живописи равна сумме стоимостей реставрации фона, технической реставрации, художественной реставрации. Расчет производится по формуле (3) "Технической части" сборника.

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки

# Ресурсная норма N 27-04-01
Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 56,86 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,122 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 0,032 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,167 |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 0,001 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,139 |
| 101-2335 | Ткань фланель |  | 0,06 |
| 888-0075 | Аммиак водный 25% |  | 0,007 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,108 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,003 |
| 888-0010 | Булка | кг | 0,108 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,064 |
| 405-0002 | Известь строительная воздушная гидрантная (гашеная), в таре | кг | 1,829 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,065 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,022 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 1,509 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,102 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,016 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 1,2 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,043 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,045 |
| 888-0244 | Уголь рисовальный | шт. | 0,108 |
| 116-0050 | Яйца куриные | 10 шт | 0,172 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,022 |
| 888-0117 | Уксус столовый | кг | 0,032 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,09 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,037 |

# УРрр-27-04-01 Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10%

Аналог: Плафон помещения Диванной. Дача А.А. Половцова, г. Санкт-Петербург, наб. реки Средней Невки, д. 6

Стоимость 1  живописи: 1065,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фон | 264 | 254 | 0 | 0 | 10,00 | 40,00 | 14,65 |
|  | Живопись |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая реставрация | 702 | 648 | 0 | 0 | 54,00 | 60,00 | 37,37 |
| 3. | Художественная реставрация | 99 | 84 | 0 | 0 | 15,00 | 60,00 | 4,84 |
| 3.1 | Простой орнамент | 14 | 11 | 0 | 0 | 3,00 | 10,00 | 0,63 |
| 3.2 | Орнамент средней сложности | 46 | 39 | 0 | 0 | 7,00 | 30,00 | 2,25 |
| 3.3 | Сложный орнамент | 39 | 34 | 0 | 0 | 5,00 | 20,00 | 1,96 |
|  | Итого: | 1065 | 986 | 0 | 0 | 79,00 |  | 56,86 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации всей композиции добавлять:

Эскиз простого орнамента: 319,29 руб. к общей стоимости и 233,31 руб. к заработной плате.

Эскиз средней сложности орнамента: 437,10 руб. к общей стоимости и 351,12 руб. к заработной плате.

Эскиз сложного орнамента: 610,35 руб. к общей стоимости и 524,37 руб. к заработной плате.

# Ресурсная норма N 27-04-02
Реставрация фигурно-орнаментальной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 57,96 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,122 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 0,032 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,167 |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 0,001 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,139 |
| 101-2335 | Ткань фланель |  | 0,06 |
| 888-0075 | Аммиак водный 25% |  | 0,007 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,108 |
| 888-0010 | Булка | кг | 0,108 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,064 |
| 405-0002 | Известь строительная воздушная гидрантная (гашеная), в таре | кг | 1,829 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,065 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,022 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 1,509 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,102 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,016 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 1,2 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,043 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,045 |
| 888-0244 | Уголь рисовальный | шт. | 0,108 |
| 116-0050 | Яйца куриные | 10 шт | 0,172 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,022 |
| 888-0117 | Уксус столовый | кг | 0,032 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,09 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,037 |

# УРрр-27-04-02 Реставрация фигурно-орнаментальной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10%

Аналог: Купол Большой Ротонды б. Юсуповского дворца, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д. 94

Стоимость 1  живописи: 1084,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Фон | 264 | 254 | 0 | 0 | 10,00 | 40,00 | 14,65 |
|  | Живопись |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая реставрация | 702 | 648 | 0 | 0 | 54,00 | 60,00 | 37,37 |
| 3. | Художественная реставрация | 118 | 103 | 0 | 0 | 15,00 | 60,00 | 5,94 |
| 3.1 | Малофигурная композиция | 52 | 45 | 0 | 0 | 7,00 | 24,00 | 2,60 |
| 3.2 | Сложноорнаментованная композиция | 66 | 58 | 0 | 0 | 8,00 | 36,00 | 3,35 |
|  | Итого: | 1084 | 1005 | 0 | 0 | 79,00 |  | 57,96 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации всей композиции добавлять:

Эскиз малофигурной композиции: 543,36 руб. к общей стоимости и 457,38 руб. к заработной плате.

Эскиз сложного орнамента: 610,35 руб. к общей стоимости и 524,37 руб. к заработной плате.

# Ресурсная норма N 27-04-03
Реставрация многофигурной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 56,11 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,085 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 0,015 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,139 |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 0,001 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,123 |
| 101-2335 | Ткань фланель |  | 0,03 |
| 888-0075 | Аммиак водный 25% |  | 0,006 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,108 |
| 888-0010 | Булка | кг | 0,12 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,052 |
| 405-0002 | Известь строительная воздушная гидрантная (гашеная), в таре | кг | 1,82 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,065 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,021 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 1,5 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,101 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,008 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 0,6 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,04 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,026 |
| 116-0050 | Яйца куриные | 10 шт | 0,16 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,022 |
| 888-0117 | Уксус столовый | кг | 0,026 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,037 |

# УРрр-27-04-03 Реставрация многофигурной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10%

Стоимость 1  живописи: 1039,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фон | 264 | 254 | 0 | 0 | 10,00 | 40,00 | 14,65 |
|  | Живопись |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая реставрация | 644 | 599 | 0 | 0 | 45,00 | 60,00 | 34,54 |
| 3. | Художественная реставрация: многофигурная живопись | 131 | 120 | 0 | 0 | 11,00 | 60,00 | 6,92 |
|  | Итого: | 1039 | 973 | 0 | 0 | 66,00 |  | 56,11 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации всей композиции добавлять: 633,45 руб. к общей стоимости и 547,47 руб. к заработной плате.

# Раздел 5
Монументальная клеевая живопись по штукатурке

# Вводная часть

1. Операции процесса реставрации монументальной клеевой живописи разделены на:

- реставрацию фона

- техническую реставрацию

- художественную реставрацию

2. Реставрация фона:

Реставрация фона включает в себя следующие операции: размывка фонов, укрепление грунта, расшивка трещин, удаление высолов (по мере необходимости), огрунтовку и окрытие фонов колером.

3. Техническая реставрация:

Техническая реставрация включает в себя следующие операции:

Укрепление грунта в местах отставаний от основы или деструкций, укрепление сохранившегося красочного слоя живописи, расчистка красочного слоя с удалением засмолившейся, трудноудаляемой копоти, высолов, ржавчины, удаление записей, утонение лака (на масляной живописи), подведение грунта в местах утрат, шпаклевка утрат грунта, расшивка трещин.

4. Художественная реставрация:

Художественная реставрация включает в себя следующие операции:

Тонирование мелких утрат живописи (выпады краски, трещины, потертости, царапины и прочие мелкие повреждения), воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи с предварительными работами: разборка эскизов (при значительных утратах живописи), картонов, эталонов, калькирование.

По степени сложности воссоздания утрат красочного слоя художественная реставрация подразделяется на:

а) орнаментальную живопись (сложный орнамент, средней сложности и простой орнамент)

б) фигурно-орнаментальную живопись

в) многофигурную живопись

Показатели Сборника, относящиеся к художественной реставрации, рассчитаны на 1  живописи при утратах до 10%. При большем проценте утрат живописи пользоваться коэффициентами из табл. N 3, 7, 10 к технической и художественной реставрации.

5. Общая стоимость реставрации произведения монументальной живописи равна сумме стоимостей реставрации фона, технической реставрации, художественной реставрации. Расчет производится по формуле (3) "Технической части" сборника.

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки

# Ресурсная норма N 27-05-01
Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 41,35 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,068 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,034 |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 0,001 |
| 116-0028 | Мука пшеничная | кг | 0,057 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,01 |
| 101-2335 | Ткань фланель |  | 0,03 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,108 |
| 888-0010 | Булка | кг | 0,15 |
| 405-0002 | Известь строительная воздушная гидрантная (гашеная), в таре | кг | 1,8 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,1 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,001 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 1,66 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,23 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 0,7 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,05 |
| 116-0050 | Яйца куриные | 10 шт | 0,108 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,025 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,018 |

# УРрр-27-05-01 Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10%

Аналог: Плафон парадной лестницы дома Яковлева, г. Санкт-Петербург, Волховский пер., д. 3

Стоимость 1  живописи: 763,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фон | 63 | 59 | 0 | 0 | 4,00 | 40,00 | 3,4 |
|  | Живопись |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая реставрация | 604 | 565 | 0 | 0 | 39,00 | 60,00 | 32,58 |
| 3. | Художественная реставрация | 96 | 93 | 0 | 0 | 3,00 | 60,00 | 5,36 |
| 3.1 | Простой орнамент | 12 | 11 | 0 | 0 | 1,00 | 10,00 | 0,63 |
| 3.2 | Орнамент средней сложности | 45 | 44 | 0 | 0 | 1,00 | 30,00 | 2,54 |
| 3.3 | Сложный орнамент | 39 | 38 | 0 | 0 | 1,00 | 20,00 | 2,19 |
|  | Итого: | 763 | 717 | 0 | 0 | 46,00 |  | 41,35 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации всей композиции добавлять:

Эскиз простого орнамента: 319,29 руб. к общей стоимости и 233,31 руб. к заработной плате.

Эскиз средней сложности орнамента: 437,10 руб. к общей стоимости и 351,12 руб. к заработной плате.

Эскиз сложного орнамента: 610,35 руб. к общей стоимости и 524,37 руб. к заработной плате.

# Ресурсная норма N 27-05-02
Реставрация фигурно-орнаментальной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 41,35 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,068 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,034 |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 0,001 |
| 116-0028 | Мука пшеничная | кг | 0,057 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,01 |
| 101-2335 | Ткань фланель |  | 0,03 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,108 |
| 888-0010 | Булка | кг | 0,15 |
| 405-0002 | Известь строительная воздушная гидрантная (гашеная), в таре | кг | 1,8 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,1 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,001 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 1,66 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,23 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 0,7 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,05 |
| 116-0050 | Яйца куриные | 10 шт | 0,108 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,025 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,018 |

# УРрр-27-05-02 Реставрация фигурно-орнаментальной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10%

Аналог: Плафон помещения дома Яковлева , г. Санкт-Петербург, Волховский пер., д. 3

Стоимость 1  живописи: 763,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фон | 63 | 59 | 0 | 0 | 4,00 | 40,00 | 3,4 |
|  | Живопись |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая реставрация | 604 | 565 | 0 | 0 | 39,00 | 60,00 | 32,58 |
| 3. | Художественная реставрация | 112 | 109 | 0 | 0 | 3,00 | 60,00 | 6,43 |
| 3.1 | Орнамент средней сложности | 15 | 14 | 0 | 0 | 1,00 | 10,00 | 0,85 |
| 3.2 | Сложный орнамент | 58 | 57 | 0 | 0 | 1,00 | 30,00 | 3,28 |
| 3.3 | Малофигурная композиция | 39 | 38 | 0 | 0 | 1,00 | 20,00 | 2,3 |
|  | Итого: | 779 | 733 | 0 | 0 | 46,00 |  | 42,41 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации всей композиции добавлять:

Эскиз простого орнамента: 319,29 руб. к общей стоимости и 233,31 руб. к заработной плате.

Эскиз средней сложности орнамента: 437,10 руб. к общей стоимости и 351,12 руб. к заработной плате.

Эскиз сложного орнамента: 610,35 руб. к общей стоимости и 524,37 руб. к заработной плате.

# Ресурсная норма N 27-05-03
Реставрация многофигурной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 42,91 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,065 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,034 |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 0,001 |
| 116-0028 | Мука пшеничная | кг | 0,055 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,01 |
| 101-2335 | Ткань фланель |  | 0,03 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,108 |
| 888-0010 | Булка | кг | 0,15 |
| 405-0002 | Известь строительная воздушная гидрантная (гашеная), в таре | кг | 1,82 |
| 888-0251 | Купорос медный марки А | кг | 0,1 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,001 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 1,66 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,23 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 0,7 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,05 |
| 116-0050 | Яйца куриные | 10шт | 0,108 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,025 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,016 |

# УРрр-27-05-03 Реставрация многофигурной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10%

Аналог: Фриз плафона помещения дома Яковлева, г. Санкт-Петербург, Волховский пер., д. 3

Стоимость 1  живописи: 788,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фон | 63 | 59 | 0 | 0 | 4,00 | 40,00 | 3,40 |
|  | Живопись |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая реставрация | 604 | 565 | 0 | 0 | 39,00 | 60,00 | 32,58 |
| 3. | Художественная реставрация | 121 | 120 | 0 | 0 | 1,00 | 60,00 | 6,92 |
|  | Итого: | 788 | 744 | 0 | 0 | 44,00 |  | 42,91 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации всей композиции добавлять: 633,45 руб. к общей стоимости и 547,47 руб. к заработной плате.

# Раздел 6
Монументальная живопись, исполненная на холсте, наклеенном на штукатурную основу

# Вводная часть

1. Операции процесса реставрации монументальной масляной живописи на холсте, наклеенном на штукатурку разделены на:

- реставрацию фона

- техническую реставрацию

- художественную реставрацию

2. Реставрация фона:

Реставрация фона включает в себя следующие операции: размывка фонов, укрепление грунта, расшивка трещин, удаление высолов (по мере необходимости), огрунтовку и окрытие фонов колером, подклейка холста в местах отставания от основы, исправление коробленности холста.

3. Техническая реставрация:

Техническая реставрация включает в себя следующие операции:

Подклейка холста в местах отставания от основы, исправление коробленности холста, профилактическая заклейка и снятие профилактической заклейки, укрепление сохранившегося красочного слоя живописи, расчистка красочного слоя с удалением засмолившейся, трудноудаляемой копоти, высолов, ржавчины, удаление записей, утонение лака (на масляной живописи), подведение грунта в местах утрат, подведение грунта в местах утрат, покрытие лаком (масляная живопись)

4. Художественная реставрация:

Художественная реставрация включает в себя следующие операции:

Тонирование мелких утрат живописи (выпады краски, трещины, потертости, царапины и прочие мелкие повреждения), воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи с предварительными работами: разборка эскизов (при значительных утратах живописи), картонов, эталонов, калькирование.

По степени сложности воссоздания утрат красочного слоя художественная реставрация подразделяется на:

а) орнаментальную живопись (сложный орнамент, средней сложности и простой орнамент)

б) фигурно-орнаментальную живопись

в) многофигурную живопись

5. Показатели Сборника рассчитаны на 1  живописи при утратах до 10%. При большем проценте утрат живописи пользоваться поправочными коэффициентами.

6. Общая стоимость реставрации произведения монументальной живописи равна сумме стоимостей реставрации фона, технической реставрации, художественной реставрации. Расчет производится по формуле (3) "Технической части" сборника.

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки

# Ресурсная норма N 27-06-01
Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 82,99 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 1,662 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 0,018 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 0,045 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,811 |
| 888-0106 | Бумага миткалентная | кг | 0,032 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,295 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 405-0002 | Известь строительная воздушная гидрантная (гашеная), в таре | кг | 1,225 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ("Мордан") | кг | 0,237 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,036 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 0,168 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,359 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,206 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,542 |
| 888-0244 | Уголь рисовальный | шт. | 0,126 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,025 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,105 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,138 |

# УРрр-27-06-01 Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10%

Аналог: Фрагмент плафона церкви Екатерининского дворца.

Стоимость 1  живописи: 1780,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фон | 82 | 66 | 0 | 0 | 16,00 | 30,00 | 3,81 |
|  | Живопись |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая реставрация | 1416 | 1208 | 0 | 0 | 208,00 | 70,00 | 69,67 |
| 3. | Художественная реставрация | 282 | 165 | 0 | 0 | 117,00 | 70,00 | 9,52 |
| 3.1 | Простой орнамент | 52 | 28 | 0 | 0 | 24,00 | 15,00 | 1,61 |
| 3.2 | Орнамент средней сложности | 97 | 57 | 0 | 0 | 40,00 | 25,00 | 3,29 |
| 3.3 | Сложный орнамент | 133 | 80 | 0 | 0 | 53,00 | 30,00 | 4,61 |
|  | Итого: | 1780 | 1439 | 0 | 0 | 341,00 |  | 82,99 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации всей композиции добавлять:

Эскиз простого орнамента: 319,29 руб. к общей стоимости и 233,31 руб. к заработной плате.

Эскиз средней сложности орнамента: 437,10 руб. к общей стоимости и 351,12 руб. к заработной плате.

Эскиз сложного орнамента: 610,35 руб. к общей стоимости и 524,37 руб. к заработной плате.

# Ресурсная норма N 27-06-02
Реставрация многофигурной живописи, выполненной в масляной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 135,12 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0038 | Антисептик катамин | кг | 0,04 |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 2,03 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт 1 | кг | 1,3 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 1,6 |
| 888-0106 | Бумага миткалентная | кг | 1,15 |
| 888-136 | Бумага рисовальная | кг | 1,5 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 2,97 |
| 405-0002 | Известь гидратная | кг | 1,5 |
| 888-0056 | Лак "Мордан" | кг | 1,2 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,15 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,25 |
| 888-0247 | Краски масляные художеств | кг | 0,94 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,25 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,544 |
| 888-0241 | Мел природный молотый | кг | 1,15 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,036 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,5 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 888-0245 | Пемза | кг | 1,17 |
| 888-0227 | Пигменты художественные сухие | кг | 0,9 |
| 888-0362 | Холст художественный |  | 1,2 |

# УРрр-27-06-02 Реставрация многофигурной живописи, выполненной в масляной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10%

Стоимость 1  живописи: 2748,00 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Техническая реставрация | 1873 | 1628 | 0 | 0 | 245 | 100,00 | 93,89 |
| 2. | Художественная реставрация | 875 | 715 | 0 | 0 | 160 | 100,00 | 41,23 |
|  | Итого: | 2748 | 2343 | 0 | 0 | 405 |  | 135,12 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации всей композиции добавлять: 633,45 руб. к общей стоимости и 547,47 руб. к заработной плате.

# Ресурсная норма N 27-06-03
Реставрация живописи, выполненной в темперной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10%

| Измеритель: 1 площади живописи |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 111,9 |
| 1,1 | Средний разряд (категория) работы |  | 1,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 1,0789 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0931 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,0151 |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,9331 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,2157 |
| 116-0050 | Яйца куриные | 10 шт. | 0,0931 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 0,0200 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,0051 |
| 888-0010 | Булка | кг | 0,2000 |
| 888-0011 | Уголь древесный молотый | кг | 0,0011 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,1306 |
| 888-0052-001 | Краски темперные поливинилацетатные (туба N 10) - кадмий желтый средний | кг | 0,0051 |
| 888-0052-002 | Краски темперные поливинилацетатные (туба N 10) - кадмий красный темный | кг | 0,0051 |
| 888-0052-004 | Краски темперные поливинилацетатные (туба N 10) - кобальт синий | кг | 0,0051 |
| 888-0052-007 | Краски темперные поливинилацетатные (туба N 10) - охра светлая | кг | 0,0051 |
| 888-0052-010 | Краски темперные поливинилацетатные (туба N 10) - ультрамарин | кг | 0,0051 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ("мордан") | кг | 0,0577 |
| 888-0058 | Ластики | шт. | 8,0000 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,0046 |
| 888-0067 | Мед натуральный | кг | 0,0520 |
| 888-0106 | Бумага микалентная | кг | 0,3303 |
| 888-0117 | Уксус столовый | кг | 0,0469 |
| 888-0136 | Бумага рисовальная | кг | 0,6703 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,0100 |
| 888-0228 | Известь гидратная | кг | 0,5000 |
| 888-0241 | Мел молотый | кг | 0,0300 |
| 888-0242 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0200 |
| 888-0244 | Уголь рисовальный | шт. | 0,1800 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,1500 |

# УРрр-27-06-03 Реставрация живописи, выполненной в темперной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10%

Аналог: Плафон павильона "Верхняя ванна", Екатерининский парк, г. Пушкин.

Стоимость 1  живописи: 2575 руб.

Показатели на 1  площади живописи

| Измеритель: 1 при реставрации до 10% |
| --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Процент от общей площади живописи | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т. ч. оплата труда машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фон | 63 | 38 | 0 | 0 | 25 | 10,00 | 2,25 |
|  | Живопись |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая реставрация | 1890 | 1500 | 0 | 0 | 390,00 | 90,00 | 86,5 |
| 3. | Художественная реставрация | 282 | 165 | 0 | 0 | 117,00 | 70,00 | 9,52 |
| 3.1 | Орнамент средней сложности | 48 | 40 | 0 | 0 | 8,00 | 7,00 | 1,73 |
| 3.2 | Сложный орнамент | 285 | 240 | 0 | 0 | 45,00 | 43,00 | 10,37 |
| 3.3 | Малофигурные композиции | 114 | 105 | 0 | 0 | 9 | 18 | 4,55 |
| 3.4 | Многофигурная композиция | 175 | 137 | 0 | 0 | 38 | 22 | 5,93 |
|  | Итого: | 2575 | 2060 | 0 | 0 | 514,00 |  | 111,9 |

Примечание:

При необходимости разработки эскизов для воссоздания живописи к стоимости реставрации добавлять:

Эскиз средней сложности орнамента: 437,10 руб. к общей стоимости и 351,12 руб. к заработной плате.

Эскиз сложного орнамента: 610,35 руб. к общей стоимости и 524,37 руб. к заработной плате.

Эскиз фигурных композиций 633,45 руб. к общей стоимости и 547,47 руб. к заработной плате.

# Ресурсная норма N 27-06-04
Регенерация лака

| Измеритель: 1 площади обрабатываемой поверхности |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 1,2 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | В |
|  | Материалы |  |  |
| 101-2335 | Фланель |  | 0,01 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,01 |

# УРрр-27-06-04 Регенерация лака

| Измеритель: 1 площади обрабатываемой поверхности |
| --- |
| N пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. оплата труда |  |  |
|  | Регенерация лака | 28,25 | 27,72 | - | - | 0,53 | 1,2 |

# Ресурсная норма N 27-06-05
Покрытие живописи лаком

| Измеритель: 1 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | Расход |
|  | Затраты труда рабочих реставраторов | чел.-ч. | 1,45 |
|  | Средний разряд (категория) работы |  | I |
|  | Материалы |  |  |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,05 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ("мордан") | кг | 0,15 |

# УРрр-27-06-04 Покрытие живописи лаком

| Измеритель: 1 |
| --- |
| N пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 | Нормативная трудоемкость |
|  |  | Общая стоимость | Стоимость трудозатрат | Эксплуатация машин | Стоимость материалов |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. оплата труда |  |  |
|  | Регенерация лака | 68,76 | 25,14 | - | - | 43,62 | 1,45 |

# Каталог расценок

| NN расценки | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Прямые затраты в руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. УРрр-27-01-01 Реставрация станковой масляной живописи при утратах до 5% |
| УРрр 27-01-01 | Реставрация станковой масляной живописи при утратах до 5% | 1 | 28150,00 | 26836,00 | - | - | 1314,00 | 1551,00 |
| Табл. УРрр-27-02-01 Реставрация станковой темперной живописи при утратах до 10% |
| УРрр 27-02-01 | Реставрация станковой темперной живописи при утратах до 10% | 1 | 32143,00 | 29474,00 | - | - | 2669,00 | 1703,00 |
| Табл. УРрр-27-03-01 Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10% |
| УРрр 27-03-01 | Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10% | 1 | 1163,00 | 1014,00 | - | - | 149,00 | 58,48 |
| Табл. УРрр-27-03-02 Реставрация фигурно-орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10% |
| УРрр 27-03-02 | Реставрация фигурно-орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10% | 1 | 1263,00 | 997,00 | - | - | 266,00 | 57,50 |
| Табл. УРрр-27-03-03 Реставрация многофигурной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10% |
| УРрр 27-03-03 | Реставрация многофигурной живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке при утратах до 10% | 1 | 1425,00 | 1159,00 | - | - | 266,00 | 61,7 |
| Табл. УРрр-27-04-01 Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10% |
| УРрр 27-04-01 | Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10% | 1 | 1065,00 | 986,00 | - | - | 79,00 | 56,86 |
| Табл. УРрр-27-04-02 Реставрация фигурно-орнаментальной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10% |
| УРрр 27-04-02 | Реставрация фигурно-орнаментальной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10% | 1 | 1084,00 | 1005,00 | - | - | 79,00 | 57,96 |
| Табл. УРрр-27-04-03 Реставрация многофигурной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10% |
| УРрр 27-04-03 | Реставрация многофигурной живописи, выполненной в темперной технике по штукатурке при утратах до 10% | 1 | 1039,00 | 973,00 | - | - | 66,00 | 56,11 |
| Табл. УРрр-27-05-01 Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10% |
| УРрр 27-05-01 | Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10% | 1 | 763,00 | 717,00 | - | - | 46,00 | 41,35 |
| Табл. УРрр-27-05-02 Реставрация фигурно-орнаментальной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10% |
| УРрр 27-05-02 | Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10% | 1 | 779,00 | 733,00 | - | - | 46,00 | 42,41 |
| Табл. УРрр-27-05-03 Реставрация многофигурной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10% |
| УРрр 27-05-03 | Реставрация многофигурной живописи, выполненной в клеевой технике по штукатурке при утратах до 10% | 1 | 788,00 | 744,00 | - | - | 44,00 | 42,91 |
| Табл. УРрр-27-06-01 Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10% |
| УРрр 27-06-01 | Реставрация орнаментальной живописи, выполненной в масляной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10% | 1 | 1780,00 | 1439,00 | - | - | 341,00 | 82,99 |
| Табл. УРрр-27-06-02 Реставрация многофигурной живописи, выполненной в масляной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10% |
| УРрр 27-06-02 | Реставрация многофигурной живописи, выполненной в масляной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10% | 1 | 2748,00 | 2343,00 | - | - | 405,00 | 135,12 |
| Табл. УРрр-27-06-03 Реставрация живописи, выполненной в темперной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10% |
| УРрр 27-06-03 | Реставрация живописи, выполненной в темперной технике на холсте, наклеенном на штукатурную основу при утратах до 10% | 1 | 2575,00 | 2060,00 | - | - | 514,00 | 111,9,00# |
| Табл. УРрр-27-06-04 Регенерация лака |
| УРрр 27-06-04 | Регенерация лака | 1 | 28,25 | 27,72 | - | - | 0,53 | 1,2 |
| Табл. УРрр-27-06-05 Покрытие живописи лаком |
| УРрр 27-06-05 | Покрытие живописи лаком | 1 | 68,76 | 25,14 | - | - | 43,62 | 1,45 |

Приложение

# Каталог аналогов живописи