Министерство культуры СССР

Всесоюзное специализированное реставрационное объединение

“Союзреставрация”

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

РЕСТАВРАЦИОННО - ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

(СУПСС-87)

ТОМ II

ПАМЯТНИКИ

РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Москва 1987

Реставрационные нормы и правила

СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

РЕСТАВРАЦИОННО - ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

(СУПСС-87)

ТОМ II

ПАМЯТНИКИ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Раздел 3 – Культовые сооружения

Раздел 4 – Оборонные сооружения, крепостные стены и башни

Министерство культуры СССР

Москва 1987

“Сборник укрупненных показателей сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры” (СУПСС-87) разработан научно-исследовательской проектной мастерской ВО “Союзреставрация” Министерства культуры СССР.

Внесен и подготовлен к утверждению Управлением капитального строительства и проектирования Министерства культуры СССР.

С введением в действие “Сборника укрупненных показателей сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры” (СУПСС-87) утрачивает силу “Сборник укрупненных показателей стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам культуры” (СУПСС-71).

Составители:	Л. А. Белова

Е. И. Мамошина

Е. Н. Красавина

СУПСС-87 введен в действие приказом Министерства культуры СССР № 193 от 04.05.87 г. Срок введения в действие с 01.05.87 г. постоянно.

Замечания и предложения направлять в ВО “Союзреставрация” по адресу: 109172, Москва, Крестьянская пл. 10.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОМ II

РАЗДЕЛ 3. – КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

Церкви и соборы кирпичные и белокаменные с § 3.1 по § 3.18

Колокольни кирпичные с § 3.19 по §3.25

Трапезные с §3.26 по §3.29

Гульбища с §3.30 по § 3.31

Крыльца с § 3.32 по § 3.36

РАЗДЕЛ 4. – ОБОРОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ, КРЕПОСТНЫЕ СТЕНЫ И БАШНИ

Техническая часть

Стены крепостные и монастыри с § 4.1 по § 4.8

Башни кирпичные с § 4.9 по § 4.16

РАЗДЕЛ 3

КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

| Министерство культуры СССР | Реставрационные нормы и правила | СУПСС-87 |
| --- | --- | --- |
|  | Сборник укрупненных показателей сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры | Взамен СУПСС-71 |

### Техническая часть

1. Настоящим разделом предусмотрены укрупненные показатели сметной стоимости производства реставрационно-восстановительных работ в памятниках культового зодчества - церквях, соборах, колокольнях, звонницах, а также при реставрации и воссоздании трапезных, гульбищ и крылец.

2. Стоимость конструктивных элементов в нормативах настоящего раздела дана при следующих характеристиках конструкций и видов работ:

а) Фундаменты и земляные работы - рытьё шурфов для определения состояния фундаментов, рытьё ям и траншей с устройством необходимых креплений; разборка и реставрация поврежденных частей фундамента; устройство гидроизоляции; засыпка земли и вывоз лишней земли (все работы в среднем на глубину до 2,5 метров).

б) Стены, столбы, колонны - разборка и реставрация разрушившейся кладки, лицевой поверхности кладки и массива (лицевой поверхностью кладки считается внешняя часть глубиной до 30 см с каждой стороны с архитектурным декором, выполненным в том же материале. Массивом кладки считается та часть кладки, которая находится между внутренней и наружной лицевой поверхностью).

Некоторыми параграфами настоящего раздела, для зданий, где на внутренней стороне стен предполагается наличие штукатурного слоя или левкаса, предохраняющего поверхность стен от разрушений - предусмотрена реставрация только наружной лицевой поверхности. В этих случаях объем внутренней лицевой поверхности включен в объем массива кладки. Для некоторых конструктивных элементов, где предполагается небольшая толщина кладки, разделение на лицевую поверхность и массив не производится (кладка шатров, парапетов и др.). В этих случаях стоимость работ определяется как реставрация лицевой поверхности в зависимости от характера и сложности самой кладки.

Реставрация кладки арок и перемычек над проемами с устройством и разборкой опалубки.

в) Связи - удаление поврежденных частей, и устройство новых закладных связей и затяжек; устройство анкерных конструкций; окраска связей и затяжек с очисткой сохранившихся элементов.

г) Своды, арки, перекрытия - устройство и разборка опалубки; разборка и реставрация кладки; засыпка пазух и прочеканка швов; смена перекрытий или замена их поврежденных частей.

д) Крыши и кровли - разборка подлежащих замене стропильных конструкций, обрешеток и кровель, скатных крыш и кокошников; заготовка и устройство новых частей стропильных конструкций; обрешеток, кровель, глав, скатных крыш и кокошников, устройство косоуров и подзоров; огнезащитная обмазка стропильных конструкций; покрытие железом выступающих частей на фасадах и устройство водосточных труб; устройство тесовых полиц с выделкой фигурных завершений; окраска кровель с двух сторон.

е) Полы - разборка и устройство подлежащих замене полов и оснований (каменных, деревянных и др.)

ж) Заполнение проемов - выемка оконных и дверных блоков или их частей, подлежащих замене; заготовка и установка новых оконных и дверных блоков, дверных полотен, подоконных досок; установка приборов; изготовление и установка металлических решеток; окраска всех элементов.

з) Наружная и внутренняя отделка - неоштукатуренных зданий - очистка поверхности стен, потолков, сводов от загрязнения и окрасок, обмазка известковым раствором с предварительной заделкой трещин, выбоин и др.

Оштукатуренных зданий - отбивка обветшавшей штукатурки и реставрация штукатурного слоя; очистка поверхностей от загрязнений и окрасок; окраска известковыми, клеевыми, масляными или эмульсионными красками.

Таблица 1

### Переводные коэффициенты при отклонении характеристики конструктивных элементов

| № п/п | Состав работ в данном разделе | Состав работ по обсчитываемому объекту | Коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к стоимости | к расходу материалов |
| 1 | Реставрация сводов | Только прочеканка швов | 0,15 | Кирпич - исключить. Раствор - 0,5 |
| 2 | Реставрация связей | Только расчистка и окраска | 0,05 | Металл - исключить |
| 3 | Реставрация барабанов с заполнением оконных проемов | Только оконные заполнения барабанов | 0,10 | Исключить все материалы, кроме леса пиленого 0,0001 м3 |
| 4 | Двойное заполнение оконных и дверных проемов | Одинарное заполнение оконных и дверных проемов | 0,70 | Все материалы - 0,5; сортовой материал без изменений |
| 5 | Главы шлемовидные | Главы луковичные | 2,35 | 1,75 |
| 6 | Глава луковичной формы с железной кровлей по обрешетке и деревянным журавцам | Глава луковичной формы с железной кровлей по обрешетке и металлическим журавцам | 0,80 | Лес пиленый и круглый исключить; металл сортовой добавить 0,0022 кг |
| 7 | Покрытие глав "шашку" | Покрытие глав "чешуей" | 3,90 | 1,15 |
| 8 | "Барабаны глухие" или "Барабаны без оконных проемов" | Устройство барабанов с оконными проемами | 1,10 | Добавить леса пиленого 0,0001 м3 |
| 9 | Покрытие глав железом | Покрытие глав гонтом и лемехом | 8,25 | Пиломатериалы - 2; исключить железо кровельное, олифу, краски |
| 10 | Реставрация кровель с заменой стропил и обрешетки | Реставрация кровли без замены стропил и обрешетки | 0,45 | Лес пиленый исключить для глав - 0,25; для остальных кровель лес пиленый исключить совсем |
| 11 | Реставрация кровель с заменой стропил и обрешетки | Реставрация кровли и обрешетки без замены стропил | 0,55 | Лес пиленый - 0,3 |
| 12 | Позакомарное покрытие | Устройство двухскатных кровель по кокошникам | 0,65 | Добавлять леса круглого 0,0031 м3 |
| 13 | Памятники, не имеющие подвалы | Памятники с подвалами |  | Фундаменты считать стенами подвала |
|  | Своды |  | 1,30 | 1,30 |
|  | Полы |  | 1,65 | 1,65 |
|  | Внутренняя отделка |  | 1,20 | 1,20 |
| 14 | Наружная отделка с масляной окраской | Наружная отделка с окраской водяными, эмульсионными красками | 0,45 | Исключить олифу, белила, краски тертые. Добавить сухие краски - 0,015 кг |

§ 3-1

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ - кирпичные, одноглавые, без подвала, без подклета.

ЧЕТВЕРИК - с тремя апсидами, простого архитектурного оформления.

ПОКРЫТИЕ - четверика - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАН - простого архитектурного оформления с оконными проемами, с главой шлемовидной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 1000 м3.

(Типа церкви Рождества в селе Юркино, Московской обл.)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 5,50 | 2,50 | 9,0 |
| 2 | Стены кирпичные |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика и апсид | 16,10 | 4,86 | 26,2 |
|  | б) массив стен четверика и апсид | 25,11 | 2,54 | 40,9 |
|  | в) венчающий карниз четверика и апсид, закомары | 1,35 | 0,77 | 2,2 |
| 3 | Своды кирпичные над четвериком и апсидами | 3,17 | 0,94 | 5,2 |
| 4 | Связи металлические | 0,24 | 0,06 | 0,4 |
| 5 | Барабан кирпичный, со сводом и заполнением оконных проемов | 1,32 | 0,55 | 2,1 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) Шлемовидная глава - над барабаном с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,44 | 0,23 | 0,7 |
|  | б) Позакомарное покрытие над четвериком и купольное над апсидой с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 2,51 | 1,01 | 4,1 |
|  | в) Покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,21 | 0,06 | 0,3 |
| 7 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 2,24 | 0,36 | 3,6 |
| 8 | Заполнение оконных проемов и дверных проемов четверика и апсид - двойное, с устройством металлических решеток для оконных проемов | 1,95 | 0,91 | 3,2 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором стен и побелка потолков (сводов) четверика, апсид и барабанов. | 0,71 | 0,64 | 1,2 |
| 10 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен четверика, барабана и апсид. | 0,57 | 0,53 | 0,9 |
| ИТОГО: | 61,42 | 15,96 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0049 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0098 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,1140 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0398 |  |
| 2 | Стены |
|  | а) наружная лицевая поверхность |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0016 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0077 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0301 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0484 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0463 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стены |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0015 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0011 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0693 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0940 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,1310 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) венчающий карниз и закомары |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0018 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0020 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0022 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды кирпичные над четвериком и апсидами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0071 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0037 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0006 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0074 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0125 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0007 |  |
| 5 | Барабан со сводом и заполнением проемов |  |  |  |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0021 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0021 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0030 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) Шлемовидная глава |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0029 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,1340 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0026 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0070 |  |
|  | б) Позакомарное и купольное покрытие |  |  |  |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0073 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0096 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 1,1400 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0167 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0390 |  |
|  | в) Покрытие железом выступающих частей на фасадах |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,3240 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0162 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0324 |  |
| 7 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0710 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0085 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0004 |  |
| 8 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0060 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,8200 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0330 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0130 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0090 |  |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0047 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0019 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0780 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0024 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,1000 |  |

§ 3-2

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ - кирпичные, без подклета, без подвала.

ЧЕТВЕРИК - с одной апсидой, простого архитектурного оформления.

ПОКРЫТИЕ - четверика - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАН - простого архитектурного оформления с оконными проемами, с главой шлемовидной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 1500-2000 м3.

(Типа собора Спаса Евфросиньевского м-ря в г. Полоцке)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами. | 3,95 | 1,81 | 7,2 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) Наружная лицевая поверхность стен четверика и апсиды простого архитектурного оформления. | 14,05 | 4,50 | 25,7 |
|  | б) массив стены четверика и апсиды | 22,57 | 3,17 | 41,3 |
|  | в) закомары четверика, водометы | 1,94 | 1,05 | 3,6 |
| 3 | Своды кирпичные над четвериком и апсидой | 2,64 | 0,75 | 4,8 |
| 4 | Связи металлические | 0,22 | 0,1 | 0,4 |
| 5 | Барабан кирпичный со сводом и заполнением оконных проемов | 1,88 | 0,77 | 3,4 |
| 6 | Крыша и кровля |
|  | а) шлемовидная глава над барабаном с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,36 | 0,2 | 0,6 |
|  | б) позакомарное покрытие над четвериком и купольное над апсидой с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 2,49 | 1,03 | 4,6 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,19 | 0,06 | 0,3 |
| 7 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 2,65 | 0,43 | 4,9 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика и апсиды - двойное, с устройством металлических решеток для оконных проемов. | 0,52 | 0,25 | 1,0 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен и потолков (сводов) четверика, апсиды и барабана. | 0,65 | 0,55 | 1,2 |
| 10 | Наружная отделка – обмазка известковым раствором и побелка стен четверика, апсиды и барабана. | 0,52 | 0,46 | 1,0 |
| ИТОГО: | 54,63 | 15,13 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами. |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0035 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0070 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0825 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0294 |  |
| 2 | Стены |
|  | а) Наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0013 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0074 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0248 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0408 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0388 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стены четверика и апсиды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0011 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0590 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0812 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,1150 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) закомары с водометами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0021 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0028 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0027 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0057 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0029 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0049 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0059 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0099 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0006 |  |
| 5 | Барабан кирпичный со сводом и заполнением проемов |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0029 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0029 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0042 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 6 | Крыша и кровля |
|  | а) шлемовидная глава |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0025 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,1075 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0013 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0026 |  |
|  | б) позакомарное и купольное покрытие |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0162 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,9170 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0119 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0283 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,3420 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0171 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0342 |  |
| 7 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые | м2 | 0,0835 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0100 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0005 |  |
| 8 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0015 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,3077 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0124 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0034 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0053 |  |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0046 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0018 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0770 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0023 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0950 |  |

§ 3-3

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ - белокаменные, одноглавые, без подклета, без подвала.

ЧЕТВЕРИК - с тремя апсидами, архитектурного оформления средней сложности с резным поясом.

ПОКРЫТИЕ - четверика - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАН - архитектурного оформления средней сложности с резным поясом, с оконными проемами, с главой шлемовидной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 3000-3500 м3.

(Типа Успенского собора на городке в Звенигороде)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами | 2,68 | 1,26 | 2,9 |
| 2 | Цоколь белокаменный, профилированный и крыльца. | 2,66 | 0,78 | 2,8 |
| 3 | Стены белокаменные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика и апсид архитектурного оформления средней сложности с резным поясом, порталами, карнизами и водометами. | 24,85 | 9,93 | 26,2 |
|  | б) массив стен четверика и апсид | 50,6 | 8,79 | 53,4 |
| 4 | Своды белокаменные над четвериком и апсидами. | 4,36 | 1,42 | 4,6 |
| 5 | Связи металлические | 0,10 | 0,05 | 0,1 |
| 6 | Барабан белокаменный, архитектурного оформления средней сложности с резным поясом, сводом и заполнением оконных проемов. | 5,50 | 2,09 | 5,8 |
| 7 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидная глава над барабаном с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,48 | 0,27 | 0,5 |
|  | б) позакомарное покрытие четверика и купольное покрытие апсид с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 1,27 | 0,64 | 1,4 |
|  | в) Покрытие железом выступающих частей по фасадам | 0,11 | 0,04 | 0,1 |
| 8 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 0,94 | 0,21 | 1,0 |
| 9 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика и апсиды - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов. | 1,16 | 0,62 | 1,2 |
| ИТОГО: | 94,71 | 26,10 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0024 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0048 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0575 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0206 |  |
| 2 | Цоколь и крыша |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,0758 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0029 |  |
| 3 | Стены |
|  | а) наружная лицевая. |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0015 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0050 |  |
|  | 3 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,5540 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0180 |  |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 1,6600 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0775 |  |
| 4 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0019 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0037 |  |
|  | 3 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,0602 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0032 |  |
| 5 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0003 |  |
| 6 | Барабан со сводом и заполнением проемов. |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0028 |  |
|  | 3 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,1063 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0036 |  |
| 7 | Крыша и кровля |
|  | а) шлемовидная глава |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0036 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,1536 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0017 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0004 |  |
|  | б) позакомарное покрытие и купольное покрытие |  |  |  |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0099 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,6570 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0074 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0173 |  |
|  | в) Покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,2000 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0049 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0003 |  |
| 8 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0415 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0100 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0200 |  |
| 9 | Заполнение оконных и дверных проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0038 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,7720 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0085 |  |
|  | 4 – Белила, краски тертые | кг | 0,0135 |  |
|  | 5 – Стекло | м2 | 0,0313 |  |

§ 3-4

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ - кирпичные. Одноглавые, без подклета, без подвала.

ЧЕТВЕРИК - с тремя апсидами, архитектурного оформления средней сложности.

ПОКРЫТИЕ - четверика - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАН КИРПИЧНЫЙ- архитектурного оформления средней сложности с оконными проемами, с главой шлемовидной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 4500-5000 м3.

(Типа церкви Бориса и Глеба в селе Кидекша в Суздале)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 2,33 | 1,05 | 6,0 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) Наружная лицевая поверхность четверика и апсид архитектурного оформления средней сложности | 7,92 | 3,04 | 20,3 |
|  | б) массив стены четверика и апсид | 15,18 | 2,13 | 39,0 |
|  | в) Закомары четверика и водометы | 2,46 | 1,34 | 6,3 |
| 3 | Своды кирпичные над четвериком и апсидой | 2,89 | 0,82 | 7,4 |
| 4 | Связи металлические | 0,21 | 0,09 | 0,5 |
| 5 | Барабан кирпичный, архитектурного оформления средней сложности со сводом и заполнением оконных проемов | 1,81 | 0,77 | 4,7 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидная глава над барабаном с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,6 | 0,31 | 1,5 |
|  | б) позакомарное покрытие четверика и купольное покрытие апсид с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 2,41 | 1,03 | 6,2 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,11 | 0,04 | 0,3 |
| 7 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 2,11 | 0,34 | 5,4 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика и апсид двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов. | 0,24 | 0,10 | 0,6 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен и потолков (сводов) четверика, апсид и барабана. | 0,38 | 0,31 | 1,0 |
| 10 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен четверика, апсид и барабана. | 0,31 | 0,29 | 0,8 |
| ИТОГО: |  | 38,96 | 11,66 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0040 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0482 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0172 |  |
| 2 | Стены |
|  | а) Наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0037 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0123 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0203 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0192 | Применять при реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стены |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0398 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0550 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0760 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) закомары с водометами |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0026 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0034 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0032 |  |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0062 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0032 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0054 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0064 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0109 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0006 |  |
| 5 | Барабан со сводом и заполнением проемов |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0028 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0029 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0042 | Применять при реставрации стандартным кирпичом |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидная глава над барабаном с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0041 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,1740 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0019 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0043 |  |
|  | б) позакомарное покрытие и купольное покрытие |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0104 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,6590 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0078 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0182 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,1770 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0090 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0177 |  |
| 7 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0670 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0080 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0004 |  |
| 8 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,1357 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0055 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0015 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0024 |  |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0026 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0518 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0012 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0013 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0055 |  |

§ 3-5

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ БЕЛОКАМЕННЫЕ - Одноглавые, без подклета, без подвала.

ЧЕТВЕРИК - с тремя апсидами, архитектурного оформления средней сложности с резным поясом.

ПОКРЫТИЕ - четверика - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАН - архитектурного оформления средней сложности с резным поясом, с главой шлемовидной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 4500-5000 м3.

(Типа Троицкого собора Троице-Сергиевской Лавры в Загорске)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 1,85 | 0,86 | 2,8 |
| 2 | Цоколь белокаменный, профилированный | 1,66 | 0,49 | 2,6 |
| 3 | Стены белокаменные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика и апсид архитектурного оформления средней сложности с резным поясом, порталам, карнизами, водометами | 19,07 | 7,62 | 29,3 |
|  | б) массив стен четверика и апсид | 27,07 | 4,69 | 41,5 |
| 4 | Своды белокаменные над четвериком и апсидами | 5,48 | 1,78 | 8,4 |
| 5 | Связи металлические | 0,09 | 0,04 | 0,1 |
| 6 | Барабан белокаменный архитектурного оформления средней сложности с резным поясом, со сводом и заполнением оконных проемов. | 6,71 | 2,56 | 10,3 |
| 7 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидная глава над барабаном с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,40 | 0,23 | 0,6 |
|  | б) позакомарное покрытие четверика и купольное покрытие апсид с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 1,27 | 0,62 | 2,0 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,08 | 0,05 | 0,1 |
| 8 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 1,26 | 0,29 | 1,9 |
| 9 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика и апсид - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов | 0,27 | 0,14 | 0,4 |
| ИТОГО: |  | 65,21 | 19,37 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0033 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0394 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0141 |  |
| 2 | Цоколь |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,0474 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0018 |  |
| 3 | Стены: |
|  | а) наружная лицевая поверхность |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0011 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0038 |  |
|  | 3 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,4250 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0138 |  |
|  | б) массив |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,8920 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0397 |  |
| 4 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0024 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0047 |  |
|  | 3 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,0755 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0040 |  |
| 5 | Связи металлические |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0003 |  |
| 6 | Барабан со сводом и заполнением оконных проемов. |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0034 |  |
|  | 3 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,1299 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0044 |  |
| 7 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидная глава |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0031 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,1318 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0015 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0032 |  |
|  | б) позакомарное и купольное покрытия |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0099 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,6529 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0073 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0172 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,1530 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0072 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0530 |  |
| 8 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0565 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0067 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0003 |  |
| 9 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0009 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,1823 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0074 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0021 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0032 |  |

§ 3-6

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ - одноглавые, без подклета, без подвала.

ЧЕТВЕРИК - с одной апсидой, архитектурного оформления средней сложности.

ПОКРЫТИЕ - четверика - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАН - архитектурного оформления средней сложности с оконными проемами, с главой шлемовидной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 10.000-11.000 м3.

(Типа церкви Михаила Архангела – “Свирской” в г. Смоленске)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 1,47 | 0,66 | 3,8 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика, апсиды и притворов архитектурного оформления средней сложности | 9,89 | 3,81 | 25,8 |
|  | б) массив стен четверика, апсиды и притворов | 18,18 | 2,55 | 47,4 |
|  | в) закомары, венчающий карниз четверика и водометы | 1,54 | 0,84 | 4,0 |
| 3 | Своды кирпичные над четвериком, апсидой и притворами | 1,98 | 0,56 | 5,2 |
| 4 | Связи металлические | 0,12 | 0,05 | 0,3 |
| 5 | Барабан кирпичный, архитектурного оформления средней сложности, со сводом и заполнением оконных проемов | 1,17 | 0,49 | 3,1 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидная глава над барабаном с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,31 | 0,16 | 0,8 |
|  | б) позакомарное покрытие притвора четверика купольное покрытие апсиды с железной кровлей по деревянной обрешетке и деревянным кружалам | 1,10 | 0,46 | 2,9 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,11 | 0,04 | 0,3 |
| 7 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 1,11 | 0,18 | 2,9 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика и апсид - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов | 0,72 | 0,34 | 1,9 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен и потолков (сводов) четверика, апсид и барабана. | 0,32 | 0,27 | 0,8 |
| 10 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором стен и побелка стен четверика, апсид и барабана. | 0,32 | 0,29 | 0,8 |
| ИТОГО: |  | 38,34 | 10,70 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0013 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0026 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0305 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0110 |  |
| 2 | Стены |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0046 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0153 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0252 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0239 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0009 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0480 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0650 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0916 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) закомары, венчающий карниз четверика и водометы |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0017 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0021 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0020 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0043 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0022 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0037 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0044 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0075 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи металлические |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0004 |  |
| 5 | Барабан со сводом и заполнением проемов |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0018 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0019 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0027 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидная глава |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0021 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,0881 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0010 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0022 |  |
|  | б) позакомарное и купольное покрытия |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0072 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,4492 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0053 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0124 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |  |  |  |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,1900 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0095 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0190 |  |
| 7 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые | м2 | 0,0360 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0043 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0002 |  |
| 8 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0021 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,4220 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0171 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0046 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0074 |  |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0026 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0434 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0014 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0600 |  |

§ 3-7

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ - кирпичные трехглавые, ярусные, на подклете, с подвалом.

ПОДКЛЕТ И ПЕРВЫЙ ЯРУС - четырехлепестковые в плане, архитектурного оформления средней сложности.

ВТОРОЙ ЯРУС (восьмерик) - архитектурного оформления средней сложности.

ЯРУС ЗВОНА - архитектурного оформления средней сложности.

ПОКРЫТИЕ - первого и второго ярусов - скатное, апсид - купольное.

БАРАБАН - архитектурного оформления средней сложности с оконными проемами, с главами луковичной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 3000-3500 м3.

(Типа церкви Бориса и Глеба в Зюзино, в Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые и стены подвала с земляными работами | 3,97 | 1,81 | 6,5 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен подклета, первого и второго ярусов архитектурного оформления средней сложности | 13,24 | 5,10 | 21,5 |
|  | б) массив стен подклета, первого и второго ярусов | 23,12 | 3,24 | 37,5 |
|  | в) закомары, венчающие карнизы и водометы | 3,10 | 1,69 | 5,0 |
| 3 | Своды кирпичные над подвалом, подклетом, первым и вторым ярусом | 4,49 | 1,26 | 7,3 |
| 4 | Связи металлические | 0,23 | 0,12 | 0,4 |
| 5 | Ярус звона - кирпичный, архитектурного оформления средней сложности со сводом | 0,97 | 0,4 | 1,6 |
| 6 | Барабаны - кирпичные, архитектурного оформления средней сложности со сводами и заполнениями оконных проемов | 2,05 | 0,84 | 3,3 |
| 7 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы над барабанами с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,81 | 0,57 | 1,3 |
|  | б) скатное и купольное покрытие первого и второго ярусов и апсид с железной кровлей по обрешетке, деревянным стропилам и кружалам | 1,39 | 0,51 | 2,3 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,19 | 0,05 | 0,3 |
| 8 | Полы белокаменные подвала, подклета, первого и второго ярусов | 5,49 | 0,90 | 8,9 |
| 9 | Заполнение оконных и дверных проемов подклета, первого и второго ярусов - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов. | 1,47 | 0,69 | 2,4 |
| 10 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен и потолков (сводов) подвала, подклета, первого и второго яруса, яруса звона и барабанов. | 0,58 | 0,51 | 0,9 |
| 11 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен подклета, первого и второго ярусов, яруса звона и барабанов. | 0,48 | 0,43 | 0,8 |
| ИТОГО: |  | 61,58 | 18,12 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты и стены подвала с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0035 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0070 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0823 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0293 |  |
| 2 | Стены: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0012 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0062 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0206 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0338 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0322 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0400 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0550 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0720 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) закомары, венчающие карнизы и водометы |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0034 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0043 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0046 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0096 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0051 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0083 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0101 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0170 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи металлические |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0007 |  |
| 5 | Ярус звона |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0015 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0016 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0022 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 6 | Барабан со сводами и заполнениями оконных проемов |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0031 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0031 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0046 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 7 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0043 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,2205 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0048 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0107 |  |
|  | б) скатные и купольные покрытия |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0048 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0063 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,7350 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0106 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0251 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,2860 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0143 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0286 |  |
| 8 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,1740 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0207 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0011 |  |
| 9 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0043 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,8592 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0347 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0093 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0149 |  |
| 10 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0038 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0019 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0079 |  |
| 11 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0021 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0890 |  |

§ 3-8

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ - Пятиглавые, без подклета, без подвала.

ЧЕТВЕРИК - с тремя апсидами, архитектурного оформления средней сложности.

ПОКРЫТИЕ - четверика - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАНЫ КИРПИЧНЫЕ - архитектурного оформления средней сложности, без оконных проемов, с главами луковичной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 2500-3000 м3.

(Типа церкви Михаила Архангела в Тропарево в Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 3,26 | 1,48 | 5,9 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика и апсид архитектурного оформления средней сложности | 9,71 | 3,37 | 17,4 |
|  | б) массив стен четверика и апсид | 23,12 | 3,24 | 41,6 |
|  | в) закомары, венчающий карниз четверика и водометы | 3,12 | 1,78 | 5,6 |
| 3 | Своды кирпичные над четвериком и апсидами | 3,35 | 1,00 | 6,0 |
| 4 | Связи металлические | 0,10 | 0,03 | 0,2 |
| 5 | Барабаны - кирпичные архитектурного оформления средней сложности со сводом, без оконных проемов | 5,22 | 2,09 | 9,4 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы над барабаном с железной кровлей по обрешетке и деревянным журавцам | 1,22 | 0,75 | 2,2 |
|  | б) позакомарное покрытие четверика и купольное апсид с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 2,16 | 0,87 | 3,9 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,10 | 0,04 | 0,2 |
| 7 | Полы - белокаменные с щебеночной подготовкой | 2,20 | 0,35 | 4,0 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика и апсид - двойное, с устройством металлических решеток для оконных проемов | 1,08 | 0,49 | 1,9 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором стен и потолков (сводов) четверика, апсид и барабанов | 0,40 | 0,35 | 0,7 |
| 10 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен четверика, апсид и барабанов | 0,55 | 0,51 | 1,0 |
| ИТОГО: |  | 55,59 | 16,35 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0029 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0058 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0670 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0240 |  |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0009 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0050 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0170 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0270 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0260 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0013 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0610 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0840 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,1170 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) закомары, венчающий карниз и водометы |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0040 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0050 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0052 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0080 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0044 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0070 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0080 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0130 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0003 |  |
| 5 | Барабаны со сводами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0090 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0090 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0140 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0056 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,3360 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0073 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0150 |  |
|  | б) позакомарное и купольное покрытие |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0158 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,9860 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0115 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0272 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,1820 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0091 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0182 |  |
| 7 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0752 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0090 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0005 |  |
| 8 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0030 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,6110 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0240 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0070 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0107 |  |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0027 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0022 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0905 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0014 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0570 |  |

§ 3-9

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ - Пятиглавые, без подклета, без подвала.

ЧЕТВЕРИК - с тремя апсидами, простого архитектурного оформления.

ПОКРЫТИЕ - четверика - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАНЫ - архитектурного оформления средней сложности с оконными проемами, с главами шлемовидной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 4500-5000 м3.

(Типа Рождественского собора Лужецкого м-ря в Можайске)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 2,02 | 0,92 | 3,9 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика и апсид архитектурного оформления средней сложности | 9,44 | 3,04 | 18,3 |
|  | б) массив стен четверика и апсид | 20,92 | 2,98 | 40,5 |
|  | в) закомары, венчающий карниз четверика и водометы | 4,22 | 2,24 | 8,2 |
| 3 | Своды кирпичные над четвериком и апсидой | 1,70 | 0,51 | 3,3 |
| 4 | Связи металлические | 0,11 | 0,03 | 0,2 |
| 5 | Барабаны - кирпичные архитектурного оформления средней сложности со сводами и заполнением оконных проемов | 7,34 | 2,66 | 14,2 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидная глава - над барабаном с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 1,28 | 0,68 | 2,5 |
|  | б) позакомарное покрытие четверика и купольное апсид с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 1,52 | 0,62 | 2,9 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,10 | 0,04 | 0,2 |
| 7 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 1,60 | 0,27 | 3,1 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика и апсид- двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов | 0,52 | 0,25 | 1,0 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором стен и потолков (сводов) четверика, апсид и барабанов | 0,35 | 0,31 | 0,7 |
| 10 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен четверика, апсид и барабанов | 0,55 | 0,51 | 1,0 |
| ИТОГО: |  | 51,67 | 15,06 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0018 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0036 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0420 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0150 |  |
| 2 | Стены: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0009 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0050 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0167 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0272 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0259 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) Массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0570 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0790 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0880 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) закомары, венчающий карниз четверика и водометы |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0060 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0076 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0072 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0038 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0035 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0004 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0070 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0003 |  |
| 5 | Барабан со сводами и заполнением проемов |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0131 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0141 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0203 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидная глава |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0086 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,3600 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0043 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0092 |  |
|  | б) позакомарное и купольное покрытие |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0110 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,6900 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0083 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0191 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,1840 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0920 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0184 |  |
| 7 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые | м2 | 0,0520 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0062 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0003 |  |
| 8 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,2260 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0093 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0039 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0058 |  |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0024 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0019 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0810 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0014 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0570 |  |

§ 3-10

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ - Пятиглавые, без подклета, без подвала.

ЧЕТВЕРИК - с тремя апсидами, сложного архитектурного оформления.

ПОКРЫТИЕ - четверика - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАНЫ - сложного архитектурного оформления, с оконными проемами, с главами шлемовидной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 4500-5000 м3.

(Типа собора Михаила Архангела в Бронницах, Московской области)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 1,78 | 0,82 | 4,5 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика и апсид архитектурного оформления | 10,82 | 4,80 | 27,5 |
|  | б) массив стен | 12,21 | 1,72 | 31,1 |
|  | в) закомары, кокошники, венчающий карниз и водометы четверика и апсид | 1,61 | 0,87 | 4,1 |
| 3 | Своды кирпичные над четвериком и апсидами | 2,00 | 0,57 | 5,1 |
| 4 | Связи металлические | 0,23 | 0,10 | 0,6 |
| 5 | Барабаны - кирпичные архитектурного оформления средней сложности со сводами и заполнением оконных проемов | 3,09 | 1,44 | 7,9 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы - над барабанами с железной кровлей по обрешетке и деревянным журавцам | 2,82 | 1,92 | 7,2 |
|  | б) четырехскатная над четвериком и купольное покрытие апсид с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 1,60 | 0,68 | 4,0 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,15 | 0,04 | 0,4 |
| 7 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 1,48 | 0,23 | 3,8 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика и апсид - двойное, с устройством металлических решеток для оконных проемов | 0,83 | 0,39 | 2,1 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором, побелка стен и потолков (сводов) четверика, апсид и барабанов. | 0,33 | 0,3 | 0,8 |
| 10 | Наружная отделка - обмазка стен четверика известковым раствором и побелка, апсид и барабанов | 0,36 | 0,32 | 0,9 |
| ИТОГО: |  | 39,31 | 14,20 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0016 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0032 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0370 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0134 |  |
| 2 | Стены: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0047 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0155 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0252 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0241 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0322 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0445 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0579 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) закомары, кокошники, венчающий карниз и водометы |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0017 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0022 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0034 |  |
| 3 | Своды над четвериком и апсидами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0043 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0023 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0038 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0045 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0076 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи металлические |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0007 |  |
| 5 | Барабаны со сводами и заполнением оконных проемов |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0043 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0045 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0063 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы |  |  |  |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0073 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0144 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,7600 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0164 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0365 |  |
|  | б) четырехскатное и купольное покрытие |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0078 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,4900 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0058 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0135 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,2160 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0108 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0216 |  |
| 7 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0024 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,4820 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0197 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0053 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0084 |  |
| 8 | Внутренняя отделка. |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0023 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0016 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0648 |  |
| 9 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0162 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0129 |  |
| 10 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые | м2 | 0,0465 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0055 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0003 |  |

§ 3-11

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ - Декорированные белым камнем, пятиглавые, ярусные, с гульбищем. На подклете. С подвалом.

ПОДКЛЕТ И ПЕРВЫЙ ЯРУС - четырехлепестковые в плане, архитектурного оформления средней сложности.

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ЯРУСЫ (четверик и восьмерик) – архитектурного оформления средней сложности.

ПОКРЫТИЕ - над первым и третьим ярусом купольное. Над вторым ярусом - выстилка белым камнем.

БАРАБАНЫ - архитектурного оформления средней сложности, с оконными проемами, с главами луковичной формы.

БЕЛОКАМЕННЫЙ ДЕКОР - всех ярусов и барабанов средней сложности.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 4500-5000 м3.

(Типа церкви Покрова в Филях г. Москвы)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты и стены подвала бутовые с земляными работами | 2,20 | 0,95 | 2,1 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен подклета, второго и третьего ярусов архитектурного оформления средней сложности | 15,83 | 6,1 | 15,5 |
|  | б) массив стен подклета, первого, второго и третьего ярусов | 30,19 | 3,71 | 29,6 |
| 3 | Своды кирпичные над подвалом, подклетом, первым, вторым и третьим ярусами | 9,61 | 2,73 | 9,4 |
| 4 | Связи металлические | 0,27 | 0,13 | 0,3 |
| 5 | Ярус звона - кирпичный, архитектурного оформления средней сложности со сводом | 1,22 | 0,51 | 1,2 |
| 6 | Барабаны - кирпичные, архитектурного оформления средней сложности со сводами и заполнениями оконных проемов | 1,33 | 0,40 | 1,3 |
| 7 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы над барабанами с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 1,44 | 0,99 | 1,4 |
|  | б) купольное покрытие первого и третьего ярусов с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 1,37 | 0,56 | 1,3 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,16 | 0,05 | 0,2 |
| 8 | Полы белокаменные подвала, подклета, первого, второго и третьего ярусов, в том числе выстилки на кровле второго яруса | 5,66 | 0,94 | 5,5 |
| 9 | Декор белокаменный подклетов, всех ярусов и барабанов. Венчающие карнизы, резные парапеты, колонны, обрамления окон, водометы | 28,68 | 10,62 | 28,1 |
| 10 | Заполнение оконных и дверных проемов подвала, подклета, первого, второго и третьего ярусов - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов. | 2,47 | 1,16 | 2,4 |
| 11 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен и потолков (сводов) подвала, подклета, первого, второго и третьего ярусов, яруса звона барабанов. | 1,30 | 1,12 | 1,3 |
| 12 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен подклета, первого и второго ярусов, яруса звона и барабанов. | 0,43 | 0,39 | 0,4 |
| ИТОГО: |  | 102,16 | 30,36 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты и стены подвала с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0019 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0039 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0557 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0217 |  |
|  | 5 – Щебень | м3 | 0,0050 |  |
| 2 | Стены |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0013 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0074 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0245 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0404 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0384 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0012 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0014 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0798 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,1096 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,1531 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0207 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0106 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0180 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0215 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0364 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0008 |  |
| 5 | Ярус звона |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0030 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0015 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0019 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0020 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0029 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 6 | Барабаны со сводами и заполнением проемов |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0030 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0025 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0025 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0038 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 7 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0074 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,3875 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0084 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0185 |  |
|  | б) купольное покрытие |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0089 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,5576 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0154 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0065 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,2550 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0127 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0255 |  |
| 8 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,1897 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0216 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0011 |  |
| 9 | Декор белокаменный |
|  | 1 – Блоки из известняка | м3 | 0,0096 |  |
|  | 2 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,3069 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0283 |  |
|  | 4 – Флюаты | кг | 0,0105 |  |
| 10 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0074 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 1,4450 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0584 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0159 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0252 |  |
| 11 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0087 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0042 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,1760 |  |
| 12 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0019 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0800 |  |

§ 3-12

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ - Пятиглавые, без подклета, без подвала.

ЧЕТВЕРИК - простого архитектурного оформления с тремя апсидами.

ПОКРЫТИЕ - четверика - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАНЫ - сложного архитектурного оформления с оконными проемами, с главами луковичной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 21.000-22.000 м3.

(Типа Покровского собора в Измайлове, в Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 0,77 | 0,35 | 2,6 |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика и апсид простого архитектурного оформления | 4,09 | 1,31 | 13,9 |
|  | б) массив стен четверика и апсид | 12,93 | 1,85 | 43,9 |
|  | в) закомары, венчающий карниз четверика и водометы | 2,05 | 1,12 | 7,0 |
| 3 | Своды кирпичные над четвериком и апсидами | 1,38 | 0,39 | 4,7 |
| 4 | Связи металлические | 0,08 | 0,04 | 0,3 |
| 5 | Барабаны кирпичные сложного архитектурного оформления со сводами и заполнением оконных проемов | 2,88 | 1,35 | 9,8 |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичная глава над барабаном с железной кровлей по обрешетке и деревянным журавцам | 1,83 | 1,35 | 6,2 |
|  | б) позакомарное покрытие четверика и купольное покрытие апсид с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,98 | 0,38 | 3,3 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,07 | 0,03 | 0,2 |
| 7 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 1,19 | 0,20 | 4,0 |
| 8 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика и апсид - двойное, с устройством металлических решеток для оконных проемов | 0,75 | 0,35 | 2,6 |
| 9 | Внутренняя отделка - обмазка известковым раствором, побелка стен и потолка (сводов) четверика, апсид и барабанов. | 0,22 | 0,16 | 0,7 |
| 10 | Наружная отделка - обмазка известковым раствором и побелка стен четверика, апсид и барабанов | 0,22 | 0,20 | 0,8 |
| ИТОГО: |  | 29,44 | 9,08 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0014 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0162 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0057 |  |
| 2 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0022 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0073 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0119 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0113 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0345 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0475 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0620 | При реставрации стандартным кирпичом |
|  | в) закомары, венчающий карнизы и водометы |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0022 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0135 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0029 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 3 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0030 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0015 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0026 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0031 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0053 | При реставрации стандартным кирпичом |
| 4 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0002 |  |
| 5 | Барабаны со сводами и заполнением проемов |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0041 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0042 |  |
|  | 5 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0060 |  |
| 6 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0095 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,5350 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0107 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0237 |  |
|  | б) позакомарное и купольное покрытия |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0061 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,3800 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0045 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0105 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,1310 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0066 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0131 |  |
| 7 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые | м2 | 0,0375 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0045 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0002 |  |
| 8 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0022 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,4400 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0178 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0053 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0077 |  |
| 9 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0012 |  |
|  | 3 – Раствор известковый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 4 – Известь | кг | 0,0342 |  |
| 10 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 2 – Известь | кг | 0,0411 |  |

§ 3-13

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ БЕЛОКАМЕННЫЕ  - пятиглавые, без подклета, без подвала.

ЧЕТВЕРИК - с пятью апсидами, архитектурного оформления средней сложности с архитектурным поясом.

ПОКРЫТИЕ - четверика - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАНЫ - простого архитектурного оформления, с оконными проемами, с главами луковичной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 24.000-25.000 м3.

(Типа Успенского собора Московского Кремля)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 0,71 | 0,32 | 1,2 |
| 2 | Цоколь белокаменный, профилированный с крыльцами | 1,11 | 0,32 | 1,9 |
| 3 | Стены белокаменные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика и апсиды архитектурного оформления средней сложности с аркатурным поясом, карнизами, порталами, водометами | 11,16 | 3,8 | 19,5 |
|  | б) массив стен четверика и апсиды | 31,93 | 5,52 | 55,7 |
| 4 | Своды белокаменные над четвериком и апсидами | 3,52 | 1,14 | 6,2 |
| 5 | Связи металлические | 0,04 | 0,01 | 0,1 |
| 6 | Барабаны белокаменные простого архитектурного оформления со сводом и заполнением оконных проемов. | 5,55 | 1,61 | 9,7 |
| 7 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы над барабанами с железной кровлей по обрешетке и деревянным журавцам | 1,34 | 0,99 | 2,3 |
|  | б) позакомарное покрытие четверика и купольное покрытие апсид с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,77 | 0,39 | 1,4 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,05 | 0,01 | 0,1 |
| 8 | Полы белокаменные с щебеночной подготовкой | 0,96 | 0,22 | 1,7 |
| 9 | Заполнение оконных и дверных проемов четверика и апсид - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов | 0,11 | 0,07 | 0,2 |
| ИТОГО: |  | 57,25 | 14,40 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0012 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0151 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0054 |  |
| 2 | Цоколь с крыльцами |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,0318 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0012 |  |
| 3 | Стены: |
|  | а) наружная лицевая поверхность |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0025 |  |
|  | 3 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,2760 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0469 |  |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 1,0510 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0469 |  |
| 4 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0016 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0030 |  |
|  | 3 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,0485 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0026 |  |
| 5 | Связи металлические |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0001 |  |
| 6 | Барабаны со сводом и оконными проемами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0033 |  |
|  | 3 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,1263 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0043 |  |
| 7 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0075 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,3900 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0084 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0187 |  |
|  | б) позакомарное покрытие и купольное покрытие |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0061 |  |
|  | 2 – Железо кровельное | кг | 0,3830 |  |
|  | 3 – Олифа | кг | 0,0045 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0105 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах |
|  | 1 – Железо кровельное | кг | 0,1000 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0050 |  |
|  | 3 – Краски тертые | кг | 0,0100 |  |
| 8 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0416 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0050 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0003 |  |
| 9 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,0086 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0035 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0009 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0015 |  |

§ 3-14

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ - семиглавые, без подклета, без подвала.

ЧЕТВЕРИК - с тремя апсидами, двумя приделами, сложного архитектурного оформления.

ПОКРЫТИЕ - четверика и приделов - позакомарное, апсид - купольное.

БАРАБАНЫ - среднего архитектурного оформления. Главный барабан с оконными проемами. Главы луковичной формы.

ЦОКОЛЬ - белокаменный, без архитектурного оформления.

БЕЛОКАМЕННЫЙ ДЕКОР - сложный, большой насыщенности.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - до 4500-5000 м3.

(Типа церкви Троицы в Никитниках)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 3,86 | 1,88 | 4,2 |
| 2 | Цоколь белокаменный | 5,13 | 1,23 | 5,5 |
| 3 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен четверика, апсид и приделов | 8,70 | 1,40 | 9,4 |
|  | б) массив стен | 19,84 | 3,09 | 21,4 |
| 4 | Своды кирпичные над четвериком, апсидами и приделами | 6,79 | 2,03 | 7,3 |
| 5 | Связи металлические | 0,07 | 0,03 | 0,1 |
| 6 | Барабаны кирпичные архитектурного оформления средней сложности: |
|  | а) кирпичная кладка | 1,33 | 0,46 | 1,4 |
|  | б) своды барабанов | 0,46 | 0,13 | 0,5 |
|  | в) заполнение оконных проемов | 0,02 | 0,01 | 0,003 |
|  | г) декор барабанов белокаменный | 2,77 | 0,60 | 3,0 |
|  | д) декор декор изразцовый | 0,14 | 0,10 | 0,2 |
| 7 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичные главы над барабанами с железной кровлей по обрешетке и деревянным журавцам | 2,94 | 1,54 | 3,2 |
|  | б) позакомарное покрытие четверика и купольное - апсид с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 2,39 | 0,63 | 2,6 |
|  | в) белокаменный декор - лучковые фронтоны, оконные обрамления с выносом до 20 см | 8,98 | 1,81 | 9,7 |
|  | г) декор из керамической плитки | 0,14 | 0,10 | 0,2 |
| 8 | Полы белокаменные | 5,34 | 1,90 | 5,8 |
| 9 | Заполнение оконных и дверных проемов, четверика, апсид, приделов - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов. | 1,32 | 0,81 | 1,4 |
| 10 | Декор фасада: |
|  | а) белокаменный, сложный | 21,58 | 7,50 | 23,2 |
|  | б) изразцовый декор | 0,41 | 0,15 | 0,3 |
| 11 | Декор интерьера - белокаменный | 0,60 | 0,43 | 0,6 |
| ИТОГО: |  | 92,81 | 25,83 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0066 |  |
|  | 2– Лес пиленый | м3 | 0,0035 |  |
|  | 3 – Кирпич кладочный | м3 | 0,0392 |  |
|  | 4 – Камень бутовый | м3 | 0,1024 |  |
|  | 5 – Щебень | м3 | 0,0198 |  |
|  | 6 – Раствор цементный | м3 | 0,0362 |  |
|  | 7 – Рулонная изоляция | м2 | 0,6678 |  |
|  | 8 – Битум | кг | 1,5028 |  |
| 2 | Цоколь |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0078 |  |
|  | 2 – Плиты известняковые | м2 | 0,0573 |  |
|  | 3 – Раствор кладочный | м3 | 0,0324 |  |
| 3 | Стены кирпичные |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0589 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0778 |  |
|  | 3 – Краски сухие | кг | 0,0162 |  |
|  | 4 – Известь негашеная | кг | 0,6814 |  |
| 4 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0230 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0410 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0150 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0170 |  |
|  | 5 – Цемент М-200 | т | 0,0050 |  |
|  | 6 – Известь негашеная | т | 0,0010 |  |
| 5 | Связи металлические |
|  | 1 – Металлоконструкции | т | 0,0001 |  |
|  | 2 – Затяжки стальные | т | 0,0001 |  |
| 6 | Барабаны: |
|  | а) кирпичная кладка |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0020 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0035 |  |
|  | 3 – Краски сухие | кг | 0,0001 |  |
|  | 4 – Известь негашеная | кг | 0,0300 |  |
|  | б) своды барабанов |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0015 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0010 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0010 |  |
|  | 5 – Цемент М-200 | т | 0,0004 |  |
|  | 6 – Металлоконструкции | т | 0,0040 |  |
|  | 7 – Затяжки стальные | т | 0,0040 |  |
|  | в) заполнение оконных проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0010 |  |
|  | г) декор белокаменный |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,1000 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0017 |  |
|  | 3 – Крепления стальные | кг | 0,0500 |  |
|  | 4 – Цемент М-200 | т | 0,0020 |  |
|  | д) декор декор изразцовый |
|  | 1 – Глина огнеупорная | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Цемент М-200 | кг | 0,0002 |  |
|  | 3 – Лес пиленый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 4 – Эмаль или глазурь | кг | 0,0008 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0001 |  |
|  | 6 – Проволока | кг | 0,0020 |  |
| 7 | Крыша и кровля: |
|  | а) луковичная глава |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0051 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0146 |  |
|  | 3 – Толь | м2 | 0,0773 |  |
|  | 4 – Смола | кг | 0,1031 |  |
|  | 5 – Сталь кровельная | кг | 0,3100 |  |
|  | 6 – Олифа | кг | 0,0009 |  |
|  | б) позакомарное покрытие |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0079 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0142 |  |
|  | 3 – Толь | м2 | 0,0068 |  |
|  | 4 – Сталь кровельная | кг | 0,1463 |  |
|  | 5 – Олифа | кг | 0,0006 |  |
|  | в) белокаменный декор |
|  | 1 – Плиты известняковые | м2 | 0,3210 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0052 |  |
|  | 3 – Известь негашеная | т | 0,0004 |  |
|  | 4 – Крепления стальные | кг | 0,1715 |  |
|  | 5 – Цемент М-200 | т | 0,0010 |  |
|  | 6 – Алебастр | т | 0,0002 |  |
|  | г) декор из керамической плитки |
|  | 1 – Глина огнеупорная | м3 | 0,0009 |  |
|  | 2 – Цемент | кг | 0,0002 |  |
|  | 3 – Лес пиленый | м3 | 0,0022 |  |
|  | 4 – Эмаль или глазурь | кг | 0,0005 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0001 |  |
|  | 6 – Проволока | кг | 0,0020 |  |
| 8 | Полы белокаменные |
|  | 1 – Плиты известняковые 6-8 см | м2 | 0,1476 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0054 |  |
|  | 3 – Цемент М-200 | т | 0,0006 |  |
|  | 4 – Известь негашеная | т | 0,0002 |  |
| 9 | Заполнение оконных и дверных проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0034 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 1,9900 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0036 |  |
|  | 4 – Смола | кг | 0,0015 |  |
|  | 5 – Толь | м2 | 0,0024 |  |
|  | 6 – Олифа натуральная | кг | 0,0603 |  |
|  | 7 – Белила | кг | 0,0300 |  |
|  | 8 – Краски тертые | кг | 0,0059 |  |
|  | 9 – Бронза | кг | 0,0082 |  |
|  | 10 – Чугунное литье | кг | 0,0234 |  |
| 10 | Декор фасада: |
|  | а) белокаменный |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,1900 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0031 |  |
|  | 3 – Известь негашеная | кг | 0,0003 |  |
|  | 4 – Цемент М-200 | т | 0,0006 |  |
|  | 5 – Крепления стальные | кг | 0,1010 |  |
|  | б) изразцовый декор |
|  | 1 – Глина огнеупорная | м3 | 0,0320 |  |
|  | 2 – Цемент | кг | 0,0030 |  |
|  | 3 – Лес пиленый | м3 | 0,0030 |  |
|  | 4 – Эмаль или глазурь | кг | 0,0010 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0001 |  |
|  | 6 – Проволока | кг | 0,0030 |  |
| 11 | Декор интерьера |
|  | 1 – Плиты известняковые | м2 | 0,0014 |  |
|  | 2 – Блоки карьерной обработки | м3 | 0,0011 |  |
|  | 3 – Крепления стальные (пироны) | кг | 0,0018 |  |

§ 3-15

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ

Одноглавые, с подвалом, без подклета.

Круглой в плане формы с портиком дорического ордера.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА основного объема – среднего архитектурного оформления.

СТЕНЫ ОШТУКАТУРЕННЫЕ С БЕЛОКАМЕННЫМИ КАРНИЗАМИ, цоколем, подоконными плитами, базами и капителями колонн.

СО СЛОЖНЫМ ЛЕПНЫМ ДЕКОРОМ.

ПОКРЫТИЕ основного объема и колоколен - скатное, барабана - купольное.

БАРАБАН - сложного архитектурного оформления с оконными проемами.

БАШНИ - колокольни среднего архитектурного оформления, открытые, включены в объем собора.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 5000-6000 м3.

(Типа церкви “Сошествие святого духа” на Лазаревском кладбище в г. Москве)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 2,9 | 0,86 | 6,2 |
| 2 | Цоколь белокаменный | 0,68 | 0,20 | 1,4 |
| 3 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен архитектурного оформления средней сложности | 4,49 | 1,34 | 9,6 |
|  | б) массив стены | 9,31 | 1,44 | 19,8 |
|  | в) карнизы белокаменные | 1,56 | 0,47 | 3,3 |
| 4 | Колонны и пилястры интерьера кирпичные с белокаменными базами и капителями | 4,31 | 1,57 | 9,2 |
| 5 | Своды кирпичные | 2,52 | 0,63 | 5,4 |
| 6 | Связи металлические | 0,04 | 0,02 | 0,1 |
| 7 | Барабан сложного архитектурного оформления со сводом и заполнением оконных проемов (включая малый барабан) | 5,06 | 1,36 | 10,8 |
| 8 | Башни-колокольни кирпичные, архитектурного оформления средней сложности | 2,22 | 0,46 | 4,7 |
| 9 | Крыша и кровля: |
|  | а) купольное покрытие над барабаном и скатное над колокольнями с железной кровлей по деревянной обрешетке и деревянным стропилам | 0,99 | 0,70 | 2,1 |
|  | б) скатная крыша основного объема с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 0,54 | 0,19 | 1,1 |
|  | в) покрытие железом - выступающих частей на фасаде | 0,04 | 0,02 | 0,1 |
| 10 | Полы белокаменные - с бетонной подготовкой | 1,35 | 0,24 | 2,9 |
| 11 | Заполнение оконных и дверных проемов - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов с белокаменными подоконниками | 1,67 | 0,71 | 3,6 |
| 12 | Портик - с кирпичными колоннами, белокаменными ступенями, полом, базами, капителями и карнизами: |
|  | а) фундаменты бутовые с земляными работами | 0,45 | 0,15 | 1,0 |
|  | б) кирпичная выкладка под крыльцо и полы, включая забутовку | 0,59 | 0,09 | 1,2 |
|  | в) наружная лицевая поверхность кирпичных стен архитектурного оформления средней сложности | 1,41 | 0,39 | 3,0 |
|  | г) массив стен | 2,10 | 0,32 | 4,5 |
|  | д) ступени белокаменные с бетонной подготовкой | 0,06 | 0,01 | 0,1 |
|  | е) полы белокаменные с бетонной подготовкой | 0,24 | 0,05 | 0,5 |
|  | ж) колонны кирпичные с белокаменными базами и капителями | 0,37 | 0,15 | 0,8 |
|  | з) карнизы белокаменные | 0,26 | 0,07 | 0,6 |
|  | и) крыша скатная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 0,16 | 0,07 | 0,3 |
| 13 | Внутренняя отделка высококачественная штукатурка с известковой окраской основного объема, барабана и колоколен | 1,38 | 0,93 | 2,9 |
| 14 | Наружная отделка: |
|  | а) штукатурка по кирпичу с окраской эмульсионными составами основного объема, барабана и колоколен | 0,75 | 0,48 | 1,6 |
|  | б) лепной декор - сложный | 1,49 | 1,19 | 3,2 |
| ИТОГО: |  | 46,94 | 14,11 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0035 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0067 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0564 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0055 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0268 |  |
|  | 6 – Рулонная изоляция | м2 | 0,5672 |  |
|  | 7 – Битум (мастика) | кг | 1,5634 |  |
| 2 | Цоколь белокаменный |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0113 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0004 |  |
| 3 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0102 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0162 |  |
|  | б) массив стен |  |  |  |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0291 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0393 |  |
|  | в) карнизы белокаменные |  |  |  |
|  | 1 – Плиты известняковые 20-22 см | м2 | 0,0476 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0008 |  |
|  | 3 – Крепления стальные (пироны) | кг | 0,0256 |  |
| 4 | Колонны и пилястры |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0060 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0078 |  |
|  | 3 – Блоки карьерной обработки | м3 | 0,0103 |  |
|  | 4 – Крепления стальные (пироны) | кг | 0,0210 |  |
| 5 | Своды |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0053 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0061 |  |
|  | 3 – Утеплитель (шлак) | м3 | 0,0079 |  |
|  | 4 – Лес круглый | м3 | 0,0041 |  |
|  | 5 – Лес пиленый | м3 | 0,0055 |  |
| 6 | Связи металлические |
|  | 1 – Затяжки стальные | т | 0,0002 |  |
| 7 | Барабан с заполнением оконных проемов |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0076 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0126 |  |
|  | 3 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0085 |  |
|  | 4 – Плиты известняковые 20-22 см | м2 | 0,0084 |  |
|  | 5 – Крепления стальные (пироны) | кг | 0,0061 |  |
|  | 6 – Лес круглый | м3 | 0,0018 |  |
|  | 7 – Лес пиленый | м3 | 0,0026 |  |
|  | 8 – Толь | м2 | 0,0032 |  |
|  | 9 – Олифа | кг | 0,0026 |  |
|  | 10 – Белила | кг | 0,0015 |  |
|  | 11 – Краски тертые | кг | 0,0003 |  |
|  | 12 – Стекло 3-х мм | м2 | 0,0053 |  |
|  | 13 – Сталь сортовая | кг | 0,1607 |  |
| 8 | Башни и колокольни |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0035 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0055 |  |
|  | 3 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0293 |  |
|  | 4 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 5 – Лес пиленый | м3 | 0,0019 |  |
| 9 | Крыша и кровля: |
|  | а) барабана и колокольни |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0012 |  |
|  | 2– Лес круглый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 3 – Толь | м2 | 0,0072 |  |
|  | 4 – Сталь кровельная 4 кг | кг | 0,2111 |  |
|  | 5 – Олифа натуральная | кг | 0,0040 |  |
|  | 6 – Антисептик | кг | 0,0073 |  |
|  | 7 – Сурик | кг | 0,0035 |  |
|  | 8 – Краски тертые | кг | 0,0070 |  |
|  | б) скатная крыша |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0050 |  |
|  | 2 – Лес круглый | м3 | 0,0026 |  |
|  | 3 – Антисептик | кг | 0,0075 |  |
|  | 4 – Сталь кровельная 4 кг | кг | 0,3646 |  |
|  | 5 – Олифа | кг | 0,0099 |  |
|  | 6 – Сурик свинцовый | кг | 0,0140 |  |
|  | 7 – Пигмент тертый | кг | 0,0137 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасаде |
|  | 1 – Сталь кровельная 4 кг | кг | 0,0914 |  |
|  | 2 – Олифа | кг | 0,0024 |  |
|  | 3 – Белила цинковые тертые | кг | 0,0008 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0025 |  |
| 10 | Полы белокаменные |
|  | 1 – Плиты известняковые 6-8 см | м2 | 0,0694 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0041 |  |
|  | 3 – Крепления стальные (пироны) | т | 0,0095 |  |
| 11 | Заполнение оконных и дверных проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0031 |  |
|  | 2 – Олифа натуральная | кг | 0,0195 |  |
|  | 3 – Белила | кг | 0,0120 |  |
|  | 4 – Краски тертые | кг | 0,0023 |  |
|  | 5 – Стекло | м2 | 0,0451 |  |
|  | 6 – Сталь сортовая | кг | 0,5386 |  |
|  | 7 – Раствор кладочный | м3 | 0,1346 |  |
|  | 8 – Плита мраморная | м2 | 0,0010 |  |
|  | 9 – Толь | м2 | 0,0012 |  |
|  | 10 – Алебастр | кг | 0,0012 |  |
| 12 | Портик |
|  | а) фундаменты |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0012 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0082 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0008 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0039 |  |
|  | 6 – Рулонные изоляционные материалы | м2 | 0,0834 |  |
|  | 7 – Битум (мастика) | кг | 0,2294 |  |
|  | б) кирпичная выкладка |
|  | 1 – Раствор сложный | м3 | 0,0023 |  |
|  | 2 – Щебень кирпичный | м3 | 0,0006 |  |
|  | 3 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0015 |  |
|  | в) наружная лицевая поверхность |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0257 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0053 |  |
|  | г) массив стен |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0060 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0082 |  |
|  | д) ступени белокаменные |
|  | 1 – Бетон | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Плиты известняковые 14-16 см | м2 | 0,0023 |  |
|  | 3 – Раствор кладочный | м3 | 0,0001 |  |
|  | 4 – Крепления стальные (пироны) | кг | 0,0036 |  |
|  | е) полы белокаменные |
|  | 1 – Бетон | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Плиты известняковые 10-12 см | м2 | 0,0104 |  |
|  | 3 – Раствор кладочный | м3 | 0,0002 |  |
|  | ж) колонны |
|  | 1 – Кирпич большемерный | тыс. шт. | 0,0003 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0006 |  |
|  | 3 – Блоки известняковые | м3 | 0,0014 |  |
|  | 4 – Крепления стальные (пироны) | кг | 0,0030 |  |
|  | з) карнизы белокаменные |
|  | 1 – Плиты известняковые 20-22 см | м2 | 0,0085 |  |
|  | 2 – Раствор кладочный | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Крепления стальные (пироны) | кг | 0,0046 |  |
|  | и) крыша скатная |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0011 |  |
|  | 2 – Лес круглый | м3 | 0,0014 |  |
|  | 3 – Антисептик | кг | 0,0170 |  |
|  | 4 – Толь беспокровный | м2 | 0,0064 |  |
|  | 5 – Сталь кровельная 4 кг | кг | 0,1081 |  |
|  | 6 – Олифа | кг | 0,0016 |  |
|  | 7 – Белила | кг | 0,0004 |  |
| 13 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Краски сухие | кг | 0,0035 |  |
|  | 2 – Олифа натуральная | кг | 0,0200 |  |
|  | 3 – Известь негашеная | кг | 2,3880 |  |
|  | 4 – Цемент белый | кг | 4,1465 |  |
| 14 | Наружная отделка: |
|  | а) штукатурка с окраской |
|  | 1 – Олифа натуральная | кг | 0,0451 |  |
|  | 2 – Краски сухие | кг | 0,0018 |  |
|  | 3 – Белила | кг | 0,0119 |  |
|  | 4 – Известь негашеная | кг | 0,9647 |  |
|  | 5 – Цемент белый | кг | 0,6097 |  |
|  | б) скульптурно-лепной декор |
|  | 1 – Гипс | кг | 5,3070 |  |

§ 3-16

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ - Пятиглавые, без подвала, без подклета; центрические, квадратные в плане с четырьмя дорическими портиками.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА - основного объема простого архитектурного оформления.

СТЕНЫ ОШТУКАТУРЕННЫЕ, С БЕЛОКАМЕННЫМ цоколем, карнизами, базами и капителями колонн.

ПОКРЫТИЕ - основного объема - скатное.

БАРАБАНЫ - простого архитектурного оформления, с оконными проемами, с главами шлемовидной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 10.000-15.000 м3.

(Типа собора Борисоглебского монастыря в Торжке)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 2,01 | 0,83 | 4,5 |
| 2 | Цоколь белокаменный | 0,56 | 0,11 | 1,3 |
| 3 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность простого архитектурного оформления | 1,94 | 0,90 | 4,4 |
|  | б) массив стен | 9,45 | 1,88 | 21,3 |
|  | в) карнизы белокаменные | 1,42 | 0,49 | 3,2 |
| 4 | Колонны интерьера кирпичные с белокаменными базами и капителями | 1,74 | 0,84 | 3,9 |
| 5 | Своды кирпичные | 1,85 | 0,74 | 4,2 |
| 6 | Связи металлические | 0,05 | 0,03 | 0,1 |
| 7 | Барабаны кирпичные, простого архитектурного оформления со сводами и заполнением оконных проемов | 3,41 | 1,85 | 7,7 |
| 8 | Крыша и кровля: |  |  |  |
|  | а) шлемовидные главы над барабанами с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 1,43 | 0,71 | 3,2 |
|  | б) скатная крыша - основного объема с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 0,59 | 0,20 | 1,3 |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,06 | 0,01 | 0,1 |
| 9 | Полы белокаменные с бетонной подготовкой | 1,92 | 0,30 | 4,3 |
| 10 | Заполнение оконных и дверных проемов - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов | 0,56 | 0,25 | 1,3 |
| 11 | Портики с кирпичными колоннами, белокаменными ступенями, полом, базами, капителями и карнизами: |
|  | а) фундаменты бутовые с земляными работами | 0,65 | 0,26 | 1,5 |
|  | б) кирпичная выкладка под крыльцо и полы, включая забутовку | 0,82 | 0,16 | 1,8 |
|  | в) наружная лицевая поверхность кирпичных стен простого архитектурного оформления | 0,97 | 0,45 | 2,2 |
|  | г) массив стен | 1,26 | 0,25 | 2,8 |
|  | д) ступени белокаменные с бетонной подготовкой | 0,83 | 0,18 | 1,9 |
|  | е) полы белокаменные с бетонной подготовкой | 1,49 | 0,23 | 3,4 |
|  | ж) колонны кирпичные с белокаменными базами и капителями | 6,74 | 3,40 | 15,2 |
|  | з) карнизы белокаменные | 2,2 | 0,64 | 5,0 |
|  | и) своды кирпичные | 0,33 | 0,13 | 0,7 |
|  | к) связи металлические | 0,03 | 0,01 | 0,1 |
|  | л) крыша скатная с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 0,23 | 0,08 | 0,5 |
| 12 | Внутренняя отделка - штукатурка по кирпичу, окраска водными составами | 1,22 | 0,90 | 2,8 |
| 13 | Наружная отделка - штукатурка по кирпичу, окраска эмульсионными составами | 0,56 | 0,44 | 1,3 |
| ИТОГО: |  | 44,32 | 16,27 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0017 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0035 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0503 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0046 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0196 |  |
| 2 | Цоколь белокаменный |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0149 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0005 |  |
| 3 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0003 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0016 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0084 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0088 |  |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0736 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0527 |  |
|  | в) карнизы |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0266 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0004 |  |
|  | 3 – Флюаты | кг | 0,0004 |  |
| 4 | Колонны |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0012 |  |
|  | 2 – Блоки известняковые | м3 | 0,0020 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0020 |  |
|  | 4 – Флюаты | кг | 0,00004 |  |
| 5 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0061 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0032 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0107 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0063 |  |
| 6 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | кг | 0,0002 |  |
| 7 | Барабаны |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0009 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0116 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0079 |  |
| 8 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидные главы |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0097 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,4107 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0046 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0101 |  |
|  | б) скатная крыша |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0019 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0026 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,3059 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0044 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0104 |  |
|  | в) покрытие железом выступающих частей на фасадах |
|  | 1 – Железо кровельное оцинкованное | кг | 0,1112 |  |
| 9 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0603 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0072 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0004 |  |
| 10 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0016 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | кг | 0,3265 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0132 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0036 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0057 |  |
| 11 | Портики |
|  | а) фундаменты |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0011 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0161 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0015 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0063 |  |
|  | б) кирпичная выкладка |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0062 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0045 |  |
|  | в) наружная лицевая поверхность |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0042 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0045 |  |
|  | г) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0098 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0070 |  |
|  | д) карнизы |
|  | 1 – Плиты известняковые | м2 | 0,0343 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0006 |  |
|  | 3 – Флюаты | кг | 0,0005 |  |
|  | е) своды кирпичные |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,2510 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0006 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0019 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0011 |  |
|  | ж) связи |
|  | 1 – Металл сортовой | кг | 0,0672 |  |
|  | з) колонны |
|  | 1 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0050 |  |
|  | 2 – Блоки известняковые | м3 | 0,0082 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0082 |  |
|  | 4 – Флюаты | кг | 0,0002 |  |
|  | и) крыша и кровля |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0008 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0010 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,1202 |  |
|  | 4 – Олифа | кг | 0,0017 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0041 |  |
|  | к) ступени |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,0264 |  |
|  | 2 – Бетон | м3 | 0,0017 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0012 |  |
|  | л) полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0105 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0013 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0001 |  |
| 12 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0115 |  |
|  | 2 – Краски сухие | кг | 0,0822 |  |
| 13 | Наружная отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0052 |  |
|  | 2 – Краски эмульсионные | кг | 0,0375 |  |

§ 3-17

ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ - Пятиглавые, без подвала, без подклета; центрические, формы равноконечного усложненного в плане креста.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА - основного объема простого архитектурного оформления.

СТЕНЫ ОШТУКАТУРЕННЫЕ, С БЕЛОКАМЕННЫМИ КАРНИЗАМИ; Колонны с базами и капителями;

СО СЛОЖНЫМ ЛЕПНЫМ ДЕКОРОМ ПОКРЫТИЕ - основного объема - скатное.

БАРАБАНЫ - сложного архитектурного оформления с оконными проемами; с главами шлемовидной формы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 40.000-45.000 м3.

(Типа Никольского Морского собора в Ленинграде)

Показатели на 1 кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Стоимость 1 м3 строит. объема здания в рублях |  | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая ст-ть | В т.ч. з/пл. |  |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты бутовые с земляными работами | 1,02 | 0,43 | 3,6 |
| 2 | Цоколь белокаменный | 0,71 | 0,11 | 2,5 |
| 3 | Стены кирпичные: |
|  | а) наружная лицевая поверхность простого архитектурного оформления | 1,96 | 1,21 | 6,9 |
|  | б) массив стен | 9,48 | 1,88 | 33,5 |
|  | в) карнизы белокаменные | 1,42 | 0,4 | 5,0 |
| 4 | Колонны интерьера, кирпичные | 2,12 | 0,41 | 7,5 |
| 5 | Своды кирпичные | 2,94 | 1,18 | 10,4 |
| 6 | Связи металлические | 0,05 | 0,03 | 0,2 |
| 7 | Барабаны кирпичные со сводами и заполнением оконных проемов сложного архитектурного оформления | 2,45 | 1,64 | 8,6 |
| 8 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидные главы над барабанами с железной кровлей по обрешетке и деревянным стропилам | 0,31 | 0,15 | 1,1 |
|  | б) луковичные главки над барабанами с железной кровлей по обрешетке и деревянным кружалам | 0,10 | 0,06 | 0,4 |
|  | в) скатная крыша основного объема с железными кровлями по обрешетке и деревянным стропилам | 0,67 | 0,24 | 2,4 |
|  | г) покрытие железом выступающих частей на фасадах | 0,04 | 0,02 | 0,1 |
| 9 | Полы белокаменные с бетонной подготовкой | 2,82 | 0,44 | 10,0 |
| 10 | Заполнение оконных и дверных проемов - двойное с устройством металлических решеток для оконных проемов | 0,69 | 0,31 | 2,4 |
| 11 | Внутренняя отделка - штукатурка по кирпичу с окраской водными составами основного объема и барабанов | 0,83 | 0,60 | 2,9 |
| 12 | Наружная отделка: |
|  | а) штукатурка по кирпичу с окраской эмульсионными составами основного объема и барабанов | 0,32 | 0,25 | 1,1 |
|  | б) лепной декор - сложный | 0,40 | 0,10 | 1,4 |
| ИТОГО: |  | 28,33 | 9,46 | 100 |

Б. Расход основных материалов

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество материалов на 1 м3 строительного объема здания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д |
| 1 | Фундаменты |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0009 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0018 |  |
|  | 3 – Камень бутовый | м3 | 0,0258 |  |
|  | 4 – Щебень | м3 | 0,0023 |  |
|  | 5 – Раствор сложный | м3 | 0,0100 |  |
| 2 | Цоколь |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-22 см | м2 | 0,0154 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0005 |  |
| 3 | Стены: |
|  | а) наружная лицевая поверхность стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0002 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0013 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0068 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0071 |  |
|  | б) массив стен |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0739 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0529 |  |
|  | в) карнизы |
|  | 1 – Плиты известняковые 18-20 см | м2 | 0,0219 |  |
|  | 2 – Раствор сложный | м3 | 0,0004 |  |
|  | 3 – Флюаты | кг | 0,0003 |  |
| 4 | Колонны |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0137 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0098 |  |
| 5 | Своды |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0097 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0050 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0171 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0101 |  |
| 6 | Связи |
|  | 1 – Металл сортовой | т | 0,0002 |  |
| 7 | Барабаны с проемами |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0007 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0004 |  |
|  | 3 – Кирпич стандартный | тыс. шт. | 0,0074 |  |
|  | 4 – Раствор сложный | м3 | 0,0059 |  |
| 8 | Крыша и кровля: |
|  | а) шлемовидные главы |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0001 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0021 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,0885 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0010 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0022 |  |
|  | б) луковичные главы |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,00002 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0005 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,0257 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0005 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0012 |  |
|  | в) скатные крыши |
|  | 1 – Лес круглый | м3 | 0,0235 |  |
|  | 2 – Лес пиленый | м3 | 0,0031 |  |
|  | 3 – Железо кровельное | кг | 0,3605 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0052 |  |
|  | 5 – Краски тертые | кг | 0,0123 |  |
|  | г) покрытие железом выступающих частей |
|  | 1 – Железо кровельное оцинкованное | кг | 0,0753 |  |
| 9 | Полы |
|  | 1 – Плиты известняковые 8-12 см | м2 | 0,0889 |  |
|  | 2 – Щебень | м3 | 0,0106 |  |
|  | 3 – Раствор сложный | м3 | 0,0005 |  |
| 10 | Заполнение проемов |
|  | 1 – Лес пиленый | м3 | 0,0020 |  |
|  | 2 – Металл сортовой | т | 0,4044 |  |
|  | 3 – Стекло | м2 | 0,0166 |  |
|  | 4 – Олифа натуральная | кг | 0,0044 |  |
|  | 5 – Белила, краски тертые | кг | 0,0070 |  |
| 11 | Внутренняя отделка |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0078 |  |
|  | 2 – Краски сухие | кг | 0,0554 |  |
| 12 | Наружная отделка: |
|  | а) штукатурка с окраской |
|  | 1 – Раствор известковый | м3 | 0,0030 |  |
|  | 2 – Краски эмульсионные | кг | 0,0216 |  |
|  | б) лепной декор |
|  | 1 – Гипс | кг | 0,0719 |  |