# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации
УРрр-2001
Том I
"Общие указания. Фундаменты. Кирпичные кладки. Перекрытия. Памятники деревянного зодчества. Крыши и кровли. Световые фонари. Благоустройство. Малые формы"
(рекомендованы к применению письмом Министерства культуры РФ от 16 ноября 2010 г. N 91-01-39/10-КЧ)

# Общие указания
по применению ресурсных норм и укрупненных расценок на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# I. Общие положения.

1.1 Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении УРрр-2001) предназначены для определения прямых затрат ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, на стадии "Проект реставрации" и для формирования цены заявок на участие в целевых федеральных и региональных программах (обоснование инвестиций).

1.2 Укрупненные ресурсные нормы и расценки составлены на основании территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 1.1", сформированной Санкт-петербургским государственным учреждением "Центр мониторинга и экспертизы цен", зарегистрированной в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке, согласованной с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, дополненной, переработанной и откорректированной ОАО "СПб НИиП институт по реставрации памятников истории и культуры "НИИ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" и ОАО "СПб проектный институт реставрации памятников истории и культуры Ленпроектреставрация" на основе смет-аналогов на реставрацию по современным проектам.

1.3 Стоимость ресурсов определена на основании:

- Средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по состоянию на 1 января 2000 г.;

- Средних сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 1 января 2000 г.;

- Уровня оплаты труда реставраторов и рабочих строителей по состоянию на 1 января 2000 г.;

1.4 УРрр-2001 содержат показатели расхода ресурсов и стоимости, установленные на соответствующий измеритель конструкций, работ и услуг:

Прямые затраты, всего, в том числе:

- Затраты труда рабочих, кроме занятых управлением и обслуживанием машин;

- Основная заработная плата рабочих;

- Затраты на эксплуатацию машин;

- Основная заработная плата машинистов;

- Затраты на материалы, изделия и оборудование;

1.5 Нормами Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание, и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций.

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта.

г) ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов, при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.).

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

1.6 Сборниками учтены:

- транспортировка материалов в пределах рабочей зоны на расстояние 50 м, подъем материалов, а также спуск мусора и материалов, полученных от разборки на высоту до 7 м;

- вспомогательные работы - выполнение всех вспомогательных операций (приготовление растворов, заготовка и подбор материалов и так далее).

1.7 Работы, не учтенные Сборниками:

- Археологические работы.

- Установка и демонтаж лесов на фасадах и в интерьере, устройство технологических защитных и страховочных конструкций в соответствии с проектом организации реставрации или проекта производства работ.

- Противоаварийные работы:

- подводка фундаментов;

- устройство подпорных стенок;

- отвод грунтовых вод;

- укрепление грунта;

- укрепление аварийных сводов и др.

- Работы по приспособлению памятников под современные нужды.

- Внутренние инженерные сети и молниезащита.

- Планировочные работы в зоне памятников.

- Вертикальная транспортировка материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций на высоту более 7 м.

- Вывоз строительного мусора от разборки конструкций (погрузка, перевозка, обработка на полигоне по утилизации отходов)

- транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м.

- Нестандартные и уникальные технологии, применяемые на отдельных памятниках, специально разработанные для уникальных, особо ценных объектов или не стандартных условий производства работ.

- Научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы, научно-техническое руководство и авторский надзор.

# II. Состав и характеристики сборников Укрупненных ресурсных норм и расценок.

2.1 Сборники УРрр-2001 являются составной частью системы сметного нормирования и ценообразования в реставрации, действующей на территории Российской Федерации.

Перечень Сборников УРрр-2001 приведен в приложении N 1;

2.2 Сборники УРрр-2001 содержат таблицы ресурсных норм и расценок, приложения.

Сборники включают в себя следующие разделы:

- техническую часть;

- состав работ;

- правила применения;

- укрупненные ресурсные нормы;

- каталог расценок.

2.3 Согласно действующей системе ценообразования (МДС 81-35.2004) данные расценки относятся к отраслевым сметным нормативам.

2.4. В технических частях и в правилах применения укрупненных ресурсных норм и расценок сборников имеются таблицы коэффициентов корректировок в зависимости от процента утрат.

При воссоздании конструктивных элементов памятника и при отсутствии соответствующих норм в УРрр, рекомендуется пользоваться УР на новое строительство или капитальный ремонт с применением поправочных коэффициентов к заработной плате рабочих, учитывающих условия ведения работ реставрационными методами:

- к затратам труда, предусмотренным в Сборниках УР-2001 - 1,19,

- к заработной плате, предусмотренной в Сборниках УР-2001, - 1,15;

- к нормам времени работы машин и стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов), предусмотренной в Сборниках УР-2001 - 1,25;

- к заработной плате, предусмотренной в Сборниках УРкр-2001- 1,04.

При отсутствии УР на новое строительство или капитальный ремонт могут быть использованы УР на реставрационные работы с интерполяцией их на 100% утрат (при отсутствии соответствующего коэффициента в сборниках УРрр) с применением к ним поправочных коэффициентов:

На работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве

- к затратам труда, предусмотренным в Сборниках на реставрационные работы - 1/1.19,

- к заработной плате, предусмотренной в Сборниках на реставрационные работы - 1/1,15;

- к нормам времени работы машин и стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов), предусмотренных в Сборниках на реставрационные работы - 1/1,25;

На работы аналогичные технологическим процессам при капитальном ремонте:

- к заработной плате, предусмотренной в Сборниках на реставрационные работы - 1/1,04.

# III. Применение УРрр-2001 в условиях, отличающихся от предусмотренных в сборниках.

3.1 Сборниками УРрр-2001 предусмотрено выполнение строительных работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами, при положительных значениях температуры воздуха (как на открытых строительных площадках, так и в закрытых помещениях).

При отрицательных значениях температуры воздуха (когда производство строительных работ осуществляется как на открытых строительных площадках, так и в закрытых помещениях), соответствующие дополнительные затраты учитываются в соответствии с положениями и нормами Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

3.2 Стоимость работ, когда проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР) предусмотрено их выполнение в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, стесненных условиях для складирования материалов, а также в других усложняющих условиях, должна определяться с применением к показателям оплаты труда рабочих-реставраторов, затратам на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, в том числе оплате труда рабочих, управляющих строительными машинами, а также к затратам труда рабочих-реставраторов, приведенным соответственно в графах 5 и 7 УР, коэффициентов, приведенных в приложении N 2.

3.3 Укрупнёнными расценками не учтены специфические условия проведения ремонтно-реставрационных работ, когда в соответствии с ПОР и ППР необходимо сохранить подлинные элементы объектов культурного наследия или создать особый температурно-влажностный режим до или во время производства реставрационных работ, а также при необходимости проведения подготовительных работ или поддерживающих и страхующих конструкций. Примерный перечень таких работ приведен в приложении N 3.

# IV. Порядок применения УРрр-2001.

4.1 При применении УРрр-2001 необходимо иметь следующие данные:

- фактические параметры памятника (или его конструктивных элементов (п.м; ; );

- процент утрат первоначального облика памятника, процент износа его конструктивных элементов, зафиксированных актом;

Проценты утрат первоначального облика (износа конструкций) определяются:

- в соответствии с правилами оценки физического износа конструктивных элементов и материалов отделки ОКН;

- на основании предварительного обследования состояния, проводимого главными архитектором и инженером проекта

Форма акта утрат первоначального облика объекта культурного наследия см. приложение N 4

4.2 Укрупненные расценки УРрр-2001 составлены по ценовым условиям Санкт-Петербурга, прошли экспертизу СПбГУ "Центр мониторинга и экспертизы цен" и утверждены Распоряжением КЭРППиТ Правительства Санкт-Петербурга N 159-р от 13.06.07 с изменениями внесенными Распоряжением КЭРППиТ N 297р от 14.09.2007 г.

При применении их в других регионах Российской Федерации рекомендуется применять поправочные коэффициенты (приложение N 5) или на основании ресурсных норм делать прямую привязку к ценовым условиям региона.

4.3. Для определения объемов работ руководствоваться техническими частями и правилами применения укрупненных ресурсных норм и расценок соответствующих сборников.

4.4. Для определения категории сложности руководствоваться техническими частями и правилами применения укрупненных ресурсных норм и расценок соответствующих сборников.

4.5. Укрупненные расценки составлены в прямых затратах января 2001 года. Накладные расходы, сметная прибыль и другие лимитированные затраты, в том числе платежи в бюджет, должны исчисляться в установленных размерах при составлении сметной документации.

4.6. УРрр-2001 не могут применяться для составления локальных смет на стадии рабочей документации и расчетов за выполненные работы.

4.7. При применении материалов, отличных от учтенных в нормах УРрр-2001 материалы учтенные нормой исключаются, а новые материалы учитываются по Сборникам сметных цен, либо ценам поставщиков. Норма расхода материала принимается по норме Сборника, либо по нормам и технологии фирмы-производителя.

4.8. Нестандартные и уникальные технологии, применяемые на отдельных памятниках, специально разработанные для уникальных, особо ценных объектов или нестандартных условий производства работ учитывать дополнительно в соответствии с технологией по индивидуальным расценкам или соответствующим расценкам сборников единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы

4.9. Вывоз строительного мусора от разборки конструкций (погрузка, перевозка, обработка на полигоне по утилизации отходов), вертикальная транспортировка материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций на высоту более 7 м, транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м, учитывается дополнительно из расчета 100 тонн мусора (грузов) на 1.0 млн. руб. ремонтно-реставрационных работ в базовых ценах 2001 г. для всех сборников, кроме: УРрр-25-01 - 16-2001 "Осветительные приборы", УРрр-27-01 - 06-2001 "Живопись", УРрр-32-01 - 16-2001 "Камины и печи".

4.10. При определении стоимости ремонтно-реставрационных работ по УРрр-2001 резерв средств на непредвиденные работы и затраты принимать в размере 10%.

Приложение N 1

# Перечень
Укрупненных ресурсных норм и расценок на виды работ по реставрации объектов культурного наследия

| N | Наименование сборника | Шифр укрупненных расценок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | УРрр-02-01 - 06-2001 |
| 2 | Кирпичные кладки | УРрр-03-01 - 06-2001 |
| 3 | Перекрытия | УРрр-05-01 - 06-2001 |
| 4 | Памятники деревянного зодчества | УРрр-05-07 - 30-2001 |
| 5 | Крыши и кровли | УРрр-06-01 - 23-2001 |
| 6 | Световые фонари | УРрр-07-01 - 05-2001 |
| 7 | Металлодекор | УРрр-07-06 - 09-2001 |
| 8 | Осветительные приборы | УРрр-25-01 - 16-2001 |
| 9 | Живопись | УРрр-27-01 - 06-2001 |
| 10 | Благоустройство | УРрр-31-01 - 07-2001 |
| 11 | Малые формы | УРрр-31-08 - 12-2001 |
| 12 | Камины и печи | УРрр-32-01 - 16-2001 |
| 13 | Интерьеры | УРрр-33-01 - 08-2001 |
| 14 | Фасады | УРрр-34-01 - 05-2001 |

Приложение N 2

# Рекомендуемые коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затрат на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины), для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами.
Ремонтно-реставрационные работы.

| N п/п | Условия производства работ | Размер коэффициента. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Производство ремонтно-реставрационных работ в эксплуатируемых ОКН. | 1,10 |
| 2. | Производство ремонтно-реставрационных работ при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест | 1,15 |
| 3. | Производство ремонтно-реставрационных работ в существующих неэксплуатируемых ОКН, внутренняя проводка которых не обесточена. | 1,05 |
| 4. | Выполнение работ в помещениях высотой до 1,8 метра или помещениях площадью до 5 | 1,3 |
| 5. | На работы, выполняемые на высоте более 15 метров от земли при отсутствии пассажирского подъемника | 1,05 |
| 6. | На работы, по выведению ОКН или его отдельных конструктивных элементов из аварийного состояния. | 1,25 |
| 7. Производство ремонтно-реставрационных работ методом "в окно": |
| 7.1 | При ежедневной работе в "окно" | 1,30 |
| 7.2 | При другом графике выполнения работ "в окно" | По расчету на основании ПОР |
| 8 | На работы, выполняемые на высоте более 5 метров от земли, перекрытия или рабочей площадки лесов | 1,25 |
| 9. Реставрация отдельных конструктивных элементов: |
| 9.1. | Реставрация фасадов в условиях плотной городской застройки. | 1,15 |
| 9.2. | Реставрация дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов. | 1,10 |

Примечания к таблице:

1. Стесненные условия характеризуются наличием двух из указанных ниже факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ,

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- наличие сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;

- когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектов организации реставрации предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана.

2. При ведении реставрационных работ на территориях действующих ансамблей, монастырей, кладбищ, условия особой стеснённости, характеризуются наличием одного фактора.

3. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, кроме п.п. 1 и 3; 1 и 7; 2 и 9.

4. При работе на уникальных, особо сложных объектах, в связи с привлечением специалистов более высоких квалификаций (разрядов, категорий), возможно применение повышающих коэффициентов к основной зарплате рабочих по специальным расчётам.

Признаки уникальности ОКН:

- категория сложности памятника III и IV

по классификации РНиП 4.05.01-93 таб.1.1;

- памятники Всемирного наследия;

- применение специальных методик и технологий ведения реставрационных работ;

- применение новых реставрационных материалов с новыми технологиями их применения.

5. При резком сокращении сроков ведения работ по отношению к нормативным по причинам, не зависящим от исполнителя работ (решения органов государственной власти, требования Заказчика и т.п.) возможно применение повышающих коэффициентов к основной зарплате рабочих связанными с организацией многосменной работы по специальным расчётам.

6. При наличии других усложняющих условий труда, кроме перечисленных в приложении N 2, допускается применение дополнительных коэффициентов, обоснованных Проектом организации реставрации и расчётами или предусмотренных МДС 81-36.2004 и МДС 81-38.2004 Госстроя России.

Приложение N 3

# Примерный перечень затрат, не входящих в УРрр-2001, включаемых в главу 7 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета связанных с необходимостью сохранения конструкций и элементов интерьеров ОКН, создания особого температурно-влажностного режима с учетом технологических особенностей ведения реставрационных работ, подготовительных работ, в том числе поддерживающих и страхующих конструкций.

- Затраты на сооружение устройств, необходимых на период выполнения отделочных видов работ (защиты художественных полов, живописи, лепного декора и др. отделки стен интерьеров, закрытие оконных проёмов и т.д.);

- устройство специальных технологических укрытий фасадов и кровель, а также технологических навесов для:

- создания более высоких температур (не ниже +7°С: +10°С градусов) в неблагоприятный осенне-весенний и зимний периоды при пониженных наружных среднесуточных температурах, в пространстве, ограниченном конструкциями, с твердением известковых штукатурных и гипсовых растворов на водной основе при отделке фасадов;

- ведения окрасочных процессов с использованием красочных систем на водной основе, со сложными, многооперационными и длительными технологиями нанесения на поверхность позолотных работ;

- предотвращения попадания атмосферной влаги на поверхность в процессе производства реставрационных работ;

- предотвращения попадания пылевых компонентов и грязи на окрашенную поверхность в процессе продолжительного высыхания красочных систем;

- создания замкнутого объёма для сохранения относительно постоянной влажности, необходимой при производстве штукатурных и окрасочных работ;

- уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения на процессы полимеризации окрасочных систем;

- освещение места производства работ в интерьерах со сложной отделкой (живопись, позолотные работы, лепной декор и т.д.) не менее 400 люкс;

- защита деревьев парка, попадающих в зону действия машин или механизмов и складирования материалов;

- первоначальное обеспыливание интерьеров от строительной пыли перед началом ремонтно-реставрационных работ;

- сушка строительных конструкций ОКН перед началом ремонтно-реставрационных работ;

- поддержание устойчивых положительных температур (+7°С: +10°С) внутри памятника и технологических укрытий;

- поддержание температурно-влажностного режима на период ведения ремонтно-реставрационных работ с целью сохранения живописи;

- устройство поддерживающих и страхующих технологических конструкций при аварийном состоянии ОКН или отдельных его частей;

- охрана объектов культурного наследия на период ведения работ по сохранению ОКН специализированными охранными организациями.

Приложение N 4

_________________________________________________________________________

(наименование объекта культурного наследия)

АКТ

утрат первоначального облика объекта культурного наследия

Составлен по состоянию на_________________20______ г.

Краткая характеристика здания:

Строительный объём здания:      ______________м3

| N п/п | Наименование конструктивных элементов | % утрат первоначального облика (износа конструкций) и описание технического состояния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Главный архитектор

проекта:        _________________________________________________________

[категория, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил:       _________________________________________________________

[категория, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение N 5

# Индексы изменения сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ (в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов) по регионам

| N | Наименование региона | Индекс на СМР к УРрр-2001 (без НДС) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материалы | Оплата труда | Экспл. маш. и мех. |
| I | Центральный федеральный округ: |  |  |  |  |
| 1 | Белгородская область | 0,81 | 0,87 | 0,70 | 0,94 |
| 2 | Брянская область | 0,84 | 0,88 | 0,77 | 0,78 |
| 3 | Владимирская область | 0,92 | 0,90 | 0,95 | 1,04 |
| 4 | Воронежская область | 0,95 | 0,99 | 0,87 | 1,08 |
| 5 | Ивановская область | 0,91 | 1,00 | 0,78 | 0,88 |
| 6 | Калужская область | 0,92 | 0,99 | 0,81 | 0,91 |
| 7 | Костромская область | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,88 |
| 8 | Курская область | 0,79 | 0,80 | 0,77 | 0,89 |
| 9 | Липецкая область | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,82 |
| 10 | Московская область | 1,03 | 0,89 | 1,25 | 1,08 |
| 11 | Орловская область | 0,85 | 0,93 | 0,72 | 0,81 |
| 12 | Рязанская область (2 зона) | 0,95 | 1,02 | 0,84 | 0,93 |
| 13 | Смоленская область | 0,85 | 0,88 | 0,79 | 0,86 |
| 14 | Тамбовская область (1 зона) | 0,90 | 0,97 | 0,79 | 0,93 |
| 15 | Тверская область | 1,02 | 1,11 | 0,91 | 0,82 |
| 16 | Тульская область (1 зона) | 0,87 | 0,92 | 0,79 | 0,95 |
| 17 | Ярославская область | 0,82 | 0,77 | 0,92 | 0,82 |
| 18 | г. Москва * | 1,01 | 0,82 | 1,34 | 0,96 |
| II | Северо-Западный федеральный округ: |  |  |  |  |
| 19 | Республика Карелия (1 зона) | 1,15 | 1,26 | 0,97 | 1,07 |
| 20 | Республика Коми (1 зона) | 1,25 | 1,22 | 1,31 | 1,21 |
| 21 | Архангельская область (1 зона) | 1,34 | 1,16 | 1,63 | 1,32 |
| 22 | Вологодская область (3 зона) | 0,99 | 1,14 | 0,74 | 0,99 |
| 23 | Калининградская область | 1,06 | 1,12 | 0,98 | 1,03 |
| 24 | Ленинградская область (1 зона) | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,92 |
| 25 | Мурманская область | 1,46 | 1,50 | 1,42 | 1,36 |
| 26 | Новгородская область | 1,05 | 1,09 | 0,98 | 1,16 |
| 27 | Псковская область (1 зона) | 0,92 | 0,95 | 0,85 | 1,16 |
| 28 | г. Санкт-Петербург | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| III | Южный федеральный округ: |  |  |  |  |
| 29 | Республика Адыгея (Адыгея) | 0,86 | 0,92 | 0,73 | 1,02 |
| 30 | Республика Дагестан (1 зона) | 0,95 | 0,92 | 1,01 | 0,89 |
| 31 | Республика Ингушетия | 0,81 | 0,86 | 0,72 | 0,96 |
| 32 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,96 |
| 33 | Республика Калмыкия | 0,98 | 1,01 | 0,94 | 0,94 |
| 34 | Карачаево-Черкесская Республика | 0,93 | 0,98 | 0,82 | 1,07 |
| 35 | Республика Северная Осетия - Алания | 0,93 | 0,96 | 0,87 | 0,99 |
| 36 | Чеченская Республика | 1,06 | 0,96 | 1,21 | 1,18 |
| 37 | Краснодарский край | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 1,01 |
| 38 | Ставропольский край | 0,92 | 0,88 | 0,96 | 1,07 |
| 39 | Астраханская область | 0,95 | 1,01 | 0,84 | 0,91 |
| 40 | Волгоградская область | 0,96 | 0,94 | 0,99 | 1,06 |
| 41 | Ростовская область | 0,89 | 0,98 | 0,72 | 0,99 |
| IV | Приволжский федеральный округ: |  |  |  |  |
| 42 | Республика Башкортостан | 0,87 | 0,89 | 0,84 | 0,90 |
| 43 | Республика Марий Эл | 0,92 | 1,00 | 0,81 | 0,83 |
| 44 | Республика Мордовия | 0,84 | 0,88 | 0,78 | 0,77 |
| 45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,77 |
| 46 | Удмуртская Республика | 1,08 | 1,15 | 0,99 | 0,87 |
| 47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 0,94 | 0,98 | 0,87 | 1,03 |
| 48 | Кировская область (1 зона) | 0,99 | 1,09 | 0,84 | 0,97 |
| 49 | Нижегородская область | 0,97 | 1,02 | 0,88 | 1,06 |
| 50 | г. Саров (Нижегородская область) | 1,01 | 1,04 | 0,96 | 0,92 |
| 51 | Оренбургская область | 0,80 | 0,86 | 0,69 | 0,86 |
| 52 | Пензенская область (1 зона) | 0,88 | 0,93 | 0,81 | 0,82 |
| 53 | Пермский край | 0,89 | 0,88 | 0,92 | 0,83 |
| 54 | Самарская область | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 1,19 |
| 55 | Саратовская область (1 зона) | 0,92 | 0,99 | 0,79 | 1,12 |
| 56 | Ульяновская область | 0,89 | 0,97 | 0,78 | 0,87 |
| V | Уральский федеральный округ: |  |  |  |  |
| 57 | Курганская область | 1,02 | 1,08 | 0,90 | 1,23 |
| 58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0,82 |
| 59 | Тюменская область (1 зона) | 1,07 | 1,03 | 1,16 | 0,97 |
| 60 | Челябинская область | 0,89 | 0,96 | 0,79 | 0,84 |
| 61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 1,27 | 1,10 | 1,54 | 1,47 |
| 62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 1,28 | 1,33 | 1,26 | 0,94 |
| VI | Сибирский федеральный округ: |  |  |  |  |
| 63 | Республика Алтай (1 зона) | 1,03 | 1,13 | 0,92 | 0,67 |
| 64 | Республика Бурятия | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 1,21 |
| 65 | Республика Тыва | 1,00 | 1,02 | 0,96 | 1,04 |
| 66 | Республика Хакасия | 1,03 | 1,09 | 0,94 | 0,99 |
| 67 | Алтайский край (1 зона) | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 0,70 |
| 68 | Красноярский край (1 зона) | 1,07 | 1,03 | 1,10 | 1,26 |
| 69 | Иркутская область | 1,09 | 1,13 | 1,01 | 1,28 |
| 70 | Кемеровская область (2 зона) | 0,97 | 1,03 | 0,89 | 0,95 |
| 71 | Новосибирская область (4 зона) | 0,99 | 1,01 | 0,96 | 1,02 |
| 72 | Омская область | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,90 |
| 73 | Томская область | 0,98 | 0,94 | 1,02 | 1,16 |
| 74 | Забайкальский край | 0,94 | 1,01 | 0,85 | 0,87 |
| VII | Дальневосточный федеральный округ: |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |
|  | Республика Саха (Якутия) Якутск | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,01 |
|  | Республика Саха (Якутия) Мирный | 1,90 | 2,18 | 1,57 | 1,04 |
|  | Республика Саха (Якутия) Нерюнгри | 1,48 | 1,48 | 1,56 | 0,95 |
| 76 | Приморский край | 1,02 | 1,06 | 1,02 | 0,63 |
| 77 | Хабаровский край (1 зона) | 1,11 | 1,07 | 1,23 | 0,72 |
| 78 | Амурская область | 0,99 | 0,95 | 1,08 | 0,82 |
| 79 | Камчатский край (1 зона) | 1,86 | 1,75 | 2,11 | 1,37 |
| 80 | Магаданская область | 1,83 | 1,93 | 1,74 | 1,33 |
| 81 | Сахалинская область (2 зона) | 1,96 | 2,09 | 1,84 | 1,29 |
| 82 | Еврейская автономная область | 1,07 | 1,16 | 0,95 | 0,86 |
| 83 | Камчатский край (14 зона КАО) | 2,42 | 2,71 | 2,11 | 1,38 |
| 84 | Чукотский автономный округ* | 2,21 | 2,29 | 2,10 | 1,51 |

Приложение

# Методические рекомендации
определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на основе банка данных о стоимости работ объектов-аналогов.

# 1. Общие положения

Настоящие Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории на основе банка данных о стоимости работ объектов-аналогов (далее Методические рекомендации) разработаны в соответствии со СВОДОМ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ПРАВИЛ (далее СРП- 2007.1), а также в целях реализации Федерального закона об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 N 73-ФЗ и включает в себя рекомендации по определению стоимости ремонтно-реставрационных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия (далее ОКН) в т.ч.: консервации объектов культурного наследия; ремонта памятников, реставрации памятников или ансамблей; приспособления объектов культурного наследия для современного использования; воссоздания утраченного ОКН осуществляемого при наличии достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания, на основе банка данных о стоимости работ объектов-аналогов.

Сметная документация, составленная на основе банка данных о стоимости работ объектов-аналогов предназначена для определения прямых затрат ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, на стадии "Проект реставрации" и для формирования цены заявок на участие в целевых федеральных и региональных программах (обоснование инвестиций).

Сметная документация, составленная на основе банка данных о стоимости работ объектов-аналогов не может применяться для составления локальных смет на стадии рабочей документации и расчетов за выполненные работы.

Использование метода расчета по объектам-аналогам позволяет определить стоимость реставрации на ранних стадиях проектирования с достаточной степенью достоверности и минимальными затратами времени. Аналогом для расчета может служить как объект из перечня УРрр-2001 (Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ в реставрации), так и другой объект, для которого стоимость ремонтно-реставрационных работ определена по сметам, составленным по рабочим чертежам.

И в том и другом случае необходимо иметь следующие данные:

- фактические параметры памятника (или его конструктивных элементов (п.м; ; );

- процент утрат первоначального облика памятника, процент износа его конструктивных элементов, зафиксированных актом;

Проценты утрат первоначального облика (износа конструкций) определяются:

- в соответствии с правилами оценки физического износа конструктивных элементов и материалов отделки ОКН;

- на основании предварительного обследования состояния, проводимого главными архитектором и инженером проекта.

Определение стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с разделом 8 Свода Реставрационных правил - "Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации".

Аналог - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) сходный по основным характеристикам с объектом, для которого определяется стоимость работ.

Выбор объекта-аналога осуществляется по принципу максимальной схожести аналога с оцениваемым объектом: по конструктивным элементам, по материалам конструкций и отделки, по сложности архитектурного оформления, по технологии предполагаемых работ. Метод подбора аналога является экспертно-аналитическим и предполагает наличие опыта работы в реставрации, таким образом производить расчет по аналогам может специалист с опытом работы в реставрации не менее 5 лет. В реставрации принципиальным является анализ концепции реставрации и методов выполнения работ, что обязательно должно учитываться при подборе аналога.

После выбора аналога происходит необходимое уточнение и корректировка с учетом условий производства предполагаемых работ, процента утрат (износа) оцениваемого объекта, геометрических характеристик объекта, а также района, в котором будут происходить работы.

При использовании для расчета объекта-аналога, не входящего в перечень УРрр, необходимо привести стоимостные показатели объекта-аналога к соответствующей единице измерения. Единица измерения, к которой приводится стоимость объекта-аналога, должна наиболее достоверно отражать конструктивные и объемно-планировочные особенности объекта. Например, для фасада - стоимость работ на , для интерьера - стоимость работ на . Также привести стоимость реставрационных работ по объекту-аналогу к уровню цен января 2000 года, кроме этого необходимо привести стоимость к базовому региону, если аналог и оцениваемый объект принадлежат к разным регионам. После этого работа с объектом-аналогом практически не будет отличаться от работы с УРрр-2001.

Определение стоимости ремонтно-реставрационных работ осуществляется отдельно по конструктивным элементам. Группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам ОКН, видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов ремонтно-реставрационных работ производится в Локальных сметных расчетах.

Показатели стоимости ремонтно-реставрационных работ по памятнику в целом определяется как сумма затрат по конструктивным элементам. Стоимость ремонтно-реставрационных работ по памятнику в целом определяется Сводными сметными расчетами стоимости ремонтно-реставрационных работ, составленными на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат в соответствии с разделом 8 Свода Реставрационных правил - "Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации".

# 2. Выбор аналога.

Объектом-аналогом для определения стоимости ремонтно-реставрационных работ по ОКН может быть только ОКН (памятник истории и культуры).

При выборе объекта-аналога для определения стоимости ремонтно-реставрационных работ приоритетным является выбор объекта-аналога, имеющего такую же категорию сложности, что и оцениваемый объект, выполненного из тех же (или аналогичных) материалов, в том же архитектурном стиле (или близком к нему), близкого по времени строительства к оцениваемому объекту. Этот критерий является основным и действует на всех этапах выбора аналога.

Категории сложности конструктивных элементов, отделки, декоративных элементов определены в технических частях сборников УРрр-2001 ("Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации").

# Алгоритм выбора объектов-аналогов по основным показателям:

1. Выбор с учетом объемно-конструктивного устройства.

На этом этапе происходит выбор по наличию и схожести конструктивных элементов:

- фундаменты

- стены

- перекрытия

- крыша

- перегородки

- лестничные марши

- заполнения проемов

- полы

2. Выбор с учетом материалов отделки

На этом этапе происходит выбор по наличию и схожести материалов отделки, по наличию и схожести художественной отделки.

- внутренняя отделка

- наружная отделка

3. Выбор с учетом декоративных элементов и предметов ДПИ.

На этом этапе происходит выбор по наличию и схожести декоративных элементов и предметов ДПИ:

- металлодекор

- осветительные приборы

- камины и печи

- живопись

- скульптура

и т.п.

4. Выбор с учетом состава работ и метода производства работ.

- консервация

- реставрация

- воссоздание

- приспособления объектов культурного наследия для современного использования

Приоритетным является выбор аналога с технологией производства работ, максимально близкой к планируемому методу ведения работ на объекте.

Если это не представляется возможным, выбирается объект-аналог со стандартным (общепринятым в практике реставрационных работ) составом работ в соответствии с СРП - 2007.1 п 6.5.2.

5. Выбор с учетом процента утрат (износа) конструктивных материалов, материалов отделки и т.д.

Приоритетным является выбор аналога со схожими показателями износа конструктивных материалов, материалов отделки и т.п. с показателями оцениваемого объекта. При необходимости происходит корректировка стоимостных показателей объекта-аналога на процент утрат (износа). Поправочные коэффициенты, учитывающие процент утрат (износа) приведены в технических частях сборников УРрр-2001 ("Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации").

# 3. Корректировка стоимости объекта-аналога.
Корректировка по наличию (отсутствию) конструктивных элементов

При отсутствии в объекте-аналоге конструктивного элемента, присутствующего на оцениваемом объекте, для этого конструктивного элемента производится подбор другого объекта-аналога.

Если объект-аналог содержит "лишний", отсутствующий в оцениваемом объекте конструктивный элемент, в таком случае стоимостные показатели по этому элементу исключаются.

Если удельный вес конструктивного элемента объекта-аналога отличается от удельного веса конструктивного элемента оцениваемого объекта, корректировка происходит в соответствии с коэффициентами технических частей сборников УРрр-2001 ("Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации").

# Корректировка по текущему состоянию (проценту утрат (износа))

Поправочные коэффициенты, учитывающие процент утрат (износа) приведены в технических частях сборников УРрр-2001 ("Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации").

# Корректировка по объемно-геометрическим характеристикам

Поправочные коэффициенты на физический объем, на другие количественные характеристики элемента приведены в технических частях сборников УРрр-2001 ("Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации").

# 4. Определение стоимости ОКН по стоимостным показателям объекта-аналога

Стоимостные показатели объекта-аналога должны содержать следующую информацию:

1. Показатели расхода ресурсов и стоимости, установленные на соответствующий измеритель конструкций, работ и услуг:

Прямые затраты, всего, в том числе:

- Затраты труда рабочих, кроме занятых управлением и обслуживанием машин

- Основная заработная плата рабочих;

- Затраты на эксплуатацию машин;

- Основная заработная плата машинистов;

- Затраты на материалы, изделия и оборудование;

2. Условия производства работ.

3. Дату расчета сметной цены.

Расчет может быть произведен как по конструктивным элементам, так и по объекту в целом.

# Алгоритм определения стоимости ОКН по стоимостным показателям объекта-аналога

1. Выбор аналога.

2. Приведение стоимости (объекта) конструктивного элемента к соответствующей единице измерения.

Единица измерения, к которой приводится стоимость объекта-аналога, должна наиболее достоверно отражать конструктивные и объемно-планировочные особенности объекта. Например, для фасада - стоимость работ на , для интерьера - стоимость работ на , для осветительных приборов - стоимость работ на 1 (одну) светоточку. Рекомендуется выбирать единицы измерения, примененные в сборниках УРрр-2001 ("Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации").

3. Приведение стоимости (объекта) конструктивного элемента к базовому уровню цен.

4. Корректировка с учетом региона, если оцениваемый объект и объект-аналог находятся в разных регионах.

5. Корректировка с учетом условий производства работ, если планируемые работы происходят в иных условиях, чем работы на объекте-аналоге.

6. Корректировка с учетом процент утрат (износа).

7. Корректировка по объемно-геометрическим характеристикам.

8. Корректировка с учетом удельного веса конструктивного элемента.

9. Составление сметного расчета в соответствии с "Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации".

10. Составление сводного сметного расчета в соответствии с "Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации".

# 5. Определение стоимости работ по реставрации фасада на основе стоимостных данных объекта-аналога

Алгоритм определения стоимости работ по реставрации фасада на основе стоимостных данных объекта-аналога.

1. Определение объема работ.

1.1. Площадь фасадов рассчитывается как произведение длины стен по внешнему контуру на уровне земли на высоту стен от уровня земли до верхней точки венчающего карниза. При этом площадь оконных и дверных проемов, а также ворот из площади стен не вычитается.

, где

- площадь фасадов

Р - длина стен

h - высота стен

1.2. Для зданий-памятников, имеющих башни и купола, дополнительно рассчитывается площадь стен башен и барабанов куполов как произведение длины стен по внешнему огибу на уровне сопряжения с кровлей на высоту от уровня сопряжения с кровлей до верха венчающего карниза.

1.3. Все обмеры и расчеты производятся в метрах с точностью до одного знака после запятой.

2. При составлении сметного расчета за основу расчетов следует принимать тот объект-аналог, в котором тип фасада, сложность архитектурных форм и отделки в наибольшей степени соответствует реставрируемому фасаду.

3. Если здание имеет фасады различной сложности (парадные, дворовые, башни и т.п.), то стоимость прямых затрат на реставрацию определяется отдельно для каждой однотипной части фасадов по соответствующим объектам-аналогам, а результаты суммируются.

4. Порядок расчета.

Порядок расчета стоимости реставрации фасада по аналогу включает:

- Составление акта технического состояния.

- Определение площади фасадов.

Расчет стоимости прямых затрат на реставрацию фасадов на основании данных акта технического состояния, величины площади фасада, показателей прямых затрат стоимости работ объекта-аналога, корректировочных коэффициентов.

4.1. Акт технического состояния.

В акт технического состояния заносятся данные обследования конструктивных элементов с указанием процента утрат.

4.2. Расчет площади фасадов.

Основанием для расчета служат либо данные существующей проектной документации, либо результаты обмеров здания в натуре.

Расчет площади производится в соответствии с указаниями п. 10 по формуле (1).

4.3. Расчет стоимости прямых затрат на реставрацию фасадов.

Расчет производится по следующему алгоритму:

Определить площадь фасадов согласно п. 1.

Выбрать объект-аналог, показатели которого будут являться базой расчета.

При необходимости учесть поправочные коэффициенты.

По данным акта технического состояния и вводной части раздела определить поправочный коэффициент, учитывающий процент реставрации фасадов.

Стоимость прямых затрат на реставрацию фасадов рассчитывается по формуле (2):

(2) , где

- стоимость прямых затрат на реставрацию фасада

- стоимость прямых затрат на реставрацию 1  объекта-аналога (итоговая строка)

К - поправочный коэффициент

- площадь фасадов

5. Объекты-представители настоящего Сборника содержат практически все конструктивные элементы, архитектурные детали и отделочные материалы фасадов, что дает возможность определить стоимость реставрации фасадов любого типа и сложности методом "исключения-добора" конструктивных элементов.

При значительных отклонениях характеристик реставрируемых фасадов от характеристик объектов-аналогов расчет стоимости прямых затрат на реставрацию фасадов производить по формуле (4) по следующему правилу:

Выполнить п. 4.3.

Найти в других объектах-аналогах, не являющихся базой расчета, показатели для конструктивных элементов, отсутствующих в базе расчета.

Исключить из базы расчета показатели конструктивных элементов, отсутствующих в реставрируемом фасаде.

Для конструктивных элементов, имеющих проекцию на фасад, рассчитать:

(3) , где

- доля I-го конструктивного элемента в площади фасада

- площадь проекции I-го конструктивного элемента на площадь фасада

- площадь фасада.

Для конструктивных элементов, не имеющих проекции на площадь фасада (водосточные трубы и т.п.), расчет  не производится и в формуле (4)  (принимается равным единице).

Рассчитать стоимость прямых затрат на реставрацию фасада по формуле (4):

(4)  , где

- стоимость прямых затрат на реставрацию фасадов

- стоимость прямых затрат на реставрацию i-го конструктива по данным объекта-аналога

- доля i-го конструктива в площади фасада по данным объекта-аналога

- доля i-го конструктива реставрируемого фасада по результатам расчета по формуле (3)

- площадь реставрируемого фасада

N - число конструктивных элементов реставрируемого фасада

К - поправочный коэффициент. При применении нескольких корректировочных коэффициентов, они перемножаются.

# 6. Определение стоимости работ по реставрации интерьера на основе стоимостных данных объекта-аналога.

1. Алгоритм определения стоимости работ по реставрации интерьера на основе стоимостных данных объекта-аналога.

1) На основе акта технического состояния по таблице N 1 проводится классификация оцениваемых интерьеров.

2) Выбирается объект-аналог, соответствующий по основным характеристикам интерьерам оцениваемого помещения.

3) Из акта технического состояния выписываются данные о физическом объеме оцениваемого помещения.

4) Корректировка (пересчет) итоговой строки таблицы стоимостных показателей прямых затрат объекта-аналога для получения стоимостных данных, соответствующих характеристикам оцениваемых интерьеров.

5) Расчет поправочного коэффициента на физический объем оцениваемого помещения.

6) На основании данных, полученных при выполнении пунктов 1-5, производится расчет стоимости прямых затрат на реставрацию оцениваемых интерьеров (по формуле (6)).

2. При составлении СФР за базу расчета принимается тот объект-аналог, для которого сложность интерьеров и состав конструктивных элементов более всего соответствуют интерьерам оцениваемых помещений.

При определении стоимости прямых затрат на реставрацию интерьеров, имеющий больший процент утрат (согласно акта технического состояния), чем объект-аналог, необходимо произвести корректировку итоговой строки таблицы укрупненных стоимостных показателей прямых затрат объекта-аналога, применив поправочные коэффициенты из таблицы N 2.

3. Корректировка итоговой строки.

Пересчет итоговой строки таблицы укрупненных стоимостных показателей прямых затрат на реставрацию интерьеров объекта-аналога осуществляется по формуле (1):

(1) , где

I - множество номеров конструктивов объекта-аналога;

J - множество номеров конструктивов оцениваемого помещения, отсутствующих в объекте-аналоге;

- стоимость прямых затрат на реставрацию интерьеров оцениваемого объекта в расчете на 1  помещения (итоговая строка);

- стоимость прямых затрат на реставрацию i-го конструктивного элемента оцениваемого помещения в расчете на 1  помещения;

- поправочный коэффициент из таблицы N 2, соответствующий проценту реставрации i-го конструктивного элемента, определенному по акту технического состояния.

При расчете итоговой строки прямых затрат на реставрацию оцениваемого помещения возможны варианты:

1. Конструктив интерьеров оцениваемого помещения и его характеристика совпадают с конструктивом объекта-аналога.

В этом случае пересчет стоимости прямых затрат на реставрацию конструктива не производится (за исключением учета процента реставрации):

(1.1) , где

- стоимость прямых затрат на реставрацию i-го конструктива объекта-аналога

2. Показатели объекта-аналога не содержат конструктивного элемента оцениваемых интерьеров. В этом случае стоимостные показатели для данного конструктива берутся из других объектов-аналогов с применением к ним поправочного коэффициента, рассчитанного по формулам (2) или (3). Полученный результат прибавляется к стоимостным показателям итоговой строки объекта-аналога.

, где

- стоимость прямых затрат на реставрацию i-го конструктивного элемента оцениваемого помещения;

- стоимость прямых затрат на реставрацию i-го конструктива, совпадающего по характеристикам с оцениваемым, но выбранного по разделу Сборника, где объект-аналог не является базой расчета;

К - поправочный коэффициент на физический объем объектов-аналогов:

(3) , где

W - поправочный коэффициент из таблицы N 3;

- физический объем объекта-аналога, являющегося базой расчета;

- физический объем объекта-аналога, по показателям которого производится пересчет i-й строки;

3. Интерьеры объекта-аналога содержат "лишний", отсутствующий в оцениваемом помещении конструктив.

В этом случае стоимостные показатели такого конструктива вычитаются из данных итоговой строки объекта-аналога, а (1.4)  для i-го номера конструктива объекта-аналога, отсутствующего в интерьерах оцениваемого помещения, где

- стоимость прямых затрат на реставрацию i-го конструктивного элемента оцениваемого помещения ().

4. Расчет поправочного коэффициента на физический объем оцениваемого помещения производится по формулам (4) или (5):

(4)  , если

(5) , если , где

К - поправочный коэффициент на физический объем

- физический объем выбранного для расчета объекта-аналога;

- физический объем оцениваемого помещения (по акту технического состояния);

W - поправочный коэффициент из таблицы N 3.

5. Расчет стоимости прямых затрат на реставрацию оцениваемых интерьеров:

, где

- стоимость прямых затрат на реставрацию оцениваемых интерьеров;

- физический объем оцениваемого помещения;

К - поправочный коэффициент на физический объем (формулы NN 4, 5).

6. Расчет поправочного коэффициента на конструктивный элемент с другим удельным весом объекта-аналога производится по формуле (7):

, где

- удельный вес i-го конструктивного элемента в оцениваемом помещении;

- удельный вес i-го конструктивного элемента объекта-аналога;

Таблица N 1

# Классификация интерьеров

| N п/п | Конструктивные элементы | Тип сложности |
| --- | --- | --- |
|  |  | простые | средней сложности | сложные |
| 1 | Окна | С прямым верхом, с небольшим количеством членений при горбыльках простой формы. | С криволинейным верхом, с большим количеством членений при горбыльках несложной формы. | С криволинейным верхом, с большим количеством членений при горбыльках сложной формы. |
| 2 | Двери | Гладкие с прямолинейным верхом. | Филенчатые двери, с криволинейным верхом, до 10% профиля. | Филенчатые двери, с криволинейным верхом, до 210% профиля. |
| 3 | Стены, потолки | Насыщенность лепным декором 1-2 кат. - до 5%. | Насыщенность лепным декором 1-2 кат. - до 5%; 3-4 кат. - до 5%. | Насыщенность лепным декором 1-2 кат. - до 20%; 3-4 кат. - до 25%. |

Таблица N 2

# Поправочные коэффициенты, учитывающие процент реставрации интерьеров

| N п/п | Переход от одной степени износа к другой | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | От 10% утрат к 15% утрат | 1,3 |
| 2 | От 10% утрат к 20% утрат | 1,5 |
| 3 | От 10% утрат к 25% утрат | 1,6 |
| 4 | От 10% утрат к 30% утрат | 1,8 |
| 5 | От 10% утрат к 40% утрат | 2,0 |
| 6 | От 10% утрат к 50% утрат | 2,2 |
| 7 | От 10% утрат к более 50% утрат | 2,5 |
| 8 | От 10% утрат к воссозданию | 3,0 |

Примечание: В данной таблице представлены коэффициенты перехода от 10% утрат к более высокому проценту утрат. При необходимости определить коэффициент перехода от другого процента утрат необходимо поступать следующим образом:

Определить коэффициент перехода от 10% утрат к проценту утрат объекта-аналога .

Определить коэффициент перехода от 10% утрат к проценту утрат оцениваемого объекта Ко

Определить коэффициент перехода от процента утрат объекта-аналога  к проценту утрат оцениваемого объекта Ко по формуле:

, где

К - поправочный коэффициент перехода от процента утрат объекта-аналога к проценту утрат оцениваемого объекта

Ко - коэффициент перехода от 10% утрат к проценту утрат оцениваемого объекта

- коэффициент перехода от 10% утрат к проценту утрат объекта-аналога

Таблица N 3

# Коэффициенты, используемые при расчете поправочного коэффициента на физический объем помещения

| N п/п | Отношение физического объема оцениваемого помещения к физическому объему объекта-аналога | Поправочный коэффициент W |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 0,12 |
| 2 |  | 0,14 |
| 3 |  | 0,13 |
| 4 |  | 0,11 |
| 5 |  | 0,09 |
| 6 |  | 0,06 |
| 7 |  | 0,03 |
| 8 |  | 0 |
| 9 |  | 0,08 |
| 10 |  | 0,1 |
| 11 |  | 0,08 |
| 12 |  | 0,07 |
| 13 |  | 0,05 |
| 14 | p>12 | 0,04 |

Аналитический вывод зависимости стоимости реставрации  интерьера от физического объема

Обозначим  где

- физический объем выбранного для расчета объекта-представителя (указан в Сборнике);

- физический объем оцениваемого помещения (по акту технического состояния).

Поскольку стоимость является функцией от площади поверхности помещения, то представим:

(1) , где

- стоимость реставрации выбранного для расчета объекта-представителя (указан в Сборнике);

- стоимость реставрации оцениваемого помещения.

С другой стороны,

, где

- стоимость прямых затрат на реставрацию оцениваемых интерьеров;

- стоимость прямых затрат на реставрацию выбранного для расчета объекта-представителя на 1 ;

- физический объем оцениваемого помещения;

К - поправочный коэффициент на физический объем.

Поставим задачу определить коэффициент зависимости изменения стоимости реставрации  от отношения объемов оцениваемого помещения и выбранного для расчета объекта-представителя.

Такой коэффициент будем искать в виде:

(2) , если ,

(3) , если

Тогда:

Для случая , исходя из (1) и (2), получаем

, где

- физический объем выбранного для расчета объекта-представителя (указан в Сборнике);

- физический объем оцениваемого помещения (по акту технического состояния)

- стоимость реставрации выбранного для расчета объекта-представителя (указан в Сборнике);

- стоимость реставрации оцениваемого помещения;

.

Тогда:

Для случая , исходя из (1) и (3), получаем:

.

Для случая , получаем

Таким образом:

Графическое изображение зависимости коэффициента W от отношения объемов оцениваемого помещения и выбранного для расчета объекта-представителя -р представлено на рис. 1:

Представляя значения в табличной форме, получаем:

| N п/ п | Отношение физического объема оцениваемого помещения к физическому объему объекта-представителя по сборнику | Поправочный коэффициент W |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 0,12 |
| 2 |  | 0,14 |
| 3 |  | 0,13 |
| 4 |  | 0,11 |
| 5 |  | 0,09 |
| 6 |  | 0,06 |
| 7 |  | 0,03 |
| 8 |  | 0 |
| 9 |  | 0,08 |
| 10 |  | 0,1 |
| 11 |  | 0,08 |
| 12 |  | 0,07 |
| 13 |  | 0,05 |
| 14 |  | 0,04 |

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Фундаменты
УРрр-02-01 - 06-2001

1. Состав работ, предусмотренный укрупненными ресурсными нормами и расценками

| Укрупненные ресурсные нормы и расценки | Состав работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| УРрр-02-01 | Полный комплекс работ при реставрации бутовых фундаментов под наружные стены кирпичных зданий при утратах первоначального состояния - 30% и глубине заложения 1,8 м; земляные работы с устройством креплений, частичная перекладка фундамента, усиление железобетонными обоймами и инъектирование, оклеечная гидроизоляция. |
| УРрр-02-02 | Полный комплекс работ при реставрации бутовых фундаментов под внутренние стены кирпичных зданий при утратах первоначального состояния - 30% и глубине заложения 1,6 м; земляные работы с устройством креплений, частичная перекладка фундамента, усиление железобетонными обоймами и инъектирование, оклеечная гидроизоляция. |
| УРрр-02-03 | Полный комплекс работ по укрепительной цементации бутовых фундаментов - бурение по бутовой кладке, забивка и извлечение инъекторов, инъектирование бутовой кладки, установка, перестановка бурового оборудования, гидродинамическая очистка швов, зачеканка швов полимерцементным раствором с добавлением латекса. |
| УРрр-02-04 | Полный комплекс работ по укрепительной цементации контактной зоны "фундамент-грунт" - бурение в грунтах 1, 2 и 3 категорий, бурение по бутовой кладке, спуск манжетных труб, заполнение скважин обойменным раствором, цементация грунтов цементным раствором, ликвидационный тампонаж скважины. |
| УРрр-02-05-01 | Полный комплекс работ по устройству гидроизоляционных плит - в стенах, ремонт кирпичных стен, песчано-гравийная подготовка, прокладка полиэтиленовой пленки по стяжке, монолитная железобетонная плита, заделка трещин и швов составом Вандекс, обмазочная изоляция по кирпичу составом Вандекс, установка инжектосистем, закачка в систему смолы, заделка инежктосистем материалом Вандекс, обмазочная гидроизоляция Вандексом супер по плите. |
| УРрр-02-05-02 | Полный комплекс подготовительных работ для устройства гидроизоляционных плит - разработка старых полов, выемка грунта и мусора, демонтаж кирпичных перегородок |
| УРрр-02-06 | Полный комплекс по противокапиллярной защите кирпичных стен - отбивка штукатурки, разделка швов в кирпичной кладке, зачеканка швов полимерцементным раствором, нанесение на стены обмазочной гидроизоляции, сверление отверстий, инъектирование спец. составом, повторное разбуривание, инъектирование спец. составов, тампонирование шпуров |

# 2. Правила применения ресурсных норм и расценок

# УРрр-02-01 "Реставрация бутовых фундаментов наружных стен"

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 п.м. фундамента.

2. Глубина заложения фундамента учтена расценкой - 1,8 м. При изменении глубины заложения фундамента (с уменьшением или увеличением) на каждые 10 см расценка и ресурсная норма корректируется на 6%.

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает тело фундамента - бутобетон. При другом материале фундамента применять поправочные коэффициенты:

бетон - К=1,068

плиточный (блочный) известняк - К=1,109

кирпич - K=1,251

4. Расценка и ресурсная норма 30% первоначального состояния.

При изменении процента утрат применять поправочные коэффициенты:

| Процент утрат | бутобетон | бетон | плитный (блочный) известняк | кирпич |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,7 | 0,75 | 0,78 | 0,88 |
| 20 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,06 |
| 30 | 1,0 | 1,07 | 1,11 | 1,25 |
| 40 | 1,15 | 1,23 | 1,28 | 1,44 |
| 50 | 1,30 | 1,40 | 1,45 | 1,63 |
| 60 | 1,45 | 1,55 | 1,61 | 1,81 |
| 70 | 1,6 | 1,70 | 1,77 | 2,00 |

5. При реставрации столбчатых фундаментов длиной фундаментов следует считать сумму длин 2-х смежных сторон.

6. При реставрации фундаментов под деревянные здания к расценкам и ресурсным нормам применять К=0,7%.

Реставрация деревянного основания под подошвой фундамента (сваи, ростверки, лежни).

Реставрация водоотливов при производстве работ (включается по данным проекта организации реставрации).

Замена некачественного грунта при обратной засыпке песком.

Шурфы и зондажи.

# УРрр-02-02 "Реставрация бутовых фундаментов внутренних стен"

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 п.м. фундамента.

2. Глубина заложения фундамента учтена расценкой - 1,6 м. При изменении (уменьшении или увеличении) глубины заложения фундамента на каждые 10 см расценка и ресурсная норма корректируется на 6%.

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает тело фундамента - бутобетон. При другом материале фундамента применять поправочные коэффициенты:

бетон - К=1,068

плиточный (блочный) известняк - К=1,109

кирпич - К=1,251

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает 30% первоначального состояния.

При изменении процента утрат применять поправочные коэффициенты ко всем видам затрат:

| Процент утрат | бутобетон | бетон | плитный (блочный) известняк | кирпич |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,7 | 0,75 | 0,78 | 0,88 |
| 20 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,06 |
| 30 | 1,0 | 1,07 | 1,11 | 1,25 |
| 40 | 1,15 | 1,23 | 1,28 | 1,44 |
| 50 | 1,30 | 1,40 | 1,45 | 1,63 |
| 60 | 1,45 | 1,55 | 1,61 | 1,81 |
| 70 | 1,6 | 1,70 | 1,77 | 2,00 |

5. При реставрации столбчатых фундаментов длиной фундаментов следует считать сумму длин 2-х смежных сторон.

6. При реставрации фундаментов под деревянные здания к расценкам и ресурсным нормам следует применять К=0,7%.

7.1. Реставрация деревянного основания под подошвой фундамента (сваи, ростверки, лежни).

7.2. Реставрация водоотливов при производстве работ (включается по данным проекта организации реставрации).

7.3. Замена некачественного грунта при обратной засыпке песком.

7.4 Шурфы и зондажи.

# УРрр-02-03 "Укрепительная цементация бутовой кладки стен фундамента"

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 п.м. фундамента.

2. Расценкой и ресурсной нормой предусмотрено бурение шпуров диаметр 42 мм с шагом 1500 мм

# УРрр-02-04 Укрепительная цементация контактной зоны "фундамент-грунт". И грунтов основания

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 п.м. фундамента.

2. Бурение скважин - 93 мм.

3. Заливка скважин обойменным глиноцементным раствором.

# УРрр-02-05-01 Устройство гидроизоляции подвалов и цокольных этажей

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 пола подвала или цокольного этажа.

# УРрр-02-06 Противокапиллярная защита стен

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 п.м. фундамента.

# 3. Укрупненные ресурсные нормы

# Ресурсная норма N 2-01
Реставрация бутового фундамента с земляными работами под наружными стенами

| Измеритель: 100 пог. м фундаментов |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 9025,23 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 96,91 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 51,31 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 129,2 |
| 30201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч. | 4,53 |
| 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 1,11 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 2,16 |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 | маш.-ч. | 17,5 |
| 110902 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.-ч. | 2,79 |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч. | 2,28 |
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч. | 38,37 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 4,14 |
|  | Прочие машины | руб. | 127,1 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 888-0482 | Раствор RSM | кг | 8 |
| 101-6510-003 | Церезит СR 166 гидроизоляционная сухая смесь, обмазочная, пластичная | кг | 912 |
| 408-9011 | Камни бутовые |  | 70,45 |
| 103-0188 | Трубы электросварные прямошовные 219x4,5 мм | м | 10 |
| 101-1901 | Сверла кольцевые алмазные д. 45 мм | шт. | 3,12 |
| 101-1305 | Портландцемент М 400 | т | 0,3 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная, комовая, сорт 1 | т | 1,92 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,1 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 7,57 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,04 |
| 101-1807 | Балки двутавровые N 16-22, сталь спокойная 18СП | т | 1,85 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 1,82 |
| 102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта |  | 7,54 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта |  | 31,12 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 19,53 |
| 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 1,71 |
| 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм |  | 11,97 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 34,31 |
| 408-9130 | Щебень 5-10 мм | т | 8,89 |
| 411-0001 | Вода |  | 42,79 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,86 |
| 101-0823 | Проволока черная диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 103-0133 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт"пс-БСт4пс, наружный диаметр 40 мм. Толщина стенки 2,5 мм | м | 30 |
| 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 |  | 2,78 |
| 402-0015 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100 |  | 0,04 |
| 404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 1,58 |
| 888-0018 | Гидропрокладка "Waterstop" | пог.м | 7,2 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 6,08 |
| 888-0343 | Пена монтажная "Макрофлекс" | л | 2 |
|  | Прочие материалы | руб. | 893,2 |
|  | Вес материалов | т | 259,24 |
|  | Строительный мусор | т | 21,89 |

# Ресурсная норма N 2-02
Реставрация бутового фундамента с земляными работами под внутренними стенами

| Измеритель: 100 пог.м фундаментов |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 6853,19 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 135,55 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 69,6 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 118,4 |
| 30201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч. | 4,53 |
| 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 1,11 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 2,16 |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 | маш.-ч. | 18,5 |
| 110902 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.-ч. | 3,61 |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч. | 2,28 |
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч. | 38,37 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 4,14 |
|  | Прочие машины | руб. | 59,4 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 888-0482 | Раствор RSM | кг | 8 |
| 101-6510-003 | Церезит СR 166 гидроизоляционная сухая смесь, обмазочная, пластичная | кг | 1292 |
| 408-9011 | Камни бутовые |  | 42,02 |
| 103-0188 | Трубы электросварные прямошовные 219х4,5 мм | м | 10 |
| 101-1901 | Сверла кольцевые алмазные д. 45 мм | шт. | 3,12 |
| 101-1305 | Портландцемент М400 | т | 0,3 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная, комовая, сорт 1 | т | 1,14 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,06 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 4,51 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,02 |
| 101-1807 | Балки двутавровые N 16-22, сталь спокойная 18СП | т | 1,22 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 1,09 |
| 102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта |  | 4,51 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта |  | 25,44 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 16,28 |
| 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 1,02 |
| 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм |  | 7,14 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 20,47 |
| 408-9130 | Щебень 5-10 мм | т | 5,3 |
| 411-0001 | Вода |  | 28,72 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 7,04 |
| 101-0823 | Проволока черная диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,44 |
| 103-0133 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт"пс-БСт4пс, наружный диаметр 40 мм. Толщина стенки 2,5 мм | м | 30 |
| 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 |  | 4,03 |
| 402-0015 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100 |  | 0,04 |
| 404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 2,19 |
| 888-0018 | Гидропрокладка "Waterstop" | пог.м | 7,2 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 8,8 |
| 888-0343 | Пена монтажная "Макрофлекс" | л | 2 |
|  | Прочие материалы | руб. | 265,8 |
|  | Вес материалов | т | 154,63 |
|  | Строительный мусор | т | 13,06 |

# Ресурсная норма N 2-03
Укрепительная цементация бутовой кладки стен фундаментов

| Измеритель: 1 пог.м стен фундаментов |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 43,38 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 42,764 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,617 |
| 310201 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 25 , напор 150 м | маш.-ч. | 10,214 |
| 270302 | Насосы грязевые, подача 15 , напор 50 м | маш.-ч. | 9,919 |
| 140512 | Комплекты для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м роторного бурения | маш.-ч. | 10,214 |
| 110501 | Глиномешалки 4 | маш.-ч. | 15,563 |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 | маш.-ч. | 4,397 |
| 100901 | Установки перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр 48-60 мм | маш.-ч. | 0,043 |
| 100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.-ч. | 0,004 |
| 100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 2,5 т | маш.-ч. | 0,875 |
| 30404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кн. (т) | маш.-ч. | 0,559 |
| 30204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч. | 0,009 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,016 |
|  | Прочие машины | руб. | 8,6 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 407-0005 | Глина | т | 0,196 |
| 109-0020 | Долота трехшарошечные Ш1460-К-ЦВ | шт. | 0,116 |
| 101-1316 | Цемент | т | 1,639 |
| 408-9020 | Песок |  | 0,062 |
| 534-9012 | Штуцер длиной 200 мм | м | 0,799 |
| 500-9302 | Ниппель диаметром 57 мм | кг | 0,071 |
| 500-9301 | Ниппель диаметром 42 мм | кг | 0,074 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,458 |
| 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,262 |
| 300-1223 | Манометры общего назначения с треххдовым# краном обм 1-100 | комплект | 0,004 |
| 300-0609 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 ), диаметром 32 мм | м | 0,088 |
| 105-0214 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,019 |
| 103-0589 | Трубы бурильные из стали группы д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,01 |
| 103-0585 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм | м | 0,005 |
| 103-0550 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы д и б с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 0,065 |
| 102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта |  | 0,12 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 |
|  | Прочие материалы | руб. | 33,6 |

# Ресурсная норма N 2-04
Укрепительная цементация контактной зоны "фундамент-грунт" и грунтов основания

| Измеритель: 1 пог.м стен фундаментов |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 53,72 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 52,02 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 1,351 |
| 310201 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 25 , напор 150 м | маш.-ч. | 11,612 |
| 270302 | Насосы грязевые, подача 15 , напор 50 м | маш.-ч. | 11,254 |
| 140512 | Комплекты для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м роторного бурения | маш.-ч. | 11,112 |
| 110501 | Глиномешалки 4 | маш.-ч. | 17,946 |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 | маш.-ч. | 6,589 |
| 100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 2,5 т | маш.-ч. | 1,383 |
| 30404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кн. (т) | маш.-ч. | 0,883 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,025 |
|  | Прочие машины | руб. | 45,5 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 109-0020 | Долота трехшарошечные Ш1460-К-ЦВ | шт. | 0,671 |
| 407-0005 | Глина | т | 0,338 |
| 101-1316 | Цемент | т | 2,350 |
| 530-0069 | Манжетные трубы | 10 м | 1,026 |
| 101-0306 | Манжеты резиновые | кг | 0,165 |
| 113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,001 |
| 101-1571 | Кальций хлористый | т | 0,343 |
| 534-9012 | Штуцер длиной 200 мм | м | 0,731 |
| 500-9302 | Ниппель диаметром 57 мм | кг | 0,120 |
| 500-9301 | Ниппель диаметром 42 мм | кг | 0,124 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,602 |
| 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,529 |
| 300-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном обм 1-100 | комплект | 0,007 |
| 300-0609 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 ), диаметром 32 мм | м | 0,15 |
| 105-0214 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,031 |
| 103-0589 | Трубы бурильные из стали группы д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,02 |
| 103-0585 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм | м | 0,008 |
| 103-0550 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы д и б с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 0,08 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта |  | 0,2 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 |
|  | Прочие материалы | руб. | 10,5 |

# Ресурсная норма N 2-05-01
Устройство гидроизоляционных монолитных железобетонных плит пола цокольного этажа

| Измеритель: 100 железобетонных плит пола |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 679,97 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 2,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 71,068 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 8,566 |
| 331551 | Шприцы пневматические для заделки швов | маш.-ч. | 4,695 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч. | 28,87 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 18,908 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 58,881 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч. | 13,895 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч. | 2,03 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 3,617 |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 | маш.-ч. | 14,086 |
| 100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 2,5 т | маш.-ч. | 5,076 |
| 81600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч. | 5,076 |
| 50402 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.) производительностью до 3,5 | маш.-ч. | 28,87 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 686 кПа (7 атм.) производительностью до 5 | маш.-ч. | 17,136 |
| 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 686 кПа (7 атм.) производительностью до 2,2 | маш.-ч. | 9,454 |
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 27,156 |
| 31910 | Люльки | маш.-ч. | 6,408 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 1,713 |
| 30404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кн. (т) | маш.-ч. | 3,236 |
| 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн. (т) | маш.-ч. | 0,127 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,634 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,254 |
| 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч. | 4,949 |
|  | Прочие машины | руб. | 55,0 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-9510-003 | Церезит СС166 гидроизоляционная сухая смесь, обмазочная пластичная | кг | 624,42 |
| 101-9510-006 | Церезит СС81 для устройства адгезионного слоя | кг | 144,33 |
| 408-9080 | Щебень |  | 66,28 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 147,238 |
| 401-0009 | Бетон B-25 W 6 |  | 28,582 |
| 204-9172 | Арматура A-3 | т | 3,290 |
| 104-9400-050 | Трубки из вспененного полиэтилена диаметром 30 мм, толщина стенки13 мм | м | 57,267 |
| 888-0312 | Смола полиамидная Л-18 | л | 48,678 |
| 101-9510-007 | Церезит СС83 эластификатор для цементных растворов | кг | 192,013 |
| 411-0001 | Вода |  | 19,329 |
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | 3,980 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм |  | 0,893 |
| 113-9105 | Метиленхлорид | кг | 0,163 |
| 101-9107 | Наконечники | кг | 0,243 |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,081 |
| 101-1668 | Рогожа |  | 7,309 |
| 101-0329 | Клей 88-са | кг | 0,163 |
|  | Прочие материалы | руб. | 5712,80 |

# Ресурсная норма N 2-05-02
Подготовительные работы при устройстве гидроизоляционных плит

| Измеритель: 100 пола |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 1892,41 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 698,75 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,11 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 1447,981 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 628,624 |
| 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 | маш.-ч. | 33,368 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | 4,606 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,044 |
|  | Прочие машины | руб. | 827,0 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта. |  | 0,14 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см |  | 0,087 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 |
|  | Прочие материалы | руб. | 6,2 |
|  | Строительный мусор | т | 15,671 |

# Ресурсная норма N 2-06
Противокапиллярная защита стен

| Измеритель: 1 пог.м фундаментов |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 34,39 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 10,91 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,113 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч. | 0,124 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 0,446 |
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч. | 7,154 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 0,008 |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 | маш.-ч. | 8,691 |
| 100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 2,5 т | маш.-ч. | 1,614 |
| 50402 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 3,5 | маш.-ч. | 0,124 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.), производительность до 5 | маш.-ч. | 0,233 |
| 30404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кн (т) | маш.-ч. | 1,031 |
| 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т) | маш.-ч. | 0,001 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,002 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,031 |
|  | Прочие машины | руб. | 7,6 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1914 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм | шт. | 2,06 |
| 101-0198 | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 62,68 |
| 101-1749-002 | Латекс СКС-65ГП-Б | кг | 0,38 |
| 534-9012 | Штуцер длиной 200 мм | м | 3,38 |
| 500-9302 | Ниппель диаметром 57 мм | кг | 0,274 |
| 500-9301 | Ниппель диаметром 42 мм | кг | 0,284 |
| 411-0002 | Вода водопроводная |  | 0,114 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,538 |
| 402-9050 | Раствор цементный |  | 0,022 |
| 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,964 |
| 300-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном обм1-100 | комплект | 0,016 |
| 300-0609 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 ), диаметром 32 мм | м | 0,338 |
| 204-9001 | Арматура | т | 0,0002 |
| 105-0214 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,072 |
| 103-0589 | Трубы бурильные из стали группы д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,038 |
| 103-0585 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм | м | 0,02 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта |  | 0,0002 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта |  | 0,464 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта |  | 0,0002 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 |
|  | Прочие материалы | руб. | 37,4 |

# 4. Каталог расценок

| NN расценок | Наименование и характеристика | Единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. УРрр-02-01 Реставрация бутовых фундаментов наружных стен |
| УРрр-02-01 | Реставрация бутовых фундаментов наружных стен при 30% утрат и глубине заложения - 1,8 м | 100 пог.м. | 258675,0 | 112941,0 | 6134,0 | 1596,0 | 139600,0 | 9025,23 |
| Табл. УРрр-02-02 Реставрация бутовых фундаментов внутренних стен |
| УРрр-02-02 | Реставрация бутовых фундаментов внутренних стен при 30% утрат и глубине заложения - 1,6 м | 100 пог.м. | 209521,0 | 83051,0 | 7386,0 | 1817,0 | 119084,0 | 6853,19 |
| Табл. УРрр-02-03 Укрепительная цементация бутовой кладки стен фундамента |
| УРрр-02-03 | Укрепительная цементация бутовой кладки стен фундамента буроинъекционным способом | 1 пог.м. | 4895,49 | 557,25 | 2256,4 | 503,09 | 2081,84 | 43,38 |
| Табл. УРрр-02-04 Укрепительная цементация контактной зоны "фундамент-грунт" и грунтов основания |
| УРрр-02-04 | Укрепительная цементация контактной зоны "фундамент-грунт" | 1 пог.м. фундамента | 10511,14 | 686,08 | 2757,25 | 614,14 | 7067,81 | 53,72 |
| Табл. УРрр-02-05-01 Устройство гидроизоляции подвалов и цокольных этажей |
| УРрр-02-05-01 | Устройство гидроизоляционных монолитных железобетонных плит пола | 100 пола | 126105,0 | 7015,0 | 5803,0 | 1031,0 | 113287,0 | 679,97 |
| Табл. УРрр-02-05-02 Подготовительные работы при устройстве гидроизоляционных плит |
| УРрр-02-05-02 | Разборка существующих конструкций полов, перегородок, стен, выемка грунта и мусора | 100 | 62859,0 | 21846,0 | 40861,0 | 8958,0 | 152,0 | 1892,41 |
| Табл. УРрр2-06-02 Противокапиллярная защита стен |
| УРрр2-06-02 | Противокапиллярная защита стен инъекционным методом | 1 пог.м. | 5339,29 | 424,04 | 1018,03 | 143,04 | 3897,22 | 34,39 |

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Кирпичные кладки
УРрр-03-01 - 06-2001

# 1. Техническая часть

1. Расценками и ресурсными нормами настоящего сборника предусмотрена реставрация конструкций из кирпича и натурального камня памятников культуры, отличающихся от современных сложностью форм, применяемыми материалами, методами производства работ.

Расценками и ресурсными нормами настоящего сборника предусмотрена следующая классификация кирпичных кладок стен:

1.1. Простые - кладки гладкие, лишенные архитектурного декора или с простейшими архитектурными деталями (поэтажные пояски, сандрики, русты, радиаторные ниши, карнизы высотой не более 4 рядов кирпича);

1.2. Средней сложности - кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен (карнизы высотой более 4 рядов кирпича, пилястры, полуколонны, ширинки, кокошники и др. архитектурные детали);

1.3. Сложные - кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен;

1.4. Особо сложные - кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь более 40% лицевой стороны наружных стен.

2. Расценками и ресурсными нормами настоящего сборника предусмотрена следующая классификация сводов:

2.1. Простые - своды коробовые, цилиндрические;

2.2. Средней сложности - своды сомкнутые, купольные, шатровые, лотковые, ползучие и др. с небольшим количеством распалубок;

2.3. Сложные - своды крестовые и другие с большим количеством распалубок;

2.4. Особо сложные - все вспарушенные своды.

3. Расценками и ресурсными нормами настоящего сборника предусмотрены кладки кирпича трех видов:

Большемерного размером 300х145х80 мм;

Старого образца размером 270х130х65 мм;

Стандартного размером 250х120х65 мм.

4. Расценками и ресурсными нормами не учтено устройство лесов.

Приложение

# Примеры кирпичной кладки по типам сложности

# 2. Состав работ, предусмотренный укрупненными ресурсными нормами и расценками

| Укрупненные расценки и ресурсные нормы | Состав работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| УРрр-03-01 | Полный комплекс работ по реставрации (укреплению) кирпичных стен простого архитектурного оформления при утрате первоначального состояния 30% толщиной 55 см. из кирпича большемерного - реставрация утрат лицевой поверхности, перемычек над проёмами, укрепление стен затяжками, связями, укрепление расслоившейся кладки инъектированием |
| УРрр-03-02 | Полный комплекс работ по реставрации лицевой поверхности наружных оштукатуренных стен средней сложности архитектурного оформления из кирпича большемерного при утрате первоначального состояния 30% - заделка отдельных мест, реставрация кирпичных архитектурных деталей, перемычек над проемами, укрепление расслоившейся кладки стен инъектированием, заполнение выветрившихся швов кладки, биогенная очистка поверхности. |
| УРрр-03-03 | Полный комплекс работ по реставрации лицевой поверхности стен из средней сложности архитектурного оформления из лицевого кирпича при утрате первоначального состояния - 30% - заделка отдельных мест, заготовка профилированных и резных кирпичей, реставрация кирпичных архитектурных деталей, перемычек над проемами, укрепление расслоившейся кладки инъектированием, реставрация повреждений поверхности кирпича с воспроизведением форм докомпановочной массой, заполнение швов, очистка стен от атмосферных загрязнений, биогенная очистка, тонировка, гидрофобизация. |
| УРрр-03-04 | Полный комплекс работ по реставрации облицовки цоколей зданий из известняка - срезка культурного слоя грунта, реставрация или воссоздание отдельных участков, реставрация отдельных камней вставками, домастиковка мелких сколов, герметизация швов, расчистка от загрязнений, удаление старых домастиковок, растворов и герметики, биогенная очистка, гидрофобизация. |
| УРрр-03-05 | Полный комплекс работ по реставрации облицовки цоколей зданий гранитными плитами - срезка культурного слоя грунта, реставрация или воссоздание отдельных участков, реставрация отдельных камней вставками, домастиковка мелких сколов, герметизация (зачеканка) швов, расчистка от загрязнений, удаление старых домастиковок, растворов и герметики, биогенная очистка, гидрофобизация. |
| УРрр-03-06 | Полный комплекс работ по реставрации в старой технике кирпичных сводов средней (конструктивной) сложности - реставрация кладки сводов, укрепление стальными затяжками, инъектирование трещин, очистка от грибка и микроорганизмов, временное подкружаливание на период производства работ. |

# 3. Правила применения укрупненных ресурсных норм и расценок

# УРрр-03-01 Реставрация (укрепление) кирпичных стен простого архитектурного оформления из кирпича большемерного (старого образца) толщиной в 2 кирпича (270х13,0х65 мм) толщиной 55 см при утратах 30%

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  поверхности стен без вычета проемов.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает толщину стены в 2 кирпича старого образца (55 см.). При другой толщине кирпичных стен применять поправочные коэффициенты:

Таблица 1.1

| N п/п | Толщина кирпичной стены в кирпичах | Толщина кирпичной стены, см | Коэффициент ко всем элементам затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 27 | 0,6 |
| 2 | 1,5 | 42 | 0,8 |
| 3 | 2,0 | 55 | 1,0 |
| 4 | 2,5 | 70 | 1,2 |
| 5 | 3,0 | 83 | 1,4 |
| 6 | 3,5 | 97 | 1,6 |
| 7 | 4,0 | 110 | 1,8 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает стену простого архитектурного оформления. При другой сложности архитектурного оформления применять поправочные коэффициенты:

Таблица 1.2

| N п/п | Сложность кладки | Коэффициент ко всем элементам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Простая | 1,0 |
| 2 | Средней сложности | 1,10 |
| 3 | Сложная | 1,25 |

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает стены из кирпича большемерного. При применении другого кирпича применять поправочные коэффициенты:

Таблица 1.3

| N п/п | Вид кирпича | Коэффициент ко всем элементам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич старого образца | 0,9 |
| 2 | Кирпич большеразмерный | 1,0 |
| 3 | Кирпич стандартный | 0,8 |

5. Расценка и ресурсная норма предусматривает процент утрат первоначального состояния - 30%. При другом проценте утрат применять поправочные коэффициенты:

Таблица 1.4

| N п/п | Процент утрат кирпичной кладки | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0,2 |
| 2 | 10 | 0,3 |
| 3 | 20 | 0,7 |
| 4 | 30 | 1,0 |
| 5 | 40 | 1,3 |
| 6 | 50 | 1,7 |
| 7 | 60 | 2,0 |
| 8 | 70 | 2,3 |

# УРрр-03-02 Реставрация лицевой поверхности наружных кирпичных стен под штукатурку при утратах - 30%

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  вертикальной проекции стены без вычета проемов.

2. Расценка и ресурсная норма учитывает среднюю сложность архитектурного оформления. При другой сложности архитектурного оформления применять поправочные коэффициенты:

Таблица 2.1

| N п/п | Сложность кладки | Коэффициент ко всем элементам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Простая | 0,9 |
| 2 | Средней сложности | 1,0 |
| 3 | Сложная | 1,15 |
| 4 | Особо сложная |  |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает стены из кирпича большемерного. При применении другого кирпича применять поправочные коэффициенты:

Таблица 2.2

| N п/п | Вид кирпича | Коэффициент ко всем элементам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич старого образца | 0,9 |
| 2 | Кирпич большеразмерный | 1,0 |
| 3 | Кирпич стандартный | 0,8 |

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает процент утрат первоначального состояния - 30%. При другом проценте утрат применять поправочные коэффициенты.

Таблица 2.3

| N п/п | Процент утрат кирпичной кладки | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0,2 |
| 2 | 10 | 0,3 |
| 3 | 20 | 0,7 |
| 4 | 30 | 1,0 |
| 5 | 40 | 1,3 |
| 6 | 50 | 1,7 |

5. При необходимости реставрации массива (толщина) наружной стены применять расценки УРрр-03-01 с понижающим К=0,8.

# УРрр-03-03 Реставрация лицевой поверхности наружных кирпичных стен с облицовкой лицевым кирпичом при утратах - 30%

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  вертикальной проекции стены без вычета проемов.

2. Расценка и ресурсная норма учитывает среднюю сложность архитектурного оформления. При другой сложности архитектурного оформления применять поправочные коэффициенты:

Таблица 3.1

| N п/п | Сложность кладки | Коэффициент ко всем элементам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Простая | 0,9 |
| 2 | Средней сложности | 1,0 |
| 3 | Сложная | 1,15 |
| 4 | Особо сложная | 1,2 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает процент утрат первоначального состояния - 30%. При другом проценте утрат применять поправочные коэффициенты.

Таблица 3.2

| N п/п | Процент утрат кирпичной кладки | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0,2 |
| 2 | 10 | 0,3 |
| 3 | 20 | 0,7 |
| 4 | 30 | 1,0 |
| 5 | 40 | 1,3 |
| 6 | 50 | 1,7 |

4. При необходимости реставрации массива (толщина) наружной стены применять расценки УРрр-03-01 с понижающим К=0,8.

# УРрр-03-04 Реставрация облицовки цоколя наружных кирпичных стен из известняка при утратах 30%

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  вертикальной проекции облицовки.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает утраты первоначального состояния - 30%. При других процентах утрат применять поправочные коэффициенты:

Таблица 4.1

| N п/п | Процент утрат облицовки цоколя | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,35 |
| 2 | 20 | 0,7 |
| 3 | 30 | 1,0 |
| 4 | 40 | 1,3 |
| 5 | 50 | 1,6 |
| 6 | 60 | 1,9 |

# УРрр-03-05 Реставрация облицовки цоколя наружных кирпичных стен из гранитных плит при утратах - 30%

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  вертикальной проекции облицовки.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает утраты первоначального состояния - 30%. При других процентах утрат применять поправочные коэффициенты:

Таблица 5.1

| N п/п | Процент утрат облицовки цоколя | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,30 |
| 2 | 20 | 0,75 |
| 3 | 30 | 1,0 |
| 4 | 40 | 1,35 |
| 5 | 50 | 1,6 |
| 6 | 60 | 1,95 |

# УРрр-03-06 Реставрация кирпичных сводов средней (конструктивной) сложности при утратах 30%

1. Расценка и ресурсная норма составлены на 100  горизонтальной поверхности свода.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает среднюю (конструктивную) сложность свода. При другой конструктивной сложности применять поправочные коэффициенты:

Таблица 6.1

| N п/п | Сложность кладки | Коэффициент ко всем элементам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Простая | 0,8 |
| 2 | Средней сложности | 1,0 |
| 3 | Сложная | 1,25 |

3. Расценкой и ресурсной нормой предусмотрен кирпич большемерный. При другом кирпиче применять поправочные коэффициенты:

Таблица 6.2

| N п/п | Вид кирпича | Коэффициент ко всем элементам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич старого образца | 0,9 |
| 2 | Кирпич большеразмерный | 1,0 |
| 3 | Кирпич стандартный | 0,8 |

4. Расценкой и ресурсной нормой предусмотрены утраты первоначального состояния - 30%. При других процентах утрат применять поправочные коэффициенты:

Таблица 6.3

| N п/п | Процент утрат кирпичной кладки | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0,2 |
| 2 | 10 | 0,3 |
| 3 | 20 | 0,7 |
| 4 | 30 | 1,0 |
| 5 | 40 | 1,3 |
| 6 | 50 | 1,7 |
| 7 | 60 | 2,0 |
| 8 | 70 | 2,3 |

5. Расценка и ресурсная норма предусматривает реставрацию сводов перекрытий. При необходимости реставрации кирпичных куполов и глав применять поправочный коэффициент - 2,3.

# 4. Укрупненные ресурсные нормы

# Ресурсная норма N 03-01
Реставрация (укрепление) кирпичных стен простого архитектурного оформления из кирпича старого образца толщиной в 2 кирпича (270х130х65 мм) толщиной 55 см при утратах 30%

| Измеритель: 100 стены без вычета проемов |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 1492,73 |
|  | Средний разряд |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,84 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 2,84 |
| 888881 | Машинки фрезерные SaF-750е | маш.-ч. | 155,2 |
|  | Прочие машины | руб. | 4,31 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-9525 | Электроды марки МР-3 | кг | 0,42 |
| 101-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения чёрная 1,1 мм | т | 0,007 |
| 101-0874 | Сетки тканые с квадратными ячейками N 05 без покрытия |  | 8,96 |
| 101-1150 | Прокат класса А-1, диам.10 мм | т | 0,09 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 | т | 1,33 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 201-9408 | Конструкции индивидуальные решетчатые стальные сварные массой до 0,1 т | т | 0,7 |
| 408-0132 | Песок для строительных работ природный |  | 3,83 |
| 411-0002 | Вода |  | 14,62 |
| 888-0097 | Раствор типа alkutex combi | кг | 12,45 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная, комовая, сорт 1 | кг | 820,62 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый м1-м6 | кг | 0,17 |
| 888-0409 | Портландцемент быстротвердеющий М400 в таре | кг | 832,8 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 888-0468 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | кг | 30,3 |
| 888-0411 | Кирпич большемерный | 1000 шт. | 4,95 |
|  | Прочие материалы | руб. | 385,47 |
|  | Вес материалов | т | 32,12 |
|  | Строительный мусор | т | 6,77 |

# Ресурсная норма N 03-02
Реставрация лицевой поверхности наружных кирпичных стен под штукатурку при утратах - 30%

| Измеритель: 100 стены без вычета проемов |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 2205,72 |
|  | Средний разряд |  | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,23 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 3,23 |
| 340503 | Краскораспылители ручные | маш.-ч. | 3,53 |
| 888881 | Машинки фрезерные SaF-750е | маш.-ч. | 155,2 |
|  | Прочие машины | руб. | 5,68 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-9525 | Электроды марки МР-3 | кг | 0,42 |
| 101-0821 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная 1,1 мм | т | 0,007 |
| 101-0874 | Сетки тканые с квадратными ячейками N 05 без покрытия |  | 8,96 |
| 101-1150 | Прокат класса А-1 диаметром 10 мм | т | 0,09 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 408-0132 | Песок для строительных работ природный |  | 2,61 |
| 411-0002 | Вода |  | 10,52 |
| 888-0020 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 | кг | 530 |
| 888-0097 | Раствор типа alkutex combi | кг | 12,45 |
| 888-0098 | Раствор типа "вFa-entferner" | л | 1,66 |
| 888-0126 | Раствор шовный "Funcosil Fugenmortel" | кг | 220,42 |
| 888-0143 | Состав готовый типа "Funcosil SNL" | л | 17,52 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная, комовая, сорт 1 | кг | 400,7 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,17 |
| 888-0409 | Портландцемент быстротвердеющий М400 к таре | кг | 651,68 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 888-0468 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | кг | 30,3 |
| 888-0411 | Кирпич большемерный | 1000 шт. | 3,79 |
|  | Прочие материалы | руб. | 1208,7 |
|  | Вес материалов | т | 21,56 |
|  | Строительный мусор | т | 6,28 |

# Ресурсная норма N 03-03
Реставрация лицевой поверхности наружных кирпичных стен с облицовкой лицевым кирпичом при утратах - 30%

| Измеритель: 100 стены без вычета проемов |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 2700,36 |
|  | Средний разряд |  | 4,95 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,85 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 888810 | Аппараты высокого давления | маш.-ч. | 197,54 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 3,85 |
| 340503 | Краскораспылители ручные | маш.-ч. | 2,82 |
|  | Прочие машины | руб. | 1,08 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 888-0098 | Раствор типа "вFa-entferner" | л | 2,49 |
| 408-0132 | Песок для строительных работ природный |  | 3,15 |
| 411-0002 | Вода |  | 12,3 |
| 888-0025 | Масса докомпановочная типа "Funcosil Restauriermortel" | кг | 38,84 |
| 888-0022 | Грунтовка "Funcosil La Siliconfarbe" | л | 12,3 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная, комовая, сорт 1 | кг | 422,8 |
| 888-0051 | Краски "Funcosil historic Lasur" | л | 6,15 |
| 888-0143 | Состав готовый типа "Funcosil SNL" | л | 17,62 |
| 888-0020 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 | кг | 400 |
| 888-0161 | Смывка "полидез" | л | 41,5 |
| 888-0409 | Портландцемент быстротвердеющий М400 в таре | кг | 896,65 |
| 888-0468 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | кг | 24,24 |
| 888-0411 | Кирпич большемерный | 1000 шт. | 4,51 |
| 115-9047 | Лом кирпича | т | 0,05 |
|  | Прочие материалы | руб. | 935,60 |
|  | Вес материалов | т | 63,72 |
|  | Строительный мусор | т | 6,77 |

# Ресурсная норма N 03-04
Реставрация облицовки цоколя наружных кирпичных стен из известняка при утратах 30%

| Измеритель: 100 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 9548,0 |
|  | Средний разряд |  | 4,45 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 50401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.) 0,5 . | маш.-ч. | 148,5 |
| 888817 | Распылитель | маш.-ч. | 152 |
| 888883 | Инъекторы ручные | маш.-ч. | 175,2 |
|  | Прочие машины | руб. | 3,37 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 408-0132 | Песок для строительных работ природный |  | 1,5 |
| 411-0002 | Вода |  | 5,355 |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 52,5 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 70 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 7,5 |
| 888-0155 | Бруски электрокорундовые | кг | 7,5 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 1 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,5 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 1,86 |
| 888-0177 | Тетроэтоксилан | кг | 57 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | кг | 90 |
| 888-0176 | Состав Funcosil 300-500 | кг | 30 |
| 888-0175 | Лак ко-901 кремнийорганический | кг | 32,7 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М400 в таре | кг | 270 |
| 888-0002 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки а | кг | 6 |
| 888-0228 | Известь гидратная | кг | 180 |
| 888-0413 | Гипсовые вяжущие, марка г 5 в таре | кг | 120 |
| 888-0444 | Крошка мраморная фр. 2-5 мм | кг | 500 |
| 888-0452 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б. жидкость гкж-94) | кг | 13 |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 40 |
| 101-9091-006 | Герметик у-30м | кг | 30 |
| 113-0273 | Клей эпоксидный | т | 0,003 |
| 412-9150-006 | Плиты облицовочные пиленые из путиловского известняка толщ. (длиной до 1000 мм, высотой свыше 400 мм) |  | 41,7 |
| 888-0159 | Грунтовка "Silitol konsentrat" | л | 3 |
| 888-0161 | Смывка "полидез" | л | 12,5 |
| 888-0380-003 | Гвозди латунные | кг | 12,6 |
| 888-0098 | Раствор типа "Fa-entferner" | л | 10 |
|  | Прочие материалы | руб. | 2 752,13 |
|  | Вес материалов | т | 18,9 |

# Ресурсная норма N 03-05
Реставрация облицовки цоколя наружных кирпичных стен из гранитных плит при утратах - 30%

| Измеритель: 100 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 12128,0 |
|  | Средний разряд |  | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 50401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.) 0,5 . | маш.-ч. | 148,5 |
| 888817 | Распылитель | маш.-ч. | 152 |
| 888883 | Инъекторы ручные | маш.-ч. | 175,2 |
|  | Прочие машины | руб. | 3,37 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 408-0132 | Песок для строительных работ природный |  | 1,5 |
| 411-0002 | Вода |  | 5,15 |
| 101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 95 |
| 101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 105 |
| 888-0155 | Бруски электрокорундовые | кг | 12,5 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 1 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,5 |
| 888-0009 | Круги войлочные | шт. | 1,86 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 17 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | кг | 90 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный м400, в таре | кг | 270 |
| 888-0002 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки "а" | кг | 17 |
| 888-0413 | Гипсовые вяжущие, марка г 5 в таре | кг | 120 |
| 888-0452 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б. жидкость гкж-94) | кг | 13 |
| 101-9091-006 | Герметик силиконовый | л | 17,65 |
| 113-0273 | Клей эпоксидный | т | 0,063 |
| 412-0270-001 | Плиты гранитные, 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, толщина 110-120 мм (месторождение Возрождение) |  | 41,7 |
| 888-0161 | Смывка "полидез" | л | 12,5 |
| 888-0380-003 | Гвозди латунные | кг | 12,8 |
| 888-0098 | Раствор типа "Fa-entferner" | л | 10 |
|  | Прочие материалы | руб. | 491,92 |
|  | Вес материалов | т | 20,7 |

# Ресурсная норма N 03-06
Реставрация кирпичных сводов средней (конструктивной) сложности при утратах 30%

| Измеритель: 100 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 1650,8 |
|  | Средний разряд |  | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 45,5 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 888881 | Машинки фрезерные SaF-750е | маш.-ч. | 222,4 |
| 888884 | Растворонасосы гидравлические производительностью 0,5 | маш.-ч. | 8,96 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 4,03 |
| 340503 | Краскораспылители ручные | маш.-ч. | 6,37 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 17,15 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 8,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 28,35 |
|  | Прочие машины | руб. | 13,22 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 888-0097 | Раствор типа "alkutex combi" | кг | 6 |
| 888-0098 | Раствор типа " вFa-entferner" | л | 10 |
| 408-0132 | Песок для строительных работ природный |  | 3,7 |
| 411-0002 | Вода |  | 20,56 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 3 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная, комовая, сорт 1 | кг | 1372 |
| 888-0143 | Состав готовый типа "Funcosil SNL" | л | 28,25 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый м1-м6 | кг | 0,48 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,59 |
| 101-0874 | Сетки тканые с квадратными ячейками N 05 без покрытия |  | 25,8 |
| 101-9525 | Электроды марки мр-3 | кг | 1,22 |
| 888-0020 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 | кг | 2800 |
| 888-0409 | Портландцемент быстротвердеющий М400 в таре | кг | 537,6 |
| 101-1150 | Прокат класса а-1 диаметром 10 мм | т | 0,36 |
| 201-9408 | Затяжки стальные | т | 1 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | 0,28 |
| 888-0411 | Кирпич большемерный | 1000 шт. | 6,33 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 25,55 |

# Каталог расценок

| NN расценок | Наименование и характеристика | Единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УРрр-03-01 | Реставрация (укрепление) кирпичных стен простого архитектурного оформления из кирпича большемерного толщиной в 2 кирпича (270х130х65 мм) толщиной 55 см. при утратах, 30% | 100 стены без вычета проемов | 53212,00 | 15824,00 | 1386,00 | 35,00 | 36002,00 | 1425,59 |
| УРрр-03-02 | Реставрация лицевой поверхности наружных кирпичных стен под штукатурку при утратах - 30% | 100 стены без вычета проемов | 59848,00 | 26761,00 | 1404,00 | 40,00 | 31683,00 | 2205,72 |
| УРрр-03-03 | Реставрация лицевой поверхности наружных кирпичных стен с облицовкой лицевым кирпичом при утратах - 30% | 100 стены без вычета проемов | 70400,00 | 36245,00 | 2204,00 | 49,00 | 31951,00 | 2700,36 |
| УРрр-03-04 | Реставрация облицовки цоколя наружных кирпичных стен из известняка при утратах 30% | 100 | 235613,00 | 120303,00 | 821,00 | - | 114489,00 | 9548,00 |
| УРрр-03-5 | Реставрация облицовки цоколя наружных кирпичных стен из гранитных плит при утратах - 30% | 100 | 309203,00 | 157847,00 | 821,00 | - | 150535,00 | 12128,00 |
| УРрр-03-06 | Реставрация кирпичных сводов средней (конструктивной) сложности при утратах 30% | 100 | 102500,00 | 19600,00 | 5100,00 | 600,00 | 77800,00 | 1650,80 |

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Перекрытия
УРрр-05-01 - 06-2001

# 1. Состав работ, предусмотренный укрупненными ресурсными нормами и расценками

| Укрупненные ресурсные нормы и расценки | Состав работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| УРрр-05-01 | Полный комплекс работ по реставрации деревянных перекрытий при утрате первоначального состояния - 30%, с заменой поврежденных накатов, подшивки, частичной сменой засыпки, замена отдельных элементов деревянных балок с устройством протезов, частичная замена балок, временным креплением балок стойками, подмостей для производства работ, восстановлением пароизоляции, антисептированием, пробивкой и заделкой гнезд, спуском и подъемом грузов |
| УРрр-05-02 | Полный комплекс работ по разборке пришедших в негодность существующих перекрытий по деревянным балкам с устройством страховочных конструкций, монтажом металлических балок перекрытий, мелкоразмерных плит по балкам, укладкой минераловатных плит или матов, гидропароизоляция, пробивкой и заделкой гнезд, устройством подмостей для ведения работ, спуском и подъемом грузов |
| УРрр-05-03 | Полный комплекс работ по реставрации перекрытий по металлическим балкам с заполнением кирпичными сводиками с расчисткой металлических балок от коррозии и антикоррозийной обработкой при утрате первоначального состояния до 30%, с реставрацией кирпичных сводиков до 30%, устройством временных страховочных конструкций и временного подкружаливания сводов на период ведения работ, очистка сводов от микроорганизмов |
| УРрр-05-04 | Полный комплекс работ по реставрации перекрытий по металлическим балкам с заполнением бетонными сводиками с расчисткой металлических балок от коррозии и антикоррозийной обработкой при утрате первоначального состояния до 30%, с реставрацией бетонных сводиков до 30%, устройством временных страховочных конструкций и временного подкружаливания сводов на период ведения работ, очистка сводов от микроорганизмов |
| УРрр-05-05 | Полный комплекс работ по дополнительному утеплению чердачных перекрытий (сверх учтенного в расценке УР-05-04) минеральной ватой, устройство чердачных ходовых мостиков, коробов над балками |
| УРрр-05-06 | Полный комплекс работ по вывешиванию плафона для сохранения высокохудожественной отделки потолков (живопись, лепнина) при реставрации перекрытий - укладке металлических разгрузочных балок, крепление существующих балок перекрытий к разгрузочным балкам, закрепление плафона потолка снизу фанерой с прокладкой войлока с помощью временных деревянных конструкций с разборкой всех конструкций после выполнения работ по реставрации перекрытия |

# 2. Правила применения ресурсных норм и расценок

# УРрр-05-01 Реставрация деревянных перекрытий

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  полной площади перекрытий.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает 30% утрат всех конструктивных элементов от первоначального состояния.

3. При утратах более или менее 30% применять поправочные коэффициенты:

Таблица 1

| N п/п | Процент утрат первоначального облика и несущей способности конструкции | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,30 |
| 2 | 20 | 0,60 |
| 3 | 30 | 1,00 |
| 4 | 40 | 1,30 |
| 5 | 50 | 1,60 |
| 6 | 60 | 1,90 |

4. Вывозка строительного мусора от разборки конструкций расценкой не учтена.

Таблица 2

| N п/п | Сложность кладки | Коэффициент ко всем элементам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Простая | 1,0 |
| 2 | Средней сложности | 1,10 |
| 3 | Сложная | 1,25 |

5. Расценка и ресурсная норма предусматривает стены из кирпича старого образца. При применении другого кирпича применять поправочные коэффициенты:

# УРрр-05-02 Полная смена деревянных перекрытий на перекрытия по металлическим балкам

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  сменяемых перекрытий.

2. Вывозка строительного мусора от разборки старых перекрытий расценкой и ресурсной нормой не учтена.

3. При замене перекрытий на монолитные железобетонные следует применять расценки и ресурсные нормы УР-2001 СПб. с применением коэффициент к затратам труда - 1,15; к зарплате - 1,19; к эксплуатации машин - 1,25 (п.10 техническая часть ТЕРрр-2001 СПб).

4. На разборку старых деревянных перекрытий на 100  перекрытий добавлять:

общая стоимость - 2898 руб.

в т.ч. зарплата - 2898 руб.

# УРрр-05-03 Реставрация перекрытий по металлическим балкам с заполнением кирпичными сводиками

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  полной площади перекрытия.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает 30% утрат всех конструктивных элементов от первоначального состояния.

3. При утратах более или менее 30% применять поправочные коэффициенты:

Таблица 1

| N п/п | Процент утрат первоначального облика и несущей способности конструкции | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,30 |
| 2 | 20 | 0,60 |
| 3 | 30 | 1,00 |
| 4 | 40 | 1,30 |
| 5 | 50 | 1,60 |
| 6 | 60 | 1,90 |

4. Вывозка строительного мусора от разборки конструкций перекрытий расценкой и ресурсной нормой не учтена.

# УРрр-05-04 Реставрация перекрытий по металлическим балкам с заполнением бетонными сводиками

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  полной площади перекрытий.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает 30% утрат всех конструктивных элементов от первоначального состояния.

3. При утратах более или менее 30% применять поправочные коэффициенты:

Таблица 1

| N п/п | Процент утрат первоначального облика и несущей способности конструкции | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,30 |
| 2 | 20 | 0,60 |
| 3 | 30 | 1,00 |
| 4 | 40 | 1,30 |
| 5 | 50 | 1,60 |
| 6 | 60 | 1,90 |

4. Вывозка строительного мусора от разборки конструкций перекрытий расценкой и ресурсной нормой не учтена.

# УРрр-05-05 Дополнительные затраты при реставрации чердачных перекрытий

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  чердачного перекрытия.

2. Расценка и ресурсная норма является дополнительной к расценкам NN УРрр-02-01 - 04.

3. Вывозка строительного мусора от разборки перекрытия расценкой и ресурсной нормой не учтена.

# УРрр-05-06 Вывешивание плафона потолка для сохранения высокохудожественной отделки

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  площади потолка.

2. Вывозка строительного мусора от разборки строительных конструкций расценкой и ресурсной нормой не учтена.

3. Расценкой и ресурсной нормой не учитываются работы по реставрации или замене конструкций перекрытий. Эти работы необходимо учитывать по УРрр-05-01 - 05.

# 3. Укрупненные ресурсные нормы

# Ресурсная норма N 05-01
Реставрация (деревянных перекрытий)

| Измеритель: 100 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 2426,54 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 5,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 41,67 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей - ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 2,4 |
| 361101 | Термосы 100 л | маш.-ч. | 7 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 16 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 16 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,22 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 20 |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 147,95 |
| 30403 | Лебедки электрические до 19,62 (2) кн (т) | маш.-ч. | 7,5 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 0,43 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 5,05 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 20 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 10,17 |
|  | Прочие машины | руб. | 46,10 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 404-0007-500 | Кирпич керамический м 150 одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0,1 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ |  | 1,3 |
| 407-0002 | Глина |  | 0,02 |
| 409-9001 | Шлак |  | 6,71 |
| 411-0001 | Вода |  | 7,58 |
| 102-0009 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пластин толщиной 20-24 мм 1 сорта |  | 1,94 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 2,84 |
| 102-0023 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 0,134 |
| 102-0307 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-60 мм, длиной 2-6,5 м, сорт II |  | 0,16 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 0,16 |
| 102-0111 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3,75 м, сорт 1 |  | 0,04 |
| 102-0052 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3,75 м, сорт II |  | 0,46 |
| 102-0039 | Брусья необрезные из хвойных пород 150 мм и более, все ширины, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 2,16 |
| 102-0073 | Доски необрезные из хвойных пород 25 мм, все ширины, длиной 4-6,5 м, сорт III |  | 3,83 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная 4 мм, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм | 1000 шт. | 2 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,301 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка а | т | 0,277 |
| 101-1745 | Растворитель (бензин) | т | 0,114 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,082 |
| 537-0077 | Канаты двойной свивки типа тк д.10,5 мм | 10 м | 3,18 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,4 |
| 101-0009 | Асбест хризотиловый марки к-6-30 | т | 0,017 |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные бн-90/10 | т | 0,347 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные бн-70/30 | т | 0,068 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 142,8 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,6 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00002 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,048 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,001 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка а, сорт 1 | т | 0,011 |
| 101-9040-002 | Пленка полиэтиленовая | кв.м | 20 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ркп-350 |  | 36,57 |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная круглая (катанка) 6,3-6,5 мм в мотках | т | 0,005 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М400, в таре | кг | 0,009 |
| 102-0298 | Пластины хвойных пород 1 сорта |  | 2,736 |
| 888-0045 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе "биски" | кг | 30,6 |
| 888-0409 | Портландцемент быстротвердеющий М400 в таре | кг | 338 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 69,7 |
| 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой рпп-300Б |  | 116 |
| 104-0102 | Пакеты минераловатные 120 мм в оболочке из сетки проволочной |  | 9,9 |
| 404-0011-500 | Кирпич керамический м 300, полнотелый, красный | 1000 шт. | 1,86 |
|  | Прочие материалы | руб. | 169,35 |
|  | Вес материалов | т | 9,1 |
|  | Строительный мусор | т | 8,23 |

# Ресурсная норма N 05-02
Полная смена деревянных перекрытий на перекрытия по металлическим балкам

| Измеритель: 100 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 1688,06 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 50,29 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 361101 | Термосы 100 л | маш.-ч. | 7,5 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 4,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 41,78 |
| 20129 | Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 4 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,18 |
| 30401 | Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кн (т) | маш.-ч. | 0,01 |
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 0,83 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 0,43 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч. | 22,62 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 10,06 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 25 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 7,3 |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч. | 4 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 16,9 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления 1 кВт | маш.-ч. | 1,03 |
|  | Прочие машины | руб. | 68,56 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 401-9021 | Бетон |  | 2,33 |
| 402-0003 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый |  | 4,69 |
| 402-9050 | Раствор цементный |  | 0,4 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 1,02 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 1,73 |
| 411-0001 | Вода |  | 15,05 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  | 3,84 |
| 102-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3,75 м, сорт II |  | 0,07 |
| 102-0111 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 0,5 |
| 102-0115 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 1 |
| 102-0052 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II |  | 2,72 |
| 102-0060 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II |  | 0,27 |
| 102-0039 | Брусья необрезные из хвойных пород 150 мм и более, все ширины, длиной 4-6,5 м, сорт II |  | 3 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 0,003 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная марка а | т | 0,23 |
| 113-0310 | Порошок N 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,011 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (пэпа) технический, марка а | т | 0,002 |
| 101-1745 | Растворитель (бензин) | т | 0,114 |
| 101-0838 | Растворитель р-4 | т | 0,007 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная эд-20 | т | 0,018 |
| 537-0077 | Канаты двойной свивки типа тк длиной 10,5 мм | 10 м | 3,67 |
| 101-0009 | Асбест хризотиловый марки к-6-30 | т | 0,017 |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные бн-90/10 | т | 0,347 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные бн-70/30 | т | 0,068 |
| 101-1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 | 0,008 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,792 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,02 |
| 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки а | кг | 112,7 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая | кв.м | 25 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,086 |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная круглая (катанка) 6,3-6,5 мм в мотках | т | 0,011 |
| 103-9231 | Детали лесов стальные | т | 0,06 |
| 204-9161 | Детали анкерные | кг | 114,3 |
| 101-1504 | Электроды типа Э-42 2 мм | т | 0,001 |
| 888-0409 | Портландцемент быстротвердеющий М400 в таре | кг | 273 |
| 101-0856 | Рубероид |  | 116 |
| 101-1054 | Двутавры N 20-24 с параллельными гранями полок широкополочные "ш", сталь спокойная | т | 2,62 |
| 104-0011 | Маты минераловатные без обкладок м125, 80 мм |  | 15 |
| 402-9110-060 | Смеси сухие Петромикс-ШР-3 | т | 0,73 |
| 404-0010-500 | Кирпич керамический м 250 | 1000 шт. | 1,87 |
| 440-9136-667 | Плиты плоские бпр-130 | шт. | 186 |
|  | Прочие материалы | руб. | 151,46 |
|  | Вес материалов | т | 13,52 |
|  | Строительный мусор | т | 3,952 |

# Ресурсная норма N 05-03
Реставрация перекрытий по металлическим балкам с заполнением кирпичными сводиками

| Измеритель: 100 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 3718,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 42,53 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 888881 | Машинки фрезерные SaF-750е | маш.-ч. | 214,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 31 |
| 20129 | Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 2,02 |
| 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 | маш.-ч. | 7,63 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 0,88 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 20 |
| 261410 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 15,27 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 14 |
| 340501 | Краскораспылители ручные | маш.-ч. | 8,2 |
|  | Прочие машины | руб. | 37,00 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 888-0097 | Раствор типа "Alkutex combi" | кг | 12 |
| 888-0098 | Раствор типа "вFa-entferner" | 1 л | 7,2 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ |  | 3,02 |
| 411-0001 | Вода |  | 14 |
| 102-0111 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 0,4 |
| 102-0115 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 0,9 |
| 102-0052 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II |  | 2,78 |
| 102-0060 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II |  | 0,22 |
| 537-0077 | Канаты двойной свивки типа тк длиной 10,5 м | 10 м | 2,94 |
| 101-1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 | 0,006 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 147,8 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,016 |
| 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 120 |
| 888-0143 | FUNCOSIL SNL | л | 45 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая | кв.м | 20 |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная круглая (катанка) 6,3-6,5 мм в мотках | т | 0,009 |
| 103-9231 | Детали лесов стальные | т | 0,048 |
| 888-0409 | Портландцемент быстротвердеющий м400 в таре | кг | 585,5 |
| 101-9086 | Сетки арматурные | т | 1,3 |
| 201-9408 | Конструкции металлические индивидуального изготовления | т | 0,91 |
| 204-9180 | Металлические крепежные детали | т | 0,31 |
|  | Прочие материалы | руб. | 1 253,13 |
|  | Вес материалов | т | 24,7 |
|  | Строительный мусор | т | 9,93 |

# Ресурсная норма N 05-04
Реставрация перекрытий по металлическим балкам с заполнением бетонными сводиками

| Измеритель: 100 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 3661,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,05 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 41,85 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 888881 | Машинки фрезерные SaF-750е | маш.-ч. | 239,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 32 |
| 20129 | Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 2,02 |
| 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 . | маш.-ч. | 7,63 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 0,94 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 20 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 17,32 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 14 |
| 340501 | Краскораспылители ручные | маш.-ч. | 10,2 |
|  | Прочие машины | руб. | 68,56 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 411-0001 | Вода |  | 14 |
| 102-0111 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 0,4 |
| 102-0115 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 0,9 |
| 102-0052 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II |  | 2,78 |
| 102-0060 | Доски обрезные из хвойных пород 44 м и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II |  | 0,22 |
| 537-0077 | Канаты двойной свивки типа тк длиной 10,5 м | 10 м | 2,94 |
| 101-1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 | 0,006 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 147,8 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,016 |
| 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 120 |
| 888-0143 | FUNCOSIL SNL | л | 45 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая | кв.м | 20 |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная круглая (катанка) 6,3-6,5 мм в мотках | т | 0,009 |
| 103-9231 | Детали лесов стальные | т | 0,048 |
| 888-0409 | Портландцемент быстротвердеющий м400 в таре | кг | 585,5 |
| 101-9086 | Сетки арматурные | т | 1,3 |
| 201-9408 | Конструкции металлические индивидуального изготовления | т | 0,91 |
| 204-9180 | Металлические крепежные детали | т | 0,31 |
| 401-0025 | Бетон |  | 7,92 |
|  | Прочие материалы | руб. | 3970,88 |
|  | Вес материалов | т | 24,7 |
|  | Строительный мусор | т | 9,93 |

# Ресурсная норма N 05-05
Дополнительные затраты при реставрации чердачных перекрытий

| Измеритель: 100 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 881,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,947 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,131 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 1,73 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 11,42 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,027 |
| 30403 | Лебедки электрические до 19,62 (2) кн (т) | маш.-ч. | 14,13 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч. | 11,34 |
| 331531 | Пилы электрические дисковые | маш.-ч. | 3,57 |
|  | Прочие машины | руб. | 6,87 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый |  | 2,04 |
| 411-0001 | Вода |  | 3,5 |
| 102-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт IV |  | 0,283 |
| 102-0052 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II |  | 3,09 |
| 102-0114 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт IV |  | 0,053 |
| 102-0115 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 2,04 |
| 102-0062 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт IV |  | 0,173 |
| 102-0167 | Доски необрезные из березы и мягких лиственных пород 25,32,40 мм, все ширины, длиной 4-6,5 м, сорт III |  | 1,37 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,002 |
| 101-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий м400 | т | 0,018 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 22,6 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,029 |
| 101-1779 | Краски огнезащитные | т | 0,035 |
| 104-9131 | Маты строительные МС-59 (ГОСТ 10499-78) | куб.м | 21,3 |
|  | Прочие материалы | руб. | 196,26 |

# Ресурсная норма N 05-06
Вывешивание плафона потолка для сохранения высокохудожественной отделки

| Измеритель: 100 |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 1784,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,65 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 52,96 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 4,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 45,57 |
| 20129 | Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 5,152 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,386 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,008 |
| 30401 | Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кн (т) | маш.-ч. | 0,008 |
| 331901 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 0,83 |
| 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 . | маш.-ч. | 8,636 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 0,156 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 36 |
| 261410 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 17,273 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 25,2 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления 1 кВт | маш.-ч. | 0,896 |
|  | Прочие машины | руб. | 34,28 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 401-0025 | Бетон |  | 1,232 |
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый |  | 0,607 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,85 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ |  | 0,624 |
| 411-0001 | Вода |  | 4,242 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  | 0,28 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пластин толщиной 20-24 см, II сорта |  | 0,068 |
| 102-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3,75 м, сорт II |  | 0,007 |
| 102-0111 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 0,72 |
| 102-0115 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт 1 |  | 1,2 |
| 102-0052 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75+150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II |  | 2,4 |
| 102-0060 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II |  | 0,396 |
| 102-0077 | Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, все ширины, длиной 4-6,5 м, сорт III |  | 0,496 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки фк и фба, сорт в/вв, толщиной 4 мм |  | 0,48 |
| 104-0002 | Вата минеральная |  | 1,56 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамонийфосфат) марки б | т | 0,362 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,92 |
| 537-0077 | Канаты двойной свивки типа тк д.10,5 мм | 10 м | 5,292 |
| 101-1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 | 0,009 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,068 |
| 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки а | кг | 44,4 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,054 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,001 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая | кв.м | 30 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,033 |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная круглая (катанка) 6,3-6,5 мм в мотках | т | 0,013 |
| 103-9231 | Детали лесов стальные | т | 0,072 |
| 204-9161 | Детали анкерные | кг | 90 |
| 101-1504 | Электроды типа э-42 2 мм | т | 0,001 |
| 888-0409 | Портландцемент быстротвердеющий м400 в таре | кг | 109,2 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 9,36 |
| 101-1054 | Двутавры N 20-24 с параллельными гранями полок широкополочные "ш", сталь спокойная | т | 2,05 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,173 |
| 888-0412 | Кирпич керамический м 250 старого образца | 1000 шт. | 0,748 |
|  | Прочие материалы | руб. | 68,82 |
|  | Вес материалов | т | 4,44 |
|  | Строительный мусор | т | 1,944 |

# 4. Каталог расценок

| NN расценок | Наименование и характеристика | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Таб. УРрр-05-01 Реставрация деревянных перекрытий |
| УРрр-05-01 | Реставрация перекрытий по деревянным балкам с подбором, подшивкой и утеплителем при утрате первоначального состояния - 30% | 100 | 80855,0 | 33079,0 | 3196,0 | 464,0 | 44580,0 | 2426,54 |
| Таб. УРрр-05-02 Смена деревянных перекрытий |
| УРрр-05-02 | Полная смена деревянных перекрытий на перекрытия по металлическим балкам с заполнением мелкоразмерными железобетонными плитами | 100 | 111459,0 | 20106,0 | 3888,0 | 617,0 | 87465,0 | 1688,06 |
| Таб. УРрр-05-03 Реставрация перекрытий по металлическим балкам с заполнением кирпичными сводиками |
| УРрр-05-03 | Реставрация перекрытий по металлическим балкам с заполнением кирпичными сводиками при утратах первоначального состояния - 30% | 100 | 100150,0 | 40038,0 | 4809,0 | 504,0 | 55303,0 | 3718,0 |
| Таб. УРрр-05-04 Реставрация перекрытий по металлическим балкам с заполнением бетонными сводиками |
| УРрр-05-04 | Реставрация перекрытий по металлическим балкам с заполнением бетонными сводиками | 100 | 102298,0 | 38287,0 | 5148,0 | 549,0 | 58863,0 | 3661,0 |
| Таб. УРрр-05-05 Реставрация чердачных перекрытий |
| УРрр-05-05 | Дополнительные затраты при реставрации чердачных перекрытий к расценкам УРрр-05-01 - 04 | 100 | 36289,0 | 10369,0 | 904,0 | 155,0 | 25016,0 | 881,0 |
| Таб. УРрр-05-06 Вывешивание плафона для сохранения высокохудожественной отделки (живопись, лепнина) потолков |
| УРрр-05-06 | Вывешивание плафона для сохранения высокохудожественной отделки потолков (живопись, лепнина и т.д.) | 100 | 71204,0 | 20208,0 | 4327,0 | 730,0 | 46669,0 | 1784,0 |

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Памятники деревянного зодчества
УРрр-05-07 - 30-2001

# 1. Состав работ, предусмотренный укрупненными ресурсными нормами и расценками

| Укрупненные расценки и ресурсные нормы | Наименование затрат |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| УРрр-05-07 | Полный комплекс работ по разборке деревянного жилого дома, включая металлическую кровлю и водостоки, стропильную конструкцию с обрешеткой, деревянные перекрытия и полы, стены и перегородки, оконные и дверные заполнения, печей и остатков цокольной части фундаментов, маркировку деталей и конструкций бирками, опускание грузов блоком и верёвками, укладку в штабеля, устройство неинвентарных лесов с последующей их разборкой |
| УРрр-05-08 | Полный комплекс работ по разборке крестьянского 2-х этажного жилого дома, включая тёсовую кровлю по "потокам и курицам" слеговых конструкций, рубленых стен и перегородок, деревянных перекрытий и полов, оконных и дверных заполнений, печей и остатков цокольной части фундаментов, маркировку деталей и конструкций бирками, спусками грузов с помощью блоков, укладку в штабеля, устройство и разборку неинвентарных лесов |
| УРрр-05-09 | Полный комплекс работ по реставрации рубленых стен при 30% утрате первоначального состояния, включая смену обшивки углов и пилястр, реставрацию профилированных деталей пилястр средней сложности, реставрацию мелких утрат накладных деталей до 50% III категории сложности, установку сжимов из пластин, установку подкосов, смену венцов с угловыми сопряжениями, подъём рубленых стен домкратами, замену отдельных повреждённых мест в бревенчатых стенах при глубине заделки 10-15 см, длиной до 1,0 м с выделкой сопряжений, замену отдельных мест обшивки наружных стен, замену профилированного обшивного карниза средней сложности, разборку сжимов и подкосов по окончании работ, покрытие цокольного отлива оцинкованной сталью, антисептирование водными растворами и огнезащита деревянных конструкций. |
| УРрр-05-10 | Полный комплекс работ по воссозданию рубленых стен из брёвен, включая заготовку и установку опорных столбов с земляными работами, устройство и разборку неинвентарных лесов, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-11 | Полный комплекс работ по реставрации дощатых полов с добавлением новых досок до 50%, включая смену лаг из досок до 50% утрат, реставрацию и установку профилированных плинтусов при 50% утрате, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. Объёмы работ определены по размеру традиционной клетки жилого помещения 6,0 х 6,0 м за минусом площади занимаемой русской печью |
| УРрр-05-12 | Полный комплекс работ по воссозданию чистых дощатых полов в помещениях площадью до 25 с фризом, включая воссоздание и установку профилированных сосновых плинтусов, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-13 | Полный комплекс работ по воссозданию дверных заполнений, включая воссоздание и установку дверных колод с прямым верхом в деревянных стенах, дверных полотен на шпонках с прямым верхом, пригонку и навеску полотен, воссоздание и установку кованых пятников, жиковин, засова, ручек-скоб, изготовление кованых гвоздей, воссоздание и установку наличников простого профиля, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-14 | Полный комплекс работ по воссозданию дверных заполнений с филенчатыми полотнами без учёта стоимости приборов. В комплекс работ входит воссоздание и установка колод из древесины хвойных пород в рубленых стенах, филенчатых 2-польных дверей с навеской на петли, профилированных наличников средней сложности, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-15 | Полный комплекс работ, включая воссоздание колод с прямым верхом, с установкой в рубленых стенах, наличников простого профиля, подоконных досок по старому образцу, глухих и створных переплётов с навеской на петли и остеклением 3-х мм стеклом, изготовление из латуни и установкой ручек, шпингалетов, форточных задвижек и петель, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-16 | Полный комплекс работ, включая воссоздание и установку колод с криволинейным верхом, створных переплётов и фрамуг с криволинейным верхом, подоконных досок по старому образцу, остекление переплётов средней сложности, профилированных наличников средней сложности с установкой в деревянных стенах, изготовление из латуни с установкой ручек, шпингалетов, петель, задвижек, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-17 | Полный комплекс работ по воссозданию 2-хслойных тесовых кровель, включая воссоздание строительных и слеговых конструкций из брёвен с выделкой сопряжений, заготовку, обработку и установку кокоркуриц, лотков-потоков, шеломов-охлупней, резных и гладких причелин, подшивку свесов кровли, заготовку ложеного тёса, устройство гидроизоляции, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-18 | Полный комплекс работ по воссозданию главок с лемеховым покрытием, включая смену обрешеток барабана и главки, журавцов и кружал, опорных стоек и осевого столба, снятие старого креста, воссоздание нового креста с установкой, изготовление лемеха с последующим покрытием барабана и главки, спуск и подъём материалов блоком, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-19 | Полный комплекс работ, включая воссоздание рубленого основания площадки, чистой деревянной лестницы с подшивкой марша, деталей ограждения с накладками, столбиками, поручнем средней сложности профиля из сосны, с воссозданием и установкой балясин с орнаментом народной резьбы с глубиной пропила 25 мм, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-20 | Полный комплекс работ с воссозданием обвязок из бруса с вделкой сопряжений, стоек ограждений и поручней, настилкой чистого пола до 10 без фриза, резных балясин с орнаментом народной резьбы с глубиной пропила 25 мм, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-21 | Полный комплекс работ по воссозданию крыльца-галереи, включая воссоздание бутовой кладки с гидроизоляцией, рубленого основания из брёвен с прогонами и связями из бревен, с выделкой сопряжений, ступеней из брёвен с отёской 2-х граней, настилкой чистого пола - площадки из досок, воссозданием междуэтажной и верхней обвязки из бруса, резных столбов с установкой, 2-хслойной тёсовой кровли с изоляцией над балконом, резных подзоров поручней ограждений, резных балясин с орнаментом народной резьбы, подшивки потолка и фронтонов, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-22 | Полный комплекс работ, включая воссоздание опорных столбов с земляными работами, прогонов, настила из плах и брёвен, поручней из круглого леса, резную обработку оголовков столбов ограждения, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-23 | Полный комплекс работ по воссозданию и установке декоративных наличников со ставнями, включая основу наличника рамной конструкции с выпиловкой фигурного вершника и подоконной зоны, воссоздание с установкой фигурных деталей в виде ромбиков, усечённой пирамидки, конуса, пики, круглых объёмных деталей, волют, профилированных поясков, сложнопрофилированного карниза, филенчатых полотен ставней с навеской на петли, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-24 | Полный комплекс работ по воссозданию деталей интерьера крестьянской избы, включая скамьи из пластин на стойках и опорных брусках, подбалочных связей из круглого леса, полок-воронцов из досок, печной корзины из бруса и прилавка со шкафчиком и крышкой люка в подклет, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. Объёмы работ приняты по размерам традиционной клети жилой избы |
| УРрр-05-25 | Полный комплекс работ по воссозданию деталей интерьера культовых сооружений деревянного зодчества, включая солею с амвоном, тябкового "неба" и тябл иконостаса, тёсового заполнения "неба", клиросов с ограждениями из досок в обвязку с филенками и подзорами, скамеек вдоль стен молельни со стойками в виде балясин и подзорами, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-26 | Комплекс мероприятий и затрат, включая устройство подштабельного листа в виде эстакады с навесом, включая планировку участка со срезкой растительного слоя, установкой стульев и бревенчатого основания на высоту 0,7 м от уровня земли, устройство каркаса из бруса, стропил и обрешетки из досок, рубероидной кровлей. Обработку и профилактику спец. леса, включая окорку спец. леса до "луба", окраску торцов масляной краской, маркировку брёвен бирками с написанием цифровых и буквенных знаков, антисептирование брёвен, укладка брёвен по маркировке с учётом диаметров и длин, периодическое переворачивание брёвен с целью равномерной усушки. Стоимость транспортировки сортаментовозами (лесовозами) принята на расстоянии 200 км. Отпускная цена франко-нижний склад лесозаготовительного предприятия включена с учётом отбора и раскряжевки |
| УРрр-05-27 | Полный комплекс работ по реставрации круглых деревянных колонн с обшивкой по каркасу: расчистка поверхности фуста и базы от краски, замена негодных досок обшивки (до 10%), устройство вставок в местах деструкций (до 15%), зареивание трещин и швов, заделка мелких сколов и выбоин базы, устройство монтажных отверстий для реставрации каркаса, замена отдельных повреждений конструкций каркаса, чистовая острожка фуста, прошкуривание фуста и базы, антисептирование водными растворами и огнезащита деревянных конструкций, окраска. |
| УРрр-05-28 | Полный комплекс работ по реставрации обшивки наружных стен при 30% утрате первоначального состояния, включая расчистку от окраски, замену отдельных мест обшивки стен, профилированных деталей наличников, тяг средней сложности и сложных, смену обшивки углов и пилястр, замену профилированного обшивного карниза средней сложности - до 20%, реставрацию профилированных деталей наличников, тяг средней сложности и сложных, реставрацию мелких утрат накладных резных деталей I-III категории сложности, антисептирование водными растворами и огнезащита деревянных конструкций, окраска. |
| УРрр-05-29 | Полный комплекс работ по реставрации рубленых стен из бревен при 30% утрате первоначального состояния, включая подъём рубленых стен домкратами, установку сжимов из пластин, смену венцов с угловыми сопряжениями, замену отдельных повреждённых мест в бревенчатых стенах при глубине заделки 10-15 см, длиной до 1,0 м с выделкой сопряжений, антисептирование водными растворами и огнезащиту деревянных конструкций. |
| УРрр-05-30 | Полный комплекс работ по воссозданию дверных приборов из бронзы или латуни средней сложности. |
| УРрр-05-31 | Полный комплекс работ по воссозданию дубовой лестницы с ограждением из балясин, профилированным поручнем, с подшивкой маршей и площадок кессонированными панелями по металлическим косоурам. Отделка поверхности деревянных конструкций лаком. Антисептирование и огнезащита деревянных конструкций, огрунтовка металлических конструкций. |

# 2. Правила применения укрупненных ресурсных норм и расценок

# УРрр-05-07 Перенос жилого дома городской застройки с полной разборкой рубленых стен, деревянных перекрытий, металлической кровли

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  строительного объёма жилого дома.

2. Возврат материалов, полученных от разборки дома, определять по факту комиссионно с составлением 3-х стороннего акта с представителями заказчика, подрядчика и проектной организации на стадии производства работ.

3. Стоимость перевозки конструкций дома учитывать дополнительно.

4. Вывозку мусора и отходов учитывать дополнительно.

# УРрр-05-08 Перенос крестьянского двухэтажного жилого дома с рублеными стенами, деревянными перекрытиями, тёсовой кровлей

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  строительного объёма жилого крестьянского дома.

2. Возврат материалов, полученных от разборки дома, определять по факту комиссионно с составлением 3-х стороннего акта с представителями заказчика, подрядчика и проектной организации на стадии производства работ.

3. Стоимость перевозки конструкций дома учитывать дополнительно.

4. Вывозку мусора и отходов учитывать дополнительно.

# УРрр-05-09 Реставрация бревенчатых рубленых стен с тёсовой обшивкой при утратах - 30%

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  реставрируемых стен при утратах - 30% всех конструктивных элементов от первоначального состояния.

2. При утратах более или менее 30% применяются поправочные коэффициенты:

| N п/п | Процент утрат первоначального облика и несущей способности конструкции | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,30 |
| 2 | 20 | 0,60 |
| 3 | 30 | 1,00 |
| 4 | 40 | 1,30 |
| 5 | 50 | 1,60 |
| 6 | 60 | 1,90 |

3. Вывозку мусора и отходов учитывать дополнительно.

# УРрр-05-10 Воссоздание рубленых стен из брёвен

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 стены.

2. Применять прямым счетом при восстановлении утраченных участков рубленых стен.

УРрр-05-11 Реставрация дощатых полов с добавлением новых досок до 50% в помещениях площадью более 20

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  пола.

2. При реставрации полов в помещениях площадью до 20  применяются поправочные коэффициенты на зарплату и затраты труда:

| N п/п | Площадь помещения | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 20 | 1,07 |
| 2 | до 10 | 1,18 |
| 3 | до 5 | 1,86 |

3. При перестилке полов без добавления новых досок применять К=0,27 по всем показателям расценки.

4. Вывозка мусора и отходов не учтена.

УРрр-05-12 Воссоздание чистых дощатых полов с фризом в помещениях до 25

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  пола.

2. При устройстве полов в помещениях площадью до 10 применять К=1,07 на зарплату и трудозатраты.

3. При восстановлении полов без фриза в помещениях площадью до 25  К=0,9 к зарплате и трудозатратам.

4. При площади помещений более 25  К=0,95 к зарплате и трудозатратам.

# УРрр-05-13 Воссоздание дверных заполнений с простыми полотнами на шпонках, коваными приборами, наличниками средней сложности

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  дверного заполнения по наружному обмеру колод.

2. При воссоздании заполнений проёмов с криволинейным верхом применять К=1,35 к общей стоимости и трудозатратам.

3. При проценте утрат дверного заполнения от первоначального облика применять следующие коэффициенты:

Таблица 1

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-14 Воссоздание дверных заполнений с филенчатыми полотнами без учёта стоимости приборов

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  дверного заполнения по наружному обмеру колод.

2. При воссоздании заполнений проёмов с криволинейным верхом применять К=1,35 к общей стоимости и трудозатратам.

3. При проценте утрат дверного заполнения от первоначального облика применять следующие коэффициенты:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-15 Воссоздание оконных заполнений с простыми переплётами, подоконными досками, наличниками, остеклением и приборами из латуни

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  оконного заполнения по наружному обмеру колод.

2. При проценте утрат оконных заполнений от первоначального облика применять следующие коэффициенты:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-16 Воссоздание оконных заполнений с переплётами средней сложности, криволинейными колодами, остеклением, с приборами из латуни

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  оконного заполнения по наружному обмеру колод.

2. При проценте утрат оконных заполнений от первоначального облика применять следующие коэффициенты:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-17 Воссоздание двухслойных кровель из лощеного теса, включая стропильную систему "по курицам и потокам"

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1,0  кровли.

2. При работе на кровлях площадью до 50  применяются поправочные коэффициенты на зарплату и затраты труда:

| N п/п | Площадь кровли | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 50 | 1,15 |
| 2 | до 25 | 1,30 |
| 3 | до 10 | 1,55 |

3. При проценте утрат конструкций кровли от первоначального облика применять следующие коэффициенты:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-18 Воссоздание главки с лемеховым покрытием, включая кружала, обрешётку, опорные конструкции с крестом

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  лемехового покрытия.

2. Подъёмы и спуски материалов учтены вручную блоком при весе одного подъёма до 30 кг на высоту до 15,0 м сверх учтенных в ЕР до 7,0 м.

3. Вывозка мусора и отходов расценкой не учтена.

4. При процентах утрат применять следующие коэффициенты ко всем показателям расценки:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-19 Воссоздание чистых деревянных лестниц с рубленым основанием площадки, подшивкой марша и ограждением с балясинами

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1,0  горизонтальной проекции марша и площадки.

2. При проценте утрат от первоначального облика применять следующие коэффициенты по всем показателям расценки:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-20 Воссоздание балконов, гульбищ с балясинами простого рисунка

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  горизонтальной проекции.

2. При утратах деталей от первоначального облика применять следующие коэффициенты по всем показателям расценки:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-21 Воссоздание крыльца-галереи с рубленым основанием на резных столбах, тёсовой кровлей

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1,0  вертикальной проекции на стену.

2. При утратах конструкций от первоначального облика применять следующие коэффициенты по всем показателям расценки:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-22 Воссоздание конструкций взвода (помост для заезда на лошадях в хозяйственную часть крестьянского дома)

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1,0  горизонтальной проекции.

2. При утратах конструкций от первоначального облика применять следующие коэффициенты по всем показателям расценки:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-23 Воссоздание и установка декоративных наличников с филенчатыми ставнями и накладными резными деталями

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1,0  проекции деталей наличника на стену.

2. При утратах деталей наличника от первоначального облика применять следующие коэффициенты по всем показателям расценки:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-24 Воссоздание деталей интерьера крестьянской избы, включая лавки, воронцы, печную корзину с прилавком

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1,0  площади традиционной крестьянской избы 6,0 х 6,0 м.

2. При утратах деталей интерьера от первоначального облика применять следующие коэффициенты по всем показателям расценки:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-25 Воссоздание деталей интерьера культовых сооружений деревянного зодчества (солея с амвоном, клиросы, тябла "неба" и иконостаса, скамьи)

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1,0  помещения молельни.

2. В случае отсутствия "тяблового неба" принимать понижающий коэффициент К=0,55 по всем показателям расценки.

3. При утратах деталей интерьера от первоначального облика применять следующие коэффициенты по всем показателям:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 |
| 4 | 40 | 0,4 |
| 5 | 50 | 0,5 |
| 6 | 60 | 0,6 |

# УРрр-05-26 Заготовка, обработка и хранение специального леса для реставрации памятников деревянного зодчества

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1,0  специального леса для реставрации памятников деревянного зодчества.

2. Отпускные цены необходимо уточнять с конкретным поставщиком.

3. Стоимость транспортировки определять в зависимости от расстояния перевозки и вида транспорта согласно транспортной схемы, согласованной с заказчиком - инвестором и отраженной в проекте организации реставрационно-восстановительных работ.

# УРрр-05-27 Реставрация деревянных колонн при утратах - 30%

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 10 поверхности фуста.

2. Расценка и ресурсная норма учитывают утраты 30% при другом проценте утрат применять следующие коэффициенты по всем показателям:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,5 |
| 2 | 20 | 0,7 |
| 3 | 30 | 1 |
| 4 | 40 | 1,2 |
| 5 | 50 | 1,4 |
| 6 | 60 | 1,6 |
| 7 | Замена колонн | =1 |

# УРрр-05-28 Реставрация обшивки стен при утратах - 30%

1. Расценка и ресурсная норма составлена на  проекции стен.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает обшивку средней сложности: обшивку стен и пилястр доской профиля средней сложности (50%) и простого профиля (50%), обшивку карниза, наличников, тяг - средней сложности и сложного профиля, накладные резные детали I-III категории сложности - до 5%-10% площади фасада. При другой сложности применять поправочные коэффициенты:

| N п/п | Категория сложности | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Простая (обшивка стен и пилястр доской простого профиля, обшивка карниза, наличников, тяг - средней сложности) | 0,8 |
| 2 | Средняя (обшивка стен и пилястр доской профиля средней сложности (50%) и простого профиля (50%), обшивка карниза, наличников, тяг - средней сложности и сложного профиля, накладные резные детали I-III категории сложности - до 5%-10% площади фасада) | 1 |
| 3 | Сложная (обшивка стен и пилястр доской профиля средней сложности (50%) и сложного профиля (50%), обшивка карниза, наличников, тяг - сложного профиля, накладные резные детали I-III категории сложности - более 10% площади фасада). | 1,2 |

3. Расценка и ресурсная норма учитывают утраты 30% при другом проценте утрат применять следующие коэффициенты по всем показателям:

4. При реставрации обшивки стен, имеющих криволинейные очертания применять

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,7 |
| 2 | 20 | 0,85 |
| 3 | 30 | 1 |
| 4 | 40 | 1,15 |
| 5 | 50 | 1,3 |
| 6 | 60 | 1,45 |
| 7 | Замена обшивки |  |

# УРрр-05-29 Реставрация рубленых стен из окантованных бревен при утратах - 30%

1. Расценка и ресурсная норма составлена на  проекции стен

2. При реставрации стен из неокантованных бревен применять коэффициент к заработной плате и трудозатратам к=0,8.

3. При реставрации стен с элементами каркаса с вертикальным и наклонным заполнением из окантованных бревен применять коэффициент к заработной плате и трудозатратам к=1,15.

4. При реставрации стен, имеющих криволинейные или многогранные (барабаны, эркеры и т.п.) очертания применять коэффициенты: .

5. Расценка и ресурсная норма учитывает утраты 30% при другом проценте утрат применять следующие коэффициенты по всем показателям:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,30 |
| 2 | 20 | 0,60 |
| 3 | 30 | 1,00 |
| 4 | 40 | 1,30 |
| 5 | 50 | 1,60 |
| 6 | 60 | 1,90 |

# УРрр-05-30 Воссоздание дверных приборов из бронзы или латуни средней сложности.

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  одинарного дверного заполнения по наружному обмеру колод.

2. При проценте утрат дверного заполнения от первоначального облика применять следующие коэффициенты:

| N п/п | Процент утрат | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,4 |
| 2 | 20 | 0,5 |
| 3 | 30 | 0,6 |
| 4 | 40 | 0,7 |
| 5 | 50 | 0,8 |
| 6 | 60 | 0,9 |

3. Расценка и ресурсная норма учитывает воссоздание приборов III категории сложности. При другой категории сложности применять следующие коэффициенты:

| N п/п | Категория сложности | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | I категория сложности - детали простой формы, гладкие | 0,6 |
| 2 | II категория сложности - детали нескольких профилей, состоящих из 3-х и более частей | 0,8 |
| 3 | III категория сложности - приборы, состоящие из деталей орнаментованных с рисунком простой и средней сложности, невысокого рельефа, фигурные | 1 |
| 4 | IV категория сложности - детали сложной конфигурации, ажурным рельефом, орнаментованные, с мелким рисунком и детали скульптурного характера | 1,3 |

Ко всем ресурсным нормам и расценкам:

При выполнении работ на воссоздание или реставрацию деталей или конструкций с использованием твердых пород дерева, необходимо к укрупненным расценкам данного сборника, предусматривающим выполнение этих же работ из мягких пород дерева применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов коэффициент К=1,5, а к стоимости материальных ресурсов К=2,0.

# 3. Укрупненные ресурсные нормы

# Ресурсная норма N 05-07
Перенос жилого дома городской застройки с полной разборкой рубленых стен, деревянных перекрытий, металлической кровли

| Измеритель: 100 здания |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 183,16 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы | маш.-ч. | - |
| 3. | Материалы |  |  |
|  | Материалы для устройства неинвентарных лесов: |  |  |
| 102-0112 | Доски 25 мм, II сорт |  | 1,487 |
| 102-0060 | Доски 50 мм, II сорт |  | 0,746 |
| 101-9660 | Болты с гайками | кг | 30,02 |
| 102-0059 | Доски 50 мм, I сорт |  | 0,223 |
| 102-9015 | Брёвна строительные II с. 13-18 см. |  | 0,585 |
| 102-0116 | Доски 32-40 мм, II сорт |  | 0,093 |
| 537-0077 | Канат ТК 10,5 мм | 10 м.п. | 0,612 |
| 102-0220 | Бруски 50 мм, II сорт |  | 0,029 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 3,4 |
|  | Прочие материалы | руб. | 3,20 |
|  | Вес материалов | кг | 2317,07 |

# Ресурсная норма N 05-08
Перенос крестьянского двухэтажного жилого дома с рублеными стенами, деревянными перекрытиями, тёсовой кровлей

| Измеритель: 100 здания |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 82,66 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы | маш.-ч. | - |
| 3. | Материалы |  |  |
|  | Материалы для устройства неинвентарных лесов: |  |  |
| 102-9015 | Брёвна строительные 13-18 см, II сорт |  | 0,311 |
| 102-0060 | Доски 50 мм, II сорт |  | 0,411 |
| 102-0059 | Доски 50 мм, I сорт |  | 0,016 |
| 102-0112 | Доски 25 мм, II сорт |  | 0,772 |
| 102-0116 | Доски 32-40 мм, II сорт |  | 0,049 |
| 102-0220 | Бруски 50 мм, II сорт |  | 0,006 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 1,81 |
| 101-9660 | Болты с гайками | кг | 15,95 |
| 537-0077 | Канат ТК 10,5 мм | 10 м.п. | 0,329 |
|  | Прочие материалы | руб. | 11,60 |
|  | Вес материалов | кг | 1158,21 |

# Ресурсная норма N 05-09
Реставрация бревенчатых рубленых стен с тесовой обшивкой при утратах=30%

| Измеритель: 1 стены |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 51,37 |
|  | Средний разряд |  | 4,85 |
| 2 | Машины и механизмы |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,00125 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,015 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,00468 |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 14,04 |
| 331531-003 | Пилы дисковые | маш.-ч. | 0,14 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,46 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00025 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00168 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0003 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00043 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,00575 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,00588 |
| 101-0858 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой рпп-300а |  | 6,63 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,001 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 1,29 |
| 101-1707 | Сталь листовая оцинкованная 1 мм | т | 0,327 |
| 101-9010 | Битумы | т | 0,00212 |
| 101-9660 | Болты с гайками | кг | 1,5 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 14-24 см, длиной 3-6.5 м |  | 0,245 |
| 102-0051 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта |  | 0,005 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,029 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,002 |
| 102-0298 | Пластины хвойных пород 1 сорта |  | 0,041 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,00145 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,307 |
| 888-0490 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 0,005 |
| 888-0492 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диам.1,1 мм | кг | 0,007 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 5,96 |

# Ресурсная норма N 05-10
Воссоздание бревенчатых рубленых стен

| Измеритель: 1 стены |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 16,29 |
|  | Средний разряд |  | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,46 |
| 2 | Машины и механизмы |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,0017 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,0204 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,26344 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 0,068 |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 6,6 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 0,057 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,019 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 8,08 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00034 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00228 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00024 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00058 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,00782 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,00476 |
| 101-0858 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой рпп-300а |  | 0,288 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 2,52 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,001 |
| 101-9090 | Мастика | т | 0,287 |
| 101-9660 | Болты с гайками | кг | 0,537 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 14-24 см, длиной 3-6.5 м |  | 0,294 |
| 102-0052 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II |  | 0,028 |
| 102-0056 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II |  | 0,0017 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,0006 |
| 102-0060 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II |  | 0,0061 |
| 102-0220 | Бруски обрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород 32-70 мм, все ширины, длиной 2-3.75 м, сорт II |  | 0,0006 |
| 102-0298 | Пластины хвойных пород 1 сорта |  | 0,0007 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,011 |
| 537-0077 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 и менее, диаметром 10.5 мм | 10 м | 0,011 |
| 888-0140 | Войлок строительный | кг | 0,07 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,04 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 20,47 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 244,66 |

Ресурсная норма N 05-11
Реставрация дощатых полов с добавлением новых досок до 50% в помещениях площадью более 20

| Измеритель: 1 пола |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 7,99 |
|  | Средний разряд |  | 3,95 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,00014 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,00168 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,00098 |
| 331531-003 | Пилы дисковые | маш.-ч. | 0,02 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00003 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00019 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00012 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00005 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,00064 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,00224 |
| 101-0858 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой рпп-300а |  | 0,18 |
| 101-9090 | Мастика | т | 0,39 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,0011 |
| 102-0060 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II |  | 0,021 |
| 102-0299 | Пластины хвойных пород II сорта |  | 0,0065 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 13,25 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 25,96 |

Ресурсная норма N 05-12
Воссоздание чистых дощатых полов с фризом в помещениях площадью до 25

| Измеритель: 1 пола |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 7,25 |
|  | Средний разряд |  | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,00029 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,00348 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,00156 |
| 331531-003 | Пилы дисковые | маш.-ч. | 0,022 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,01 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00006 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00039 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00016 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0001 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,00133 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,00302 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,0047 |
| 102-0119 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,053 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,277 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 1,2 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 42,07 |

# Ресурсная норма N 05-13
Воссоздание Дверных заполнений с простыми полотнами на шпонках, коваными приборами, наличниками средней сложности

| Измеритель: 1 проема по наружному обмеру |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 73,04 |
|  | Средний разряд |  | 4,95 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,0035 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,042 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,00928 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,93 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 0,086 |
| 331531-003 | Пилы дисковые | маш.-ч. | 0,277 |
| 351401 | Горн | маш.-ч. | 13,25 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 22,8 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0007 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00001 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00469 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00016 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00119 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0161 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,00308 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,031 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 1,4 |
| 102-0099 | Пиломатериалы хвойных пород. брусья необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта |  | 0,573 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,129 |
| 102-0243 | Дрова разделанные (сосна, ольха), длиной 1.5-2 м |  | 0,001 |
| 888-0299 | Клей казеиновый | кг | 0,117 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 7,89 |
| 888-0361 | Шурупы стальные | кг | 0,07 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 11,9 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,11 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 4,47 |
| 888-9411-030 | Петли дверные 150 мм | шт. | 2 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 513,42 |

# Ресурсная норма N 05-14
Воссоздание дверных заполнений с филенчатыми полотнами без учета стоимости приборов

| Измеритель: 1 проема по наружному обмеру |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 50,00 |
|  | Средний разряд |  | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,0035 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,042 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,00928 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,22 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 0,259 |
| 331531-003 | Пилы дисковые | маш.-ч. | 0,22 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,14 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0007 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,000007 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00469 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,000154 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00119 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0161 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,00308 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,035 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 2,5 |
| 101-9411-029 | Петли дверные полушарнирные ПН1-130 с никелевым покрытием | шт. | 4 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,136 |
| 102-0100 | Брус 150 мм и более, II сорт |  | 0,424 |
| 888-0299 | Клей казеиновый | кг | 0,157 |
| 888-0361 | Шурупы стальные | кг | 0,14 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,18 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 7,59 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 395,34 |

# Ресурсная норма N 05-15
Воссоздание оконных заполнений с простыми переплетами, подоконными досками, наличниками, остеклением и приборами из латуни

| Измеритель: 1 проема по наружному обмеру |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 130,86 |
|  | Средний разряд |  | 5,25 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,0035 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,042 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,0088 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,37 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 0,08 |
| 331442 | Лобзики электрические | маш.-ч. | 0,28 |
| 331531-003 | Пилы дисковые | маш.-ч. | 0,08 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0007 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00001 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00469 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00008 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00119 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0161 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,0014 |
| 101-0858 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой рпп-300а |  | 0,31 |
| 101-1249 | Стекло листовое 4 мм марки |  | 1,62 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,06 |
| 101-1656 | Гвозди отделочные | т | 0,008 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 2,5 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,05 |
| 101-9787 | Замазка уплотнительная | кг | 0,94 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,013 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,115 |
| 102-0099 | Пиломатериалы хвойных пород. брусья необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта |  | 0,644 |
| 888-0220 | Гвозди "текс" | кг | 0,02 |
| 888-0301 | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,6-2,4 мм | кг | 1,728 |
| 888-0348 | Проволока латунная | кг | 0,208 |
| 888-0349 | Шурупы латунные | кг | 0,16 |
| 888-0351 | Листы латунные л68, толщ. 0,4-4,0 мм | кг | 2,922 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,16 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 86,66 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 103,19 |

# Ресурсная норма N 05-16
Воссоздание оконных заполнений с переплетами средней сложности, криволинейными колодами, остеклением, с приборами из латуни

| Измеритель: 1 проема по наружному обмеру |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 155,51 |
|  | Средний разряд |  | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,0035 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,042 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,00884 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 5,14 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 0,04 |
| 331442 | Лобзики электрические | маш.-ч. | 0,573 |
| 331531-003 | Пилы дисковые | маш.-ч. | 0,371 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,28 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0007 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00001 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00469 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00008 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00119 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0161 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,00154 |
| 101-0858 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой рпп-300а |  | 0,144 |
| 101-1244 | Стекло 3-х мм |  | 1,984 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,083 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 2,5 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,07 |
| 101-9787 | Замазка уплотнительная | кг | 1,55 |
| 102-0099 | Пиломатериалы хвойных пород. брусья необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта |  | 0,665 |
| 102-0119 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,071 |
| 102-0555 | Доски 32-40 мм, I сорт |  | 0,017 |
| 888-0216 | Латунь в чушках | кг | 16,05 |
| 888-0220 | Гвозди "текс" | кг | 0,033 |
| 888-0301 | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,6-2,4 мм | кг | 2,19 |
| 888-0349 | Шурупы латунные | кг | 0,39 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,164 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 3,89 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 859,26 |

# Ресурсная норма N 05-17
Воссоздание двухслойных тесовых кровель из лощеного теса, включая строительную систему по "курицам и потокам"

| Измеритель: 1 кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 11,58 |
|  | Средний разряд |  | 4,55 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,18 |
| 2 | Машины и механизмы |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,00225 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,027 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,1472 |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 0,6 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,75 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,023 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,69 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00045 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00302 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00032 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00077 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,01035 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,0063 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ркп-350 |  | 2,4 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,0042 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,0044 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пластин толщиной 20-24 см II сорта |  | 0,046 |
| 102-0052 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II |  | 0,0312 |
| 102-0060 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II |  | 0,063 |
| 102-0103 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм I сорта |  | 0,0074 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,014 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,086 |
| 888-0436 | Шурупы медные | кг | 0,049 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,0023 |
| 888-0489 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | кг | 0,257 |
| 888-0490 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 0,075 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 13,49 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 123,22 |

# Ресурсная норма N 05-18
Воссоздание главок с лемеховым покрытием, включая кружала, обрешетку, опорные конструкции с крестом

| Измеритель: 1 лемехового покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 137,46 |
|  | Средний разряд |  | 4,15 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,01 |
| 2 | Машины и механизмы |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,00225 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,027 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,0072 |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 8,46 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,06 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,75 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00045 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00302 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00032 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00077 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,01035 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,0063 |
| 101-0858 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой рпп-300а |  | 1,13 |
| 101-9090 | Мастика | т | 1,49 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,049 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,058 |
| 102-0099 | Пиломатериалы хвойных пород. брусья необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта |  | 0,04 |
| 102-0202 | Доски обрезные из осины, ольхи, тополя и других мягких пород 19-22 мм, все ширины, длиной 4-6.5 м, сорт II |  | 0,124 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,019 |
| 888-0059 | Лемех кровельный | шт. | 62 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,426 |
| 888-0489 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | кг | 2,48 |
| 888-0490 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 0,793 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 17,8 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 209,66 |

# Ресурсная норма N 05-19
Воссоздание чистых деревянных лестниц с рубленой площадкой, подшивкой марша и ограждением с балясинами

| Измеритель: 1 горизонтальной проекции марша и площадки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 176,34 |
|  | Средний разряд |  | 5,05 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,00093 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,01116 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,00383 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,34 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,06 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00019 |
| 3 | Материалы |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00125 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00028 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00032 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,00428 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,0056 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,245 |
| 102-0051 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта |  | 0,092 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,014 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,08 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,164 |
| 888-0436 | Шурупы медные | кг | 3,27 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,098 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 8,86 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 119,73 |

# Ресурсная норма N 05-20
Воссоздание балконов, гульбищ с балясинами простого рисунка

| Измеритель: 1 горизонтальной проекции |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 147,39 |
|  | Средний разряд |  | 5,05 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,00146 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,01752 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,0047 |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 0,9 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,71 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,073 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,06 |
| 3 | Материалы |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,0042 |
| 101-0858 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой рпп-300а |  | 1,06 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,21 |
| 101-9090 | Мастика | т | 2,66 |
| 102-0051 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта |  | 0,081 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,009 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,048 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,154 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,139 |
| 888-0319 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | кг | 0,02 |
| 888-0436 | Шурупы медные | кг | 2,8 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,28 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 21,67 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 192,97 |

# Ресурсная норма N 05-21
Воссоздание крыльца-галереи с рубленым основанием, на резных столбах, тёсовой кровлей

| Измеритель: 1 вертикальной проекции на стену |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 72,83 |
|  | Средний разряд |  | 4,65 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,00146 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,01752 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,0047 |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 3,99 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,664 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,042 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,11 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00029 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00196 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00022 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0005 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,01772 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,0042 |
| 101-0858 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой рпп-300а |  | 2,33 |
| 101-1564 | Гидроизол |  | 1,3 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,057 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,977 |
| 101-9090 | Мастика | т | 2,64 |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,00504 |
| 102-0051 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта |  | 0,027 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,0143 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,069 |
| 102-0243 | Дрова разделанные (сосна, ольха), длиной 1.5-2 м |  | 0,001 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,349 |
| 408-0003 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм |  | 0,004 |
| 408-9011 | Камни бутовые |  | 0,066 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,031 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,045 |
| 888-0140 | Войлок строительный | кг | 0,026 |
| 888-0319 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | кг | 0,03 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | кг | 1,9 |
| 888-0436 | Шурупы медные | кг | 0,075 |
| 888-0489 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | кг | 0,054 |
| 888-0490 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 0,035 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 30,87 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 476,97 |

# Ресурсная норма N 05-22
Воссоздание конструкций взвода (помост для заезда на лошадях в хозяйственную часть крестьянского дома)

| Измеритель: 1 горизонтальной проекции |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 23,53 |
|  | Средний разряд |  | 4,35 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,01 |
| 2 | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,0023 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,02754 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,00731 |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 2,15 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 2,24 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,1 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,14 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00046 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00308 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00032 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00078 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,01056 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,0063 |
| 101-0858 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой рпп-300а |  | 1,088 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,012 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,017 |
| 101-9090 | Мастика | т | 0,105 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,007 |
| 102-0298 | Пластины хвойных пород 1 сорта |  | 0,106 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,151 |
| 888-0319 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | кг | 0,023 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,076 |
| 888-0489 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | кг | 0,481 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 7,44 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 187,03 |

# Ресурсная норма N 25-23
Воссоздание с установкой декоративных наличников с филенчатыми ставнями и накладными резными деталями

| Измеритель: 1 горизонтальной проекции |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 231,78 |
|  | Средний разряд |  | 4,05 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,0009 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,01074 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,00303 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00018 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,0012 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00016 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0003 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,00412 |
| 411-1002 | Вода водопровдная |  | 0,00308 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,267 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,602 |
| 101-9411-033 | Петли оконные | пара | 0,6 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,145 |
| 102-9020 | Пластины хвойных пород I сорта |  | 0,034 |
| 888-0361 | Шурупы стальные | кг | 0,248 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 11,3 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 119,65 |

# Ресурсная норма N 05-24
Воссоздание деталей интерьера крестьянской избы, включая лавки, воронцы, печную корзину с прилавком

| Измеритель: 1 площади избы |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 8,61 |
|  | Средний разряд |  | 5,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,0003 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,0036 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,00158 |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 0,653 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,487 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 0,056 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,03 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,06 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00006 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,0004 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00014 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0001 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,00138 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,003 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,015 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,023 |
| 101-9411-030 | Петли дверные полушарнирные ПН1-130 с плазменным напылением | пара | 0,056 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 14-24 см, длиной 3-6.5 м |  | 0,023 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,017 |
| 102-0099 | Пиломатериалы хвойных пород. брусья необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта |  | 0,008 |
| 102-0119 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,014 |
| 888-0361 | Шурупы стальные | кг | 0,002 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,081 |
| 888-0489 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | кг | 0,1 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 3,25 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 45,09 |

# Ресурсная норма N 05-25
Воссоздание деталей интерьера в культовых сооружениях деревянного зодчества (солея с амвоном, клиросы, тябловое "небо" и иконостас, скамьи)

| Измеритель: 1 помещения |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 54,1 |
|  | Средний разряд |  | 4,95 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2 | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,0013 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,0156 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,01022 |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 1,222 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,412 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 0,184 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,155 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,07 |
| 3 | Материалы |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00026 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00174 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00124 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,00044 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,00598 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,02486 |
| 101-0589 | Масло креозотовое | т | 0,061 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,066 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,24 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 14-24 см, длиной 3-6.5 м |  | 0,125 |
| 102-0051 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта |  | 0,0008 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,0285 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,201 |
| 888-0361 | Шурупы стальные | кг | 0,055 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,182 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 4,34 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 283,57 |

# Ресурсная норма N 05-26
Заготовка, обработка и хранение специального леса для реставрации памятников деревянного зодчества

| Измеритель: 1 леса |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 49 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,149 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч. | 0,96 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч. | 0,96 |
| 21101 | Автокран 6,3 т | маш.-ч. | 0,659 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,08 |
| 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч. | 0,59 |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч. | 0,19 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 1,8 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч. | 0,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые 5 т | маш.-ч. | 0,71 |
|  | Прочие машины | руб. | 47,16 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 102-0009 | Лесоматериалы круглые хвойных пород толщиной 20-24 мм |  | 1,478 |
| 102-0299 | Пластины, II сорт |  | 0,021 |
| 888-0038 | Антисептик для обработки эстакады - навеса | кг | 2,45 |
| 888-0489 | Болты строительные, поковки | кг | 6,612 |
| 102-0059 | Обрезные пиломатериалы | м | 0,455 |
| 102-0181 | Доски 25-32 мм, II сорт |  | 0,104 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,35 |
| 101-0858 | Рубероид |  | 7,67 |
| 101-9090 | Мастика | кг | 1,09 |
| 888-0319 | Гвозди толевые | кг | 0,134 |
| 888-0487 | Антисептик для обработки спец. леса | кг | 6,56 |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 0,135 |
| 101-9160-003 | ДВП |  | 0,019 |
|  | Прочие материалы | руб. | 86,63 |
|  | Вес материалов | кг | 697,31 |

# Ресурсная норма N 05-27
Реставрация деревянных колонн при утратах - 30%

| Измеритель: 10 поверхности фуста |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 533,88 |
|  | Средний разряд |  | 4,6 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 225,64 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,02 |
| 331531 | Пилы электрические дисковые | маш.-ч. | 0,45 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,28 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,05 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,02 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ркп-350 |  | 0,4 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0001 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,32 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 | 0,04 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 2,88 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2,66 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,02 |
| 102-0031 | Пиломатериалы хвойных пород. брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта |  | 0,04 |
| 102-0056 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II |  | 0,1 |
| 102-0083 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт I |  | 0,13 |
| 102-0119 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,54 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,0001 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0001 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0001 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,02 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,04 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,2 |
| 888-0045 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе "биски" | кг | 0,52 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,14 |
| 888-0074 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный жк-1 | кг | 0,06 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,12 |
| 888-0235 | Смывка афт-1 | кг | 10,23 |
| 888-0241 | Мел молотый | кг | 3,03 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,5 |
| 888-0249 | Белила сухие цинковые БЦ-1 | кг | 0,66 |
| 888-0299 | Клей казеиновый | кг | 0,5 |
| 888-0304 | Гвозди проволочные | кг | 0,08 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,83 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые МА-011-0 | кг | 1,95 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 7,69 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 13,39 |
| 888-9901 | Прочие материалы | % | 30,4 |
| 999-9003 | Вес материалов | кг | 12 |

# Ресурсная норма N 05-28
Реставрация обшивки стен при утратах - 30%

| Измеритель: 1 стен |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 59,35 |
|  | Средний разряд |  | 4,8 |
| 2 | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,0005 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,0023 |
| 331531 | Пилы электрические дисковые | маш.-ч. | 0,0394 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,0087 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 0,0028 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0001 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,0160 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,0196 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,0038 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный п-350 |  | 0,069 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0001 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,069 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,019 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 | 0,01 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,37 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,65 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,01 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0,06 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 0,01 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта |  | 0,0006 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,0001 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,0129 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |  | 0,0013 |
| 102-0059 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I |  | 0,0034 |
| 102-0083 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт I |  | 0,0106 |
| 102-0111 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта |  | 0,0022 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,0035 |
| 102-0119 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,0003 |
| 102-0204 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. доски обрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм I сорта |  | 0,0016 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,0005 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0002 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0001 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0017 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,0028 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,03 |
| 888-0034 | Растворитель N 648 | кг | 0,01 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,12 |
| 888-0074 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,01 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,01 |
| 888-0235 | Смывка афт-1 | кг | 1,70 |
| 888-0241 | Мел молотый | кг | 0,55 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,04 |
| 888-0249 | Белила сухие цинковые БЦ-1 | кг | 0,12 |
| 888-0304 | Гвозди проволочные | кг | 0,01 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,14 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые МА-011-0 | кг | 0,42 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 0,00 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,06 |
| 888-0433 | Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" | кг | 0,01 |
| 888-0436 | Шурупы медные | кг | 0,03 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,07 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 2,51 |
| 888-9901 | Прочие материалы | % | 1,35 |
| 999-9003 | Вес материалов | кг | 1,90 |

# Ресурсная норма N 05-29
Реставрация рубленых стен из окантованных бревен при утратах - 30%

| Измеритель: 1 стены |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 37,95 |
|  | Средний разряд |  | 5 |
| 2 | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч. | 0,0009 |
| 30201 | Домкраты гидравлические 6,3 т | маш.-ч. | 6,59 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,01 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,0039 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00017 |
| 101-0589 | Масло креозотовое | т | 0,00 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ркп-350 |  | 0,13 |
| 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой рпп-300 |  | 0,11 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,10 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,22 |
| 102-0009 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см I сорта |  | 0,02 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пластин толщиной 20-24 см II сорта |  | 0,09 |
| 102-0056 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II |  | 0,0021 |
| 102-0298 | Пластины хвойных пород 1 сорта |  | 0,0067 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,0010 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0003 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0003 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,0033 |
| 411-1002 | Вода водопроводная |  | 0,01 |
| 888-0045 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе "биски" | кг | 0,04 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 0,01 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,44 |
| 888-9901 | Прочие материалы | % | 0,66 |

# Ресурсная норма N 05-30
Воссоздание дверных приборов из бронзы или латуни средней сложности.

| Измеритель: 1 проёма по наружному обмеру |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 30,13 |
|  | Средний разряд |  | 5,15 |
| 2 | Материалы |  |  |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,069 |
| 102-0248 | Дрова разделанные длиной 1 м: ель, кедр, пихта, осина, липа, ива |  | 0,0046 |
| 116-0034 | Олово (третник) | кг | 0,057 |
| 500-9205 | Паста гои | кг | 0,174 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 0,115 |
| 888-0060 | Ликоподий | кг | 0,014 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,874 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,231 |
| 888-0121 | Проволока стальная черная диаметром 1,0 мм | кг | 0,0123 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,049 |
| 888-0196 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,0031 |
| 888-0214 | Компаунд "формасил" марки м | кг | 0,0246 |
| 888-0216 | Латунь в чушках | кг | 0,551 |
| 888-0300 | Бронза листовая | кг | 0,155 |
| 888-0309 | Графит измельченный | кг | 0,0046 |
| 888-0338 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,0015 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,0062 |
| 888-0348 | Проволока латунная | кг | 0,098 |
| 888-0349 | Шурупы латунные | кг | 0,018 |
| 888-0351 | Листы латунные л68, толщ. 0,4-4,0 мм | кг | 0,522 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 0,628 |
| 888-0358 | Земля формовочная | кг | 5,538 |
| 888-0359 | Сталь круглая | кг | 0,3077 |
| 888-0360 | Сталь полосовая | кг | 0,938 |
| 888-0361 | Шурупы стальные | кг | 0,052 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 0,462 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 2,892 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 0,062 |
| 888-0425 | Свинец в чушках | кг | 0,020 |
| 888-0433 | Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" | кг | 0,0015 |
| 888-0494 | Бронза в слитках | кг | 0,0692 |
| 999-9003 | Вес материалов | кг | 4,062 |

# Ресурсная норма N 05-31
Воссоздание дубовой лестницы с ограждением из балясин и тумбами с резным декором, профилированным поручнем, с подшивкой маршей и площадок кессонированными панелями с отделкой лаком по металлическим косоурам.

| Измеритель: 1 площади поверхности ступеней и площадок |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 331,52 |
|  | Средний разряд |  | 6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 20129 | Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства | маш.-ч | 0,00211 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч | 0,00158 |
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,00316 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч | 0,00368 |
| 331531 | Пилы электрические дисковые | маш.-ч | 0,58737 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,20579 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления 1 кВт | маш.-ч | 0,00368 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч | 0,00316 |
|  | Материалы |  |  |
| 101-1504 | Электроды типа Э-42 2 мм | т | 0,00000 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,30632 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01579 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 1,18316 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00000 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 1,49053 |
| 101-1974 | Пигменты тертые | кг | 0,04105 |
| 102-0056 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II |  | 0,03684 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,01211 |
| 102-9094 | Доски обрезные дубовые 35 мм и более, длиной 2-6.5 м, сорт I |  | 0,10421 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки б | т | 0,00053 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00053 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,01632 |
| 204-9160 | Детали анкерные | кг | 0,47368 |
| 401-9001 | Бетон |  | 0,00263 |
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый |  | 0,00211 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,00368 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,01158 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 1,02737 |
| 888-0045 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе "биски" | кг | 3,13842 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 0,19368 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,13632 |
| 888-0125 | Шеллак сухой | кг | 0,04158 |
| 888-0304 | Гвозди проволочные | кг | 0,04000 |
| 888-0316 | Бруски дубовые 30 мм I сорта |  | 0,05737 |
| 888-0317-003 | Шпон дубовый, строганый, сорт высший, 2100х120х0,7 мм |  | 1,41526 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,68368 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 1,17421 |
| 888-0433 | Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" | кг | 0,20684 |
| 888-0436 | Шурупы медные | кг | 2,72421 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,08579 |
| 888-9901 | Прочие материалы | % | 17,76211 |
| 999-9921 | Возврат-пластилин | кг | 0,15421 |

# 4. Каталог расценок

| NN расценок | Наименование и характеристика | Единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УРрр-05-07 | Перенос жилого дома городской застройки с полной разборной# рубленых стен, деревянных перекрытий, металлической кровли | 100 строительного объёма | 8146,76 | 2177,77 | - | - | 5968,99 | 183,16 |
| УРрр-05-08 | Перенос крестьянского двухэтажного жилого дома с рублеными стенами, деревянными перекрытиями, тёсовой кровлей | 100 строительного объёма | 3895,69 | 982,83 | - | - | 2912,86 | 82,66 |
| УРрр-05-09 | Реставрация бревенчатых рубленых стен с тёсовой обшивкой при утратах - 30% | 1 стены | 1060,41 | 632,33 | 11,76 | 0,07 | 416,32 | 51,37 |
| УРрр-05-10 | Воссоздание бревенчатых рубленых стен | 1 стены | 560,5 | 193,88 | 35,58 | 5,69 | 331,04 | 16,29 |
| УРрр-05-11 | Реставрация дощатых полов с добавлением новых досок до 50% в помещениях площадью более 20 | 1 пола | 176,8 | 93,84 | 0,10 | 0,01 | 82,86 | 7,99 |
| УРрр-05-12 | Воссоздание чистых дощатых полов с фризом в помещениях площадью до 25 | 1 пола | 220,26 | 87,25 | 0,18 | 0,02 | 132,83 | 7,25 |
| УРрр-05-13 | Воссоздание дверных заполнений с простыми полотнами на шпонках, коваными приборами, наличниками средней сложности | 1 проёма по наружному обмеру | 3092,76 | 981,05 | 529,62 | 0,16 | 1582,09 | 73,04 |
| УРрр-05-14 | Воссоздание дверных заполнений с филенчатыми полотнами без учёта стоимости приборов | 1 проёма по наружному обмеру | 1892,34 | 666,83 | 2,5 | 0,17 | 1223,01 | 50,00 |
| УРрр-05-15 | Воссоздание оконных заполнений с простыми переплётами, подоконными досками, наличниками, остеклением и приборами из латуни | 1 проёма по наружному обмеру | 3899 | 1851,68 | 3,12 | 0,16 | 2044,2 | 130,86 |
| УРрр-05-16 | Воссоздание оконных заполнений с переплётами средней сложности, криволинейными колодами, остеклением, с приборами из латуни | 1 проёма по наружному обмеру | 4388,57 | 2139,86 | 5,72 | 0,16 | 2242,99 | 155,51 |
| УРрр-05-17 | Воссоздание двухслойных кровель из лощёного тёса, включая стропильную систему "по курицам и потокам" | 1 кровли | 504,46 | 147,19 | 12,84 | 2,11 | 344,43 | 11,58 |
| УРрр-05-18 | Воссоздание главки с лемеховым покрытием, включая кружала, обрешетку, опорные конструкции с крестом | 1 лемехового покрытия | 3101,07 | 1656,19 | 8,1 | 0,12 | 1436,78 | 137,46 |
| УРрр-05-19 | Воссоздание чистых деревянных лестниц с рубленой площадкой, подшивкой марша и ограждения с балясинами | 1 горизонтальной проекции марша и площадки. | 3393,11 | 2415,58 | 0,92 | 0,06 | 976,61 | 176,34 |
| УРрр-05-20 | Воссоздание балконов, гульбищ с балясинами простого рисунка | 1 горизонтальной проекции | 2918,04 | 2013,06 | 2,59 | 0,08 | 902,39 | 147,39 |
| УРрр-05-21 | Воссоздание крыльца-галереи с рубленым основанием, на резных столбах, тёсовой кровлей | 1 вертикальной проекции на стены | 1571,81 | 940,09 | 4,91 | 0,08 | 626,81 | 72,83 |
| УРрр-05-22 | Воссоздание конструкций взвода (помост для заезда на лошадях в хозяйственную часть крестьянского дома) | 1 горизонтальной проекции | 615,98 | 291,27 | 4,34 | 0,12 | 320,37 | 23,53 |
| УРрр-05-23 | Воссоздание с установкой декоративных наличников с филенчатыми ставнями и накладными резными деталями | 1 вертикальной проекции наличника на стену | 3241,33 | 2755,48 | 0,35 | 0,05 | 485,5 | 231,78 |
| УРрр-05-24 | Воссоздание деталей интерьера в крестьянской избе, включая лавки, воронцы, печную корзину с прилавком | 1 площади избы | 243,6 | 122,98 | 1,13 | 0,01 | 119,49 | 8,61 |
| УРрр-05-25 | Воссоздание деталей интерьера в культовых сооружениях деревянного зодчества (солея с амвоном, клиросы, тябловое "небо" и иконостас, скамьи) | 1 помещения | 1536,66 | 727,64 | 3,21 | 0,14 | 805,79 | 54,1 |
| УРрр-05-26 | Заготовка, обработка и хранение специального леса для реставрации памятников деревянного зодчества | 1 | 3539,0 | 450,0 | 239,0 | 36,0 | 2850,0 | 49,0 |
| УРрр-05-27 | Реставрация деревянных колонн при утратах - 30% | 10 поверхности фуста | 9964 | 6939 | 174 | - | 2851 | 533,88 |
| УРрр-05-28 | Реставрация обшивки стен при утратах - 30% | 1 стены | 1074 | 784 | 1 | 0,1 | 289 | 59,35 |
| УРрр-05-29 | Реставрация рубленых стен из бревен при утратах - 30% | 1 стены | 614,65 | 514,60 | 5,2 | - | 94,85 | 37,95 |
| УРрр-05-30 | Воссоздание дверных приборов из бронзы или латуни средней сложности. | 1 проёма по наружному обмеру | 588,00 | 419,85 | - | - | 168,15 | 30,13 |
| УРрр-05-31 | Воссоздание дубовой лестницы с ограждением из балясин и тумбами с резным декором, профилированным поручнем, с подшивкой маршей и площадок кессонированными панелями с отделкой лаком по металлическим косоурам. | 1 площади поверхности ступеней и площадок. | 7026,79 | 5086,46 | 1,38 | - | 1938,95 | 331,52 |

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Крыши и кровли
УРрр-06-01 - 23-2001

# 1. Техническая часть

1. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация и воссоздание кровель памятников культуры, отличающихся от современных сложностью форм, материалом покрытия, способом крепления.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена следующая классификация крыш:

2.1. Простые крыши с прямолинейными скатами, без ендов (односкатные, двускатные, четырехскатные, щипцовые);

2.2. Крыши средней сложности с прямолинейными скатами, мансардные, вальмовые, вальмовые с переломом скатов, полувальмовые, многоскатные, многощипцовые, а также со сложным очертанием плана, шатровые (с пологим шатром при большой площади основания);

2.3. Крыши сложные - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки.

2.4. Крыши сложные - шатровые, купольные, цилиндрические (покрывающие закомарные своды), главы (шлемовидные, луковичные) с элементами сложной формы (люкарны, окна слухи, подкрестные тумбы, подкрестные шары, юбки, шпили, прочие криволинейные элементы) до 20% площади основного покрытия.

2.5. Крыши сложные композиционных форм - кровли сложные (п. 2.3.1) включающие в себя разнообразные элементы сложной формы (люкарны, окна слухи, подкрестные тумбы, подкрестные шары, юбки, шпили, прочие криволинейные элементы) более 20% площади основного покрытия, кровли криволинейных лекальных форм переменной кривизны; купола главы, шатры, конуса малого диаметра (менее 3 м).

3. Расценками настоящего сборника предусмотрено следующее деление по категориям сложности вырезных украшений:

3.1. Простой рисунок - рисунок крупный, повторяющийся, контуры и формы геометрические прямолинейные.

3.2. Рисунок средней сложности - рисунок крупный, повторяющийся, криволинейный, контуры и формы несложные.

3.3. Рисунок сложный - рисунок криволинейный, повторяющийся некрупный, контуры и формы усложненные.

4. Расценками сборника предусмотрены следующие формы покрытий:

4.1. Рядовое покрытие из долевых картин, соединенных "в гребень" (стоячим фальцем) или "в гладь" - (лежащим фальцем);

4.2. Покрытие шашкой квадратной или ромбической, т.е. из квадратных или ромбических карт, соединенных лежачим фальцем;

4.3. Покрытие "гладью" из прямоугольных карт с соединением их при помощи рейки, заводимой в фальцы;

4.4. Покрытие чешуей, т.е. из отдельных карт квадратной или ромбической формы с выколоткой их.

5. Определение строительных объемов:

5.1. Специфическим назначением настоящего Сборника является необходимость предварительного расчета стоимости реставрации памятников архитектуры до начала реставрационно-восстановительных работ и определение объемов памятника и его конструктивных элементов до выполнения обмерных работ и до установки лесов. Объемы памятников при пользовании настоящим Сборником определяются по простейшим обмерам планов зданий и сооружений и по визуально определяемым их высотам.

5.2. Объемы могут быть вычислены по чертежам, имеющимся в различных зданиях.

5.3. При определении объемов сооружений, имеющих в плане сложную или неправильную геометрическую форму, всё здание условно разбивается на правильные геометрические формы, которые входят в общий объем.

5.4. Площадь проекции кровли определяется по площади фигуры, образованной крайними линиями стен (без учета свесов).

5.5. Расценки учитывают кровли с уклоном 15°-30° (если не оговорено другое), при других уклонах применять поправочные коэффициенты:

| Уклон (° град.) | К |
| --- | --- |
| менее15 ° | 0,86 |
| 15° - 30 ° | 1 |
| 30° - 45° | 1,2 |
| 45° - 60° | 1,6 |
| Сложные сводчатые криволинейные кровли, кровли композиционной формы, кровли с переменным уклоном и т.п. | 1,2 |

5.6. Площадь покрытия сложных кровель:

При сплошном покрытии кровель площадь определяется общим размером покрытия, площадь, занимаемая слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, из общей площади покрытия не исключается; при этом, покрытие слуховых окон, труб, брандмауэров и парапетов не расценивается отдельно.

Площадь покрытия шлемовидной главы рассчитывается по площади полушария -
, где ; r - радиус основания, луковичной - по площади шара , где ; r - радиус среднего сечения.

Площадь покрытия бочек, покрытия по закомарам рассчитывается по площадям поверхности близких по очертанию геометрических фигур (цилиндр, конус, шаровой сектор, и т.д.): полуцилиндр - , где ; r - радиус вертикального сечения, l - длина в плане по прямолинейному карнизу.

5.7. Площадь покрытия сложных криволинейных кровель допустимо рассчитывать по площади проекции в соответствии с таблицей п.5.5.

6. При покрытии крыш площадью менее 50  к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять следующие коэффициенты:

| Площадь покрытий в |
| --- |
| до 10 | до 25 | до 50 |
| 1,85 | 1,5 | 1,25 |

Малыми кровлями считаются кровли указанного размера на отдельных строениях, а также кровли одного строения, лежащие в разных уровнях и не соединенные между собой материалом покрытия.

7. Расценками и ресурсными нормами сборника предусматривается выполнение покрытий по деревянной обрешетке.

При устройстве покрытий:

7.1. По металлическим каркасам и обрешеткам к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.

7.2. По кирпичным главам (непосредственно) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.

8. При применении кровельного материала, отличающегося от принятого в соответствующих расценках, надлежит стоимость и количество материала покрытия соответственно корректировать, а оплату труда и затраты труда применять с нижеприведенными поправками:

8.1. При применении кровельной стали, бывшей в употреблении и требующей предварительной очистки ее щетками и обрезки кромок к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3;

8.2. При применении кровельной листовой стали повышенной марки к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,4;

8.3. В случае выполнения покрытий из луженой кровельной стали или из стали, оклеенной алюминиевой поталью по лаку "Мордан", требующих особой осторожности при обработке соединений и не допускающих применения металлического молотка к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.

9. Во всех расценках настоящего сборника учтено, в составе работ особо не оговаривается и не подлежит дополнительной оплате время, затраченное на:

9.1. Подготовку материалов и подноску их к рабочему месту в пределах 50 м и подъем до 7 м;

9.2. Уборку мусора на рабочем месте;

9.3. Выполнение операций, являющихся неотъемлемой частью технологического процесса, как например - проолифку кровельной стали, выдергивание и выпрямление гвоздей;

9.4. Подъем и опускание люлек;

9.5. Простейшее подмащивание.

10. Устройство люлек и подмостей, а также установка и передвижка люлек по горизонтали (за исключением особо оговоренных случаев) сборником не учтена.

11. При выполнении работ, поименованных в настоящем сборнике на высоте, без устройства особых приспособлений (подвесные люльки) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 2,0.

12. Сборник учитывает работы по смене конструкций (если не оговорено другое), при воссоздании применять с коэффициентом .

13. Реставрацию и воссоздание вырезных украшений учитывать отдельно по УРрр 06-13 или УРрр 06-14. Реставрация и воссоздание декоративных украшений методом выколотки и давления расценивать по соответствующим сборникам.

14. Работы по реставрации и воссозданию кирпичной кладки труб, вентиляционных каналов, парапетов учитывать по расценкам соответствующих сборников.

Приложение

# Примеры кровель по типам сложностей

# 2. Состав работ, предусмотренный укрупненными расценками

| Укрупненные ресурсные нормы и расценки | Состав работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Деревянные конструкции крыш |
| УРрр-06-01 | Полный комплекс работ при полной смене обрешетки крыш из досок и брусков с прозорами: - разборка существующей обрешетки, заготовка элементов обрешетки со всеми необходимыми сопряжениями, укладка на место и крепление элементов обрешетки, устройство сплошной обрешетки на коньках, ребрах, разжелобках, по карнизным свесам и т.п., устройство слуховых окон, антисептирование деревянных конструкций |
| УРрр-06-02 | Полный комплекс работ при полной смене обрешетки крыш сплошной из досок: - разборка существующей обрешетки, заготовка элементов обрешетки со всеми необходимыми сопряжениями, укладка на место и крепление элементов обрешетки, устройство слуховых окон, антисептирование деревянных конструкций |
| УРрр-06-03 | Полный комплекс работ при полной смене обрешетки глав, куполов, шатров и башен сплошной из досок: - разборка, заготовка элементов обрешетки со всеми необходимыми сопряжениями, укладка на место и крепление элементов обрешетки, устройство слуховых окон, люкарн, антисептирование деревянных конструкций |
| УРрр-06-04 | Полный комплекс работ при полной смене стропильных конструкций скатных крыш: - разборка, заготовка конструктивных элементов, установка конструкций, постановка креплений, выделка сопряжений, антисептирование деревянных конструкций |
| УРрр-06-05 | Полный комплекс работ при полной смене стропильных конструкций сложных крыш (куполов, глав, конусообразных и фигурных шатров, башен): - разборка, заготовка конструктивных элементов, установка конструкций, постановка креплений, выделка сопряжений, антисептирование деревянных конструкций |
|  | Кровельные работы |
| УРрр-06-06 | Полный комплекс работ при полной смене рядового покрытия крыш сталью: - разборка покрытия, подготовка поверхности под покрытие, обмер, разметка и составление расчета, вычерчивание и изготовление шаблонов по чертежу или по месту, заготовка деталей крепления, заготовка элементов покрытия, раскрой листов по шаблонам с примеркой по месту, соединение картин стоячим фальцем "в гребень" или лежащим фальцем "в гладь", устройство карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков, окрытие вентиляционных каналов и труб, герметизация фальцев |
| УРрр-06-07 | Полный комплекс работ при полной смене рядового покрытия крыш медью: - разборка покрытия, подготовка поверхности под покрытие, обмер, разметка и составление расчета, вычерчивание и изготовление шаблонов по чертежу или по месту, заготовка деталей крепления, заготовка элементов покрытия, раскрой листов по шаблонам с примеркой по месту, соединение картин стоячим фальцем "в гребень" или лежащим фальцем "в гладь", устройство карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков, окрытие вентиляционных каналов и труб, герметизация фальцев |
| УРрр-06-08 | Полный комплекс работ при полной смене покрытия сложных крыш сталью - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки: - разборка покрытия, подготовка поверхности под покрытие, обмер, разметка и составление расчета, вычерчивание и изготовление шаблонов по чертежу или по месту, заготовка деталей крепления, заготовка элементов покрытия, раскрой листов по шаблонам с примеркой по месту, соединение картин стоячим фальцем "в гребень" или лежащим фальцем "в гладь", устройство карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков, устройство покрытия конусов куполов, подкрестных шаров, подкрестных тумб, люкарн и т.п., герметизация фальцев, пропайка швов, устройство и разборка неинвентарных лесов на кровле для производства реставрационных работ, огнезащита деревянных конструкций лесов |
| УРрр-06-09 | Полный комплекс работ при полной смене покрытия сложных крыш медью - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки: - разборка существующего покрытия, подготовка поверхности под покрытие, обмер, разметка и составление расчета, вычерчивание и изготовление шаблонов по чертежу или по месту, заготовка деталей крепления, заготовка элементов покрытия, раскрой листов по шаблонам с примеркой по месту, соединение картин стоячим фальцем "в гребень" или лежащим фальцем "в гладь", устройство карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков, устройство покрытия конусов куполов, подкрестных шаров, подкрестных тумб, люкарн и т.п., герметизация фальцев, пайка швов соединений, устройство и разборка неинвентарных лесов на кровле для производства реставрационных работ, огнезащита деревянных конструкций лесов |
| УРрр-06-10 | Полный комплекс работ при полной смене покрытия сложных крыш чешуей сталью: - разборка существующего покрытия, обмер поверхности, подлежащей покрытию, обмер и составление расчета, разбивка на них карт, вычерчивание и изготовление шаблонов по чертежу или по месту, заготовка, раскрой и выколотка отдельных чешуек по шаблонам, заготовка деталей крепления, кляммер, заклепок, укладка чешуй на месте с подрезкой по месту и креплением к обрешетке, прибивкой гвоздями или заклепками, с устройством опорных металлических планок и постановкой кляммер, изготовление "клиньев" с вычерчиванием и раскроем по месту, устройство карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков, устройство покрытия конусов куполов, подкрестных шаров, подкрестных тумб, люкарн и т.п., устройство и разборка неинвентарных лесов на кровле для производства реставрационных работ, огнезащита деревянных конструкций лесов |
| УРрр-06-11 | Полный комплекс работ при полной смене покрытия сложных крыш чешуей медью: - разборка существующего покрытия, обмер поверхности, подлежащей покрытию, обмер и составление расчета, разбивка на них карт, вычерчивание и изготовление шаблонов по чертежу или по месту, заготовка, раскрой и выколотка отдельных чешуек по шаблонам, заготовка деталей крепления, кляммер, заклепок, укладка чешуй на месте с подрезкой по месту и креплением к обрешетке, прибивкой гвоздями или заклепками, с устройством опорных металлических планок и постановкой кляммер, изготовление "клиньев" с вычерчиванием и раскроем по месту, устройство карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков, устройство покрытия конусов куполов, подкрестных шаров, подкрестных тумб, люкарн и т.п. с пайкой швов соединений, устройство и разборка неинвентарных лесов на кровле для производства реставрационных работ, огнезащита деревянных конструкций лесов |
| УРрр-06-12 | Полный комплекс работ при полной смене покрытия сложных крыш "на рейку" медью - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки: - разборка покрытия, подготовка поверхности под покрытие, обмер и составление расчета, разбивка на них карт, вычерчивание и изготовление шаблонов по чертежу или по месту, заготовка деталей крепления, кляммер, заклепок, заготовка элементов покрытия - раскрой карт по шаблонам с примеркой по месту, выколотка по мере необходимости, загиб фальца, устройство карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков, устройство покрытия конусов куполов, подкрестных шаров, подкрестных тумб, люкарн и т.п. с пайкой швов соединений, устройство и разборка неинвентарных лесов на кровле для производства реставрационных работ, огнезащита деревянных конструкций лесов |
| УРрр-06-13 | Полный комплекс работ по реставрации и воссозданию плоских вырезных украшений из стали (подзоры, флюгарки, звезды и т.д.): - при воссоздании: изготовление шаблонов для выбивания плоских украшений, изготовление украшений, изготовление и установка каркасов для подвески подзоров, установка изделий; при реставрации: снятие деталей, расчистка от загрязнений и окрасочных слоев, реставрация, воссоздание утраченных с изготовлением шаблонов, изготовление каркасов, установка на место |
| УРрр-06-14 | Полный комплекс работ по реставрации и воссозданию плоских вырезных украшений из меди (подзоры, флюгарки, звезды и т.д.): - при воссоздании: изготовление шаблонов для выбивания плоских украшений, изготовление украшений, изготовление и установка каркасов для подвески подзоров, установка изделий; при реставрации: снятие деталей, расчистка от загрязнений и окрасочных слоев, реставрация, воссоздание утраченных с изготовлением шаблонов, изготовление каркасов, установка на место |
| УРрр-06-15 | Полный комплекс работ по смене конструкций организованного наружного водостока из стали (покрытие выступающих частей стен - фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы, покрытие на зонтах - над крыльцами, подъездами и входными дверями, элементы водосточных труб): - разборка конструкций, устройство вновь, покраска |
| УРрр-06-16 | Полный комплекс работ по смене конструкций организованного наружного водостока из меди (покрытие выступающих частей стен - фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы, покрытие на зонтах - над крыльцами, подъездами и входными дверями, элементы водосточных труб): - разборка конструкций, устройство вновь, покраска |
| УРрр-06-17 | Полный комплекс работ по восозданию# покрытия кровли из черепицы сложных крыш по деревянному основанию: изготовление черепицы (изготовление моделей и форм изразцов, утильный обжиг, покрытие глазурью, обжиг политых изразцов), установка на деревянное основание (разметка по деревянной обрешетке, подбор черепицы по цвету и размеру, предварительная раскладка по основанию, подгонка черепицы с подточкой по мере необходимости, отделка мест примыкания, установка черепицы, подъем необходимых материалов через блок вручную с особой осторожностью. |
|  | Металлические стропильные конструкции |
| УРрр-06-18 | Полный комплекс работ по реставрации металлических стропильных систем: - расчистка конструкций от коррозии, выправка существующих деформированных деталей с приданием им первоначальной формы, частичная замена негодных деталей и элементов на вновь воссозданные детали и элементы с их установкой и креплением по месту, наварка отдельных мест металла, поврежденных коррозией, антикоррозийная окраска конструкций |
|  | Малярные работы |
| УРрр 06-19-1 | Полный комплекс работ по окраске крыш из оцинкованной стали и меди по спец. технологии типа "ABRATEX"(неочищенных): - расчистка от прежних покрасок, обезжиривание, окраска спец. составами типа "ABRATEX" |
| УРрр 06-19-2 | Полный комплекс работ по окраске крыш из черной стали (неочищенных): - расчистка от прежних покрасок, грунтование суриком, окраска эмалью ПФ 115 |
| УРрр-06-19 | Вычитать из расценок таб. УРрр10-6-1, 2 при окраске новых или неокрашенных крыш |
|  | Позолотные работы |
| УРрр-06-20 | Полный комплекс работ по золочению по лаку "Мордан" поверхностей глав и куполов: - подготовка под золочение (очистка поверхности от пыли и грязи, нейтрализация уксусной кислотой (ортофосфорной) с последующей промывкой теплой водой с содой, просушка, обезжиривание поверхности спиртом, приготовление свинцового сурика на натуральной олифе с добавлением сиккатива 76-40, грунтовка поверхности свинцовым суриком за 1-ый раз, приготовление шпаклевки, шпаклевка швов, трещин, выбоин с заделкой паклей, с последующей зачисткой наждачным полотном), золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" поверхностей глав и куполов, юбок, люкарн, подкрестных шаров и т.п. |
| УРрр-06-21 | Полный комплекс работ по реставрации позолоченных по лаку "Мордан" поверхностей глав и куполов: - расчистка от загрязнений, промывка позолоченных поверхностей глав, куполов, юбок, люкарн, подкрестных шаров и т.п., снятие старой позолоты с поврежденных участков, зачистка и шлифовка металлической пов-ти, реставрация медных листов с промазкой и протиркой, подготовка под золочение в местах утрат, золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" в местах утрат поверхностей глав и куполов, покрытий юбок, люкарн, подкрестных шаров и т.п. |
|  | Разные работы |
| УРрр-06-22 | Полный комплекс работ по устройству защитных конструкций над кровлей на стойках из брусьев с обшивкой досками на время производства реставрационных работ: - устройство каркаса, обшивка досками, огнезащита деревянных конструкций, покрытие рубероидом в 2 слоя, разборка конструкций |
| УРрр-06-23 | Расчистка стропильной системы от старых известковых покрытий с обеспыливанием |

# 3. Правила применения укрупненных ресурсных норм и расценок

# УРрр-06-01 Смена обрешетки крыш простых и средней сложности: из досок и брусков с прозорами

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции крыши

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену обрешетки, при частичной смене применять поправочные коэффициенты

| Процент утрат | Значение коэффициента |
| --- | --- |
| 10 | 0,15 |
| 25 | 0,3 |
| 50 | 0,6 |

# УРрр-06-02 Смена обрешетки крыш простых и средней сложности: сплошной из досок

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции крыши

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену обрешетки, при частичной смене применять поправочные коэффициенты

| % утрат | Значение коэффициента |
| --- | --- |
| 10 | 0,15 |
| 25 | 0,3 |
| 50 | 0,6 |

# УРрр-06-03 Смена обрешетки глав, куполов, шатров и башен

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 10 кв.м. покрытия.

2. При смене обрешетки закомарных сводов с ендовами и разжелобками из досок и брусьев применять с , .

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену обрешетки, при частичной смене применять поправочные коэффициенты:

| Процент утрат | Значение коэффициента |
| --- | --- |
| 10 | 0,15 |
| 25 | 0,3 |
| 50 | 0,6 |

# УРрр-06-04 Смена стропильных конструкций скатных крыш

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции крыши

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает стропила из досок, при наличии стропил из бревен (бруса) применять с ,

3. Расценка предусматривает полную смену стропильной конструкции, при частичной смене применять поправочные коэффициенты:

| Процент износа | Примерный состав работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30% | Ремонт креплений и деталей слуховых окон, смена мауэрлата и усиление концов стропильных ног, выправка конструкций, крепление врубок | 0,3 | 0,25 |
| до 50% | Смена мауэрлата, части стропильных ног (до 30%) | 0,5 | 0,5 |

# УРрр-06-05 Смена стропильных конструкций сложных крыш (куполов, глав, конусообразных и фигурных шатров, башен)

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 10 кв.м. покрытия

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену стропильной конструкции, при частичной смене применять поправочные коэффициенты:

| Процент износа | Примерный состав работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 30% | Ремонт креплений и деталей слуховых окон, выправка конструкций, крепление врубок, замена поврежденных элементов конструкций до 10%. | 0,35 | 0,25 |
| 30%-50% | Ремонт креплений и деталей слуховых окон, выправка конструкций, крепление врубок, замена поврежденных элементов конструкций до 30%. | 0,6 | 0,6 |

# УРрр-06-06 Смена покрытия крыш из стали

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции крыши

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает материал покрытия - оцинкованную сталь толщиной листа 0,6 мм. При другом материале применять поправочные коэффициенты.

| Материал | Толщина листа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Черная сталь | 0,5 мм | 0,8 | 0,55 |
|  | 0,6 мм | 0,88 | 0,6 |
|  | 0,7 мм | 1 | 0,66 |
| Оцинкованная сталь | 0,5 мм | 0,93 | 0,85 |
|  | 0,6 мм | 1 | 1 |
|  | 0,7 мм | 1,05 | 1,11 |
| Сталь оцинкованная с полимерным напылением | 0,5 мм | 0,95 | 1,39 |
|  | 0,6 мм | 1,05 | 1,5 |
|  | 0,7 мм | 1,1 | 1,65 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает крыши средней сложности. При других характеристиках применять поправочные коэффициенты.

| Характеристика крыши |  |  |
| --- | --- | --- |
| Простая | 0,78 | 0,9 |
| Средней сложности | 1 | 1 |
| Сложные кровли с криволинейными поверхностями, бочки, позакомарные покрытия | 2,0 | 1,1 |

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену покрытия крыши, при реставрации и частичной смене применять поправочные коэффициенты

| Процент износа | Примерный состав работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 30% | Постановка заплат, смена отдельных листов до 10% площади кровли; промазка и обжатие фальцев, заделка свищей, ремонт настенных желобов и разжелобков | 0,4 | 0,25 |
| 30%-50% | Замена настенных желобов, разжелобков и рядового покрытия до 25% площади кровли; ремонт ограждающей решетки | 0,6 | 0,4 |

# УРрр-06-07 Смена покрытия крыш из меди

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции крыши.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает материал покрытия - листы медные толщиной 0,8 мм. При другом материале применять поправочные коэффициенты.

| Материал | Толщина листа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 0,8 мм | 1 | 1 |
|  | 1 мм | 1,05 | 1,05 |
| Цинк-титан |  | 1 | 0,9 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает крыши средней сложности. При других характеристиках применять поправочные коэффициенты.

| Характеристика крыши |  |  |
| --- | --- | --- |
| Простая | 0,78 | 0,9 |
| Средней сложности | 1 | 1 |
| Сложные кровли с криволинейными поверхностями, бочки, позакомарные покрытия | 2,0 | 1,1 |

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену покрытия крыши, при частичной смене применять поправочные коэффициенты

| Процент износа | Примерный состав работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 30% | Постановка заплат, смена отдельных листов до 10% площади кровли; промазка и обжатие фальцев, заделка свищей, ремонт настенных желобов и разжелобков | 0,4 | 0,25 |
| 30%-50% | Замена настенных желобов, разжелобков и рядового покрытия до 25% площади кровли; ремонт ограждающей решетки | 0,6 | 0,4 |

# УРрр-06-08 Смена покрытия сложных крыш сталью - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 10 кв.м. покрытия

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает материал покрытия - оцинкованную сталь толщиной листа 0,6 мм. При другом материале применять поправочные коэффициенты.

| Материал | Толщина листа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Черная сталь | 0,5 мм | 0,8 | 0,55 |
|  | 0,6 мм | 0,88 | 0,6 |
|  | 0,7 мм | 1 | 0,66 |
| Оцинкованная сталь | 0,5 мм | 0,93 | 0,85 |
|  | 0,6 мм | 1 | 1 |
|  | 0,7 мм | 1,05 | 1,11 |
| Сталь оцинкованная с полимерным напылением | 0,5 мм | 0,95 | 1,39 |
|  | 0,6 мм | 1,05 | 1,5 |
|  | 0,7 мм | 1,1 | 1,65 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает рядовое покрытие, при покрытии в шашку применять с К=1.1.

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает купола и главы диаметром от 3 до 15 м с элементами сложных форм до 20%. При других параметрах применять коэффициенты.

| Сложность кровли |  |  |
| --- | --- | --- |
| Купола главы, шатры, конуса малого диаметра (менее 3 м) | 2,0 | 1,05 |
| 5-15 м | 1 | 1 |
| Более 15 м | 0,9 | 1 |
| Крыши сложные композиционных форм - кровли сложные (п. 2.3.1) включающие в себя разнообразные элементы сложной формы (люкарны, окна слухи, подкрестные тумбы, подкрестные шары, юбки, шпили, прочие криволинейные элементы) более 20% площади основного покрытия, кровли криволинейных лекальных форм переменной кривизны; купола, главы, шатры, конуса малого диаметра (менее 3 м) | 1,5 | 1,1 |

5. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену покрытия крыши, при реставрации и частичной смене применять поправочные коэффициенты:

| Процент износа | Примерный состав работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 30% | Постановка заплат, смена отдельных листов до 10% площади кровли; промазка и обжатие фальцев, заделка свищей, ремонт настенных желобов и разжелобков | 0,4 | 0,25 |
| 30%-50% | Замена настенных желобов, разжелобков и рядового покрытия до 25% площади кровли | 0,6 | 0,4 |

# УРрр-06-09 Смена покрытия сложных крыш медью - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 10 кв.м. покрытия

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает материал покрытия - листы медные толщиной 0,8 мм. При покрытии другими материалами применять поправочные коэффициенты.

| Материал | Толщина листа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 0,8 мм | 1 |  |
|  | 1 мм | 1,05 | 1,05 |
| Цинк-титан | 0,8 мм | 1 | 0,8 |
|  | 1 мм | 1,05 | 0,9 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает рядовое покрытие, при покрытии в шашку применять с К=1.1

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает купола и главы диаметром от 3 до 15 м с элементами сложных форм до 20%. При других параметрах применять коэффициенты.

| Сложность кровли |  |  |
| --- | --- | --- |
| Купола главы, шатры, конуса малого диаметра (менее 3 м) | 2,0 | 1,05 |
| 5-15 м | 1 | 1 |
| Более 15 м | 0,9 | 1 |
| Крыши сложные композиционных форм - кровли сложные (п. 2.3.1) включающие в себя разнообразные элементы сложной формы (люкарны, окна слухи, подкрестные тумбы, подкрестные шары, юбки, шпили, прочие криволинейные элементы) более 20% площади основного покрытия, кровли криволинейных лекальных форм переменной кривизны; купола, главы, шатры, конуса малого диаметра (менее 3 м) | 1,5 | 1,1 |

5. Расценка предусматривает полную смену покрытия крыши, при реставрации и частичной смене применять поправочные коэффициенты

| % износа | Примерный состав работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 30% | Постановка заплат, смена отдельных листов до 10% площади кровли; промазка и обжатие фальцев, заделка свищей, ремонт настенных желобов и разжелобков | 0,4 | 0,25 |
| 30%-50% | Замена настенных желобов, разжелобков и рядового покрытия до 25% площади кровли | 0,6 | 0,4 |

# УРрр-06-10 Смена покрытия сложных крыш чешуей сталью

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 10 кв.м. покрытия.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает материал покрытия - оцинкованную сталь толщиной листа 0,6 мм. При другом материале применять поправочные коэффициенты.

| Материал | Толщина листа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Черная сталь | 0,5 мм | 0,8 | 0,55 |
|  | 0,6 мм | 0,88 | 0,6 |
|  | 0,7 мм | 1 | 0,66 |
| Оцинкованная сталь | 0,5 мм | 0,93 | 0,85 |
|  | 0,6 мм | 1 | 1 |
|  | 0,7 мм | 1,05 | 1,11 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает покрытие размером шашек: от 16,0х16,0 см до 20,0x20,0 см, при других параметрах применять поправочные коэффициенты:

| Размер шашек |  |
| --- | --- |
| от 7,5x7,5 см до 10,0x10,0 см | 5 |
| от 11,0x11,0 см до 15,0x15,0 см | 1,6 |
| от 16,0x16,0 см до 20,0x20,0 см | 1 |
| от 20,0x20,0 см до 40,0x40,0 см | 0,6 |
| от 40,0x40,0 см и выше | 0,45 |

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену покрытия крыши, при реставрации и частичной смене применять поправочные коэффициенты

| Процент износа | Примерный состав работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 30% | Постановка заплат, смена отдельных листов до 10% площади кровли; промазка и обжатие фальцев, заделка свищей, ремонт настенных желобов и разжелобков | 0,4 | 0,25 |
| 30%-50% | Замена настенных желобов, разжелобков и рядового покрытия до 25% площади кровли | 0,6 | 0,4 |

# УРрр-06-11 Смена покрытия сложных крыш чешуей медью

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 10 кв.м. покрытия.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает материал покрытия - листы медные толщиной 1 мм. При покрытии другими материалами применять поправочные коэффициенты.

| Материал | Толщина листа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 1 мм | 1 | 1 |
|  | 1,5 мм | 1,05 | 1,05 |
| Цинк | 1 мм | 1 | 0,8 |
|  | 1,5 мм | 1,05 | 0,9 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает покрытие размером шашек: от 16,0х16,0 см до 20,0х20,0 см, при других параметрах применять поправочные коэффициенты:

| Размер шашек |  |
| --- | --- |
| от 16,0x16,0 см до 20,0x20,0 см | 1 |
| от 20,0x20,0 см до 40,0x40,0 см | 0,6 |
| от 40,0x40,0 см и выше | 0,45 |

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену покрытия крыши, при реставрации и частичной смене применять поправочные коэффициенты

| Процент износа | Примерный состав работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 30% | Постановка заплат, смена отдельных листов до 10% площади кровли; промазка и обжатие фальцев, заделка свищей, ремонт настенных желобов и разжелобков | 0,4 | 0,25 |
| 30%-50% | Замена настенных желобов, разжелобков и рядового покрытия до 25% площади кровли | 0,6 | 0,4 |

# УРрр-06-12 Смена покрытия сложных крыш "на рейку" медью

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 10 кв.м. покрытия.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает материал покрытия - листы медные толщиной 0,8 мм. При покрытии другими материалами применять поправочные коэффициенты.

| Материал | Толщина листа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 0,8 мм | 1 | 1 |
|  | 1 мм | 1,1 | 1,1 |
|  | 1,5 мм | 1,15 | 1,15 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает купола и главы диаметром от 3 до 15 м с элементами сложных форм до 20%. При других параметрах применять коэффициенты.

| Сложность кровли |  |  |
| --- | --- | --- |
| Купола главы, шатры, конуса малого диаметра (менее 3 м) | 2,0 | 1,05 |
| 5-15 м | 1 | 1 |
| Более 15 м | 0,9 | 1 |
| Крыши сложные композиционных форм - кровли сложные (п. 2.3.1) включающие в себя разнообразные элементы сложной формы (люкарны, окна слухи, подкрестные тумбы, подкрестные шары, юбки, шпили, прочие криволинейные элементы) более 20% площади основного покрытия, кровли криволинейных лекальных форм переменной кривизны; купола, главы, шатры, конуса малого диаметра (менее 3 м) | 1,5 | 1,1 |

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену покрытия крыши, при реставрации и частичной смене применять поправочные коэффициенты

| Процент износа | Примерный состав работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 30% | Постановка заплат, смена отдельных листов до 10% площади кровли; промазка и обжатие фальцев, заделка свищей, ремонт настенных желобов и разжелобков. | 0,4 | 0,25 |
| 30%-50% | Замена настенных желобов, разжелобков и рядового покрытия до 25% площади кровли. | 0,6 | 0,4 |

# УРрр-06-13 Реставрация и воссоздание плоских вырезных украшений из стали (подзоры, флюгарки, звезды и т.д.)

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 кв.м. проекции.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает воссоздание деталей, при реставрации применять коэффициенты

| Процент утрат |  |  |
| --- | --- | --- |
| До 30% | 1,5 | 0,5 |
| 30%-50% | 1,35 | 0,7 |
| Более 50% | 1,15 | 0,9 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает декоративные средней сложности, при других характеристиках применять поправочные коэффициенты

| Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вырезные украшения простого рисунка. | 0,8 | 0,95 |
| Вырезные украшения средней сложности. | 1 | 1 |
| Вырезные украшения сложные | 1,3 | 1,05 |

# УРрр-06-14 Реставрация и воссоздание плоских вырезных украшений из меди (подзоры, флюгарки, звезды и т.д.)

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 кв.м. проекции.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает воссоздание деталей, при реставрации применять коэффициенты

| Процент утрат |  |  |
| --- | --- | --- |
| До 30% | 1,5 | 0,5 |
| 30%-50% | 1,35 | 0,7 |
| Более 50% | 1,15 | 0,9 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает декоративные средней сложности, при других характеристиках применять поправочные коэффициенты.

| Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вырезные украшения простого рисунка. | 0,8 | 0,95 |
| Вырезные украшения средней сложности. | 1 | 1 |
| Вырезные украшения сложные | 1,3 | 1,05 |

# УРрр-06-15 Смена конструкций организованного наружного водостока из стали (покрытие выступающих частей стен - фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы, покрытие на зонтах - над крыльцами, подъездами и входными дверями, элементы водосточных труб).

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции фасада.

2. Расценка и ресурсная норма учитывает работы, проводимые с лесов, лестниц, подмостей. При смене с люлек применять с

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает материал покрытия - сталь листовая оцинкованная 0,6 мм, водосточные трубы Д 216 мм. При других материалах применять поправочные коэффициенты

| Материал | Толщина листа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Черная сталь | 0,5 мм | 0,8 | 0,55 |
|  | 0,6 мм | 0,88 | 0,6 |
|  | 0,7 мм | 1 | 0,66 |
| Оцинкованная сталь | 0,5 мм | 0,93 | 0,9 |
|  | 0,6 мм | 1 | 1 |
|  | 0,7 мм | 1,05 | 1,1 |
| Сталь оцинкованная с полимерным напылением | 0,5 мм | 0,95 | 1.3 |
|  | 0,6 мм | 1,05 | 1,4 |
|  | 0,7 мм | 1,1 | 1,55 |
| Водосточные трубы Д 150 мм |  | 0,98 | 0,98 |
| Водосточные трубы Д 120 мм |  | 0,96 | 0,96 |
| Водосточные трубы Д 100 мм |  | 0,94 | 0,94 |
| Водосточные трубы нестандартные, индивидуального изготовления по старым образцам |  | 1,15 | 1,1 |

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает фасады архитектурного оформления средней сложности. При других характеристиках применять поправочные коэффициенты

| Характеристика фасада |  |  |
| --- | --- | --- |
| Простое архитектурное оформление | 0,8 | 0,8 |
| Архитектурное оформление средней сложности | 1 | 1 |
| Сложное архитектурное оформление, насыщенность декоративными деталями: пилястры, лопатки, криволинейные покрытия сандриков, кокошников, люкарн, аттиков и т.п., выполненные методом давления или выколотки | 1,6 | 1,15 |

5. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену системы наружного водостока, при частичной замене с воссозданием утрат и реставрацией существующих элементов применять поправочные коэффициенты

| Процент утрат |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1,25 | 0,15 |
| 25 | 1,15 | 0,3 |
| 50 | 1,1 | 0,6 |
| 75 | 1,05 | 0,8 |

# УРрр-06-16 Смена конструкций организованного наружного водостока из меди (покрытие выступающих частей стен - фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы, покрытие на зонтах - над крыльцами, подъездами и входными дверями, элементы водосточных труб).

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции фасада.

2. Расценка и ресурсная норма учитывает работы, проводимые с лесов, лестниц, подмостей. При смене с люлек применять с .

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает материал покрытия - листы медные толщиной 0,8 мм, водосточные трубы Д 18 см. При других материалах применять поправочные коэффициенты

| Материал | Толщина листа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Листы медные | 0,8 мм | 1 | 1 |
|  | 1 мм | 1,05 | 1,05 |
| Цинк | 0,8 | 1 | 0,9 |
|  | 1 мм | 1,05 | 0,95 |
| Водосточные трубы Д 14 см |  | 0,98 | 0,85 |

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает фасады архитектурного оформления средней сложности. При других характеристиках применять поправочные коэффициенты

| Характеристика фасада |  |  |
| --- | --- | --- |
| Простое архитектурное оформление | 0,8 | 0,8 |
| Архитектурное оформление средней сложности | 1 | 1 |
| Сложное архитектурное оформление, насыщенность декоративными деталями: пилястры, лопатки, криволинейные покрытия сандриков, кокошников, люкарн, аттиков и т.п., выполненные методом давления или выколотки. | 1,6 | 1,15 |

5. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную смену системы наружного водостока, при частичной замене с воссозданием утрат и реставрацией существующих элементов применять поправочные коэффициенты

| Процент утрат |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1,25 | 0,15 |
| 25 | 1,15 | 0,3 |
| 50 | 1,1 | 0,6 |
| 75 | 1,05 | 0,8 |

# УРрр-06-17 Воссоздание покрытия кровли из глазурованной черепицы сложных крыш по деревянному основанию

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 10 кв.м. покрытия.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает материал покрытия - глазурованную черепицу. При покрытии глиняной черепицей применять поправочные коэффициенты: к заработной плате рабочих и нормам трудозатрат - к=0,85, к стоимости материалов к=0,9

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает покрытие по деревянному основанию, при покрытии по кирпичному основанию применять поправочный коэффициент: к заработной плате рабочих и нормам трудозатрат - к=1,05.

4. Расценка и ресурсная норма предусматривает сложные кровли. При других параметрах применять коэффициенты.

| Сложность кровли |  |  |
| --- | --- | --- |
| Простые кровли | 0,85 | 0,9 |
| Кровли средней сложности | 0,9 | 1 |
| Сложные кровли | 1 | 1 |
| Крыши сложные композиционных форм - кровли сложные (п. 2.3.1) включающие в себя разнообразные элементы сложной формы (люкарны, окна слухи, подкрестные тумбы, подкрестные шары, юбки, прочие криволинейные элементы) более 20% площади основного покрытия, кровли криволинейных лекальных форм переменной кривизны; купола, главы, шатры, конуса малого диаметра (менее 3 м) | 1,05 | 1 |

5. Расценка и ресурсная норма предусматривает воссоздание покрытия крыши, при реставрации и частичной смене применять поправочные коэффициенты

| Процент износа | Примерный состав работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 30% | Воссоздание утраченных элементов покрытия черепицей, замена деструктированных элементов - до 15% площади кровли, реставрация сохраняемых элементов с расчисткой от загрязнений, домастиковкой мелких сколов - до 10% площади кровли, заделкой трещин, воссоздание утрат глазури - до 10% площади кровли, защитное гидрофобное покрытие всей поверхности кровли. | 1,6 | 0,6 |
| 30%-50% | Воссоздание утраченных элементов покрытия черепицей, замена деструктированных элементов - до 25% площади кровли, реставрация сохраняемых элементов с расчисткой от загрязнений, домастиковкой мелких сколов - до 15% площади кровли, заделкой трещин, воссоздание утрат глазури - до 15% площади кровли, защитное гидрофобное покрытие всей поверхности кровли. | 2 | 0,7 |

# УРрр-06-18 Реставрация металлических стропильных систем

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции крыши.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает утрату первоначального состояний# 30%. При другом проценте утрат применять поправочные коэффициенты.

| Процент утрат |  |  |
| --- | --- | --- |
| До 15 | 0,9 | 0,85 |
| 15-30 | 1 | 1 |
| 30-50 | 1,1 | 1,4 |

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает стропильные системы крыш средней сложности, при реставрации крыш сложных криволинейных форм, применять с .

# УРрр-06-19-1 Окраска крыш из оцинкованной стали и меди по спец. технологии "ABRATEX" (неочищенных)

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции крыши.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает окраску кровель средней сложности при окраске куполов, шатров применять с К=0,9 на 100  покрытия.

# УРрр-06-19-2 Окраска крыш из черной стали (неочищенных)

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции крыши.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает окраску кровель средней сложности при окраске куполов, шатров применять с К=0,9 на 100  покрытия.

# УРрр-06-19 Вычитать из расценок Таб. УРрр-06-18-1,2 при окраске новых или неокрашенных крыш

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции крыши.

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает окраску кровель средней сложности при окраске куполов, шатров применять с К=0,9 на 100  покрытия.

# УРрр-06-20 Золочение сусальным золотом металлических поверхностей глав, куполов по лаку "Мордан"

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 10 кв.м. покрытия.

# УРрр-06-21 Реставрация позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей глав, куполов

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 10 кв.м. покрытия.

2. Расценка и ресурсная норма учитывает утраты 25%. При другом проценте утрат применять поправочные коэффициенты.

| Процент утрат |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0,93 | 0,47 |
| 25 | 1 | 1 |
| 35 | 1,05 | 1,45 |
| 50 | 1,1 | 2 |

# УРрр-06-22 Устройство защитных конструкций над кровлей на стойках из брусьев с обшивкой досками на время проведения реставрационных работ

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100 кв.м. проекции крыши.

2. Возврат материалов принять в размере 15%.

# 4. Укрупненные ресурсные нормы

# Ресурсная норма N 06-01
Смена обрешетки крыш простых и средней сложности из досок и брусков с прозорами

| Измеритель: 100 проекции кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 627,6 |
|  | Средний разряд |  | 3,85 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,25 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,08 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,15 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 1,65 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,17 |
| 888890 | Полиспасты | маш.-ч. | 107,06 |
|  | Прочие машины | руб. | 0,55 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 1,11 |
| 102-0083 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта |  | 1,25 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 1,47 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,03 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка а, сорт I | т | 0,02 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,01 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,5 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 9,54 |
|  | Прочие материалы | руб. | 75,00 |

# Ресурсная норма N 06-02
Смена обрешетки крыш простых и средней сложности: сплошной из досок

| Измеритель: 100 проекции кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 893,51 |
|  | Средний разряд |  | 3,85 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,25 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,08 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,15 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 2,5 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,17 |
| 888890 | Полиспасты | маш.-ч. | 107,06 |
|  | Прочие машины | руб. | 1,90 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,18 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 5,88 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,03 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка а, сорт I | т | 0,02 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,01 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,5 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 11,49 |
|  | Прочие материалы | руб. | 86,64 |

# Ресурсная норма N 06-03
Смена обрешетки глав, куполов, шатров и башен

| Измеритель: 10 покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 386,58 |
|  | Средний разряд |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,08 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,01 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 0,24 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 888890 | Полиспасты | маш.-ч. | 105,1 |
|  | Прочие машины | руб. | 1,56 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0001 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,03 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,05 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,76 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,0001 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка а, сорт I | т | 0,0001 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0001 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,05 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 0,15 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,95 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 2,16 |
|  | Прочие материалы | руб. | 76,75 |

# Ресурсная норма N 06-04
Смена стропильных конструкций скатных крыш

| Измеритель: 100 проекции кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 3128,8 |
|  | Средний разряд |  | 4,15 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,25 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,08 |
| 30201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч. | 249,21 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,57 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 506 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 5,8 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,17 |
|  | Прочие машины | руб. | 1,83 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,01 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,05 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350б |  | 24,62 |
| 102-0009 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см I сорта |  | 3,32 |
| 102-0079 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 6,03 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,05 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка а, сорт I | т | 0,01 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,02 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,45 |
| 888-0045 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе 'Биски' | кг | 61,56 |
| 888-0319 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | кг | 0,37 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 19,63 |
|  | Прочие материалы | руб. | 96,63 |

# Ресурсная норма N 06-05
Смена стропильных конструкций сложных крыш (куполов, глав, конусообразных и фигурных шатров, башен)

| Измеритель: 10 покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 257,86 |
|  | Средний разряд |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,08 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 30201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч. | 49,84 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,07 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 0,01 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,45 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,02 |
|  | Прочие машины | руб. | 0,75 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0001 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0001 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350б |  | 9,44 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,01 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,01 |
| 102-0031 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта |  | 0,78 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,32 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,02 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 0,01 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0001 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0001 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,05 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 0,04 |
| 888-0045 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе 'Биски' | кг | 18,28 |
| 888-0299 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| 888-0319 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | кг | 1,22 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,19 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 2,46 |
|  | Прочие материалы | руб. | 25,93 |

# Ресурсная норма N 06-06
Смена покрытия крыш из стали

| Измеритель: 100 проекции кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 865,56 |
|  | Средний разряд |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 888890 | Полиспасты | маш.-ч. | 428,24 |
|  | Прочие машины | руб. | 0,37 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-9090-002 | Мастика-герметик полиуретановый | кг | 25,00 |
| 101-9350-010 | Сталь листовая оцинкованная 0,6 мм | т | 1,50 |
| 116-0034 | Олово (третник) | кг | 0,81 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
| 888-0489 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | кг | 152,64 |
| 888-0490 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 12,83 |
| 888-0492 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диам. 1,1 мм | кг | 8,70 |
|  | Прочие материалы | руб. | 47,88 |
|  | Вес материалов | т | 42,53 |
|  | Строительный мусор | т | 0,63 |

# Ресурсная норма N 06-07
Смена покрытия крыш из меди

| Измеритель: 100 проекции кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 873,59 |
|  | Средний разряд |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 3. | Машины и механизмы |  |  |
| 888890 | Полиспасты | маш.-ч. | 428,24 |
|  | Прочие машины | руб. | 0,37 |
| 2. | Материалы |  |  |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,01 |
| 101-9090-002 | Мастика-герметик полиуретановый | кг | 25 |
| 517-0101-001 | Листы медные M1 0,4-0,9 мм, шириной и длиной 600x1500 и 600x2000 мм | т | 2,44 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 6,45 |
| 888-0212 | Проволока медная толщ. 1-1,5 мм | кг | 91,25 |
| 888-0408 | Заклепки медные | кг | 13,2 |
|  | Прочие материалы | руб. | 519,39 |
|  | Вес материалов | т | 2,43 |
|  | Строительный мусор | т | 0,63 |

# Ресурсная норма N 6-08
Смена покрытия сложных крыш сталью - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки

| Измеритель: 10 покрытия кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 158,01 |
|  | Средний разряд |  | 5,05 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,57 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,001 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 2,88 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,04 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 1,2 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 6,69 |
|  | Прочие машины | руб. | 3,26 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0001 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,88 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,001 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,25 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 11,4 |
| 101-9090-002 | Мастика-герметик полиуретановый | кг | 2,5 |
| 101-9350-010 | Сталь листовая оцинкованная 0,6 мм | т | 0,12 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,01 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,3 |
| 102-0095 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм I сорта |  | 0,09 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,6 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |  | 0,04 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта |  | 0,01 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,23 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,0001 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0001 |
| 116-0034 | Олово (третник) | кг | 0,45 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,02 |
| 537-0077 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 0,24 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,3 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,001 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,2 |
| 888-0489 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | кг | 10,47 |
| 888-0490 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 1,74 |
| 888-0492 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диам.1,1 мм | кг | 0,48 |
|  | Прочие материалы | руб. | 159,04 |
|  | Вес материалов | т | 0,53 |
|  | Строительный мусор | т | 0,06 |

# Ресурсная норма N 06-09
Смена покрытия сложных крыш медью - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки

| Измеритель: 10 покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 179,27 |
|  | Средний разряд |  | 4,75 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,57 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,001 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 2,88 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,04 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 1,2 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 6,69 |
|  | Прочие машины | руб. | 3,26 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0001 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,6 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,001 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,001 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,15 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 11,4 |
| 101-9090-002 | Мастика-герметик полиуретановый | кг | 2,5 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,01 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,3 |
| 102-0095 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм I сорта |  | 0,09 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,6 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |  | 0,04 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта |  | 0,01 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,23 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,0001 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0001 |
| 116-0034 | Олово (третник) | кг | 0,18 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,02 |
| 517-0101-001 | Листы медные х/к М1 0,4-0,9 мм, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм | т | 0,16 |
| 537-0077 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 0,24 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,3 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,11 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,0001 |
| 888-0212 | Проволока медная толщ. 1-1,5 мм | кг | 7,44 |
| 888-0408 | Заклепки медные | кг | 0,87 |
|  | Прочие материалы | руб. | 544,02 |
|  | Вес материалов | т | 1,16 |
|  | Строительный мусор | т | 0,06 |

# Ресурсная норма N 06-10
Смена покрытия сложных крыш чешуей сталью

| Измеритель: 10 покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 212,06 |
|  | Средний разряд |  | 5,15 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,57 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,001 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 2,88 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,04 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 1,2 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 6,69 |
|  | Прочие машины | руб. | 3,26 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0001 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,78 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,23 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 |
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм | т | 0,11 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 11,4 |
| 101-9090-002 | Мастика-герметик полиуретановый | кг | 2,5 |
| 101-9350-010 | Сталь листовая оцинкованная 0,6 мм | т | 0,04 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,01 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,3 |
| 102-0095 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм I сорта |  | 0,08 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,6 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |  | 0,04 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта |  | 0,01 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,23 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,0001 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0001 |
| 116-0034 | Олово (третник) | кг | 0,43 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,02 |
| 537-0077 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 0,24 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,25 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,0001 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,2 |
| 888-0489 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | кг | 10,15 |
| 888-0490 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 1,78 |
| 888-0492 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диам.1,1 мм | кг | 0,54 |
|  | Прочие материалы | руб. | 162,21 |
|  | Вес материалов | т | 0,16 |
|  | Строительный мусор | т | 0,06 |

# Ресурсная норма N 06-11
Смена покрытия сложных крыш чешуей медью

| Измеритель: 10 покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 226,62 |
|  | Средний разряд |  | 5,15 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,57 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,001 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 2,88 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,04 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 1,2 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 6,69 |
|  | Прочие машины | руб. | 3,26 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 517-0107-001 | Листы медные х/к М1 1,0-2,5 мм, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм | т | 0,16 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0001 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,6 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,001 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,001 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,15 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 11,4 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,01 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,3 |
| 102-0095 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм I сорта |  | 0,09 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,6 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |  | 0,04 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта |  | 0,01 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,23 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,0001 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0001 |
| 116-0034 | Олово (третник) | кг | 0,18 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,02 |
| 517-0101-001 | Листы медные х/к М1 0,4-0,9 мм, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм | т | 0,06 |
| 537-0077 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 0,24 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,3 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,11 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,0001 |
| 888-0212 | Проволока медная толщ. 1-1,5 мм | кг | 0,14 |
| 888-0380-006 | Гвозди медные 3,5х40, 50, 60, 70 мм для кровли | кг | 7 |
| 888-0408 | Заклепки медные | кг | 1,85 |
|  | Прочие материалы | руб. | 636,32 |
|  | Вес материалов | т | 0,23 |
|  | Строительный мусор | т | 0,06 |

# Ресурсная норма N УРрр-6-12
Смена покрытия сложных крыш "на рейку" медью

| Измеритель: 10 покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 198,32 |
|  | Средний разряд |  | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,57 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,001 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 2,88 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,04 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 1,2 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 6,69 |
|  | Прочие машины | руб. | 3,26 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,2 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,001 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,001 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,05 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 11,4 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,01 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,3 |
| 102-0095 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм I сорта |  | 0,03 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,6 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |  | 0,04 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта |  | 0,01 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,23 |
| 116-0034 | Олово (третник) | кг | 0,1 |
| 517-0101-001 | Листы медные х/к М1 0,4-0,9 мм, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм | т | 0,17 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 7,3 |
| 537-0077 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 0,24 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 0,1 |
| 888-0095 | Припои марки ПСР 45 | кг | 0,11 |
| 888-0123 | Кислота соляная техническая | кг | 0,0001 |
| 888-0212 | Проволока медная толщ. 1-1,5 мм | кг | 0,04 |
| 888-0408 | Заклепки медные | кг | 1,81 |
|  | Прочие материалы | руб. | 1 056,87 |

# Ресурсная норма N 06-13
Реставрация и воссоздание плоских вырезных украшений из стали (подзоры, флюгарки, звезды и т.д.)

| Измеритель: 1 проекции |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 74,62 |
|  | Средний разряд |  | 5,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,001 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1731 | Сталь полосовая марки СТО, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,005 |
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм | т | 0,0066 |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 0,0001 |
| 116-0034 | Олово (третник) | кг | 0,02 |
|  | Прочие материалы | руб. | 0,14 |
|  | Вес материалов | т | 0,02 |

# Ресурсная норма N 06-14
Реставрация и воссоздание плоских вырезных украшений из меди (подзоры, флюгарки, звезды и т.д.)

| Измеритель: 1 проекции |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 74,62 |
|  | Средний разряд |  | 5,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,001 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1731 | Сталь полосовая марки СТО, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,005 |
| 116-0034 | Олово (третник) | кг | 0,02 |
| 517-0101-001 | Листы медные х/к М1 0,4-0,9 мм, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм | т | 0,00766 |
|  | Прочие материалы | руб. | 1,06 |
|  | Вес материалов | т | 0,02 |

# Ресурсная норма N 06-15
Смена конструкций организованного наружного водостока из стали (покрытие выступающих частей стен - фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы, покрытие на зонтах - над крыльцами, подъездами и входными дверями, элементы водосточных труб)

| Измеритель: 100 проекции фасада |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 94,51 |
|  | Средний разряд |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,01 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,01 |
|  | Прочие машины | руб. | 1,31 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,04 |
| 101-9344 | Проволока катаная | т | 0,001 |
| 101-9350-010 | Сталь листовая оцинкованная 0,6 мм | т | 0,11 |
| 201-9461-003 | Элементы водосточных труб - воронки Д 216 мм | шт. | 2 |
| 201-9461-004 | Элементы водосточных труб - колена Д 216 мм (2 звена) | шт. | 2 |
| 201-9461-005 | Элементы водосточных труб - хомуты с крепежом 216 мм | шт. | 8 |
| 201-9461-006 | Элементы водосточных труб - отливы Д 216 мм | шт. | 2 |
| 201-9461-023 | Элементы водосточных труб - трубы 216 мм | м | 10,45 |
| 888-0236 | Антикор 444 (ортофосфорная кислота) | кг | 4,15 |
| 888-0490 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 2,07 |
| 888-0492 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диам.1,1 мм | кг | 2,25 |
| 113-0336-001 | Грунтовка по металлу ЭП-0263 | кг | 8,13 |
| 888-9014-002 | Краски ABRATEX TOP-86 для металлических поверхностей | кг | 6,5 |
|  | Прочие материалы | руб. | 10,82 |
|  | Вес материалов | т | 0,15 |

# Ресурсная норма N 06-16
Смена конструкций организованного наружного водостока из меди (покрытие выступающих частей стен - фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы, покрытие на зонтах - над крыльцами, подъездами и входными дверями, элементы водосточных труб)

| Измеритель: 100 проекции фасада |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 105,9 |
|  | Средний разряд |  | 4,25 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
|  | Прочие машины | руб. | 1,00 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,001 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,04 |
| 517-0101-001 | Листы медные М1 0,4-0,9 мм, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм | т | 0,217 |
| 522-0050 | Пруток круглый медный марки , диаметром 15 мм | т | 0,015 |
| 888-0236 | Антикор 444 (ортофосфорная кислота) | кг | 4,15 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 36 |
| 888-0408 | Заклепки медные | кг | 2,17 |
| 113-0336-001 | Грунтовка по металлу ЭП-0263 | кг | 8,13 |
| 888-9014-002 | Краски ABRATEX TOP-86 для металлических поверхностей | кг | 6,5 |
|  | Прочие материалы | руб. | 10,12 |
|  | Вес материалов | т | 0,87 |

# Ресурсная норма N 06-17
Воссоздание покрытия кровли из глазурованной черепицы сложных крыш по деревянному основанию

| Измеритель: 10 покрытия кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 2 868,48 |
|  | Средний разряд | 5,65 |
| 3. | Материалы |  |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 0,002 |
| 113-9206 | Спирт метиловый | кг | 0,14 |
| 115-9093 | Порошок шамотный | т | 0,05 |
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 |  | 0,25 |
| 407-0010 | Глина пресспорошок | кг | 207,30 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч. | 10 034,34 |
| 888-0021-048 | Глазурь | кг | 0,00 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 4,14 |
| 888-0125 | Шеллак сухой | кг | 0,03 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 2 003,87 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 1 997,14 |
| 888-9901 | Прочие материалы | % | 830,58 |
| 999-9004 | Вес материалов | т | 0,47 |

# Ресурсная норма N 06-18
Реставрация металлических стропильных систем

| Измеритель: 100 проекции кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 4554,8 |
|  | Средний разряд |  | 3,35 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 0,73 |
| 40201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч. | 106,84 |
| 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 3,86 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,4 |
|  | Прочие машины | руб. | 1,87 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,97 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 301,88 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт.6437 | 10 м | 7,21 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,13 |
| 101-9766 | Сурик свинцовый | кг | 19,32 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 57,93 |
| 888-0198 | Электроды типа Э-46 4 мм | кг | 66,78 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 25,75 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 64,38 |
| 888-0342 | Смывка СП-6 | кг | 128,75 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 16 |
| 888-0468 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | кг | 5,2 |
| 888-0469 | Сталь угловая равнополочная 50х50х4 мм | кг | 0,71 |
| 888-0473 | Фанера березовая марки ФСФ, сорт III/IV (ВВ/С), толщиной 10-12 мм |  | 0,84 |
|  | Прочие материалы | руб. | 167,34 |
|  | Вес материалов | кг | 38,64 |

# Ресурсная норма N 06-19-1
Окраска крыш из оцинкованной стали и меди по технологии "ABRATEX" (неочищенных)

| Измеритель: 100 проекции кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 381,93 |
|  | Средний разряд |  | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,04 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т) | маш.-ч. | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 888890 | Полиспасты | маш.-ч. | 214,12 |
|  | Прочие машины | руб. | 3,45 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,04 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 6,38 |
| 888-9014-002 | Краски ABRATEX TOP-86 для металлических поверхностей | кг | 51,5 |
| 113-0336-001 | Грунтовка по металлу ЭП-0263 | кг | 41,2 |
|  | Прочие материалы | руб. | 68,66 |
|  | Вес материалов | кг | 38,75 |

# Ресурсная норма N 06-19-2
Окраска крыш из черной стали (неочищенных)

| Измеритель: 100 проекции кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 381 |
|  | Средний разряд |  | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 888890 | Полиспасты | маш.-ч. | 214,12 |
|  | Прочие машины | руб. | 3,19 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,13 |
| 113-9407-005 | Эмаль ПФ-115 цветная | т | 0,0378 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 26,25 |
|  | Прочие материалы | руб. | 153,17 |
|  | Вес материалов | кг | 93,75 |

# Ресурсная норма N 06-19
Вычитать из расценок Таб. УРрр 06-18-1, 2 при окраске новых или неокрашенных крыш

| Измеритель: 100 проекции кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 133,75 |
|  | Средний разряд |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |

# Ресурсная норма N 06-20
Золочение сусальным золотом металлических поверхностей глав, куполов по лаку "Мордан"

| Измеритель: 10 покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 591,7 |
|  | Средний разряд (категория) |  | II |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,25 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,52 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,04 |
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 0,01 |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 1,04 |
| 101-2335 | Фланель |  | 0,83 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 2,59 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,31 |
| 116-0025 | Масло сливочное | кг | 0,1 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,41 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 1,04 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ('Мордан') | кг | 6,73 |
| 888-0072 | Пигменты художественные сухие - крон свинцовый | кг | 2,07 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,31 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,21 |
| 888-0239 | Разбавитель N2 | кг | 1,04 |
| 888-0245 | Пемза | кг | 0,52 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 1,55 |
| 888-0267 | Грунт ВЛ-02 | кг | 1,55 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 3,42 |
| 888-0433 | Вата техническая хлопчатобумажная 'ОП' | кг | 0,83 |
| 888-0445 | Бумага рисовальная |  | 10,35 |
| 116-0021-007 | Золото сусальное книжное марки ЗЛСРМ 960-30, ГОСТ 6902 (масса 0,147*10г.) | кн | 87,7 |
|  | Прочие материалы | руб. | 632,12 |

# Ресурсная норма N 06-21
Реставрация позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей глав, куполов

| Измеритель: 10 покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 2107,59 |
|  | Средний разряд (категория) |  | II |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,07 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 5,39 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,26 |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 3,65 |
| 101-2335 | Фланель |  | 0,52 |
| 101-9040-002 | Пленка полиэтиленовая |  | 1,55 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 2,85 |
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 0,1 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,08 |
| 116-0024 | Желчь медицинская | кг | 6,62 |
| 116-0025 | Масло сливочное | кг | 0,03 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,26 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 20,7 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 1,69 |
| 500-9600 | Наждачная бумага |  | 0,75 |
| 888-0056 | Лак МА-594 ('Мордан') | кг | 1,68 |
| 888-0062 | Масло льняное | кг | 0,02 |
| 888-0072 | Пигменты художественные сухие - крон свинцовый | кг | 0,52 |
| 888-0081 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,08 |
| 888-0187 | Мыло детское | кг | 0,95 |
| 888-0239 | Разбавитель N2 | кг | 0,39 |
| 888-0245 | Пемза | кг | 0,13 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,39 |
| 888-0267 | Грунт ВЛ-02 | кг | 0,39 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,86 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,02 |
| 888-0393 | Фольга алюминиевая мягкая, рулонная толщ.0,1 мм | кг | 0,08 |
| 888-0433 | Вата техническая хлопчатобумажная 'ОП' | кг | 0,21 |
| 888-0438 | Растворитель РС-2 | кг | 0,03 |
| 888-0445 | Бумага рисовальная |  | 2,59 |
| 116-0021-007 | Золото сусальное книжное марки ЗЛСРМ 960-30, ГОСТ 6902 (масса 0,147*10г.) | кн | 21,9 |
|  | Прочие материалы | руб. | 190,91 |

# Ресурсная норма N 06-22
Устройство защитных конструкций над кровлей на стойках из брусьев с обшивкой досками на время проведения реставрационных работ

| Измеритель: 100 проекции кровли |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 193,73 |
|  | Средний разряд |  | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,1 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,85 |
| 30403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кн (т) | маш.-ч. | 1,88 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 1,26 |
|  | Прочие машины | руб. | 1,22 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,01 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,02 |
| 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б |  | 276 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350 |  | 138 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,04 |
| 102-0029 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта |  | 1,8 |
| 102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта |  | 1,99 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта |  | 2,02 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,03 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,01 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,12 |
|  | Прочие материалы | руб. | 62,17 |

# Ресурсная норма N 06-23
Расчистка стропильной системы от старых известковых покрытий с обеспыливанием

| Измеритель: 100 объема чердака |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 40,63 |
|  | Средний разряд |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч. | 4,06 |

# 5. Каталог расценок

| NN расценок | Наименование и характеристика | Единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Деревянные конструкции крыш |
| УРрр 06-01 | Смена обрешетки крыш: из досок и брусков с прозорами | 100 проекции кровли | 17611,00 | 7244,00 | 143,00 | 3,00 | 10224,00 | 627,60 |
| УРрр 06-02 | Смена обрешетки крыш: сплошной из досок | 100 проекции кровли | 25013,00 | 10362,00 | 145,00 | 3,00 | 14506,00 | 893,51 |
| УРрр 06-03 | Смена обрешетки глав, куполов, шатров и башен | 10 покрытия | 6903,00 | 4875,00 | 122,00 | 1,00 | 1906,00 | 386,58 |
| УРрр 06-04 | Смена стропильных конструкций скатных крыш | 100 проекции кровли | 50633,00 | 37723,00 | 576,00 | 3,00 | 12334,00 | 3128,80 |
| УРрр 06-05 | Смена стропильных конструкций сложных крыш (куполов, глав, шатров, башен) | 10 площади поверхности | 6464,00 | 3304,00 | 42,00 | 1,00 | 3118,00 | 257,86 |
| Кровельные работы |
| УРрр 06-06 | Смена покрытия крыш из стали | 100 проекции кровли | 29994,00 | 10917,00 | 480,00 | - | 18597,00 | 865,56 |
| УРрр 06-07 | Смена покрытия крыш из меди | 100 проекции кровли | 209187,00 | 11035,00 | 480,00 | - | 197672,00 | 873,59 |
| УРрр 06-08 | Смена покрытия сложных крыш сталью - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки | 10 покрытия | 6821,00 | 2158,00 | 636,00 | 118,00 | 4027,00 | 158,01 |
| УРрр 06-09 | Смена покрытия сложных крыш медью - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки. | 10 покрытия | 18214,00 | 2356,00 | 636,00 | 118,00 | 15222,00 | 179,27 |
| УРрр 06-10 | Смена покрытия сложных крыш чешуей сталью | 10 покрытия | 7984,00 | 2957,00 | 636,00 | 118,00 | 4391,00 | 212,09 |
| УРрр 06-11 | Смена покрытия сложных крыш чешуей медью | 10 покрытия | 23967,00 | 3154,00 | 636,00 | 118,00 | 20177,00 | 226,62 |
| УРрр 06-12 | Смена покрытия сложных крыш "на рейку" медью | 10 покрытия | 19633,00 | 2642,00 | 636,00 | 118,00 | 16355,00 | 198,32 |
| УРрр 06-13 | Реставрация и воссоздание плоских вырезных украшений из стали (подзоры, флюгарки, звезды и т.д.) | проекции | 1232,00 | 1125,00 | - | - | 107,00 | 72,23 |
| УРрр 06-14 | Реставрация и воссоздание плоских вырезных украшений из меди (подзоры, флюгарки, звезды и т.д.) | проекции | 1718,00 | 1145,00 | - | - | 573,00 | 74,62 |
| УРрр 06-15 | Смена конструкций организованного наружного водостока из стали (покрытие выступающих частей стен - фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы, покрытие на зонтах - над крыльцами, подъездами и входными дверями, элементы водосточных труб) | 100 проекции фасада | 5920,00 | 1196,00 | 2,00 | 0,12 | 4722,00 | 94,51 |
| УРрр 06-16 | Смена конструкций организованного наружного водостока из меди (покрытие выступающих частей стен - фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы, покрытие на зонтах - над крыльцами, подъездами и входными дверями, элементы водосточных труб) | 100 проекции фасада | 18896,00 | 1300,00 | 1,00 | - | 17595,00 | 105,90 |
| УРрр 06-17 | Восоздание# покрытия кровли из глазурованной черепицы сложных крыш по деревянному основанию | 10 покрытия | 50627,00 | 39295,00 | - | - | 11332,00 | 2686,32 |
| Металлические стропильные конструкции |
| УРрр 06-18 | Реставрация металлических стропильных систем | 100 проекции | 113688,00 | 48852,00 | 1636,00 | - | 63200,00 | 4554,80 |
| Малярные работы |
| УРрр 06-19-1 | Окраска крыш из оцинкованной стали и меди по технологии "ABRATEX" (неочищенных) | 100 проекции кровли | 11809,00 | 4692,00 | 246,00 | 0,50 | 6871,00 | 381,93 |
| УРрр 06-19-2 | Окраска крыш из черной стали (неочищенных) | 100 проекции кровли | 7802,00 | 4614,00 | 243,00 | - | 2945,00 | 381,00 |
| УРрр 06-19 | Вычитать из расценок Таб. УРрр 06-18-1, 2 при окраске новых или неокрашенных крыш | 100 проекции кровли | 1395,00 | 1395,00 | - | - | - | 133,75 |
| Позолотные работы |
| УРрр 06-20 | Золочение сусальным золотом металлических поверхностей глав, куполов по лаку "Мордан" | 10 покрытия | 50824,00 | 8199,00 | - | - | 42625,00 | 591,70 |
| УРрр 06-21 | Реставрация позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей глав, куполов | 10 Покрытия | 38019,00 | 26063,00 | - | - | 11956,00 | 2107,59 |
| Разные работы |
| УРрр 06-22 | Устройство защитных конструкций над кровлей на стойках из брусьев с обшивкой досками на время проведения реставрационных работ | 100 проекции кровли | 11362,00 | 1988,00 | 193,00 | 25,00 | 9181,00 | 193,73 |
| УРрр 06-23 | Расчистка стропильной системы от старых известковых покрытий с обеспыливанием | 100 объема чердака | 435,56 | 423,78 | 11,78 | - | - | 40,63 |

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Световые фонари
УРрр-07-01 - 05-2001

# 1. Состав работ, предусмотренный укрупненными ресурсными нормами и расценками

| Укрупненные ресурсные нормы и расценки | Состав работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| УРрр-07-01 | Полный комплекс работ по реставрации световых фонарей большого пролета ("остекленные кровли"), имеющих три яруса остекления ("верхний свет", "нижний свет", "средний свет"): демонтаж существующего остекления и части металлоконструкций каркаса светового фонаря, расчистка металлокаркаса с применением смывок, окраска металлических конструкций, усиление элементов конструкций фонаря, монтаж алюминиевых конструкций под установку остекления, остекление "верхнего" света стеклопакетами, остекление "среднего" и "нижнего" света стеклом ударопрочным, устройство защитного ограждения |
| УРрр-07-02 | Полный комплекс работ по реставрации световых фонарей, имеющих "верхний" и "нижний" ярусы остекления и светопроводящую шахту: демонтаж существующего остекления, части металлоконструкций каркаса и обшивки светопроводящей шахты светового фонаря, расчистка металлокаркаса с применением смывок, окраска металлических конструкций, усиление элементов конструкций фонаря, монтаж алюминиевых конструкций под установку остекления, монтаж обшивки светопроводящей шахты, теплоизоляция рамы "нижнего" света остекление "верхнего" света стеклопакетами, остекление "нижнего" света стеклом ударопрочным, разборка и восстановление кровли, примыкающей к фонарю, работы по организации производства работ |
| УРрр-07-03 | Полный комплекс работ по реставрации "малых световых фонарей", имеющих один ярус остекления: демонтаж существующего остекления и части металлоконструкций каркаса светового фонаря, расчистка металлокаркаса с применением смывок, окраска металлических конструкций, монтаж алюминиевых конструкций под установку остекления, остекление стеклопакетами, устройство защитного ограждения |
| УРрр-07-04 | Полный комплекс работ по смене 50% остекления с расчисткой и окраской металлоконструкций и герметизацией швов существующего остекления |
| УРрр-07-05 | Полный комплекс работ по устройству защитных ограждений при реставрации световых фонарей в эксплуатируемых зданиях |

# 2. Правила применения ресурсных норм и расценок

# УРрр-07-01 Реставрация световых фонарей большого пролета ("остекленные кровли"), имеющих три яруса остекления ("верхний свет", "нижний свет", "средний свет")

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  площади светового проема фонаря*

2. При реставрации световых фонарей, имеющих три яруса остекления с реставрацией металлических переплетов (комплексная расчистка от загрязнений и окрасок, рихтовка деформаций, замена негодных элементов, окраска) без устройства алюминиевых конструкций под установку остекления, добавлять УРрр-07-01-1

# УРрр-07-02 Реставрация световых фонарей, имеющих "верхний" и "нижний" ярусы остекления и светопроводящую шахту

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  площади светового проема фонаря*

2. При реставрации световых фонарей с реставрацией металлических переплетов (комплексная расчистка от загрязнений и окрасок, рихтовка деформаций, замена негодных элементов, окраска) без устройства алюминиевых конструкций под установку остекления, добавлять УРрр-07-02-1

# УРрр-07-03 Реставрация "малых световых фонарей", имеющих один ярус остекления

1. Расценки и ресурсные нормы составлены на 1  площади светового проема фонаря*

2. При реставрации световых фонарей с реставрацией металлических переплетов (комплексная расчистка от загрязнений и окрасок, рихтовка деформаций, замена негодных элементов, окраска) без устройства алюминиевых конструкций под установку остекления, добавлять УРрр-07-03-1

# УРрр-07-04 Смена 50% остекления с расчисткой и окраской металлоконструкций и герметизация швов

1. Расценки и ресурсные нормы составлены на 1  площади светового проема фонаря*

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает утраты первоначального состояния - 50%. При других процентах утрат применять поправочные коэффициенты:

| NN п/п | Процент утрат остекления до: | Коэффициент ко всем видам затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,90 |
| 2 | 30 | 0,95 |
| 3 | 50 | 1,00 |
| 4 | 70 | 1,05 |
| 5 | 90 | 1,10 |
| 6 | 100 | 1,15 |

# УРрр-07-05 Устройство защитных ограждений при реставрации световых фонарей в эксплуатируемых зданиях

1. Расценки и ресурсные нормы составлены на 1  площади защитного ограждения

______________________________

* под площадью светового проема понимается площадь проекции светового фонаря на горизонтальную плоскость

# 3. Укрупненные ресурсные нормы.

# Ресурсная норма N 07-01
Реставрация световых фонарей большого пролета ("остекленные кровли"), имеющих три яруса остекления ("верхний свет", "нижний свет", "средний свет")

| Измеритель: 1 площади светового проема фонаря |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 173,72 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,95 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч. | 0,06 |
| 21140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,05 |
| 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 21244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч. | 0,55 |
| 30204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч. | 0,07 |
| 30402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч. | 3,58 |
| 30403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч. | 0,09 |
| 30404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч. | 0,04 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 40201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч. | 6,8 |
| 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 6,84 |
| 40801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч. | 0,002 |
| 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч. | 0,23 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,72 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 0,01 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,53 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 0,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,23 |
|  | Прочие машины | руб. | 18,09 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,21 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт.6437 | 10 м | 0,16 |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая кн-2 | кг | 0,49 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения кб-0,5 | кг | 1,29 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72 | шт. | 0,02 |
| 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки СТ0 | т | 0,0001 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический |  | 0,06 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3,04 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,43 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,003 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,46 |
| 101-1836-001 | Стеклопакеты двухслойные из прозрачного флоат стекла марки М1 толщиной 4 мм (площадью 0,11-0,20 ) |  | 1,68 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 1,04 |
| 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм | т | 0,01 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0,12 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,004 |
| 101-9070-027 | Сетки плетеные стальные одинарные 20х20 мм из проволоки диам.1,6 мм ГОСТ 5336-80 |  | 0,3 |
| 101-9660 | Болты с гайками | кг | 0,01 |
| 101-9889 | Резина уплотнительная | м | 16,35 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта |  | 0,01 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта |  | 0,19 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта |  | 0,001 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,01 |
| 113-0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 0,03 |
| 201-0647 | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий | т | 0,001 |
| 201-0758 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 0,0004 |
| 201-9006-043 | Профили алюминиевые углозащитные | м | 3,8 |
| 201-9038 | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | 0,0001 |
| 203-0514 | Щиты настила |  | 0,02 |
| 206-9001 | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) |  | 1,68 |
| 206-9016 | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов | т | 0,002 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  | 0,001 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,001 |
| 537-9020 | Канаты стальные | кг | 0,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,03 |
| 888-0198 | Электроды типа Э-46 4 мм | кг | 0,04 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,57 |
| 888-0301 | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,6-2,4 мм | кг | 0,49 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 1,42 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые МА-011-0 | кг | 0,58 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,87 |
| 888-0342 | Смывка СП-6 | кг | 2,84 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 1,2 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 41,97 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 888-0489 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | кг | 0,69 |
| 888-0490 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 0,02 |
| 101-1279 | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное 3,5 мм |  | 1,76 |
|  | Прочие материалы | руб. | 122,93 |
|  | Вес материалов | кг | 12,06 |
|  | Строительный мусор | т | 0,15 |

# Ресурсная норма N 07-01-1
Добавлять к N-07-01 при реставрации световых фонарей большого пролета "), имеющих три яруса остекления при реставрации металлических переплетов без устройства алюминиевых конструкций под установку остекления

| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 139,33 |
|  | Средний разряд |  | 3,95 |
| 2 | Машины и механизмы |  |  |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 40201 | Агрегаты сварочные передвижные 250-400а с бензиновым двигателем | маш.-ч. | 5,6 |
| 40504 | Аппараты для газовой резки и сварки | маш.-ч. | 0,06 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 4 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 9,7 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки а | т | 0,02 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 5 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,08 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластины технические прессованные) | кг | 1,16 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 101-1974 | Пигменты тертые | кг | 0,04 |
| 201-9006-043 | Профили алюминиевые углозащитные 25х25 мм | м | -3,8 |
| 206-9001 | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) |  | -1,68 |
| 206-9016 | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов | т | -0,02 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 4,14 |
| 888-0198 | Электроды типа Э-46 4 мм | кг | 1,02 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,28 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,69 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые МА-011-0 | кг | 0,19 |
| 888-0329 | Пудра алюминиевая | кг | 0,04 |
| 888-0342 | Смывка сп-6 | кг | 1,38 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 24,84 |
| 888-0360 | Сталь полосовая | кг | 16,56 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 27,6 |
| 888-0469 | Сталь угловая равнополочная 50х50х4 мм | кг | 0,01 |
| 888-0473 | Фанера березовая марки фсф, сорт III/iv (вв/с), толщ. 10-12 мм |  | 0,01 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 1,82 |
| 999-9003 | Вес материалов | кг | 0,42 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 |

# Ресурсная норма N 07-02
Реставрация световых фонарей, имеющих "верхний" и "нижний" ярусы остекления и светопроводящую шахту

| Измеритель: 1 площади светового проема фонаря |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 85,26 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,46 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч. | 0,09 |
| 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч. | 1,46 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 2,21 |
| 21202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч. | 0,65 |
| 21244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч. | 3,78 |
| 21245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч. | 0,55 |
| 21246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч. | 0,25 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,004 |
| 30204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч. | 0,41 |
| 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 0,004 |
| 30403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч. | 0,03 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 1,2 |
| 40801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч. | 0,06 |
| 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а | маш.-ч. | 0,35 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,01 |
| 110101 | Бадьи | маш.-ч. | 0,35 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 0,61 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,48 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч. | 0,03 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 0,24 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,37 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч. | 3,07 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,01 |
|  | Прочие машины | руб. | 98,65 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 0,07 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,58 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения кб-0,5 | кг | 0,18 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72 | шт. | 0,03 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,002 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,64 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350 |  | 0,06 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,004 |
| 101-1836-001 | Стеклопакеты двухслойные из прозрачного флоат стекла марки М1 толщиной 4 мм (площадью 0,11-0,20 ) |  | 2,43 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 0,24 |
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм | т | 0,07 |
| 101-9663 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 0,01 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см |  | 0,03 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта |  | 0,002 |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта |  | 0,01 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта |  | 0,04 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,01 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта |  | 0,15 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,06 |
| 102-0164 | Доски необрезные толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта |  | 0,07 |
| 113-0246 | Эмаль пф-115 серая | т | 0,01 |
| 113-0304 | Клей резиновый N88-н | кг | 0,04 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,28 |
| 201-9360 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0,01 |
| 206-1312 | Профили алюминиевые | м | 17,92 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,01 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,18 |
| 104-0120-001 | Клей "энергофлекс" | л | 0,14 |
| 113-9040-001 | Пленка полиэтиленовая |  | 19,64 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,06 |
| 101-9121-025 | Изопласт ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя |  | 6,5 |
| 104-0002 | Вата минеральная |  | 0,24 |
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | 0,03 |
|  | Прочие материалы | руб. | 151,85 |
|  | Строительный мусор | т | 0,96 |

# Ресурсная норма N 07-02-1
Добавлять к N-07-02 при реставрации световых фонарей имеющих "верхний" и "нижний" ярусы остекления и светопроводящую шахту при реставрации металлических переплетов без устройства алюминиевых конструкций под установку остекления

| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 63,3 |
|  | Средний разряд |  | 3,1 |
| 2 | Машины и механизмы |  |  |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 5,62 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,04 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,09 |
| 101-1974 | Пигменты тертые | кг | 0,02 |
| 206-1312 | Профили алюминиевые СА16-122 | м | -17,92 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 2,4 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,16 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,4 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые МА-011-0 | кг | 0,11 |
| 888-0329 | Пудра алюминиевая | кг | 0,02 |
| 888-0342 | Смывка сп-6 | кг | 0,8 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 14,4 |
| 888-0360 | Сталь полосовая | кг | 9,6 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 16 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 1,04 |
| 999-9003 | Вес материалов | кг | 0,24 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 5,62 |

# Ресурсная норма N 07-03
Реставрация "малых световых фонарей", имеющих один ярус остекления

| Измеритель: 1 площади светового проема фонаря |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 32,56 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,79 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч. | 0,11 |
| 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч. | 0,05 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 21244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч. | 0,45 |
| 30204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч. | 0,06 |
| 30403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч. | 0,002 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 0,001 |
| 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 0,1 |
| 40801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч. | 0,002 |
| 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч. | 0,19 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 0,001 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,001 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 0,1 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,05 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч. | 0,01 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 0,012 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,16 |
|  | Прочие машины | руб. | 7,78 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,07 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,01 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения кб-0,5 | кг | 1,11 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72 | шт. | 0,14 |
| 101-1248 | Стекло листовое 4 мм марки М1 |  | 0,25 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3,95 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350 |  | 0,394 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,028 |
| 101-1836-001 | Стеклопакеты двухслойные из прозрачного флоат стекла марки М1 толщ.4 мм (площадью 0,11-0,20 ) |  | 13,53 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 1,48 |
| 101-9121-025 | Изопласт ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя |  | 1,09 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта |  | 0,02 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,002 |
| 102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта |  | 0,002 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта |  | 0,001 |
| 104-0002 | Вата минеральная |  | 0,04 |
| 113-0304 | Клей резиновый N 88-н | кг | 0,23 |
| 113-9039 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | 1000 | 0,003 |
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | 0,01 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,02 |
| 206-1312 | Профили алюминиевые | м | 5,99 |
|  | Прочие материалы | руб. | 10,31 |
|  | Строительный мусор | т | 0,002 |

# Ресурсная норма N 07-03-1
Добавлять к N-07-03 при реставрации "малых световых фонарей", имеющих один ярус остекления шахту при реставрации металлических переплетов без устройства алюминиевых конструкций под установку остекления

| Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 32,39 |
|  | Средний разряд |  | 3,15 |
| 2 | Машины и механизмы |  |  |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 2,81 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,02 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,04 |
| 101-1974 | Пигменты тертые | кг | 0,01 |
| 206-1312 | Профили алюминиевые СА16-122 | м | -5,99 |
| 500-9596 | Бумага шлифовальная |  | 1,2 |
| 888-0246 | Растворитель (уайт-спирит) | кг | 0,08 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,2 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые МА-011-0 | кг | 0,05 |
| 888-0329 | Пудра алюминиевая | кг | 0,01 |
| 888-0342 | Смывка сп-6 | кг | 0,4 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 7,2 |
| 888-0360 | Сталь полосовая | кг | 4,8 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 8 |
| 888-9002 | Прочие материалы | руб. | 0,52 |
| 999-9003 | Вес материалов | кг | 0,12 |
| 888991 | Прочие машины | руб. | 2,81 |

# Ресурсная норма N 07-04
Смена 50% остекления с расчисткой и окраской металлоконструкций и герметизация швов

| Измеритель: 1 площади остекленной поверхности фонаря |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 5,00 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,009 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,00004 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,0003 |
| 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 0,0003 |
| 30403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч. | 0,0001 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 0,001 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 0,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,007 |
| 888883 | Инъекторы ручные | маш.-ч. | 0,36 |
|  | Прочие машины | руб. | 0,05 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,003 |
| 101-1279 | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм |  | 0,52 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350 |  | 0,02 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,001 |
| 102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта |  | 0,0001 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта |  | 0,00004 |
| 113-0030 | Грунтовка хс-059 красно-коричневая | т | 0,0001 |
| 113-0156 | Растворитель марки р-4 | т | 0,0001 |
| 113-0157 | Растворитель марки р-5 | т | 0,00004 |
| 113-0211 | Эмаль эп-140 защитная | т | 0,0002 |
| 113-9039 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | 1000 | 0,001 |
| 203-9010 | Штапики-раскладки 10х19 мм |  | 0,00004 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,001 |
| 888-0181-001 | Герметик полиуретановый Bostik-2637 | кг | 0,62 |
|  | Прочие материалы | руб. | 11,13 |
|  | Строительный мусор | т | 0,01 |

# Ресурсная норма N 07-05
Устройство защитных ограждений при реставрации световых фонарей в эксплуатируемых зданиях

| Измеритель: 1 площади защитного ограждения |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 3,56 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,12 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,002 |
| 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 30404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч. | 0,06 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 0,003 |
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 0,005 |
| 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч. | 0,01 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,0003 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,05 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч. | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,07 |
| 30403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч. | 0,001 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,0003 |
| 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 0,0003 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 0,02 |
|  | Прочие машины | руб. | 0,29 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,0001 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э-42 | т | 0,00001 |
| 101-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 | т | 0,00004 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0001 |
| 101-1644 | Швеллеры N 10 сталь ВСТ3ПС5 | т | 0,007 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350 |  | 0,28 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,0001 |
| 101-1779 | Краски огнезащитные | т | 0,0001 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,00003 |
| 101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,00002 |
| 101-9160-005 | Плиты древесноволокнистые | 1000 | 0,00103 |
| 101-9410-004 | Швеллеры N 16 сталь марки СТ3ПС | т | 0,007 |
| 101-9895-004 | Настил профилированный С18-1000, оцинкованный, толщ. 0,7-0,8 мм | т | 0,003 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта |  | 0,02 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,003 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта |  | 0,0003 |
| 102-0084 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта |  | 0,00004 |
| 102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта |  | 0,00002 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка а, сорт I | т | 0,00002 |
| 201-0647 | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий | т | 0,001 |
| 201-0758 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 0,001 |
| 203-0514 | Щиты настила |  | 0,03 |
| 204-9160 | Детали анкерные | кг | 0,72 |
| 401-9001 | Бетон (класс по проекту) |  | 0,004 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,0003 |
| 537-9020 | Канаты стальные | кг | 0,14 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э-42 | т | 0,00002 |
| 105-9125 | Конструкции тупиков и упоров | т | 0,001 |
| 101-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,00001 |
| 102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта |  | 0,002 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта |  | 0,001 |
| 113-0021 | Грунтовка гф-021 красно-коричневая | т | 0,0001 |
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки а | т | 0,00002 |
| 113-0122 | Отвердитель N 1 | т | 0,00001 |
| 113-0156 | Растворитель марки р-4 | т | 0,00003 |
| 113-0284 | Эмаль эпоксидная эп-1236 | т | 0,001 |
|  | Прочие материалы | руб. | 4,67 |
|  | Строительный мусор | т | 0,004 |

# 4. Каталог расценок

| NN расценок | Наименование и характеристика | Единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. УРрр-07-01 Реставрация световых фонарей большого пролета ("остекленные кровли"), имеющих три яруса остекления ("верхний свет", "нижний свет", "средний свет") |
| УРрр-07-01 | Реставрация световых фонарей большого пролета ("остекленные кровли"), имеющих три яруса остекления ("верхний свет", "нижний свет", "средний свет") | 1 площади светового проема фонаря | 15392,00 | 1980,00 | 251,00 | 14,00 | 13161,00 | 173,72 |
| УРрр-07-01-1 | Добавлять к УРрр-07-01 при реставрации световых фонарей большого пролета "), имеющих три яруса остекления при реставрации металлических переплетов без устройства алюминиевых конструкций под установку остекления | 1 площади светового проема фонаря | -7231 | 1631 | 100 | - | -8962 | 139,33 |
| Табл. УРрр-07-02 Реставрация световых фонарей, имеющих "верхний" и "нижний" ярусы остекления и светопроводящую шахту |
| УРрр-07-02 | Реставрация световых фонарей, имеющих "верхний" и "нижний" ярусы остекления и светопроводящую шахту | 1 площади светового проема фонаря | 12079,00 | 874,00 | 1681,00 | 195,00 | 9524,00 | 85,26 |
| УРрр-07-02-1 | Добавлять к УРрр-07-02 при реставрации световых фонарей имеющих "верхний" и "нижний" ярусы остекления и светопроводящую шахту при реставрации металлических переплетов без устройства алюминиевых конструкций под установку остекления | 1 площади светового проема фонаря | 1041 | 733 | 6 | - | 302 | 63,3 |
| Табл. УРрр-07-03 Реставрация "малых световых фонарей", имеющих один ярус остекления |
| УРрр-07-03 | Реставрация "малых световых фонарей", имеющих один ярус остекления | 1 площади светового проема фонаря | 11049,00 | 350,00 | 100,00 | 12,00 | 10599,00 | 32,56 |
| УРрр-07-03-1 | Добавлять к УРрр-07-03 при реставрации "малых световых фонарей", имеющих один ярус остекления шахту при реставрации металлических переплетов без устройства алюминиевых конструкций под установку остекления | 1 площади светового проема фонаря | 431 | 378 | 3 | - | 50 | 32,39 |
| Табл. УРрр-07-04 Смена 50% остекления с расчисткой и окраской металлоконструкций и герметизация швов |
| УРрр-07-04 | Смена 50% остекления с расчисткой и окраской металлоконструкций и герметизация швов | 1 площади остекленной поверхности фонаря | 570,00 | 65,00 | 1,00 | 0,10 | 504,00 | 5,00 |
| Табл. УРрр-07-05 Устройство защитных ограждений при реставрации световых фонарей в эксплуатируемых зданиях |
| УРрр-07-05 | Устройство защитных ограждений при реставрации световых фонарей в эксплуатируемых зданиях | 1 площади ограждения | 354,00 | 42,00 | 10,00 | 1,50 | 302,00 | 3,56 |

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Благоустройство
УРрр-31-01 - 07 - 2001

# 1. Состав работ, предусмотренный укрупненными ресурсными нормами и расценками

| Укрупненные расценки и ресурсные нормы | Состав работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| УРрр-31-01 | Полный комплекс работ по подготовке территории - санитарные рубки: вырезка сухих ветвей, валка деревьев, разделка древесины, корчевка пней вручную, вывозка пней, вывоз разделанной древесины, очистка участка от мусора |
| УРрр-31-02 | Полный комплекс работ по реставрации дорожных покрытий: мощение искусственными элементами: снятие существующего дорожного покрытия, выемка грунта механизированным способом под основание мощения, планировка площадей механизированным и ручным способом, укладка щебня, отсыпка песчаной подушки, устройство покрытия из прямоугольных искусственных элементов мощения, вывоз разработанного грунта; набивные покрытия: снятие существующего дорожного покрытия, выемка грунта механизированным способом под основание мощения, планировка площадей механизированным и ручным способом, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня и песка, устройство покрытия из песчано-гравийной смеси, вывоз разработанного грунта; асфальтовые покрытия: снятие существующего дорожного покрытия, выемка грунта механизированным способом под основание мощения, планировка площадей механизированным и ручным способом, отсыпка песчаной подушки, устройство основания из щебня, устройство асфальтового покрытия, установка бортовых камней, вывоз разработанного грунта; мощение булыжником: снятие существующего дорожного покрытия, выемка грунта механизированным способом под основание мощения, планировка площадей механизированным и ручным способом, отсыпка песчаной подушки, устройство основания из щебня, мощение камнем булыжным, вывоз разработанного грунта; отмостка булыжная: разборка существующей отмостки, выемка грунта вручную, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня, гидроизоляция из глины, мощение камнем булыжным, вывоз разработанного грунта. |
| УРрр-31-03 | Полный комплекс работ по озеленению территории реставрации: планировка участка, разбивка участка, подготовка посадочных мест и посадка деревьев, подготовка посадочных мест и посадка кустарников в группы и живые изгороди, подготовка почвы и посадка цветников, подготовка почвы и устройство газонов, уход за деревьями, кустарниками, цветниками и газонами. |
| УРрр-31-04 | Полный комплекс работ по восстановлению открытой мелиоративной сети (осушение): подготовительные работы (очистка участка от кустарника и мелколесья, валка деревьев, трелевка, разделка и сжигание древесины, корчевка и сжигание пней, сбор древесных остатков и выравнивание механизированным способом); земляные работы (разработка грунта механизированным способом, планировка площадей механизированным способом и вручную, заготовка дерна вручную, укрепление бровки откосов дерновой лентой); крепление откосов (устройство подстилающих слоев из щебня, мощение камнем булыжным, подготовка почвы и устройство газона вручную); вывоз разработанного грунта |
| УРрр-31-05 | Полный комплекс работ по наружному освещению: разработка грунта вручную и механизированным способом, бурение ям, устройство бетонных фундаментов и монтаж чугунных опор в комплекте со светильниками, устройство постели из песка, укладка кабеля в полиэтиленовых трубах, покрытие кабеля кирпичом, монтаж ламп, коробок, наконечников кабельных, ящиков, рубильников, счетчиков электроэнергии, предохранителей. |
| УРрр-31-06 | Полный комплекс работ по расчистке водоемов: разработка грунта механизированным способом, планировка дна и откосов механизированным способом и вручную, водоотлив из котлованов, вывоз разработанного грунта; восстановительные работы после разборки съездов (разработка грунта механизированным способом, планировка гребня и откосов вручную, подготовка почвы и посев газона) |
| УРрр-31-07 | Полный комплекс работ по берегоукреплению водоемов: разработка грунта механизированным способом, планировка откосов вручную, одиночное мощение камнем булыжным, подготовка почвы и посев газона вручную |

# 2. Правила применения укрупненных расценок

# УРрр-31 -01 Подготовка территории садов и парков, санитарные рубки

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 га площади территории благоустройства

# УРрр-31-02 Реставрация дорожных покрытий садов и парков

# УРрр-31-02-01 Реставрация дорожных покрытий садов и парков: мощение искусственными элементами

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  площади дорожного покрытия

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную замену дорожного покрытия

# УРрр-31-02-02 Реставрация дорожных покрытий садов и парков: набивные покрытия

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  площади дорожного покрытия

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную замену дорожного покрытия

# УРрр-31-02-03 Реставрация дорожных покрытий садов и парков: асфальтовые покрытия

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  площади дорожного покрытия

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную замену дорожного покрытия

# УРрр-31-02-04 Реставрация дорожных покрытий садов и парков: мощение булыжником

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  площади дорожного покрытия

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную замену дорожного покрытия

# УРрр-31-02-05 Реставрация дорожных покрытий садов и парков: отмостка булыжная

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  площади отмостки

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полную замену отмостки

# УРрр-31-03 Реставрация озеленения садов и парков:

# УРрр31-03-01 Реставрация озеленения садов и парков: I категория

1. Расценка и ресурсная норма а составлена на 1 га площади территории благоустройства

# УРрр-31-03-02 Реставрация озеленения садов и парков: II категория

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 га площади территории благоустройства

# УРрр-31-03-03 Реставрация озеленения садов и парков: III категория

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 га площади территории благоустройства

# УРрр-31-04 Восстановление открытой мелиоративной сети (осушение)

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 га площади территории благоустройства

# УРрр-31-05 Наружное освещение садов и парков

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 км трассы

# УРрр-31-06 Расчистка водоемов

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 100  площади водной поверхности водоема

# УРрр-31-07 Берегоукрепление водоемов

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 м.п. длины береговой линии водоема

# 3. Укрупненные ресурсные нормы

# Ресурсная норма N 31-01
Подготовка территории садов и парков, санитарные рубки

| Измеритель: 1 га площади территории благоустройства |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 2430 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1030 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 379,7 |
| 10201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч. | 83 |
| 10312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 80 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч. | 78 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 570 |
|  | Прочие машины | руб. | 16,01 |

# Ресурсная норма N 31-02-01
Реставрация дорожных покрытий садов и парков: мощение искусственными элементами

| Измеритель: 100 площади дорожного покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 784 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,65 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 192 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 56,4 |
| 40101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч. | 30,53 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 13,2 |
| 60247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 | маш.-ч. | 1,3 |
| 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,41 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 1,14 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч. | 2,87 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 1,78 |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч. | 1,86 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 26,4 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 61,06 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 84,6 |
|  | Прочие машины | руб. | 136,20 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-9427 | Круги отрезные алмазные | шт. | 1,1 |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,61 |
| 403-9090-508 | Плиты тротуарные 1К.8 'Классика-1' (t=80 мм) бетонные серые |  | 100,85 |
| 408-9394 | Песок для строительных работ природный обогащенный | куб.м | 0,52 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 5,54 |
| 408-9040-001 | Песок для строительных работ природный, карьерный |  | 21,54 |
| 408-9080-005 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1400, фракция 5-20 мм |  | 15,1 |
| 411-0001 | Вода |  | 7,33 |
|  | Прочие материалы | руб. | 32,20 |

# Ресурсная норма N 31-02-02
Реставрация дорожных покрытий садов и парков: набивные покрытия

| Измеритель: 100 площади дорожного покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 27,00 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 468 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 169,8 |
| 60337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 | маш.-ч. | 19,69 |
| 70148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 5,59 |
| 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 1,95 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 1,71 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч. | 0,64 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч. | 0,49 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч. | 5,14 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 0,62 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 262,2 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч. | 0,004 |
|  | Прочие машины | руб. | 102,73 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 408-0017 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракция 5(3)-10 мм |  | 7,31 |
| 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракция 10-20 мм |  | 47,25 |
| 408-0131 | Песок природный обогащенный повышенной крупности и крупный |  | 27,5 |

# Ресурсная норма N 31-02-03
Реставрация дорожных покрытий садов и парков: асфальтовые покрытия

| Измеритель: 100 площади дорожного покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 124,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 143 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,12 |
| 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч. | 0,44 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 46,8 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 13,22 |
| 60247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 | маш.-ч. | 0,75 |
| 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,26 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч. | 0,31 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 1,04 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч. | 1,4 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч. | 1,64 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч. | 3,14 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч. | 2,12 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 1,37 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 0,2 |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч. | 2,06 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 26,45 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,02 |
| 385012 | Установки для транспортировки литого асфальтобетона типа 'koher' | маш.-ч. | 0,25 |
| 385015 | Укладчики литого асфальта импортного производства типа укладчиков фирмы 'vogele' марки 'super 1502 gaf' | маш.-ч. | 0,56 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 70,2 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч. | 0,52 |
|  | Прочие машины | руб. | 156,25 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1668 | Рогожа |  | 0,07 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,12 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см |  | 0,01 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта |  | 0,06 |
| 102-0038 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6. 5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта |  | 0,02 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта |  | 0,01 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта |  | 0,01 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм |  | 0,65 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс в 15 () |  | 0,74 |
| 401-0086-003 | Бетон тяжелый, КЗ 10 мм, класс В 15 (), П4 |  | 1,34 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 |  | 0,01 |
| 403-9008 | Камни бетонные бортовые БР |  | 0,25 |
| 408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракция 40-70 мм |  | 21,16 |
| 408-9040-001 | Песок для строительных работ |  | 34 |
| 410-0001 | Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая марка I, тип А | т | 10,3 |
| 410-0001-001 | Асфальтобетонная смесь горячая плотная крупнозернистая марка I, тип А | т | 20,6 |
| 410-9121 | Щебень черный 5-10 мм | т | 0,5 |
| 411-0001 | Вода |  | 4,52 |
|  | Прочие материалы | руб. | 1 216,69 |

# Ресурсная норма N 31-02-04
Реставрация дорожных покрытий садов и парков: мощение булыжником

| Измеритель: 100 площади дорожного покрытия |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 169,00 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,35 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 155 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 54 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 13,2 |
| 60247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 | маш.-ч. | 1,3 |
| 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,4 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 1,1 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч. | 0,2 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч. | 0,1 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч. | 2,9 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 0,6 |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч. | 1,4 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 26,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 81 |
|  | Прочие машины | руб. | 98,09 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм |  | 1 |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм |  | 1,3 |
| 408-0385 | Камни булыжные |  | 14,4 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 2,1 |
| 408-9040-001 | Песок для строительных работ природный, карьерный |  | 21,5 |
| 408-9080-005 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1400, фракция 5-20 мм |  | 15,1 |
| 411-0001 | Вода |  | 3,8 |
|  | Прочие материалы | руб. | 28,69 |

# Ресурсная норма N 31-02-05
Реставрация дорожных покрытий садов и парков: отмостка булыжная

| Измеритель: 1 площади отмостки |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 2,8 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 2,55 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,8 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,24 |
| 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 | маш.-ч. | 0,06 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 0,07 |
| 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,006 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,008 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч. | 0,037 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 0,004 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,32 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,36 |
|  | Прочие машины | руб. | 0,31 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 407-0002 | Глина (комовая) | т | 0,27 |
| 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракция 10-20 мм |  | 0,25 |
| 408-0385 | Камни булыжные |  | 0,11 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,23 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,04 |
|  | Прочие материалы | руб. | 2,06 |

# Ресурсная норма N 31-03-01
Реставрация озеленения садов и парков: I категория

| Измеритель: 1 га площади благоустройства |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 9130,00 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 749 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 5,39 |
| 60337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 | маш.-ч. | 5,28 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 735 |
|  | Прочие машины | руб. | 296,47 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 | 1,04 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,03 |
| 102-0066 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта |  | 0,13 |
| 114-9010-002 | Удобрения минеральные | кг | 1410 |
| 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200х60 мм | шт. | 86,74 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | 137,56 |
| 411-0001 | Вода |  | 2692,35 |
| 414-0473 | Перегной |  | 0,73 |
| 414-9230-004 | Семена газонных трав | кг | 265,28 |
| 414-9110-501 | Айва японская | шт. | 1,62 |
| 414-9110-532 | Бересклет европейский | шт. | 3,24 |
| 414-9110-576 | Вишня войлочная | шт. | 1,89 |
| 414-9001-533 | Вяз шершавый | шт. | 0,54 |
| 414-9110-640 | Дерен белый | шт. | 7,02 |
| 414-9110-509 | Дерен сибирский | шт. | 7,01 |
| 414-9001-535 | Дуб черемчатый | шт. | 7,01 |
| 414-9110-578 | Жимолость татарская | шт. | 7,01 |
| 414-9001-515 | Ива белая | шт. | 1,08 |
| 414-9001-597 | Ива ломкая | шт. | 0,81 |
| 414-9001-634 | Ива ломкая с комом 0,8х0,8х0,6 | шт. | 1,89 |
| 414-9001-641 | Ива серебристая | шт. | 1,62 |
| 414-9110-564 | Калина обыкновенная | шт. | 0,27 |
| 414-9001-519 | Каштан конский | шт. | 0,54 |
| 414-9110-515 | Кизильник блестящий | шт. | 34,25 |
| 414-9110-633 | Клен Гиннала | шт. | 2,97 |
| 414-9001-629 | Клен остролистный с комом 0,7х0,7х0,5 | шт. | 0,27 |
| 414-9110-607 | Клен татарский | шт. | 1,35 |
| 414-9001-555 | Липа мелколистная с комом 0,8х0,8х0,6 | шт. | 8,9 |
| 414-9001-644 | Лиственница сибирская | шт. | 1,08 |
| 414-9110-613 | Роза собачья | шт. | 9,71 |
| 414-9110-519 | Роза морщинолистная | шт. | 16,72 |
| 414-9110-636 | Роза парковая | шт. | 7,01 |
| 414-9001-630 | Рябина обыкновенная с комом 0,7х0,7х0,5 | шт. | 2,16 |
| 414-9110-520 | Сирень обыкновенная | шт. | 12,13 |
| 414-9110-521 | Смородина альпийская | шт. | 1,89 |
| 414-9110-637 | Смородина золотистая | шт. | 2,16 |
| 414-9001-569 | Сосна горная | шт. | 0,81 |
| 414-9110-523 | Спирея Бумальда | шт. | 4,05 |
| 414-9110-549 | Спирея дубравколистная | шт. | 2,97 |
| 414-9110-638 | Спирея иволистная | шт. | 20,77 |
| 414-9110-526 | Спирея средняя | шт. | 2,16 |
| 414-9110-610 | Спирея японская | шт. | 14,56 |
| 414-9001-563 | Тополь ленинградский | шт. | 2,16 |
| 414-9340-001 | Цветы: агератум | шт. | 95,48 |
| 414-9340-005 | Цветы: бегония "Семперфлеренс" белая | шт. | 95,48 |
| 414-9340-005 | Цветы: бегония "Семперфлеренс" розовая | шт. | 859,29 |
| 414-9340-028 | Цветы: виола | шт. | 26,97 |
| 414-9001-557 | Черемуха Маака | шт. | 0,27 |
| 414-9001-545 | Черемуха обыкновенная | шт. | 0,54 |
| 414-9110-527 | Чубушник | шт. | 14,83 |
| 414-9001-607 | Яблоня ягодная | шт. | 1,89 |
|  | Прочие материалы | руб. | 1 245,59 |

# Ресурсная норма N 31-03-02
Реставрация озеленения садов и парков: II категория

| Измеритель: 1 га площади благоустройства |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 7023,00 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 576 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 4,15 |
| 60337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 | маш.-ч. | 4,06 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 565 |
|  | Прочие машины | руб. | 266,15 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 | 0,8 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,02 |
| 102-0066 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта |  | 0,1 |
| 114-9010-002 | Удобрения минеральные | кг | 1210 |
| 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200х60 мм | шт. | 66,72 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | 105,81 |
| 411-0001 | Вода |  | 2071,04 |
| 414-0473 | Перегной |  | 0,56 |
| 414-9230-004 | Семена газонных трав | кг | 204,06 |
| 414-9110-501 | Айва японская | шт. | 1,24 |
| 414-9110-532 | Бересклет европейский | шт. | 2,49 |
| 414-9110-576 | Вишня войлочная | шт. | 1,45 |
| 414-9001-533 | Вяз шершавый | шт. | 0,41 |
| 414-9110-640 | Дерен белый | шт. | 5,4 |
| 414-9110-509 | Дерен сибирский | шт. | 5,39 |
| 414-9001-535 | Дуб черемчатый | шт. | 5,39 |
| 414-9110-578 | Жимолость татарская | шт. | 5,39 |
| 414-9001-515 | Ива белая | шт. | 0,83 |
| 414-9001-597 | Ива ломкая | шт. | 0,62 |
| 414-9001-634 | Ива ломкая с комом 0,8х0,8х0,6 | шт. | 1,45 |
| 414-9001-641 | Ива серебристая | шт. | 1,24 |
| 414-9110-564 | Калина обыкновенная | шт. | 0,21 |
| 414-9001-519 | Каштан конский | шт. | 0,41 |
| 414-9110-515 | Кизильник блестящий | шт. | 26,35 |
| 414-9110-633 | Клен Гиннала | шт. | 2,28 |
| 414-9001-629 | Клен остролистный с комом 0,7х0,7х0,5 | шт. | 0,21 |
| 414-9110-607 | Клен татарский | шт. | 1,04 |
| 414-9001-555 | Липа мелколистная с комом 0,8х0,8х0,6 | шт. | 6,85 |
| 414-9001-644 | Лиственница сибирская | шт. | 0,83 |
| 414-9110-613 | Роза собачья | шт. | 7,47 |
| 414-9110-519 | Роза морщинолистная | шт. | 12,86 |
| 414-9110-636 | Роза парковая | шт. | 5,39 |
| 414-9001-630 | Рябина обыкновенная с комом 0,7х0,7х0,5 | шт. | 1,66 |
| 414-9110-520 | Сирень обыкновенная | шт. | 9,33 |
| 414-9110-521 | Смородина альпийская | шт. | 1,45 |
| 414-9110-637 | Смородина золотистая | шт. | 1,66 |
| 414-9001-569 | Сосна горная | шт. | 0,62 |
| 414-9110-523 | Спирея Бумальда | шт. | 3,11 |
| 414-9110-549 | Спирея дубравколистная | шт. | 2,28 |
| 414-9110-638 | Спирея иволистная | шт. | 15,98 |
| 414-9110-526 | Спирея средняя | шт. | 1,66 |
| 414-9110-610 | Спирея японская | шт. | 11,2 |
| 414-9001-563 | Тополь ленинградский | шт. | 1,66 |
| 414-9340-001 | Цветы: агератум | шт. | 73,44 |
| 414-9340-005 | Цветы: бегония "Семперфлеренс" белая | шт. | 73,44 |
| 414-9340-005 | Цветы: бегония "Семперфлеренс" розовая | шт. | 661 |
| 414-9340-028 | Цветы: виола | шт. | 20,75 |
| 414-9001-557 | Черемуха Маака | шт. | 0,21 |
| 414-9001-545 | Черемуха обыкновенная | шт. | 0,41 |
| 414-9110-527 | Чубушник | шт. | 11,41 |
| 414-9001-607 | Яблоня ягодная | шт. | 1,45 |
|  | Прочие материалы | руб. | 618,36 |

# Ресурсная норма N 31-03-03
Реставрация озеленения садов и парков: III категория

| Измеритель: 1 га площади благоустройства |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 7916,00 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 403 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 2,9 |
| 60337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 | маш.-ч. | 2,85 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 395 |
|  | Прочие машины | руб. | 237,32 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 | 0,56 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,01 |
| 102-0066 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта |  | 0,07 |
| 114-9010-002 | Удобрения минеральные | кг | 920 |
| 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200х60 мм | шт. | 46,71 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | 74,07 |
| 411-0001 | Вода |  | 1449,73 |
| 414-0473 | Перегной |  | 0,4 |
| 414-9230-004 | Семена газонных трав | кг | 142,84 |
| 414-9110-501 | Айва японская | шт. | 0,87 |
| 414-9110-532 | Бересклет европейский | шт. | 1,74 |
| 414-9110-576 | Вишня войлочная | шт. | 1,02 |
| 414-9001-533 | Вяз шершавый | шт. | 0,29 |
| 414-9110-640 | Дерен белый | шт. | 3,78 |
| 414-9110-509 | Дерен сибирский | шт. | 3,78 |
| 414-9001-535 | Дуб черемчатый | шт. | 3,78 |
| 414-9110-578 | Жимолость татарская | шт. | 3,78 |
| 414-9001-515 | Ива белая | шт. | 0,58 |
| 414-9001-597 | Ива ломкая | шт. | 0,44 |
| 414-9001-634 | Ива ломкая с комом 0,8х0,8х0,6 | шт. | 1,02 |
| 414-9001-641 | Ива серебристая | шт. | 0,87 |
| 414-9110-564 | Калина обыкновенная | шт. | 0,15 |
| 414-9001-519 | Каштан конский | шт. | 0,29 |
| 414-9110-515 | Кизильник блестящий | шт. | 18,44 |
| 414-9110-633 | Клен Гиннала | шт. | 1,6 |
| 414-9001-629 | Клен остролистный с комом 0,7х0,7х0,5 | шт. | 0,15 |
| 414-9110-607 | Клен татарский | шт. | 0,73 |
| 414-9001-555 | Липа мелколистная с комом 0,8х0,8х0,6 | шт. | 4,79 |
| 414-9001-644 | Лиственница сибирская | шт. | 0,59 |
| 414-9110-613 | Роза собачья | шт. | 5,23 |
| 414-9110-519 | Роза морщинолистная | шт. | 9 |
| 414-9110-636 | Роза парковая | шт. | 3,78 |
| 414-9001-630 | Рябина обыкновенная с комом 0,7х0,7х0,5 | шт. | 1,16 |
| 414-9110-520 | Сирень обыкновенная | шт. | 6,54 |
| 414-9110-521 | Смородина альпийская | шт. | 1,02 |
| 414-9110-637 | Смородина золотистая | шт. | 1,16 |
| 414-9001-569 | Сосна горная | шт. | 0,44 |
| 414-9110-523 | Спирея Бумальда | шт. | 2,18 |
| 414-9110-549 | Спирея дубравколистная | шт. | 1,6 |
| 414-9110-638 | Спирея иволистная | шт. | 11,18 |
| 414-9110-526 | Спирея средняя | шт. | 1,16 |
| 414-9110-610 | Спирея японская | шт. | 7,84 |
| 414-9001-563 | Тополь ленинградский | шт. | 1,16 |
| 414-9340-001 | Цветы: агератум | шт. | 51,41 |
| 414-9340-005 | Цветы: бегония "Семперфлеренс" белая | шт. | 51,41 |
| 414-9340-005 | Цветы: бегония "Семперфлеренс" розовая | шт. | 462,7 |
| 414-9340-028 | Цветы: виола | шт. | 14,52 |
| 414-9001-557 | Черемуха Маака | шт. | 0,15 |
| 414-9001-545 | Черемуха обыкновенная | шт. | 0,29 |
| 414-9110-527 | Чубушник | шт. | 7,99 |
| 414-9001-607 | Яблоня ягодная | шт. | 1,02 |
|  | Прочие материалы | руб. | 294,53 |

# Ресурсная норма N 31-04
Восстановление открытой мелиоративной сети (осушение)

| Измеритель: 1 га площади благоустройства |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 1389,70 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 31 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 2,4 |
| 10201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч. | 0,2 |
| 10311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,5 |
| 10312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,3 |
| 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч. | 4,1 |
| 60337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 | маш.-ч. | 3,9 |
| 70148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,6 |
| 81700 | Подборщики мелких древесных остатков | маш.-ч. | 0,1 |
| 81800 | Валкователи древесных остатков (без трактора) | маш.-ч. | 0,2 |
| 90101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.-ч. | 0,1 |
| 90501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,1 |
| 90504 | Корчеватели-собиратели с трактором 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,1 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 15,0 |
| 132605 | Платформы узкой колеи | маш.-ч. | 0,2 |
| 251702 | Вагонетки неопрокидные вместимостью 1,4 | маш.-ч. | 31,2 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч. | 0,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 3,6 |
|  | Прочие машины | руб. | 26,47 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,002 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | 113,9 |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 5(3)-10 мм |  | 10,3 |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 40-70 мм |  | 85,6 |
| 408-0385 | Камни булыжные |  | 41,3 |
| 411-0001 | Вода |  | 57,0 |
| 414-0471 | Дерн |  | 135,5 |
| 414-9260 | Семена трав | кг | 28,5 |
|  | Прочие материалы | руб. | 112,60 |

# Ресурсная норма N 31-05
Наружное освещение садов и парков

| Измеритель: 1 км трассы |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 18520,5 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 5,25 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 240,54 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч. | 2,91 |
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч. | 83,96 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 1,48 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,05 |
| 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч. | 35,07 |
| 30404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кн (т) | маш.-ч. | 27,3 |
| 30408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кн (т) | маш.-ч. | 35,07 |
| 31050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч. | 8,11 |
| 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 88,93 |
| 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а | маш.-ч. | 74,18 |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 5,36 |
| 60337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 | маш.-ч. | 18,1 |
| 70121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,34 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч. | 2,75 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч. | 4,33 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 22,52 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч. | 0,47 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч. | 1,19 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 2,19 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч. | 83,96 |
| 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т) | маш.-ч. | 0,02 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 1,06 |
|  | Прочие машины | руб. | 14 824,33 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный б-70 | т | 0,04 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,003 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 25,47 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,004 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,001 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки с1 толщиной 1,0 мм | т | 0,01 |
| 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки СТО | т | 0,03 |
| 101-1516 | Электроды диаметром 4 мм Э-46 | т | 0,05 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали вст3кп2 размером 50x50x5 мм | т | 0,07 |
| 101-1668 | Рогожа |  | 15,99 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,03 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм э42а | кг | 0,02 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 2,2 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 5,46 |
| 101-9103-001 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,01 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 5,46 |
| 101-9460 | Лента пхв-304 | кг | 0,27 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,08 |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 1,87 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта |  | 0,01 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта |  | 0,07 |
| 113-0021 | Грунтовка гф-021 красно-коричневая | т | 0,004 |
| 113-0156 | Растворитель марки р-4 | т | 0,01 |
| 113-9042 | Клей бмк-5к | кг | 0,18 |
| 201-9408 | Конструкции индивидуальные решетчатые стальные сварные массой до 0,1 т | т | 0,003 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм |  | 6,7 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) |  | 10,66 |
| 402-9050 | Раствор цементный | куб.м | 0,01 |
| 404-9020 | Кирпич обыкновенный М-100 | 1000 шт. | 6,16 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ |  | 46,61 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,05 |
| 500-9002-001 | Коробки УК-2 универсальные | шт. | 26,12 |
| 500-9006-002 | Лампы накаливания свыше 100 Вт | шт. | 3,58 |
| 500-9016-164 | Устройства вводно-распределительные ВРУ-1-25-63 | шт. | 0,3 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 0,45 |
| 500-9055-007 | Наконечники кабельные медные Т-35-(8,10,12)-10М | шт. | 47,46 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 14,33 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 106,88 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип пгс-50 | шт. | 0,3 |
| 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | 0,22 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,17 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,23 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,8 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |
| 500-9623 | Лента к226 | 100 м | 0,2 |
| 501-0623 | Кабель с медными жилами сеч. 3х2,5 ВВГнг-0,66 | км | 0,17 |
| 501-0666-002 | Кабель с медными жилами сеч. 5х16 ВВГнг-1,0 | км | 0,78 |
| 501-0668-007 | Кабель с медными жилами сеч. 4х35 ВВГнг-1,0 | км | 0,08 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки м, сечением 4 | т | 0,01 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос30 | кг | 1,1 |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 0,13 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,24 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 14,83 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,07 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,44 |
| 546-0304 | Лампы уличного освещения ДНАТ 250 Вт | 10 шт. | 2,25 |
| 550-1001-018 | Рубильники ВР 32-35 А70220 250А | шт. | 0,3 |
| 550-1002-001 | Предохранители ПН-2 100А | шт. | 10,75 |
| 550-1010-014 | Счетчики электроэнергии трехфазные СЭТ АМ 005-03 10-100А электронные трехтарифные | шт. | 0,15 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,02 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 6,08 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 9,12 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 1,98 |
| 101-9042 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-2 | кг | 14,24 |
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки а | т | 0 |
| 113-0336 | Грунтовка ЭП-057 | кг | 0,01 |
| 113-0366 | Отвердитель N 3 | т | 0 |
| 116-0047 | Чугун в чушках | кг | 975,41 |
| 888-0060 | Ликоподий | кг | 10,01 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 80,67 |
| 888-0324 | Белила цинковые густотертые МА-011-0 | кг | 11,09 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 15,95 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 6,45 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 2078,73 |
| 888-0358 | Земля формовочная | кг | 269,26 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 483,99 |
|  | Прочие материалы | руб. | 2198,97 |
|  | Вес материалов | кг | 38,74 |
|  | Возврат пластилин | кг | 64,53 |

# Ресурсная норма N 31-06
Расчистка водоемов

| Измеритель: 100 водной поверхности водоема |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 58,00 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 2,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 186 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 60337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 | маш.-ч. | 4,95 |
| 70148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 5,68 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 0,73 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч. | 525,19 |
|  | Прочие машины | руб. | 33,43 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | 2,67 |
| 408-9080 | Щебень |  | 0,003 |
| 411-0001 | Вода |  | 2,67 |
| 414-9230-004 | Семена газонных трав | кг | 0,53 |
|  | Прочие материалы | руб. | 4,97 |

# Ресурсная норма N 31-07
Берегоукрепление водоемов

| Измеритель: 1 м.п. береговой линии |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 13,00 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,15 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 70148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,002 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 0,14 |
| 251702 | Вагонетки неопрокидные вместимостью 1,4 | маш.-ч. | 0,63 |
|  | Прочие машины | руб. | 0,41 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | 0,54 |
| 408-0385 | Камень |  | 0,91 |
| 408-9090 | Щебень каменный |  | 0,64 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,54 |
| 414-9230-004 | Семена газонных трав | кг | 0,11 |
|  | Прочие материалы | руб. | 6,07 |

# 4. Каталог расценок

| NN расценок | Наименование и характеристика | Единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Таб. УРрр-31-01 Подготовка территории садов и парков, санитарные рубки |
| УРрр-31-01 | Подготовка территории садов и парков, санитарные рубки | га | 96450,00 | 24350,00 | 72100,00 | 12123,00 | - | 2430 |
| Таб. УРрр-31-02 Реставрация дорожных покрытий садов и парков: |
| 31-02-01 | мощение искусственными элементами | 100 | 39166,00 | 8874,00 | 12731,00 | 2256,00 | 17561,00 | 784,00 |
| 31-02-02 | набивные покрытия | 100 | 48738,00 | 266,00 | 32747,00 | 5505,00 | 15725,00 | 27,00 |
| 31-02-03 | асфальтовые покрытия | 100 | 41491,00 | 1393,00 | 10861,00 | 1688,00 | 29237,00 | 124,00 |
| 31-02-04 | мощение булыжником | 100 | 25643,00 | 1838,00 | 11095,00 | 1787,00 | 12710,00 | 169,00 |
| 31-02-05 | отмостка булыжная |  | 361,00 | 28,00 | 57,00 | 9,00 | 276,00 | 2,80 |
| Таб. УРрр-31-03 Реставрация озеленения садов и парков: |
| 31-03-01 | I категория | га | 224753,00 | 91854,00 | 75446,00 | 11165,00 | 57453,00 | 9130,00 |
| 31-03-02 | II категория | га | 172886,00 | 70657,00 | 58035,00 | 8588,00 | 44194,00 | 7023,00 |
| 31-03-03 | III категория | га | 121021,00 | 49460,00 | 40625,00 | 6012,00 | 30936,00 | 4916,00 |
| Таб. УРрр-31-04 Восстановление открытой мелиоративной сети (осушение) |
| УРрр-31-04 | Восстановление открытой мелиоративной сети (осушение) | га | 69808,00 | 13972,00 | 2741,00 | 465,00 | 53095,00 | 1389,70 |
| Таб. УРрр-31-05 Наружное освещение садов и парков |
| УРрр-31-05 | Наружное освещение садов и парков | км. трассы | 418705,00 | 260784,00 | 40977,00 | 3423,00 | 116944,00 | 18520,50 |
| Таб. УРрр-31-06 Расчистка водоемов |
| УРрр-31-06 | Расчистка водоемов | 100 водной поверхности | 6218,00 | 566,00 | 5328,00 | 2703,00 | 324,00 | 58,00 |
| Таб. УРрр-31-07 Берегоукрепление водоемов |
| УРрр-31-07 | Берегоукрепление водоемов | м.п. береговой линии | 720,00 | 135,00 | 15,00 | 2,00 | 570,00 | 13,00 |

# Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации

# Малые формы
УРрр-31-08 - 12-2001

# 1. Техническая часть

Строительный объем здания (сооружения) определяется как сумма строительного объема выше отметки 0,00 (надземная часть) и ниже отметки этой отметки (подземная часть).

Строительный объем надземной и подземной частей здания (сооружения) определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов.

Расценки разработаны на воссоздание малых форм, при реставрации следует умножать расценки на процент утрат первоначального облика объекта реставрации.

Расценки на реставрацию и воссоздание деревянных скамеек "с резьбой" предусматривает 100% заполнение поверхности скамьи резьбой. При меньшем заполнении следует умножать расценку на процент заполнения поверхности скамьи резьбой.

# 2. Состав работ, предусмотренный ресурсными нормами и расценками

| Укрупненные ресурсные нормы и расценки | Состав работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| УРрр-31-08 | Полный комплекс работ по реставрации и воссозданию беседок: деревянные беседки: выемка грунта вручную, уплотнение грунта щебнем, устройство песчаных и щебеночных подстилающих слоев, устройство железобетонных фундаментов, установка элементов деревянного каркаса и других деревянных конструкций беседки, воссоздание объемной и прорезной резьбы, высококачественная отделка деревянных поверхностей, устройство кровельного покрытия кровельным лемехом, устройство гидроизоляции, устройство булыжной отмостки каменные беседки: реставрация и воссоздание |
| УРрр-31-09 | Полный комплекс работ по реставрации и воссозданию скамеек: деревянные простые скамьи: устройство и установка деревянного каркаса, обшивка каркаса досками, высококачественная отделка деревянных конструкций деревянные скамьи с резьбой: воссоздание деревянных резных конструкций скамьи (воссоздание объемной и прорезной резьбы), высококачественная отделка деревянных резных поверхностей деревянные скамьи с металлическими литыми элементами: изготовление гипсовых моделей под восковое литье, изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей, изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов, литье деталей сложных из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, обработка металлических деталей в кислотных ваннах, промывка поверхностно-активными жидкостями деталей, шлифовка поверхностей, чеканка художественного литья, покрытие металлических деталей лаком, сверление отверстий в деталях из бронзы, изготовление крепежных винтов, устройство и установка деревянных конструкций скамьи, антисептирование деревянных конструкции, высококачественная отделка деревянных поверхностей |
| УРрр-31-10 | Полный комплекс работ по реставрации и воссозданию мостов: деревянные мосты: выемка грунта вручную, песчаных выравнивающих и подстилающих слоев, мощение булыжным камнем, устройство деревянных опор, устройство деревянного настила, установка деревянных ограждений, антисептирование и огнезащита деревянных конструкций каменные мосты: разработка грунта механизированным способом и вручную, планировка площади, уплотнение грунта пневматическими трамбовками, разборка существующих конструкций фундаментов и кирпичной кладки, деревянного настила, стальных конструкций, вывоз разобранных конструкций, устройство новых бетонных устоев с облицовкой природным камнем, устройство пролетного строения: пакетное пролетное строение, устройство дощатого настила, установка поперечин, окраска металлических элементов, антисептирование и огнезащита деревянных элементов, монтаж перильного ограждения, устройство дорожного покрытия моста (булыжное мощение по бетонной подготовке с гидроизоляцией), мощение и засев откосов травами |
| УРрр-31-11 | Полный комплекс работ по реставрации и воссозданию оранжерей: оранжереи с деревянными несущими конструкциями: разработка грунта вручную и механизированным способом, обратная засыпка вручную песком, устройство сборного железобетонного фундамента, устройство цоколя из известняка, устройство деревянных бревенчатых рубленых стен с соединением "в паз", устройство деревянных перекрытий по балкам с утеплением шлаком, устройство кровельного покрытия двускатного драночного 3-хслойного по деревянной обрешетке и деревянным стропилам, покрытие стеклом по деревянным балкам, установка деревянных дверей и окон индивидуального изготовления, устройство цементных полов по грунту, антисептирование и огнезащита деревянных конструкций, установка и разборка деревянных неинвентарных лесов оранжереи с металлическими несущими конструкциями: разработка грунта вручную и механизированным способом, уплотнение грунта щебнем, устройство бетонной подготовки, устройство монолитных железобетонных фундаментов, устройство гидроизоляции рулонной, кладка наружных стен из керамического кирпича, кладка стен из пенобетона, высококачественная отделка стен, монтаж металлических ферм, стоек, прогонов, огрунтовка и окраска металлических элементов, монтаж алюминиевого профиля под остекление, остекление стеклом "Триплекс", устройство цементных полов по грунту, установка и разборка деревянных неинвентарных лесов |
| УРрр-31-12 | Полный комплекс работ по реставрации и воссозданию деревянных колодцев: деревянных бревенчатых рубленых стен, устройство деревянных стропил, устройство деревянных фронтонов, покрытие кровли тесом, изготовление и установка "Журавля" из бревен, изготовление буковой жерди, изготовление и установка металлических кованых элементов, изготовление и установка дверных полотен |

# 3. Правила применения укрупненных расценок

# УРрр-31-08 Реставрация и воссоздание беседок

# УРрр-31-08-01 Реставрация и воссоздание деревянных беседок

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  строительного объема сооружения

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полное воссоздание беседки

# УРрр-31-08-02 Реставрация и воссоздание каменных беседок

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  строительного объема сооружения

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полное воссоздание беседки

# УРрр-31-09 Реставрация и воссоздание скамеек

# УРрр-31-09-01 Реставрация и воссоздание деревянных "простых" скамеек

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 скамейку

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полное воссоздание скамейки

# УРрр-31-09-02 Реставрация и воссоздание деревянных скамеек "с резьбой"

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 скамейку

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полное воссоздание скамейки

3. Расценка и ресурсная норма предусматривает 100% заполнение поверхности скамьи резьбой.

# УРрр-31-09-03 Реставрация и воссоздание деревянных скамеек с металлическими литыми деталями

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1 скамейку

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полное воссоздание скамейки

# УРрр-31-10 Реставрация и воссоздание мостов:

# УРрр-31-10-01 Реставрация и воссоздание мостов деревянных

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  строительного объема сооружения

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полное воссоздание моста

# УРрр-31-10-02 Реставрация и воссоздание мостов каменных

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  строительного объема сооружения

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полное воссоздание моста

# УРрр-31-11 Реставрация и воссоздание оранжерей:

# УРрр-31-11-01 Реставрация и воссоздание оранжерей с деревянными несущими конструкциями

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  строительного объема сооружения

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полное воссоздание оранжереи

# УРрр-31-11-01 Реставрация и воссоздание оранжерей с металлическими несущими конструкциями

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  строительного объема сооружения

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полное воссоздание оранжереи

# УРрр-31-12 Реставрация и воссоздание деревянных колодцев

1. Расценка и ресурсная норма составлена на 1  строительного объема сооружения

2. Расценка и ресурсная норма предусматривает полное воссоздание колодца

# 4. Укрупненные ресурсные нормы

# Ресурсная норма N 31-08-01
Реставрация и воссоздание деревянных беседок

| Измеритель: 1 строительного объема сооружения |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 148,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,243 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,05 |
| 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 0,001 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 0,08 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч. | 0,01 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 0,02 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,03 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,2 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 0,1 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч. | 0,1 |
| 340311 | Машины для строжки деревянных полов | маш.-ч. | 0,04 |
| 361101 | Термос 100 л | маш.-ч. | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,08 |
|  | Прочие машины | руб. | 0,69 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки бн-90/10 | т | 0,001 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,004 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 |  | 0,4 |
| 101-1668 | Рогожа |  | 0,004 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350 |  | 0,4 |
| 101-1747 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 |  | 0,3 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,001 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,01 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 0,001 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта |  | 0,01 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта |  | 0,02 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта |  | 0,001 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта |  | 0,04 |
| 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта |  | 0,02 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,09 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,07 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,005 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта |  | 0,02 |
| 102-0204 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм I сорта |  | 0,09 |
| 203-0352 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, 19х54 мм | м | 1,7 |
| 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм |  | 0,005 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм |  | 0,02 |
| 203-0514 | Щиты настила |  | 0,2 |
| 203-9150 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированные |  | 0,05 |
| 204-9001 | Арматурная сталь | т | 0,002 |
| 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 0,001 |
| 408-0385 | Камни булыжные |  | 0,05 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,06 |
| 408-9131 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм |  | 0,01 |
| 408-9132 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм |  | 0,005 |
| 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм |  | 0,07 |
| 408-9215 | Клинец марки 300 |  | 0,005 |
| 408-9218 | Каменная мелочь марки 300 |  | 0,01 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,01 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,01 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 0,2 |
| 500-9600 | Наждачная бумага |  | 0,1 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 0,3 |
| 888-0121 | Проволока стальная черная диаметром 1,0 мм | кг | 0,1 |
| 888-0238 | Эмаль НЦ-25 нитроцеллюлозная | кг | 2,1 |
| 888-0239 | Разбавитель N2 | кг | 0,03 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 0,3 |
| 888-0336 | Шпатлевка НЦ-0038 | кг | 0,2 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,5 |
| 888-0436 | Шурупы медные | кг | 0,9 |
| 888-0491 | Гвозди кровельные неоцинкованные | кг | 0,4 |
| 401-0025 | Бетон |  | 0,04 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,001 |
|  | Прочие материалы | руб. | 17,11 |
|  | Вес материалов | кг | 3,70 |

# Ресурсная норма N 31-08-02
Реставрация и воссоздание каменных беседок

| Измеритель: 1 строительного объема сооружения |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 194,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,0 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,7 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 0,2 |
| 30201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч. | 3,53 |
| 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 | маш.-ч. | 0,01 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 0,01 |
| 50401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 | маш.-ч. | 0,04 |
| 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,003 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 0,003 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч. | 0,07 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,002 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 0,0004 |
| 252501 | Насосы для строительных растворов производительностью 4 /час | маш.-ч. | 0,02 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 0,08 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,05 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 0,01 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,04 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 1,38 |
|  | Прочие машины | руб. | 6,93 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350б |  | 1,7 |
| 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0,67 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 2,67 |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 0,007 |
| 102-0031 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта |  | 0,02 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,06 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,05 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,085 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,05 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |  | 0,007 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта |  | 0,003 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,062 |
| 407-0002 | Глина (комовая) | т | 0,11 |
| 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракция 10-20 мм |  | 0,13 |
| 408-0385 | Камни булыжные |  | 0,07 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,07 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,17 |
| 412-9150-007 | Плиты облицовочные пиленые (6-сторонняя обработка) из Путиловского известняка толщ. 20, 30 мм (длиной до 1000 мм, высотой до 400 мм) |  | 0,6 |
| 537-0077 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 0,05 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М 400, в таре | кг | 7,13 |
| 888-0045 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе "Биски" | кг | 2 |
| 888-0319 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | кг | 0,2 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | кг | 5,03 |
| 888-0409 | Портландцемент быстротвердеющий М400 в таре | кг | 0,98 |
| 888-0411 | Кирпич большемерный | 1000 шт. | 0,003 |
| 888-0412 | Кирпич старого образца | 1000 шт. | 0,006 |
| 888-0413 | Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре | кг | 0,93 |
| 412-0343-001 | Слэбы гранитные, 3 группа, толщиной 20 мм |  | 0,2 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,57 |
| 888-0468 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | кг | 0,23 |
| 888-0489 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | кг | 0,67 |
| 888-0490 | Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 0,1 |
| 412-0671-002 | Плиты мраморные, 3 группа |  | 0,27 |
|  | Прочие материалы | руб. | 18,51 |
|  | Вес материалов | кг | 589,97 |
|  | Строительный мусор | т | 0,03 |

# Ресурсная норма N 31-09-01
Реставрация и воссоздание деревянных "простых" скамеек

| Измеритель: 1 скамья |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 35,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,03 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,01 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч. | 0,005 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,021 |
|  | Прочие машины | руб. | 0,54 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 |  | 0,95 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,08 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,01 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350 |  | 0,04 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,03 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта |  | 0,03 |
| 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм |  | 0,01 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,01 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 0,01 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,09 |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0023 |
| 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски |  | 0,0002 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,0056 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка а, сорт 1 |  | 0,0004 |
|  | Прочие материалы | руб. | 12,43 |

# Ресурсная норма N 31-09-02
Реставрация и воссоздание деревянных скамеек "с резьбой"

| Измеритель: 1 скамья |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 1660,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 5,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы | маш.-ч. | - |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,21 |
| 101-2311 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,04 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 1,27 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,08 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 2,58 |
| 500-9600 | Наждачная бумага |  | 0,46 |
| 888-0108 | Клей мездровый | кг | 3,38 |
| 888-0238 | Эмаль НЦ-25 нитроцеллюлозная | кг | 11,96 |
| 888-0239 | Разбавитель N 2 | кг | 0,17 |
| 888-0313 | Растворитель N 646 | кг | 1,8 |
| 888-0336 | Шпатлевка НЦ-0038 | кг | 1,35 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 8,03 |
| 888-0436 | Шурупы медные | кг | 16,91 |
|  | Прочие материалы | руб. | 13,59 |
|  | Вес материалов | кг | 15,98 |

# Ресурсная норма N 31-09-03
Реставрация и воссоздание деревянных скамеек с металлическими литыми деталями

| Измеритель: 1 скамья |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 677,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | - |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч. | 8,54 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,28 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 0,13 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 0,02 |
|  | Прочие машины | руб. | 154,12 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0205 | Герметик кремнийорганический марки "ВИКСИНТ" У-4-21 | кг | 17,33 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт.6437 | 10 м | 0,01 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,01 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,24 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350б |  | 0,49 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,04 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,28 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,01 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,3 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0,01 |
| 102-0119 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,04 |
| 113-0306 | Маршалит | т | 0,01 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 1,7 |
| 116-0006-002 | Бронза в слитках марки БрБ2 | т | 0,02 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,87 |
| 500-9205 | Паста ГОИ | кг | 1,27 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 0,11 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 1,39 |
| 542-0120 | Хромовый ангидрид | кг | 0,38 |
| 888-0017 | Ацетон технический сорт высший | кг | 0,43 |
| 888-0033 | Кислота серная (х.ч.) | кг | 0,85 |
| 888-0066 | Скипидар живичный | кг | 0,06 |
| 888-0089 | Растворитель (бензин) | кг | 2,78 |
| 888-0090 | Пластилин | кг | 4,33 |
| 888-0125 | Шеллак сухой | кг | 0,03 |
| 888-0132 | Этилсиликат | кг | 2,72 |
| 888-0183 | Свинец рольный | кг | 0,17 |
| 888-0196 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,04 |
| 888-0213 | Глина скульптурная | кг | 8,67 |
| 888-0282 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 0,85 |
| 888-0308 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,09 |
| 888-0322 | Стекло жидкое калийное | кг | 3,8 |
| 888-0335 | Воск натуральный | кг | 2,98 |
| 888-0338 | Лак МА-592 масляный | кг | 0,52 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,35 |
| 888-0352 | Прутки латунные | кг | 4,26 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 54 |
| 888-0363 | Спирт нашатырный | кг | 0,07 |
| 888-0365 | Гипс для лепных работ в таре | кг | 26 |
| 888-0392 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 34,7 |
| 888-0415 | Лак БТ-577 битумный | кг | 0,25 |
| 888-0424 | Гипс формовочный в таре | кг | 8,67 |
| 888-0431 | Фетр |  | 0,05 |
| 888-0433 | Вата техническая хлопчатобумажная 'ОП' | кг | 0,06 |
| 888-0453 | Песок кварцевый | кг | 6 |
|  | Прочие материалы | руб. | 754,33 |
|  | Возврат-свинец | кг | 0,03 |
|  | Возврат-воск | кг | 2,65 |
|  | Возврат-стеарин | кг | 1,25 |
|  | Возврат-парафин | кг | 1,25 |
|  | Возврат-пластилин | кг | 3,47 |

# Ресурсная норма N 31-10-01
Реставрация и воссоздание мостов деревянных

| Измеритель: 1 строительного объема сооружения |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 345,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,7 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,3 |
| 30201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч. | 24,4 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 1,1 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,2 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,03 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч. | 0,1 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 0,01 |
| 140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,7 |
| 140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.-ч. | 0,7 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 48,8 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 3,2 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 0,2 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 1,4 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч. | 0,1 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 0,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,05 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч. | 0,03 |
|  | Прочие машины | руб. | 10,42 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350б |  | 28,7 |
| 102-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов д.22-34 мм дл.8,5 м |  | 0,3 |
| 102-0009 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см I сорта |  | 3,9 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,2 |
| 102-0119 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,3 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,02 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0 |
| 201-9306 | Башмаки круглые и бугели | кг | 4,1 |
| 408-0385 | Камни булыжные |  | 1,5 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 1,7 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,1 |
| 888-0045 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе 'Биски' | кг | 71,7 |
| 888-0319 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | кг | 0,4 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 3,6 |
|  | Прочие материалы | руб. | 85,85 |

# Ресурсная норма N 31-10-02
Реставрация и воссоздание мостов каменных

| Измеритель: 1 строительного объема сооружения |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 97,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 2,0 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 27,9 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч. | 0,08 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 21143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч. | 7,13 |
| 21314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч. | 0,13 |
| 21438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч. | 0,002 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,001 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,04 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 0,16 |
| 30305 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кн (т) | маш.-ч. | 0,01 |
| 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т) | маш.-ч. | 0,001 |
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 3,64 |
| 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 1,22 |
| 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 | маш.-ч. | 0,22 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 2,78 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 | маш.-ч. | 0,15 |
| 60337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 | маш.-ч. | 0,67 |
| 70148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,09 |
| 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,01 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,003 |
| 110215 | Автобетононасосы поршневые | маш.-ч. | 0,81 |
| 110831 | Автобетоносмесители, емкость до 6,3 | маш.-ч. | 1,7 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч. | 1,36 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч. | 0,004 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,01 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч. | 0,05 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч. | 0,06 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 0,001 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 0,49 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 0,002 |
| 132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,13 |
| 251702 | Вагонетки неопрокидные вместимостью 1,4 | маш.-ч. | 0,86 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 0,07 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,06 |
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч. | 2,87 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч. | 0,15 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 5,14 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.-ч. | 0,02 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч. | 0,29 |
| 331021 | Станки электрические для резки стержневой арматуры | маш.-ч. | 0,16 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 1,22 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч. | 0,03 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 0,01 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 0,02 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,02 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 0,02 |
| 340102 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 2 кВт | маш.-ч. | 0,05 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч. | 0,05 |
| 360202 | Станки для гнутья ручной | маш.-ч. | 0,17 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,4 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч. | 0,04 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч. | 0,43 |
|  | Прочие машины | руб. | 151,40 |
| 3. | Материалы |  |  |
| ТЭРрр16-1-1-63 | Литье сложноорнаментированных деталей из чугуна по готовым гипсовым металлическим и деревянным моделям, вес до 2,5 кг. | кг | 95,8 |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки бн-90/10 | т | 0 |
| 101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 0,002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,95 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный | т | 0,001 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная к-2 | т | 0,0002 |
| 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "дорнит-2" | 10 | 0,02 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0002 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия |  | 0,63 |
| 101-1047 | Двутавры N 26-40 с параллельными гранями полок, нормальные 'Б', сталь полуспокойная | т | 0,04 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,001 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм э42 | т | 0,0002 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм э42а | т | 0,002 |
| 101-1516 | Электроды диаметром 4 мм э46 | т | 0,0002 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм э42 | т | 0,0002 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический |  | 0,12 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,011 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,04 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,001 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 101-1913 | Сверла кольцевые алмазные д. 20 мм | шт. | 0,27 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,63 |
| 101-2118 | Проволока порошковая для дуговой сварки вертикальных швов | т | 0,0002 |
| 101-2197 | Мостопласт |  | 0,03 |
| 101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 0,0002 |
| 101-9370 | Сталь полосовая | т | 0,01 |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | 0,01 |
| 101-9410 | Сталь швеллерная | т | 0,004 |
| 101-9410-011 | Швеллеры N 12 сталь марки СТ3ПС | т | 0,003 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,15 |
| 101-9455 | Лента с липким слоем | 10 м | 0,18 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая |  | 0,3 |
| 101-9525 | Электроды МР-3 | кг | 0,03 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта |  | 0,04 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта |  | 0,05 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,001 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,02 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта |  | 0,08 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,03 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |  | 0,002 |
| 102-0243 | Дрова разделанные (сосна, ольха), длиной 1,5-2 м |  | 0,07 |
| 102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм |  | 0,03 |
| 102-0268 | Фанера бакелизированная ФБС, 14-18 мм |  | 0,03 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта |  | 0,001 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,01 |
| 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,4 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 0,1 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,0004 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0002 |
| 113-0219 | Эмаль ХВ-16 темно-зеленая | т | 0,0004 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,0002 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т | т | 0,05 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,002 |
| 201-9261 | Детали крепления стальные | кг | 1,08 |
| 201-9340-001 | Изделия крепежные | т | 0,08 |
| 201-9361-003 | Рельсы крановые КР 100 | т | 0,01 |
| 204-0004 | Арматурная сталь класса А-I диаметр 12 мм | т | 0,05 |
| 204-0020 | Арматурная сталь класса А-III диаметр 8 мм | т | 0,004 |
| 204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 8 мм | т | 0,004 |
| 204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм | т | 0,05 |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) |  | 0,001 |
| 401-0209 | Бетон г/т В25 () |  | 1 |
| 401-0025 | Бетон (класс по проекту) |  | 0,001 |
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 |  | 0,0004 |
| 402-9070 | Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) |  | 0,0007 |
| 402-9110-001 | Смесь цементно-песчаная для приготовления строительных растворов | т | 0,001 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | 1,31 |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 5(3)-10 мм |  | 0,16 |
| 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм |  | 0,98 |
| 408-0121 | Песок для строительных работ природный повышенной крупности и крупный |  | 5,63 |
| 408-0385 | Камни булыжные |  | 0,53 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 1,42 |
| 408-9055 | Песок кварцевый |  | 0,002 |
| 408-9080 | Щебень |  | 0,0002 |
| 408-9218-001 | Отсев гранитный (с учетом самовывоза самосвалами с площадок в черте города на расстояние 26 км) |  | 0,12 |
| 411-0001 | Вода |  | 2,26 |
| 414-9260 | Семена газонных трав | кг | 0,35 |
| 537-0077 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 0,01 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,02 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М 400, в таре | кг | 2,1 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | кг | 0,7 |
| 888-0328 | Сурик свинцовый тертый М1-М6 | кг | 0,01 |
| 888-0413 | Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре | кг | 0,7 |
| 408-0394 | Щебень известняковый марки фр. 70-120 мм для строительных работ |  | 0,02 |
| 888-0143 | FUNCOSIL SNL | л | 0,08 |
| 888-0176 | FUNCOSIL 300-500 | л | 0,25 |
| 402-9110-089 | Добавка "ЦМИД" | кг | 21,94 |
| 402-9110-086 | Композиция ЦМИД-ЗГШ | кг | 73,2 |
|  | Прочие материалы | руб. | 507,60 |
|  | Вес материалов | кг | 148,87 |

# Ресурсная норма N 31-11-01
Реставрация и воссоздание оранжерей с деревянными несущими конструкциями

| Измеритель: 1 строительного объема сооружения |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 27,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,95 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,709 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч. | 0,09 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,06 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 0,12 |
| 30201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч. | 7,16 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 0,04 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 0,02 |
| 60248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 | маш.-ч. | 0,01 |
| 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,003 |
| 91901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч. | 0,02 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 0,0002 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч. | 0,01 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч. | 0,04 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 0,02 |
| 153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.-ч. | 0,0004 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 0,05 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,09 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,04 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 0,003 |
| 331442 | Лобзики электрические | маш.-ч. | 0,005 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 0,02 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,08 |
| 361101 | Термос 100 л | маш.-ч. | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,36 |
|  | Прочие машины | руб. | 1,40 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0004 |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки бн-90/10 | т | 0,0004 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки бн-70/30 | т | 0,0001 |
| 101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 0,001 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок кт-1, кт-2 | т | 0,0001 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,001 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,001 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72 | шт. | 0,003 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0001 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 |  | 0,11 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350б |  | 0,25 |
| 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б |  | 2,7 |
| 101-1247 | Стекло листовое 4 мм марки М1, площадью до 1 , 1 группы |  | 0,02 |
| 101-1280-001 | Стекло закаленное прозрачное 4 мм кромка полированная |  | 0,29 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,002 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм э42 | т | 0,0001 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,002 |
| 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0,06 |
| 101-1668 | Рогожа |  | 0,0004 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,09 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,64 |
| 101-1742 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 |  | 0,23 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0 |
| 101-1747 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 |  | 0,19 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,001 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,001 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,46 |
| 102-0009 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см I сорта |  | 0,01 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта |  | 0,14 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта |  | 0,001 |
| 102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта |  | 0,001 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,0002 |
| 102-0055 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,005 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,002 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,002 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,01 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта |  | 0,0003 |
| 102-0079 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,01 |
| 102-0083 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта |  | 0,002 |
| 102-0099 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта |  | 0,03 |
| 102-0111 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта |  | 0,01 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,02 |
| 102-0113 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта |  | 0,0005 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,005 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |  | 0,001 |
| 102-0119 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,002 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта |  | 0,0005 |
| 102-0248 | Дрова разделанные длиной 1 м: ель, кедр, пихта, осина, липа, ива |  | 0,001 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта |  | 0,0005 |
| 102-0309 | Дрань кровельная | 1000 шт. | 0,03 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,01 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка б | т | 0,004 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка а | т | 0,0003 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка а, сорт I | т | 0,002 |
| 114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,001 |
| 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм |  | 0,003 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм |  | 0,02 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм |  | 0,0001 |
| 204-9001 | Арматурная сталь | т | 0,003 |
| 401-9002 | Бетон тяжелый (м100) |  | 0,01 |
| 401-0025 | Бетон (класс по проекту) |  | 0,02 |
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | 0,01 |
| 403-9010-400 | Блоки ФБС 9-3-6-150Т (V=0,146 ) бетонные для стен подвалов, ГОСТ 13579-78* | шт. | 0,31 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,002 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,17 |
| 408-9131 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм |  | 0,01 |
| 408-9132 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм |  | 0,003 |
| 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм |  | 0,05 |
| 408-9215 | Клинец марки 300 |  | 0,003 |
| 408-9218 | Каменная мелочь марки 300 |  | 0,01 |
| 409-9034 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза) |  | 0,02 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,09 |
| 412-9150-009 | Бруски цокольные, пиленые (6-сторонняя обработка) из Путиловского известняка, скоба до 200 мм (длиной до 1000 мм, толщиной 50-120 мм) |  | 0,21 |
| 412-9150-015 | Плиты облицовочные из известняка |  | 0,01 |
| 537-0077 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 0,01 |
| 888-0020 | Портландцемент бездобавочный М 400, в таре | кг | 0,04 |
| 888-0045 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе 'Биски' | кг | 1 |
| 888-0299 | Клей казеиновый | кг | 0,005 |
| 888-0320 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | кг | 0,02 |
| 888-0361 | Шурупы стальные | кг | 0,001 |
| 888-0409 | Портландцемент быстротвердеющий М 400 в таре | кг | 0,12 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,32 |
| 888-0491 | Гвозди кровельные неоцинкованные | кг | 0,03 |
|  | Прочие материалы | руб. | 7,78 |
|  | Вес материалов | кг | 81,44 |

# Ресурсная норма N 31-11-02
Реставрация и воссоздание оранжерей с металлическими несущими конструкциями

| Измеритель: 1 строительного объема сооружения |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 12,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,4 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч. | 0,002 |
| 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 21244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч. | 0,47 |
| 21245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 30103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.-ч. | 0,13 |
| 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т) | маш.-ч. | 0,0001 |
| 30402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кн (т) | маш.-ч. | 0,001 |
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 0,01 |
| 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 0,02 |
| 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а | маш.-ч. | 0,02 |
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 | маш.-ч. | 0,06 |
| 60248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 | маш.-ч. | 0,01 |
| 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 0,002 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч. | 0,003 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч. | 0,07 |
| 111500 | Растворонасосы 1 | маш.-ч. | 0,01 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 0,07 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 0,05 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0,11 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,11 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,02 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 0,01 |
| 361101 | Термос 100 л | маш.-ч. | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,34 |
|  | Прочие машины | руб. | 9,21 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0009 | Асбест хризолитовый марки к-6-30 | т | 0,0001 |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки бн-90/10 | т | 0,002 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки бн-70/30 | т | 0,0003 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок кт-1, кт-2 | т | 0,0002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный |  | 0,02 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,002 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия |  | 0,004 |
| 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки СТ0 | т | 0,0001 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 | т | 0,0001 |
| 101-1668 | Рогожа |  | 0,02 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0001 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,001 |
| 101-1747 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 |  | 0,84 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,003 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,52 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0003 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,001 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта |  | 0,00002 |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта |  | 0,00001 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта |  | 0,00001 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  | 0,001 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,01 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта |  | 0,00005 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта |  | 0,03 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |  | 0,002 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта |  | 0,001 |
| 102-9015 | Бревна строительные |  | 0,01 |
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки а | т | 0,00001 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка а | т | 0,001 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00004 |
| 113-0284 | Эмаль эпоксидная ЭП-1236 | т | 0,0002 |
| 113-0336 | Грунтовка ЭП-057 | т | 0,0001 |
| 113-0366 | Отвердитель N 3 | т | 0,00001 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,00003 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,006 |
| 201-9002 | Стойки | т | 0,001 |
| 201-9002 | Фермы | т | 0,005 |
| 201-9038 | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | 0,00002 |
| 201-9261 | Конструкции креплений | кг | 0,65 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм |  | 0,004 |
| 204-9040 | Арматурная сталь класса А-III | т | 0,001 |
| 401-9002 | Бетон тяжелый (м100) |  | 0,01 |
| 401-0025 | Бетон (класс по проекту) |  | 0,02 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  | 0,002 |
| 402-9060 | Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) |  | 0,002 |
| 402-9070 | Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) |  | 0,01 |
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | 0,01 |
| 403-9210-004 | Блоки пенобетонные |  | 0,005 |
| 404-0127-515 | Кирпич керамический лицевой полнотелый красный М 150 (морозостойкость F75) | 1000 шт. | 0,0042 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 0,04 |
| 408-9080 | Щебень |  | 0,00001 |
| 408-9131 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм |  | 0,01 |
| 408-9132 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм |  | 0,01 |
| 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм |  | 0,05 |
| 408-9215 | Клинец марки 300 |  | 0,01 |
| 408-9218 | Каменная мелочь марки 300 |  | 0,01 |
| 411-0001 | Вода |  | 0,07 |
| 537-0077 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 0,01 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,005 |
| 101-1279 | Стекло листовое прокатное для витражей толщиной 3,5 мм | кв.м | 1,02 |
| 206-1312 | Профили алюминиевые СА16-122 | м | 0,59 |
|  | Прочие материалы | руб. | 9,72 |

# Ресурсная норма N 31-12
Реставрация и воссоздание деревянных колодцев

| Измеритель: 1 строительного объема сооружения |
| --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Количество |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч. | 115,0 |
| 2 | Средний разряд (категория) работы | разряд | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,18 |
| 2. | Машины и механизмы |  |  |
| 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 0,1 |
| 30201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч. | 49,66 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,56 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 0,008 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч. | 0,006 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,47 |
| 351401 | Горн | маш.-ч. | 1,77 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,07 |
|  | Прочие машины | руб. | 11,70 |
| 3. | Материалы |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0005 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350б |  | 0,29 |
| 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б |  | 22,37 |
| 101-0956 | Петли накладные | шт. | 0,09 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | 0,001 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 4,16 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,0005 |
| 102-0009 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см I сорта |  | 0,06 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта |  | 0,93 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  | 0,001 |
| 102-0113 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта |  | 0,01 |
| 102-0115 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта |  | 0,01 |
| 102-9094 | Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта |  | 0,001 |
| 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм |  | 0,001 |
| 500-9596 | Шлифовальная бумага |  | 0,003 |
| 888-0045 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе 'Биски' | кг | 8,26 |
| 888-0299 | Клей казеиновый | кг | 0,01 |
| 888-0339 | Калька бумажная |  | 0,01 |
| 888-0357 | Кокс молотый | кг | 0,46 |
| 888-0361 | Шурупы стальные | кг | 0,003 |
| 888-0414 | Сталь квадратная 11-20 мм | кг | 0,46 |
| 888-0449 | Гвозди строительные | кг | 0,43 |
| 888-0491 | Гвозди кровельные неоцинкованные | кг | 0,01 |
|  | Прочие материалы | руб. | 4,01 |
|  | Вес материалов | т | 0,01 |

# 5. Каталог расценок

| NN расценок | Наименование и характеристика | Единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Таб. УРрр-31-08 Реставрация и воссоздание беседок |
| УРрр-31-08-01 | деревянная беседка | 1 строительного объема | 3414,0 | 1904,0 | 20,0 | 3,0 | 1490,0 | 148,0 |
| УРрр-31-08-02 | каменная беседка | 1 строительного объема | 4028,0 | 2414,0 | 168,0 | 32,0 | 1446,0 | 194,0 |
| Таб. УРрр-31-09 Реставрация и воссоздание скамеек |
| УРрр-31-09-01 | деревянные скамейки простые | 1 скамейка | 629,0 | 425,0 | 2,0 | 0,41 | 202,0 | 35,0 |
| УРрр-31-09-02 | деревянные скамейки с резьбой | 1 скамейка | 28765,0 | 22381,0 | - | - | 6384,0 | 1660,0 |
| УРрр-31-09-03 | деревянные скамейки с металлическими литыми деталями | 1 скамейка | 21529,0 | 8942,0 | 216,0 | - | 12371,0 | 677,0 |
| Таб. УРрр-31-10 Реставрация и воссоздание мостов |
| УРрр-31-10-01 | деревянные мосты | 1 строительного объема | 9827,0 | 4079,0 | 349,0 | 34,0 | 5399,0 | 345,0 |
| УРрр-31-10-02 | каменные мосты | 1 строительного объема | 16983,0 | 924,0 | 2437,0 | 349,0 | 13622,0 | 97,0 |
| Таб. УРрр-31-11 Реставрация и воссоздание оранжерей |
| УРрр-31-11-01 | оранжереи с деревянными несущими элементами | 1 строительного объема | 1150,0 | 317,0 | 59,0 | 8,0 | 774,0 | 27,0 |
| УРрр-31-11-02 | оранжереи с металлическими несущими элементами | 1 строительного объема | 1313,0 | 139,0 | 115,0 | 16,0 | 1059,0 | 12,0 |
| Таб. УРрр-31-12 Реставрация и воссоздание деревянных колодцев |
| УРрр-31-12 | Реставрация и воссоздание деревянных колодцев | 1 строительного объема | 2258,0 | 1378,0 | 130,0 | 2,0 | 750,0 | 115,0 |