# МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 21 мая 2020 г. N 19271-ИФ/09

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 6 мая 2020 г. N 17207-ИФ/09, от 7 мая 2020 г. N 17329-ИФ/09 и N 17354-ИФ/09 (далее - письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях N 1 к настоящему письму и письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

# Приложение N 1

к письму Минстроя России

от _____________ N _____

ИНДЕКСЫ

ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА <1>, <2>, <3>

## Центральный федеральный округ

(без НДС)

| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| --- | --- |
|  | Белгородская область | Брянская область | Калужская область | Московская область | Ярославская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,83 ----- 8,15 | 7,41 ----- 8,85 | 8,38 ----- - | 9,14 ----- 9,22 | 8,30 ----- - |
|  | Панельные | 6,22 ----- 7,75 | 7,07 ----- 9,15 | 8,27 ----- - | 8,49 ----- 9,12 | 7,60 ----- - |
|  | Монолитные | 6,35 ----- 7,25 | 7,21 ----- 8,07 | 7,73 ----- - | 8,46 ----- 8,60 | 7,87 ----- - |
|  | Прочие | 6,49 ----- 7,62 | 7,24 ----- 8,50 | 8,04 ----- - | 8,71 ----- 8,92 | 7,94 ----- - |
| Административные здания | 6,37 ----- 6,41 | 6,81 ----- 7,68 | 7,40 ----- - | 7,81 ----- 7,98 | 7,48 ----- - |
| Объекты образования | Детские сады | 6,34 ----- 7,03 | 6,69 ----- 7,94 | 7,06 ----- - | 7,65 ----- 7,84 | 7,14 ----- - |
|  | Школы | 6,18 ----- 7,48 | 6,27 ----- 7,42 | 6,78 ----- - | 7,35 ----- 7,46 | 6,83 ----- - |
|  | Прочие | 6,27 ----- 7,18 | 6,55 ----- 7,77 | 6,97 ----- - | 7,59 ----- 7,73 | 7,04 ----- - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,04 ----- 7,61 | 7,14 ----- 8,43 | 8,00 ----- - | 8,91 ----- 8,97 | 7,88 ----- - |
|  | Больницы | 6,68 ----- 7,02 | 7,29 ----- 8,02 | 7,78 ----- - | 8,55 ----- 8,54 | 7,87 ----- - |
|  | Прочие | 6,78 ----- 7,27 | 7,22 ----- 8,15 | 7,84 ----- - | 8,67 ----- 8,69 | 7,86 ----- - |
| Объекты спортивного назначения | 6,35 ----- 6,95 | 6,90 ----- 7,62 | 7,33 ----- - | 8,07 ----- 8,22 | 7,32 ----- - |
| Объекты культуры | 6,89 ----- 7,66 | 7,28 ----- 8,46 | 7,82 ----- - | 8,80 ----- 8,88 | 7,96 ----- - |
| Котельные | 6,53 ----- 6,93 | 6,90 ----- 7,71 | 7,26 ----- - | 8,03 ----- 8,79 | 7,42 ----- - |
| Очистные сооружения | 6,95 ----- 7,29 | 7,37 ----- 8,56 | 7,78 ----- - | 8,22 ----- 8,85 | 7,80 ----- - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,37 ----- 6,27 | 6,84 ----- 7,99 | 7,32 ----- - | 6,64 ----- 6,68 | 7,24 ----- - |
| Внешние инженерные сети водопровода | 5,23 ----- 5,35 | 5,47 ----- 5,43 | 5,79 ----- - | 6,37 ----- 6,18 | 6,11 ----- - |
| Внешние инженерные сети канализации | 7,61 ----- 7,97 | 8,05 ----- 9,49 | 8,77 ----- - | 9,93 ----- 10,13 | 9,37 ----- - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,91 ----- 7,05 | 6,95 ----- 8,02 | 7,65 ----- - | 8,23 ----- 8,20 | 8,00 ----- - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,00 ----- 5,14 | 5,54 ----- 5,11 | 6,43 ----- - | 6,15 ----- 8,85 | 6,21 ----- - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,29 ----- 5,91 | 5,93 ----- 5,20 | 5,79 ----- - | 7,10 ----- 9,95 | 5,99 ----- - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,59 ----- 4,74 | 4,96 ----- 4,68 | 5,57 ----- - | 4,97 ----- 6,86 | 5,14 ----- - |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,56 ----- 4,62 | 5,00 ----- 4,65 | 5,29 ----- - | 4,80 ----- 6,17 | 5,23 ----- - |
| Сети наружного освещения | 7,56 ----- 7,75 | 8,90 ----- 9,91 | 9,69 ----- - | 10,24 ----- 10,21 | 9,80 ----- - |
| Прочие объекты | 6,92 ----- 7,52 | 7,24 ----- 8,11 | 7,76 ----- - | 8,47 ----- 8,78 | 7,77 ----- - |
| Пусконаладочные работы | 12,34 ----- 13,19 | 14,47 ----- 19,98 | 18,97 ----- - | 21,21 ----- 21,21 | 19,73 ----- - |
| Электрификация железных дорог <4> | 5,52 | 5,66 | 5,93 | 6,87 | 5,74 |
| Железные дороги <4> | 7,86 | 8,24 | 8,48 | 9,17 | 8,34 |
| Аэродромы гражданского назначения <5> | - ----- - | 9,03 ----- 7,96 | 9,08 ----- - | 9,38 ----- 9,47 | - ----- - |
| Автомобильные дороги | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - |
| Искусственные дорожные сооружения | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - |

## Северо-Западный федеральный округ

(без НДС)

| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| --- | --- |
|  | Архангельская область базовый район | Архангельская область районы Крайнего Севера <6> | Архангельская область районы островов Северного Ледовитого океана и его морей <7> | Ненецкий автономный округ | Калининградская область | г. Санкт-Петербург |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 11,14 ----- 9,13 | 13,07 ----- 9,13 | 17,78 ----- 8,85 | 18,39 ----- 4,47 | 9,73 ----- 7,39 | 7,89 ----- 7,12 |
|  | Панельные | 10,00 ----- 8,17 | 11,40 ----- 8,17 | 13,56 ----- 7,28 | 15,77 ----- 7,33 | 8,43 ----- 6,26 | 8,47 ----- 8,00 |
|  | Монолитные | 10,12 ----- 8,35 | 11,80 ----- 8,35 | 15,18 ----- 7,47 | 15,99 ----- 5,77 | 8,78 ----- 8,00 | 7,84 ----- 7,22 |
|  | Прочие | 10,41 ----- 8,56 | 12,11 ----- 8,56 | 15,76 ----- 7,85 | 16,70 ----- 5,41 | 9,01 ----- 7,39 | 7,37 ----- 6,79 |
| Административные здания | 9,60 ----- 7,96 | 11,13 ----- 7,96 | 15,34 ----- 7,76 | 14,76 ----- 5,93 | 8,22 ----- 6,93 | 7,23 ----- 6,34 |
| Объекты образования | Детские сады | 9,16 ----- 7,68 | 10,61 ----- 7,68 | 13,96 ----- 7,46 | 14,14 ----- 5,12 | 7,82 ----- 7,50 | 6,87 ----- 6,79 |
|  | Школы | 8,76 ----- 7,22 | 10,18 ----- 7,22 | 14,08 ----- 7,15 | 13,54 ----- 5,29 | 7,60 ----- 7,40 | 6,78 ----- 6,31 |
|  | Прочие | 9,03 ----- 7,52 | 10,47 ----- 7,52 | 14,01 ----- 7,36 | 13,94 ----- 5,17 | 7,75 ----- 7,47 | 6,84 ----- 6,62 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 10,74 ----- 8,84 | 12,37 ----- 8,84 | 16,85 ----- 8,85 | 17,23 ----- 5,07 | 8,70 ----- 7,14 | 7,98 ----- 7,46 |
|  | Больницы | 9,95 ----- 8,32 | 11,61 ----- 8,32 | 15,38 ----- 8,25 | 15,16 ----- 6,62 | 8,86 ----- 7,61 | 8,36 ----- 7,70 |
|  | Прочие | 10,22 ----- 8,50 | 11,86 ----- 8,50 | 15,89 ----- 8,49 | 15,88 ----- 5,87 | 8,78 ----- 7,41 | 8,26 ----- 7,61 |
| Объекты спортивного назначения | 9,58 ----- 7,91 | 11,08 ----- 7,91 | 15,29 ----- 7,80 | 14,83 ----- 6,12 | 8,31 ----- 7,16 | 7,67 ----- 6,69 |
| Объекты культуры | 10,42 ----- 8,62 | 12,02 ----- 8,62 | 16,48 ----- 8,68 | 16,34 ----- 5,23 | 9,12 ----- 7,16 | 8,18 ----- 7,08 |
| Котельные | 9,51 ----- 8,01 | 11,02 ----- 8,01 | 15,28 ----- 8,21 | 14,61 ----- 5,48 | 8,51 ----- 6,76 | 7,72 ----- 6,87 |
| Очистные сооружения | 10,09 ----- 8,25 | 11,69 ----- 8,25 | 14,99 ----- 8,01 | 15,74 ----- 6,00 | 8,56 ----- 7,75 | 7,73 ----- 7,65 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 7,83 ----- 6,24 | 8,99 ----- 6,24 | 11,54 ----- 6,24 | 11,47 ----- 7,31 | 7,35 ----- 6,50 | 6,47 ----- 5,89 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 7,48 ----- 6,03 | 9,00 ----- 6,03 | 12,11 ----- 6,03 | 9,60 ----- 5,37 | 6,36 ----- 3,87 | 5,51 ----- 5,05 |
| Внешние инженерные сети канализации | 11,85 ----- 8,91 | 13,78 ----- 8,91 | 19,85 ----- 8,91 | 17,03 ----- 9,14 | 10,29 ----- 7,71 | 9,45 ----- 8,62 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 10,17 ----- 7,63 | 12,10 ----- 7,63 | 17,64 ----- 7,63 | 14,19 ----- 8,00 | 8,55 ----- 5,80 | 6,78 ----- 6,02 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 7,14 ----- 6,50 | 8,28 ----- 6,50 | 10,60 ----- 6,50 | 9,01 ----- 5,72 | 5,84 ----- 4,98 | 5,99 ----- 5,88 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 7,91 ----- 6,83 | 9,72 ----- 6,83 | 13,50 ----- 6,83 | 11,42 ----- 5,70 | 6,88 ----- 6,30 | 6,28 ----- 5,45 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,80 ----- 5,29 | 6,27 ----- 5,29 | 7,25 ----- 5,29 | 6,93 ----- 4,66 | 4,63 ----- 4,18 | 5,26 ----- 5,29 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,59 ----- 4,90 | 6,19 ----- 4,90 | 7,38 ----- 4,90 | 7,73 ----- 5,44 | 5,06 ----- 4,24 | 4,89 ----- 5,05 |
| Сети наружного освещения | 11,78 ----- 8,99 | 14,72 ----- 8,99 | 20,98 ----- 8,99 | 18,93 ----- 10,87 | 10,67 ----- 9,28 | 10,14 ----- 9,06 |
| Прочие объекты | 10,16 ----- 8,34 | 11,72 ----- 8,34 | 15,59 ----- 8,34 | 15,86 ----- 5,52 | 8,74 ----- 7,16 | 8,19 ----- 7,46 |
| Пусконаладочные работы | 27,65 ----- 20,94 | 34,44 ----- 20,94 | 54,55 ----- 18,24 | 50,27 ----- 20,17 | 22,36 ----- 21,07 | 16,54 ----- 13,49 |
| Электрификация железных дорог <4> | 7,65 | - | - | - | 6,21 | 6,18 |
| Железные дороги <4> | 10,36 | - | - | - | 8,96 | 8,83 |
| Аэродромы гражданского назначения <5> | 11,30 ----- 9,14 | 13,57 ----- 9,14 | 13,33 ----- 9,14 | 17,84 ----- 4,23 | 9,49 ----- 6,08 | - ----- - |
| Автомобильные дороги | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - |
| Искусственные дорожные сооружения | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - |

## Южный федеральный округ

(без НДС)

| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| --- | --- |
|  | Республика Адыгея | Республика Калмыкия | Краснодарский край |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,53 ----- - | 7,98 ----- 8,04 | 7,80 ----- 7,85 |
|  | Панельные | 6,76 ----- - | 8,06 ----- 7,99 | 7,04 ----- 7,18 |
|  | Монолитные | 6,56 ----- - | 7,65 ----- 6,75 | 7,20 ----- 7,65 |
|  | Прочие | 6,61 ----- - | 7,83 ----- 7,38 | 7,36 ----- 7,61 |
| Административные здания | 6,23 ----- - | 6,97 ----- 6,39 | 7,04 ----- 7,60 |
| Объекты образования | Детские сады | 6,31 ----- - | 7,17 ----- 6,12 | 6,58 ----- 7,47 |
|  | Школы | 6,02 ----- - | 6,69 ----- 5,92 | 6,17 ----- 7,13 |
|  | Прочие | 6,20 ----- - | 7,01 ----- 6,05 | 6,51 ----- 7,36 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,67 ----- - | 7,63 ----- 7,43 | 6,94 ----- 6,94 |
|  | Больницы | 6,82 ----- - | 7,40 ----- 6,58 | 7,37 ----- 7,51 |
|  | Прочие | 6,75 ----- - | 7,48 ----- 6,87 | 7,18 ----- 7,28 |
| Объекты спортивного назначения | 6,41 ----- - | 7,17 ----- 6,70 | 7,00 ----- 7,33 |
| Объекты культуры | 6,78 ----- - | 7,74 ----- 7,38 | 7,51 ----- 7,74 |
| Котельные | 6,76 ----- - | 7,25 ----- 7,10 | 6,94 ----- 7,07 |
| Очистные сооружения | 7,02 ----- - | 7,61 ----- 6,74 | 7,47 ----- 7,61 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,99 ----- - | 6,88 ----- 6,57 | 6,94 ----- 7,25 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 4,89 ----- - | 6,13 ----- 5,74 | 6,47 ----- 7,03 |
| Внешние инженерные сети канализации | 8,03 ----- - | 8,91 ----- 8,38 | 9,89 ----- 8,08 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,89 ----- - | 7,55 ----- 7,49 | 8,08 ----- 7,54 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,34 ----- -- | 5,85 ----- 6,48 | 5,87 ----- 5,73 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,92 ----- - | 5,64 ----- 6,26 | 6,06 ----- 5,91 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,80 ----- - | 5,20 ----- 5,46 | 5,22 ----- 4,95 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,81 ----- - | 5,21 ----- 5,34 | 5,11 ----- 4,78 |
| Сети наружного освещения | 8,30 ----- - | 9,19 ----- 9,47 | 9,97 ----- 9,97 |
| Прочие объекты | 6,88 ----- - | 7,65 ----- 7,11 | 7,21 ----- 7,33 |
| Пусконаладочные работы | 10,43 ----- - | 15,07 ----- 19,48 | 17,41 ----- 21,70 |
| Электрификация железных дорог <4> | 4,98 | 5,49 | 5,62 |
| Железные дороги <4> | 7,64 | 8,44 | 8,25 |
| Аэродромы гражданского назначения <5> | - ----- - | 8,56 ----- 7,15 | 7,88 ----- 6,76 |
| Автомобильные дороги | - ----- - | - ----- - | - ----- - |
| Искусственные дорожные сооружения | - ----- - | - ----- - | - ----- - |

## Приволжский федеральный округ

(без НДС)

| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| --- | --- |
|  | Республика Башкортостан | Ульяновская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 8,56 ----- 8,32 | 7,18 ----- 7,58 |
|  | Панельные | 7,94 ----- 8,21 | 7,17 ----- 7,54 |
|  | Монолитные | 7,91 ----- 7,55 | 7,05 ----- 7,63 |
|  | Прочие | 8,12 ----- 7,92 | 7,11 ----- 7,58 |
| Административные здания | 7,50 ----- 6,57 | 6,72 ----- 7,14 |
| Объекты образования | Детские сады | 7,19 ----- 6,92 | 6,58 ----- 7,31 |
|  | Школы | 6,90 ----- 6,54 | 6,34 ----- 7,70 |
|  | Прочие | 7,09 ----- 6,79 | 6,49 ----- 7,65 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,86 ----- 7,26 | 7,38 ----- 7,55 |
|  | Больницы | 8,12 ----- 7,32 | 7,22 ----- 7,72 |
|  | Прочие | 8,01 ----- 7,28 | 7,26 ----- 7,63 |
| Объекты спортивного назначения | 7,69 ----- 7,19 | 7,18 ----- 7,18 |
| Объекты культуры | 7,98 ----- 7,28 | 7,40 ----- 8,13 |
| Котельные | 7,45 ----- 6,80 | 6,88 ----- 7,49 |
| Очистные сооружения | 8,02 ----- 7,45 | 7,25 ----- 7,77 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 7,45 ----- 6,70 | 6,18 ----- 6,61 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 5,90 ----- 5,87 | 5,34 ----- 7,16 |
| Внешние инженерные сети канализации | 9,26 ----- 8,52 | 8,00 ----- 8,25 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 8,09 ----- 6,81 | 7,04 ----- 8,18 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,13 ----- 5,96 | 5,29 ----- 7,93 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,14 ----- 5,58 | 5,40 ----- 7,65 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,10 ----- 5,41 | 4,76 ----- 7,05 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,27 ----- 5,58 | 4,58 ----- 6,13 |
| Сети наружного освещения | 10,13 ----- 8,57 | 7,90 ----- 8,74 |
| Прочие объекты | 7,90 ----- 7,17 | 7,41 ----- 7,99 |
| Пусконаладочные работы | 19,54 ----- 15,45 | 12,84 ----- 12,84 |
| Электрификация железных дорог <2> | 6,15 | 5,64 |
| Железные дороги <2> | 8,20 | 7,98 |
| Аэродромы гражданского <3> назначения | 8,90 ----- 7,39 | 7,62 ----- 7,83 |
| Автомобильные дороги | - ----- - | - ----- - |
| Искусственные дорожные сооружения | - ----- - | - ----- - |

## Уральский федеральный округ

(без НДС)

| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| --- | --- |
|  | Свердловская область | Тюменская область | Челябинская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 9,26 ----- 8,55 | 10,32 ----- - | 6,80 ----- 6,31 |
|  | Панельные | 8,45 ----- 7,05 | 9,37 ----- - | 6,58 ----- 6,06 |
|  | Монолитные | 8,27 ----- 7,00 | 9,28 ----- - | 6,76 ----- 6,25 |
|  | Прочие | 8,61 ----- 7,48 | 9,62 ----- - | 6,72 ----- 6,22 |
| Административные здания | 8,15 ----- 6,71 | 8,89 ----- - | 6,79 ----- 6,39 |
| Объекты образования | Детские сады | 7,55 ----- 7,39 | 8,66 ----- - | 6,62 ----- 6,34 |
|  | Школы | 7,31 ----- 6,98 | 8,35 ----- - | 6,37 ----- 6,26 |
|  | Прочие | 7,47 ----- 7,25 | 8,55 ----- - | 6,54 ----- 6,32 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,41 ----- 7,24 | 9,41 ----- - | 6,28 ----- 6,08 |
|  | Больницы | 8,42 ----- 6,70 | 9,23 ----- - | 6,85 ----- 6,10 |
|  | Прочие | 8,40 ----- 6,88 | 9,27 ----- - | 6,62 ----- 6,09 |
| Объекты спортивного назначения | 8,06 ----- 6,79 | 9,00 ----- - | 6,86 ----- 6,47 |
| Объекты культуры | 8,54 ----- 7,59 | 9,59 ----- - | 7,18 ----- 6,50 |
| Котельные | 8,08 ----- 7,50 | 8,89 ----- - | 6,83 ----- 6,16 |
| Очистные сооружения | 8,36 ----- 7,75 | 9,22 ----- - | 6,92 ----- 6,55 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 7,47 ----- 6,55 | 8,22 ----- - | 5,52 ----- 5,09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 6,56 ----- 5,62 | 6,99 ----- - | 5,63 ----- 5,63 |
| Внешние инженерные сети канализации | 10,24 ----- 8,47 | 11,23 ----- - | 9,10 ----- 8,18 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 9,01 ----- 7,01 | 9,60 ----- - | 7,24 ----- 6,32 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,49 ----- 6,30 | 6,88 ----- - | 5,67 ----- 5,66 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 7,06 ----- 6,68 | 7,29 ----- - | 5,73 ----- 5,68 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,07 ----- 5,01 | 5,13 ----- - | 4,97 ----- 5,20 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,58 ----- 5,63 | 5,63 ----- - | 4,18 ----- 4,60 |
| Сети наружного освещения | 11,52 ----- 8,36 | 11,85 ----- - | 8,52 ----- 6,88 |
| Прочие объекты | 8,21 ----- 7,17 | 9,19 ----- - | 7,20 ----- 6,58 |
| Пусконаладочные работы | 21,78 ----- 15,46 | 27,04 ----- - | 15,50 ----- 12,25 |
| Электрификация железных дорог <4> | 6,49 | 6,76 | 6,18 |
| Железные дороги <4> | 8,86 | 9,17 | 8,49 |
| Аэродромы гражданского назначения <5> | 8,93 ----- 7,34 | 10,24 ----- - | 6,84 ----- 5,87 |
| Автомобильные дороги | - ----- - | - ----- - | - ----- - |
| Искусственные дорожные сооружения | - ----- - | - ----- - | - ----- - |

## Сибирский федеральный округ

(без НДС)

| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| --- | --- |
|  | Алтайский край | Томская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 9,33 ----- 10,73 | 9,22 ----- - |
|  | Панельные | 8,48 ----- 8,39 | 9,12 ----- - |
|  | Монолитные | 8,31 ----- 8,48 | 8,72 ----- - |
|  | Прочие | 8,68 ----- 9,13 | 8,95 ----- - |
| Административные здания | 8,24 ----- 8,61 | 8,19 ----- - |
| Объекты образования | Детские сады | 7,93 ----- 7,94 | 8,12 ----- - |
|  | Школы | 7,45 ----- 7,46 | 7,60 ----- - |
|  | Прочие | 7,77 ----- 7,78 | 7,95 ----- - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,56 ----- 8,66 | 8,53 ----- - |
|  | Больницы | 8,87 ----- 7,97 | 8,83 ----- - |
|  | Прочие | 8,73 ----- 8,19 | 8,70 ----- - |
| Объекты спортивного назначения | 8,41 ----- 8,35 | 8,28 ----- - |
| Объекты культуры | 8,64 ----- 8,89 | 8,68 ----- - |
| Котельные | 8,22 ----- 8,34 | 8,26 ----- - |
| Очистные сооружения | 8,50 ----- 8,87 | 9,08 ----- - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 7,50 ----- 8,10 | 7,97 ----- - |
| Внешние инженерные сети водопровода | 6,57 ----- 6,58 | 6,78 ----- - |
| Внешние инженерные сети канализации | 10,45 ----- 7,21 | 10,61 ----- - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 9,11 ----- 8,76 | 9,19 ----- - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,61 ----- 6,50 | 6,55 ----- - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,39 ----- 7,05 | 6,70 ----- - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,42 ----- 5,23 | 5,36 ----- - |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,51 ----- 5,23 | 5,66 ----- - |
| Сети наружного освещения | 11,22 ----- 10,63 | 11,31 ----- - |
| Прочие объекты | 8,27 ----- 8,71 | 8,76 ----- - |
| Пусконаладочные работы | 22,04 ----- 23,03 | 21,98 ----- - |
| Электрификация железных дорог <4> | 6,19 | 6,38 |
| Железные дороги <4> | 8,69 | 8,67 |
| Аэродромы гражданского назначения <5> | 9,05 ----- 8,77 | 9,34 ----- - |
| Автомобильные дороги | - ----- - | - ----- - |
| Искусственные дорожные сооружения | - ----- - | - ----- - |

Примечания:

1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР и пусконаладочных работ следует применять следующие коэффициенты:

- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);

- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).

2. Индексы на СМР и пусконаладочные работы применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

3. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне.

4. Индексы "Электрификация железных дорог", "Железные дороги" указаны только к сметно-нормативной базе ФЕР-2001.

5. Индексы по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием.

6. Районы Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Соловецкий и город Северодвинск с территорией, находящейся в подчинении Северодвинского городского Совета народных депутатов.

7. Районы островов Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого моря).